Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Numărul xxx din xx.04.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de Societatea Națională de Transport Gaze Naturale ”TRANSGAZ” S.A., cu sediul în municipiul Mediaș, Piața C. I. Motaș, nr. 1, județul Sibiu, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj cu nr. 27754/7.12.2016,  în baza:

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Cluj decide, ca urmare a completărilor înregistrate de către Societatea Națională de Transport Gaze Naturale ”TRANSGAZ” S.A. la Agenția pentru Protecția Mediului Cluj cu nr. 14502/22.12.2016 (număr electronic de înregistrare 714/5.08.2016), a documentației înregistrate la Agenția pentru Protecția Mediului Mureș cu nr. 5645/8.08.2016, a punctului de vedere nr. 3/9.01.2017 emis de serviciul Calitatea Factorilor de Mediu din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, a documentației depuse de Agenția pentru Protecția Mediului Mureș la Agenția pentru Protecția Mediului Cluj cu nr. 22074/31.03.2017, a Deciziei nr. 22/27.01.2017 emisă de Agenția Națională pentru Protecția Mediului și înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Cluj cu nr. 1082/27.01.2017, a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică A.P.M. Mureș din data de 23.03.2017 și a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică A.P.M. Cluj din data de 20.04.2017, că proiectul “Pregătirea conductei Ø 20” Sărmășel – Ceanu Mare Cluj I pentru transformarea în conductă godevilabilă”, propus a fi amplasat în UAT Frata, UAT Ceanu Mare, UAT Cojocna, UAT Apahida și UAT Cluj, județul Cluj și UAT Sărmașu, județul Mureș, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea deciziei:

- Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, fiind încadrat la anexa nr. 2 – punctele 10.i – ”instalaţii de conducte pentru gaz şi petrol şi conductele pentru transportul fluxurilor de dioxid de carbon în scopul stocării geologice, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1” și 13.a - “orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevazute la pct. 22 din anexa 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului”;

- proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul acestuia fiind situat parțial în interiorul ariei naturale protejate de interes comunitar ROSCI0238 – Suatu Cojocna Crairât;

- Amplasament: conform Certificatului de Urbanism nr. 629/ 28.10.2016 emis de Consiliul Județean Cluj: intravilanul și/sau extravilanul localităților Frata, Soporu de Câmpie, Iacobeni, Ceanu Mare, Straja, Boju Cătun, Boju, Pata, municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj; folosința actuală: curți construcții (incinte S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.) și agricol; destinația zonei stabilită prin planurile de urbanism și de amenajare a teritoriului: incinte aflate în zona de locuințe și funcțiuni complementare și zonă gospodărie comunală, respectiv terenuri situate în extravilan; conform Certificatului de Urbanism nr. 97/ 2.08.2016 emis de Consiliul Județean Mureș: imobilul, în suprafață de 6311 mp, este situat în intravilanul și extravilanul orașului Sărmașu, aparținând domeniului public și proprietăților private; folosința actuală: căi de circulație, teren agricol; regimul tehnic: teren intravilan și extravilan; conform PUG și RLU în vigoare, terenul situat în intravilan se află în zona de locuințe și funcțiuni complementare; terenul situat în extravilan este nereglementat urbanistic;

- Amplasamentul este amplasat în afara perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice;

- Proiectul este de amploare redusă și nu se  cumulează cu  alte proiecte;

- Prin soluţiile constructive/tehnologice adoptate şi prin modul de operare sunt prevăzute măsuri pentru protecţia factorilor de mediu;

- Proiectul implică utilizarea resurselor naturale în cantități limitate, în condițiile unei exploatări raționale și economice; utilizarea zăcămintelor reprezintă o oportunitate în menținerea/creșterea producției curente de gaze naturale necesare consumului național (industrial și casnic);

- Proiectul presupune emisia redusă de poluanţi cu impact local;

- Sunt prevăzute măsurile pentru minimizarea impactului asupra mediului;

- Exploatarea în timp a conductei de gaze nu ridică probleme în ceea ce privește poluarea factorilor de mediu;

- Prin creșterea siguranței în exploatare a conductei de gaz impactul asupra populației va fi unul pozitiv;

- Impactul lucrărilor de pregătire a conductei de transport gaze naturale Sărmășel – Ceanu Mare – Cluj I se va manifesta numai pe amplasamentul proiectului (pe traseul conductei de transport gaz);

- Sunt prevăzute măsuri pentru gestionarea corespunzătoare a deşeurilor generate în faza de execuţie;

- Lucrările prevăzute nu provoacă efecte negative asupra stării de sănătate a populației;

- Nu subtraversează drumuri care să necesite protecție la subtraversări, nu intersectează cursuri de ape și nu se află amplasat în apropierea malurilor acestora;

- Impactul datorat emisiilor poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort generate prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor de execuţie, va fi local şi de scurtă durată;

- Amplasamentul nu este inclus în fondul forestier național nu face obiectul Legii 46/2008 Codul Silvic și a Ordinului M.M.P. 924/2011 privind scoaterea terenurilor din fondul forestier național;

- Pe parcursul derulării procedurii nu au fost formulate observaţii din partea publicului referitoare la realizarea proiectului.

- Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- Proiectul propus intră sub incidenţa articolului 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul fiind situat parțial în interiorul ariei naturale protejate ROSCI0238 – Suatu Cojocna Crairât, conform Ordinului nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România - scopul declarării – specii şi habitate de interes comunitar;

- Din analiza documentaţiei depuse, a verificării în teren a amplasamentului propus şi a completării listelor de control pentru etapa de încadrare din cadrul procedurii de evaluare adecvată, în conformitate cu Ordinul Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, Ordinul Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 19/ 2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar şi  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011, a rezultat că proiectul propus nu poate avea impact potenţial negativ semnificativ asupra integrităţii ariei naturale protejate şi asupra obiectivelor de conservare pentru protecţia cărora a fost desemnată, dacă sunt respectate condiţiile de realizare a proiectului;

- Amplasamentul este situat parțial în interiorul ariei naturale protejate de interes comunitar ROSCI0238 – Suatu Cojocna Crairât dar în această zonă nu se vor executa lucrări de reparații;

- Punctele de intervenție asupra conductei, aflate în vecinătatea ariei naturale protejate de interes comunitar ROSCI0238 – Suatu Cojocna Crairât, dar la distanțe relativ mari de aceasta, sunt situate pe teritoriul UAT Cojocna:

  - Punctul 22: situat la o distanță de circa 800 m față de cea mai apropiată limită a ariei protejate;

  - Punctele 23, 24 și 25: situate la o distanță de circa 250 m față de cea mai apropiată limită a ariei protejate;

  - Punctul 26: situat la o distanță de circa 125 m față de cea mai apropiată limită a ariei protejate;

  - Punctul 27: situat la o distanță de circa 70 m față de cea mai apropiată limită a ariei protejate.

- Proiectul propus nu va provoca o deteriorare semnificativă sau o pierdere a unor habitate naturale de interes comunitar;

- Realizarea proiectului şi utilizarea investiţiei propuse nu implică generarea de emisii semnificative în mediul înconjurător;

- Proiectul propus nu implică decât în faza de execuţie, cu efect temporar şi local, utilizarea, stocarea, transportul, manipularea de materiale care ar putea afecta speciile şi/sau habitatele de interes comunitar pentru care a fost desemnată aria naturală protejată de interes comunitar;

- Proiectul propus nu implică modificări ale dinamicii relaţiilor dintre sol şi apă sau floră şi faună, care defíneşte structura şi/sau funcţia sitului de interes comunitar şi ariei de protecţie specială avifaunistică.

Condiţiile de realizare a proiectului:

- Respectarea proiectului, care prevede lucrări pe traseul conductei existente Sărmășel – Ceanu Mare – Cluj, amplasată în județele Mureș și Cluj:

- În zona județului Mureș, teritoriul orașului Sărmaș:

  - Punctul 1 (km 0+40) + Punctul 2 (km 0+232): înlocuirea unui tronson de conductă subteran de circa 200 m 9din zona stației de comprimare Sărmășel cu conductă subterană și înlocuirea curbei existente cu o curbă godevilabilă); suprafața totală necesară pentru executarea lucrărilor: 3225 mp.

  - Punctul 3 (km 0+302): înlocuirea refulatorului existent cu un refulator nou și refacerea împrejmuirii existente; suprafața totală necesară pentru executarea lucrărilor: 225 mp.

  - Punctul 4 (km 0+376): înlocuirea curbei existente cu o curbă godevilabilă montată subteran; suprafața totală necesară pentru executarea lucrărilor: 256 mp.

  - Punctul 5 (km 0+612): eliminarea separatorului existent de lichide și reîntregirea cu cupon de țeavă în lungime de 10 m; desființare împrejmuire existentă; suprafața totală necesară pentru executarea lucrărilor: 224 mp.

  - Punctul 6 (km 2+049): eliminarea separatorului de lichide (subteran) și reîntregirea cu cupon de țeavă în lungime de 10 m; desființare împrejmuire existentă; suprafața totală necesară pentru executarea lucrărilor: 312 mp.

  - Punctul 7 (km 2+700): eliminarea separatorului de lichide și reîntregirea cu cupon de țeavă în lungime de 10 m; desființare împrejmuire existentă; suprafața totală necesară pentru executarea lucrărilor: 224 mp.

  - Punctul 8 (km 3+155): înlocuire de conducte și echipamente subterane montate în împrejmuirea existentă; refacere împrejmuire existentă; suprafața totală necesară pentru executarea lucrărilor: 225 mp.

  - Punctul 9 (km 6+206): înlocuire de conducte și echipamente subterane montate în împrejmuirea existentă; refacere împrejmuire existentă; suprafața totală necesară pentru executarea lucrărilor: 360 mp.

  - Punctul 10 (km 6+861): înlocuire de conducte, desființare și înlocuire de echipamente subterane; se va menține împrejmuirea existentă; suprafața totală necesară pentru executarea lucrărilor: 340 mp.

  - Punctul 11 (km 9+442): înlocuire teu și robinet; suprafața totală necesară pentru executarea lucrărilor: 440 mp.

  - Punctul 12 (km 9+827): eliminarea separatorului de lichide și reîntregirea cu cupon de țeavă în lungime de 10 m; eliminare habă existentă montată subteran și conducte de legătură, desființare împrejmuiri; suprafața totală necesară pentru executarea lucrărilor: 224 mp.

  - Punctul 13 (km 11+427): înlocuire de conducte, desființare și înlocuire de echipamente subterane; refacere împrejmuire existentă; suprafața totală necesară pentru executarea lucrărilor: 256 mp.

- În județul Cluj, pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca și al comunelor Frata, Ceanu Mare, Cojocna, Apahida:

UAT Frata:

  - Punctul 14 (km 13+762): înlocuire de conducte și echipamente subterane, montate în împrejmuire existentă; suprafața totală necesară pentru executarea lucrărilor: 224 mp.

  - Punctul 15 (km 18+290): înlocuire de conducte și echipamente subterane, montate în împrejmuire existentă; suprafața totală necesară pentru executarea lucrărilor: 260 mp.

UAT Ceanu Mare:

  - Punctul 16 (km 19+065): înlocuire de conducte și echipamente subterane, montate în împrejmuire existentă; suprafața totală necesară pentru executarea lucrărilor: 250 mp.

  - Punctul 17 (km 19+641): înlocuire de conducte și echipamente subterane, montate în împrejmuire existentă; suprafața totală necesară pentru executarea lucrărilor: 225 mp.

  - Punctul 18 (km 22+379): înlocuire de conducte și echipamente subterane, montate în împrejmuire existentă; suprafața totală necesară pentru executarea lucrărilor: 870 mp.

  - Punctul 20 (km 24+237): înlocuire de conducte și echipamente subterane; se va desființa împrejmuirea existentă; suprafața totală necesară pentru executarea lucrărilor: 224 mp.

  - Punctul 21 (km 25+648): montare robinet; suprafața totală necesară pentru executarea lucrărilor: 90 mp.

UAT Cojocna:

  - Punctul 22 (km 34+345): înlocuirea refulatorului existent cu un refulator nou; refacere împrejmuire existentă; suprafața totală necesară pentru executarea lucrărilor: 225 mp.

  - Punctele 23, 24 și 25 (km 35+722, 35+751, 35+751): înlocuire de conducte și echipamente; suprafața totală necesară pentru executarea lucrărilor: 664 mp.

  - Punctul 26 (km 35+970): înlocuire refulator existent cu un refulator nou; se va reface împrejmuirea existentă; suprafața totală necesară pentru executarea lucrărilor: 100 mp.

  - Punctul 27 (km 39+109): înlocuire refulator existent cu un refulator nou; se va reface împrejmuirea existentă; suprafața totală necesară pentru executarea lucrărilor: 225 mp.

UAT Apahida:

- Punctul 28 (km 45+183): înlocuire de conducte și echipamente montate în împrejmuire existentă; suprafața totală necesară pentru executarea lucrărilor: 192 mp.

  - Punctul 29 (km 45+183): înlocuire de conducte, desființare și înlocuire de echipamente subterane; se va reface împrejmuirea existentă; suprafața totală necesară pentru executarea lucrărilor: 256 mp.

  - Punctul 30 (km 53+196): înlocuirea curbei existente cu o curbă godevilabilă montată subteran; suprafața totală necesară pentru executarea lucrărilor: 256 mp.

UAT Cluj:

  - Punctul 31 (km 50+930): montare refulator nou; în zona refulatorului se va amenaja o împrejmuire; suprafața totală necesară pentru executarea lucrărilor: 225 mp.

  - Punctul 32: (km 53+196): înlocuirea curbei existente cu o curbă godevilabilă montată subteran; suprafața totală necesară pentru executarea lucrărilor: 256 mp.

- Prin realizarea lucrărilor propuse în prezentul proiect se asigură:

  - Evitarea accidentelor umane;

  - Evitarea accidentelor ecologice;

  - Exploatarea în siguranța a conductei de gaze.

- Justificare necesitate proiect:

  - Restabilirea capacității inițiale de transport gaze naturale;

  - Realizarea curățirii interioare a conductei existente Sărmășel – Ceanu Mare Cluj I în vederea inspectării cu PIG indeligent;

  - Asigurarea trecerii godevilului pe tronsonul cuprins între punctul de măsurare Sărmășel și SRM Cluj I.

  - Materii prime și auxiliare utilizate în faza de construcție:

    - Materiale tubulare pentru conductele de transport gaze naturale;

    - Subansamble tehnologice (robineți, fittinguri, flanșe, armături etc.);

    - Materiale auxiliare: electrozi de sudură, tuburi de oxigen etc.

  - Succesiune tehnologică organizare execuție:

    - Pregătirea culoarului de lucru în vederea îndepărtării stratului vegetal;

    - Aplicarea izolației anticorozive;

    - Manipularea, depozitarea și transportului materialului tubular;

    - Săparea șanțului pentru conductă sau armătură;

    - Îmbinarea țevilor;

    - Montajul conductei sau armăturii;

    - Astuparea conductei sau armăturii subterane;

    - Așternerea startului vegetal și executarea lucrărilor aferente;

    - Curățirea conductei;

    - Probarea conductei sau armăturii;

    - Cuplarea conductei în firul existent;

    - Purjarea cu gaz a conductei;

    - Punerea în funcțiune.

- Organizare de șantier:

  - Identificarea și amenajarea suprafețelor destinate organizării de șantier;

  - Identificarea căilor de acces;

  - Asigurarea utilităților;

  - Organizarea spațiilor organizării depozitării temporare a materialelor;

  - Montarea toaletelor ecologice.

- Amplasament: terenurile pe suprafața cărora se vor realiza lucrările sunt situate în intravilanul și extravilanul localităților și aparțin statului în administrarea S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A., domeniului public al localităților Frata, Ceanu Mare, Cojocna, Apahida, Cluj-Napoca (județul Cluj), localitatea Sărmașu (județul Mureș) și proprietăților private.

- Utilizarea exclusiv a terenurilor stabilite pentru amplasarea organizării de şantier şi depozitarea materialelor de construcţie şi a deşeurilor rezultate din activităţile de construire;

- Ocuparea unei suprafeţe minime de teren pentru amplasarea organizării de şantier;

- Marcarea corespunzătoare, cu panouri de protecţie, a terenurilor ocupate temporar de organizarea de şantier sau afectate de lucrări temporare (excavări, săpături de şanţ, etc.);

- Stocarea temporară a deşeurilor rezultate din faza de construcţie în spaţii special amenajate şi eliminarea acestora prin firme specializate;

- Utilizarea unor variante de excavare moderne, cu generare minimă de deşeuri;

- Evitarea desfăşurării lucrărilor cu emisii de praf în perioade cu vânt puternic;

- Menţinerea stării tehnice a mijloacelor auto şi utilajelor folosite pentru a se evita pierderile de combustibil de uleiuri care pot afecta calitatea solului şi a apelor subterane; lucrările de întreținere curentă a utilajelor se va face în locuri special amenajate (nepermițându-se împrăștierea materialelor, combustibililor, și reziduurilor);

- Folosirea unor utilaje şi mijloace de transport silenţioase;

- Asigurarea transportului şi manipulării materialelor de construcţie pentru evitarea pierderilor din utilajele de transport;

- Materialele de construcţii vor fi aduse progresiv pe măsură ce lucrările avansează şi în funcţie de solicitări; ele vor fi depozitate conform planului organizării de şantier);

- Refacerea terenurilor ocupate temporar, la finalizarea lucrărilor, cuprind:

  - Eliminarea deşeurilor rezultate în urma activităţilor desfășurate;

  - Redarea aspectului terenului conform funcţiunilor stabilite prin P.U.G. (solul vegetal de pe amplasament se va depozita de-a lungul culoarului de lucru, urmând să fie utilizat la reconstrucția și ecologizarea terenurilor după terminarea lucrărilor).

Din punct de vedere al protecției și conservării biodiversității:

- Se interzice afectarea sub orice formă a ariei naturale protejate ROSCI0238 Suatu – Cojocna – Crairât declarată în baza O.M. 2387/2011 în care este situat parţial amplasamentul proiectului, atât în timpul perioadei de construcţie cât şi în timpul funcţionării obiectivului;

- Se interzice poluarea sau afectarea habitatelor şi speciilor care au stat la baza declarării ariei naturale protejate de interes comunitar ROSCI 0238 Suatu – Cojocna – Crairât;

- Se impune respectarea traseului propus fără modificări ulterioare;

- Se interzice circulaţia autovehiculelor în afara drumurilor de acces existente în scopul evitării impactului asupra habitatelor şi speciilor de importanţă comunitară;

- Se va evita depozitarea oricărui tip de material sau utilaj în interiorul ariei naturale protejate pentru a evita orice tip de poluare accidentală;

- Organizarea de şantier va fi amplasată în exteriorul ariei naturale protejate și va ocupa suprafețele strict necesare;

- Se interzice tăierea arborilor și a arbuștilor;

- Se interzice distrugerea muşuroaielor de furnici din aria naturală protejată;

- Se interzice capturarea, uciderea sau rănirea oricăror specii de faună sălbatică din perimetrul sau vecinătatea obiectivului;

- Se interzice introducerea de specii alohtone; pentru renaturarea unor zone afectate se vor utiliza specii autohtone;

- Monitorizarea traseelor în scopul menţinerii siguranţei în exploatare;

- Monitorizarea stării de conservare a speciilor de floră şi faună de interes comunitar din zona proiectului în vederea prevenirii afectării acestora;

- Instruirea persoanelor care îşi vor desfăşura activitatea în zona proiectului asupra existenţei în zonă a ariei naturale protejate ROSCI0238 şi asupra tuturor condiţiilor de realizare a proiectului în aria naturală protejată.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, înainte de producerea modificării.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, cu modificările și completările ulterioare şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

# Director Executiv,

# Dr. ing. Grigore CRĂCIUN

# Şef serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,

# Anca CÎMPEAN

# Întocmit,

# Marian ROŞCA