Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CLUJ

PROIECTUL DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE
Nr.  din 18.03.2020

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de PRIMǍRIA VALEA IERII, cu sediul în com. Valea Ierii, sat Valea Ierii, nr. 50, jud. Cluj, înregistrată la APM Cluj cu nr. 21448/11.09.2019, în baza:

Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj decide, ca urmare a completărilor depuse cu nr. 22528/01.10.2019, nr. 22899/07.10.2019, nr. 24272/25.10.219, nr. 24414/30.10.2019, nr. 24429/30.10.2019, nr. 26148/25.11.2019, nr. 4772/25.02.2020 şi nr. , a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 03.12.2019, că proiectul „Modernizare drumuri de interes local în comuna Valea Ierii, judeţul Cluj”,  propus a fi amplasat în com. Valea Ierii, sat Valea Ierii, jud. Cluj, nu se supune evaluării impactului asupra mediului;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la punctul 13. a) “Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului”, în categoria proiectelor cu potenţial impact asupra mediului, pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării impactului asupra mediului;

b) proiectul corespunde destinaţiei stabilită prin planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului aprobate:

- conform Certificatului de urbanism nr. 1216 din 10.12.2018, emis de Consiliul Judeţean Cluj:

- imobilele sunt situate în intravilanul şi extravilanul comunei Valea Ierii şi constituie domeniul public al comunei Valea Ierii;

- imobilele se află partial în situl Natura 2000 ROSCI0263 Valea Ierii;

- folosinţa actuală: drum;

- destinaţia stabilită prin planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului aprobate:

- teritoriu extravilan;

- zonă de circulaţie rutieră Cr;

- funcţiunea dominantă: circulaţia rutieră şi pietonală;

- funcţiuni complementare: reţele edilitare şi spaţii verzi;

c) la evaluarea proiectului au fost luate în considerare criteriile prevăzute în Anexa nr. 3 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

d) realizarea şi utilizarea investiţiei propuse nu prevede utilizarea de substanţe toxice sau periculoase şi nu implică generarea de emisii semnificative în mediu;

e) prin soluţiile constructive adoptate şi prin modul de operare se propun măsuri pentru protecţia factorilor de mediu;

f) sunt prevăzute măsuri pentru gestionarea corespunzătoare a deşeurilor generate în perioada de realizare/funcţionare; deşeurile generate atât în faza de execuţie cât şi în perioada de funcţionare a proiectului vor fi în cantităţi reduse şi se vor valorifica/elimina prin firme autorizate;

g) investiţia propusă nu se cumulează cu alte proiecte, în sensul amplificării impactului adus asupra mediului;

h) proiectul este de amploare redusă;

i)  proiectul nu va utiliza resurse naturale;

j) nu sunt afectate zone de pădure sau cu folosinţă specială;

k) investiţia nu va afecta fondul forestier naţional, conform avizelor favorabile nr. 3762/12.09.2019, emis de Direcţia Silvică Cluj – Ocolul Silvic Turda şi nr. 13877/23.09.2019, emis de Garda Forestieră Cluj;

l) amplasamentul nu este situat în interiorul sau vecinatatea niciunei arii naturale protejate;

m) pe parcursul derulării procedurii nu au fost formulate observaţii din partea publicului     referitoare la realizarea proiectului;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

a) proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentele investiţiei fiind parţial incluse în situl Natura 2000 ROSCI0263 Valea Ierii;

b) din analiza documentaţiei depuse, a verificării în teren a amplasamentului propus şi a completării listei de control pentru etapa de încadrare din cadrul procedurii de evaluare adecvată, în conformitate cu Ord. MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, Ord. nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar şi Legea nr. 49/07.04. 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice (art. 28), a rezultat că proiectul propus nu va avea impact negativ semnificativ asupra integrităţii ariilor naturale protejate, traseul va fi amplasat in acostamentul drumului;

c) organizarea de şantier va ocupa o suprafaţă mică de teren, în afara ariilor naturale protejate, fără realizarea de căi de acces noi;

d) proiectul propus nu implică decât în faza de construcţie, cu efect temporar şi local, utilizarea, stocarea, transportul, manipularea sau producerea de substanţe sau materiale care

ar putea afecta speciile şi/sau habitatele de interes comunitar pentru care au fost desemnate

ariile naturale protejate de interes comunitar;

e) proiectul propus prevede măsuri de gestionare a deşeurilor produse în timpul construcţiei/funcţionării, pentru a nu afecta speciile şi/sau habitatele de interes comunitar pentru care au fost desemnate ariile naturale protejate de interes comunitar;

f) pe amplasamentul proiectului nu există specii şi/sau habitate de interes comunitar ce pot fi afectate de implementarea acestuia;

g) proiectul propus nu va provoca o deteriorare semnificativă sau o pierdere totală a unor

habitate naturale de interes comunitar şi nu poate duce la izolarea reproductivă a speciilor de

interes comunitar sau a speciilor tipice care intră în compoziţia habitatelor de interes comunitar;

h) proiectul propus nu afectează în mod direct sau indirect zonele de hrănire/reproducere/migraţie;

i) proiectul propus nu va avea influenţă directă asupra ariilor naturale protejate de interes

comunitar prin: emisii semnificative în aer, deviere curs apă, perturbare semnificativ crescută

de zgomot/lumină, poluare atmosferică;

j) activităţile de şantier aferente implementării proiectului nu se vor desfăşura la lumină artificială pentru a nu afecta chiropterele şi/sau lepidopterele nocturne;

k) proiectul propus nu va implica utilizarea resurselor de care depinde diversitatea biologică

din zona ariilor naturale protejate de interes comunitar (activităţi extractive de suprafaţă de

sol, argilă, nisip, pietriş);

l) orice lucrări ulterioare de întreţinere sau reparaţii se vor realiza numai cu consultarea şi acordul administratorilor ariilor naturale protejate;

m) pe parcursul derulării procedurii nu au fost formulate observaţii din partea publicului referitoare la realizarea proiectului.

III. Motivul pe baza căruia s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu Decizia justificată  nr. 296 D din 12.07.2019, emisă de Administraţia Naţională „Apele Romăne” - Administraţia Bazinală de Apă Mureş, este:

- proiectul propus nu aduce atingere corpurilor de apă de suprafaţă/subterane;

Caracteristicile proiectului şi condiţiile de realizare a acestuia pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

- respectarea proiectului propus care prevede modernizarea unor drumuri de interes local în comuna Valea Ierii, şi anume:

  - drum comunal Valea Calului – Cerc;

  - drum comunal Dostina;

  - drum comunal Soci;

  - strada Răsăritului: L = 213 m; S = 750 mp;

Total: L = 5648 m; S = 25640 mp;

- drumul comunal Valea Calului – Cerc porneşte din intersecţia cu drumul judeţean DJ 107J şi se desfăşoară până la intersecţia cu drumul forestier Cerc – Vârful Dobrin; are o lungime de 3220 m şi o suprafaţă a platformei de 16150 mp;

- drumul comunal Dostina porneşte din intersecţia cu drumul judeţean DJ 107N şi se desfăşoară pe o lungime de 2000 m, din care prin prezentul studiu se propune a se moderniza 905 m şi o suprafaţă a platformei de 3382 mp;

- drumul comunal Soci porneşte din intersecţia cu drumul judeţean DJ 107N şi de desfăşoară pe o lungime de 4000 m, din care din care prin prezentul studiu se propune a se moderniza până la amplasamentul staţiei de clorinare, respectiv 1310 m şi o suprafaţă de 5358 mp;

- Strada Răsăritului porneşte din intersecţia cu drumul comunal Soci şi de desfăşoară pe o lungime de 213 m şi o suprafaţă a platformei de 750 mp;

- s-a păstrat traseul existent al drumurilor, alcătuit din succesiuni de aliniamente şi curbe amenajate, eliminându-se porţiunile amenajate necorespunzător, care pot crea disconfort şi nesiguranţă pentru desfăşurarea circulaţiei;

- traseul existent al drumurilor are specificul unor drumuri de munte, majoritatea fiind amplasate la cote peste 700 m, după cum urmează:

- în profil longitudinal, drumul comunal Valea Calului – Cerc începe de la cota 776.5 m şi urcă până la cota 958.4 m;

- drumul comunal Dostina începe de la cota 696.7 m şi urcă până la cota 819.6 m;

- drumul comunal Soci începe de la cota 689.8 m şi urcă până la cota 794.7 m;

- Strada Răsăritului începe de la cota 693.3 m şi urcă până la cota 709.4 m;

- în funcţie de spaţiul disponibil şi rolul funcţional, drumurile sunt prevăzute cu o bandă de circulaţie, având lăţimea de 2.75 m, 3.00 m, respectiv 4.00 m şi două acostamente consolidate, având lăţimea de 0.375 m, respectiv 0.50 m fiecare:

- drumul comunal Valea Calului – Cerc: lăţime carosabil: 4.0 m, lăţime acostamente 2 x 0.50 m;

- drumul comunal Dostina: lăţime carosabil: 2.75 m, lăţime acostamente 2 x 0.375 m;

- drumul comunal Soci: lăţime carosabil: 3.00 m, lăţime acostamente 2 x 0.50 m;

- Strada Răsăritului: lăţime carosabil: 2.75 m, lăţime acostamente 2 x 0.375 m;

- de asemenea, în funcţie de spaţiul disponibil, s-au asigurat platforme de încrucişare de minim 2.00 m lăţime şi 30.00 m lungime; racordarea staţiei de încrucişare cu partea carosabilă se realizează pe lungimi de 15 m la intrare şi 15 m la ieşire; la staţiile de încrucişare amplasate în curbă, la lăţimea din aliniament s-a adăugat supralărgirea curbei respective;

- viteza de proiectare este de 25 km/h;

- sistemul rutier propus pentru partea carosabilă pentru drumurile comunale: Valea Calului – Cerc (km3+000-km3+220), Dostina, Soci şi Strada Răsăritului va fi alcătuit din următoarele straturi rutiere:

  - 4 cm beton asfaltic rugos în stratul de uzură;

  - 5 cm binder în stratul de legătură;

  - 20 cm strat de piatră spartă;

  - 30 cm strat de balast;

  - min. 15 cm strat de formă (nisip cu pietriş, criblură, piatră concasată) existent;

- sistemul rutier propus pentru drumul comunal Valea Calului – Cerc (km0+000-km3+000) va fi alcătuit din următoarele straturi rutiere:

-	4 cm beton asfaltic rugos în stratul de uzură;

-	5 cm binder în stratul de legătură;

-	20 cm strat de piatră spartă;

-	30 cm sistem rutier existent (împietruire);

-	min. 15 cm strat de formă (nisip cu pietriş, criblură, piatră concasată) existent;

- pentru executarea acostamentelor şi a platformelor de încrucişare se propune realizarea aceleiaşi structuri rutiere;

- lucrări de colectare şi evacuare a apelor pluviale:

- drumul comunal Valea Calului – Cerc: 3151 m şanţuri noi pereate cu beton, 1 podeţ tubular Ø600 mm, 10 podeţe tubulare Ø800 mm, 1 podeţ casetat din cadre prefabricate tip C2, se vor amenaja podeţele existente;

- drumul comunal Dostina: 775 m şanţuri noi pereate cu beton, 40 m rigolă ranforsată, 3 podeţe tubulare Ø800 mm;

- drumul comunal Soci: 1089 şanţuri noi pereate cu beton, 200 m rigolă ranforsată, 4 podeţe tubulare Ø800 mm; 1 podeţ casetat din cadre prefabricate tip P2;

- Strada Răsăritului: 150 m şanţuri noi pereate cu beton, 1 podeţ casetat din cadre prefabricate tip P2;

- amenajarea a 5 drumuri laterale pe o lungime de 20 m şi o lăţime de 3,5 m;

- realizarea unui prag de retenţie pe un torent, afluent al pârâului Valea Calului, pe drumul comunal Valea Calului – Cerc la km 2+890, dreapta, pentru protejarea corpului drumului; pragul este alcătuit  din elevaţie din beton cu secţiune trapezoidală (lăţimea la coronament 0,6 m, lăţimea la bază 1,27 m); în aval se vor amenaja ziduri de sprijin din beton cu H = 1,5 m şi se va betona albia pe o lungime de 20 m;

- realizare ziduri de sprijin din beton cu h = 2 m, în zona drumului comunal Valea Calului – Cerc între km 1+090 – 1+140 pe o lungime de 50 m;

b) se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea poluării factorilor de mediu sau prejudicierea stării de sănătate sau confort a populaţiei prin producere de praf şi zgomot, fiind obligatoriu să se respecte normele, standardele şi legislaţia privind protecţia mediului, în vigoare;

c) utilizare exclusiv a terenului stabilit prin proiect pentru amplasare organizare de şantier, în afara ariei naturale protejate;

d) asigurarea transportului şi manipulării materialelor de construcţie pentru evitarea pierderilor din utilajele de transport;

e) folosirea drumurilor de acces existente; limitarea traseelor autovehiculelor la strictul necesar; se interzice circulaţia autovehiculelor în afara drumurilor de acces amenajate, în scopul evitării impactului asupra habitatelor şi speciilor de importanţă comunitară;

f) se va evita deversarea pe sol de produse petroliere, combustibili, alte substanţe contaminante;

g) utilizarea unor variante de construcţie moderne, cu generare minimă de deşeuri;

h) amenajare spaţii pentru stocare temporară deşeuri rezultate din lucrările de construcţie; colectare selectivă şi controlată deşeuri şi eliminare/valorificare prin firme autorizate şi specializate pe bază de contract; recipienţii pentru colectarea deşeurilor vor fi prevăzuţi cu sisteme de închidere sau acoperire astfel încât deşeurile să nu fie luate de vânt sau păsările şi animalele zonei să aibe acces la ele; deşeurile vor fi preluate de pe amplasament cu o frecvenţă suficientă pentru a se evita acumularea acestora; se interzice depozitarea deşeurilor de orice fel în mod neorganizat pe sol;

i) depozitare materiale/utilaje/scule numai în locuri stabilite, pentru asigurarea protecţiei factorilor de mediu;

j) folosirea de utilaje performante care nu produc pierderi de substanţe poluante în timpul funcţionării şi care nu generează zgomot peste limitele admise; întreţinerea tehnică a mijloacelor auto şi utilajelor folosite pentru a se evita pierderile substanţelor petroliere şi a uleiurilor; efectuarea la timp a reviziilor tehnice curente ale autovehiculelor şi utilajelor nerutiere utilizate pe amplasament, pentru încadrarea în nivel de emisii normat; se interzic lucrările de întreţinere şi reparaţii la utilajele şi mijloacele de transport în cadrul obiectivelor de investiţie, acestea se vor realiza numai prin unităţi specializate autorizate; se interzice spălarea maşinilor şi a utilajelor ȋn zonele de lucru;

k) se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport silenţioase care nu generează zgomot peste limitele admise (sau dotarea acestora cu echipamente de reducere a zgomotului); ȋntreţinerea şi funcţionarea la parametrii normali a mijloacelor de transport şi a utilajelor de lucru, precum şi verificarea periodică a stării de funcţionare a acestora, astfel ȋncât să fie atenuat impactul sonor; stabilirea unui program adecvat prin care sursa de zgomot şi vibraţii să fie redusă ȋn timp şi ȋn intensitate; organizarea activităţilor şi operaţiilor generatoare de zgomot pe timpul zilei, cu evitarea cumulării emisiilor de zgomot prin utilizarea simultana a mai multor echipamente care au asociate emisii sonore importante; oprirea motoarelor utilajelor şi/sau autoutilitarelor pe durata pauzelor şi ȋn perioadele ȋn care nu sunt implicate ȋn activitate, pentru diminuarea poluării aerului; oprirea motoarelor  vehiculelor ȋn timpul efectuării operaţiilor de ȋncărcare şi/sau descărcare a materialelor;

l) se interzice afectarea sub orice formă a vecinătăţilor amplasamentului analizat, atât în timpul perioadei de construcţie cât şi în timpul funcţionării obiectivului;

m) pe perioada de funcţionare vor fi luate toate măsurile astfel încât să se reducă la minim riscurile de producere accidente sau de contaminare a factorilor de mediu;

n) verificarea şi întreţinerea/înlocuirea/instalarea semnelor rutiere, stabilirea şi impunerea unor viteze limită pentru circulaţia vehiculelor în perioada de executare a lucrărilor;

o) pe perioada de realizare a lucrărilor se vor lua măsuri pentru evitarea accidentării populaţiei din zonă:

- marcarea corespunzătoare a lucrărilor periculoase;

- protejarea/supravegherea utilajelor menţinute în zona lucrărilor;

- reducerea vitezei de circulatie a vehiculelor grele pentru transportul materialelor şi echipamentelor;

p) se interzice uciderea sau rănirea oricărei specii de faună sălbatică din perimetrul şi din vecinătatea obiectivului;

q) refacerea la starea iniţială a terenurilor ocupate temporar, la finalizarea lucrărilor;

r) se interzice introducerea de specii alohtone; pentru renaturare zonelor afectate se vor folosi doar plante speciice florei spontane locale;

s) respectarea condiţiilor impuse prin actele de reglementare emise de alte autorităţi:

- avizul favorabil nr. 28 din 25.02.2020, emis de Agenţia Natională pentru Arii Naturale Protejate;

- avizul favorabil nr. 3762/12.09.2019, emis de Direcţia Silvică Cluj – Ocolul Silvic Turda;

- avizul favorabil nr. 13877/23.09.2019, emis de Garda Forestieră Cluj;

t) se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare;

u) titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris Agentia pentru Protecţia Mediului Cluj despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei de încadrare, înainte de producerea modificării;

- măsurile și condițiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor nr. 67 din 18.07.2019, emis de catre  Administraţia Naţională „Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apă Mureş – Sistemul de Gospodărire a Apelor,  sunt:

- prin execuţia lucrărilor de apărare – consolidare nu este permisă reducerea secţiunii de curgere a apei;

- lucrările de investiţie reglementate prin prezentul act de reglementare nu prevăd execuţia unor lucrări la structura podurilor existente peste cursurile de apă, se va realiza doar execuţia sistemului rutier, respectiv asfaltarea acestuia;

- beneficiarul are obligaţia să anunţe începerea lucrărilor Administraţiei Bazinale de Apă Mureş şi Sistemului de Gospodărire a Apelor Alba; începerea execuţiei, precum şi recepţia lucrărilor se vor anunţa cu 10 zile înainte Sistemului de Gospodărire a Apelor Alba;

- prezentul act de reglementare nu exclude obligaţia solicitării/obţinerii celorlalte avize/acorduri legale în vederea realizării investiţiei;

- atât pe perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi pe perioada exploatării, se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea poluării apelor de suprafaţă sau subterane, pentru protecţia factorilor de mediu, a zonelor apropiate, luându-se măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, în special cu produse petroliere ca urmare a exploatării utilajelor tehnologice;

- întreţinerea albiei, amonte şi aval de zonele de descărcare a podeţelor;

- depozitele de agregate sau alte materiale de construcţii se vor face în locuri special amenajate care să nu afecteze apele;

- se va evita contaminarea terenului cu produse petroliere sau alte produse care pot afecta vegetaţia sau apele din zonă;

- dacă în zona lucrărilor proiectate există amplasate conducte de gaz, conducte de apă, linii telefonice şi electrice, se va obţine avizul deţinătorilor;

- în timpul executiei, constructorul va lua măsuri pentru asigurarea curgerii normale a apelor;

- după finalizarea lucrărilor se vor îndepărta din albie toate materialele rămase în urma execuţiei, astfel încât să se asigure condiţiile optime de scurgere a apelor la debite minime şi maxime;

- pe parcursul execuţiei lucrărilor, beneficiarul şi constructorul vor permite în caz de necesitate accesul şi intervenţia pentru execuţia unor lucrări sau acţiuni necesare în caz de inundaţii, poluări accidentale sau alte situaţii specifice cursurilor de apă;

- se interzic degradările malurilor şi albiilor cursurilor de apă;

- la finalizarea lucrărilor, terenul ocupat de drumurile de acces şi de platformele de lucru se vor dezafecta şi reda folosinţei iniţiale;

- se vor respecta prevederile ordinului M.M.D.D. nr. 1163/2007 privind „Aprobarea unor măsuri pentru îmbunătăţirea soluţiilor tehnice de proiectare şi realizare a lucrărilor hidrotehnice de amenajare şi reamenajare a cursurilor de apă pentru atingerea obiectivelor de mediu din domeniul apelor” (a se lua în considerare inclusiv materialele de construcţie utilizate);

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința

publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

p. DIRECTOR EXECUTIV

dr. ing. Liana MUREŞAN

Şef Serviciu AAA,                                                                                 Şef Serviciu CFM,

ing. Anca CÎMPEAN                                                                                                                    Adina Socaciu

Întocmit,                                                                                                 Întocmit,

cons. Gabriela ISCRU                                                                         dr. biol. Paul BELDEAN

18.03.2020, ora 15.20