Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CLUJ

PROIECTUL DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. din 20.04.2021

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SNGN ROMGAZ SA TÂRGU MUREŞ, cu sediul în mun. Târgu Mureş, str. Salcâmilor, nr. 23, jud. Mureş, înregistrată la APM Cluj cu nr. 25584/21.12.2020, în baza:

Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj decide, ca urmare a completărilor depuse cu nr. 42/04.01.2021, nr. 1305/21.01.2021, nr. 1515/25.01.2021, nr. 2402/03.02.2021, nr. 2907/09.02.2021, nr. 3036/10.02.2021, nr. 6509/10.03.2021, nr. 8895/30.03.2021, nr. 9641/05.04.2021 şi nr. 10706/15.04.2021, a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 30.03.2021, că proiectul „Construire instalaţie tehnologică Sonda 3 Vaida”, din com. Căianu, sat Vaida Cămăraş, extravilan, jud. Cluj, nu se supune evaluării impactului asupra mediului;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul intră sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la punctul 2. e) “instalații industriale de suprafață pentru extracția cărbunelui, petrolului, gazelor naturale și minereurilor, precum și a șisturilor bituminoase.”, în categoria proiectelor cu potenţial impact asupra mediului, pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării impactului asupra mediului;

b) conform Certificatului de Urbanism nr. 675 din 10.09.2020, emis de Consiliul Judeţean Cluj:

- imobilele sunt situate în extravilanul localităţii Căianu, sat Vaida - Cămăraş şi sunt în proprietate publică a comunei Căianu;

- folosinţa actuală: arabil şi păşune, conform avizului Primăriei Căianu nr. 3115/05.08.2020;

- destinaţia stabilită prin planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului aprobate: teren situat în extravilan - teren arabil în extravilan;

c) la evaluarea proiectului au fost luate în considerare criteriile prevăzute în Anexa nr. 3 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

d) investiţia propusă nu se cumulează cu alte proiecte, în sensul amplificării impactului;

e) realizarea şi utilizarea investiţiei propuse nu implică generarea de emisii semnificative în mediu;

f) prin soluţiile constructive adoptate şi prin modul de operare se propun măsuri pentru protecţia factorilor de mediu;

g) sunt prevăzute măsuri pentru gestionarea corespunzătoare a deşeurilor generate în perioada de realizare/funcţionare;

h)  nu sunt afectate zone de pădure sau cu folosinţă specială;

i)   amplasamentul nu este situat în interiorul sau vecinatatea niciunei arii naturale protejate;

j)  proiectul nu va utiliza resurse naturale;

k)  în urma executării lucrărilor, deşeurile produse se vor valorifica/elimina prin firme autorizate;

l) pe parcursul derulării procedurii nu au fost formulate observaţii din partea publicului referitoare la realizarea proiectului.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:

# a) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă - în conformitate adresa C.T. nr. 08-CJ/15.02.2021, emisă de Administraţia Naţională „Apele Romăne” - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa, pentru investiţia „Instalaţie tehnologică Sonda 3 Vaida” nu este necesară reglementarea din punct de vedere al gospodăririi apelor;

Caracteristicile proiectului şi condiţiile de realizare a acestuia pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

__- respectarea proiectului care prevede construirea instalației tehnologice de suprafață pentru sonda 3 Vaida (în zona capului de erupție al sondei), construire semigrup 3 Vaida (instalații şi construcții aferente semigrupului), construire conductă colectoare de legătură semigrup 3 Vaida (proiectat) la Grup 1 Pălatca (existent) - conductă executată telescopic Dn80 și Dn150;

__- suprafaţa totală de teren afectată de lucrări: 30742 mp; această suprafaţă va fi ocupată temporar (pe durata de execuţie a lucrărilor de montaj), cât şi definitiv:

- ocupare temporară: S = 28565 mp, pentru culoarul de lucru necesar la montajul conductei colectoare, pe durata execuţiei lucrarilor;

- ocupare definitivă:

  - S = 1250 mp, pentru amplasarea semigrupului 3 Vaida;

  - S = 927 mp, pentru amplasare cale de acces la semigrupul 3 Vaida;

__- instalația tehnologică de suprafață a sondei 3 Vaida:

- ventil colțar montat la capul de erupție existent (montat la finalizarea forajului);

- dispozitiv TPL (dispozitiv pentru măsurarea temperaturii, presiunii şi pentru laminare);

- conductă de aducțiune sondă (conductă legatură cap de erupţie - separator sondă);

- separator orizontal de lichide (montat subteran);

- poligonul sondei;

- panou de măsură;

__-  colector gaz sonda 3 Vaida la grup 1 Pălatca:

- pentru legarea sondei 3 Vaida la sistemul de tansport gaze al Romgaz - existent, se va construi o conductă de gaz, alcatuită din:

- conductă gaz de la semigrup 3 Vaida (sonda 3 Vaida) la punctul de interconectare;

- colector gaz de la punctul de interconectare până la grupul 1 Palatca, unde se va cupla în colectorul existent;

__- colectorul a fost proiectat avându-se în vedere interconectarea ulterioară cu colectorul structurii Petea, întregindu - se astfel sistemul  Vaida - Palatca - Petea;

__- conducta se va poza subteran, sub adâncimea de îngheţ;

__- capacitatea de producţie estimata pentru instalaţia proiectată (sonda 3 Vaida)  este de 14.600 Nmc/zi gaze naturale;

__ - construcţii şi amenajări:

- execuţie drum de acces (927 mp) şi platformă întoarcere auto în incinta grupului (100 mp);

- trotuare din dale de beton pentru acces la instalaţii  (33 mp);

- amenajare interior grup prin înierbare (1117 mp);

- împrejmuire cu poartă de acces auto şi o poartă pietonală (L= 136 ml);

- execuție cuvă de retenţie scurgeri accidentale în zona cuplei rapide a racordului de vidanjare, în scopul protecției mediului;

- execuţie hazna cu bazin vidanjanbil;

- anterior realizării amenajarilor din incintă, se va efectua curățirea, nivelarea și pregătirea

- pentru accesul maşinilor şi utilajelor executantului în zona de lucru se vor utiliza pe cât posibil drumurile de acces existente, care vor fi reparate şi aduse la starea iniţială de către constructor, după finalizarea lucrărilor;

- se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea poluării factorilor de mediu sau prejudicierea stării de sănătate sau confort a populaţiei prin producere de praf şi zgomot, fiind obligatoriu să se respecte normele, standardele şi legislaţia privind protecţia mediului, în vigoare;

- utilizarea exclusiv a terenului stabilit prin proiect pentru amplasarea organizării de şantier; se interzice afectarea sub orice formă a vecinătăţilor amplasamentului analizat; se vor restrânge la minim suprafeţele ocupate temporar în timpul perioadei de construcţie şi se vor delimita zonele de lucru prin indicatoare vizibile;

- luarea măsurilor asiguratorii pentru stabilitatea terenului din vecinatate şi a construcţiilor existente, indiferent de stadiul de realizare a proiectului; se interzice afectarea sub orice formă a vecinătăţilor amplasamentului analizat, atât în timpul perioadei de construcţie cât şi în timpul funcţionării obiectivului;

- pe perioada de funcţionare vor fi luate toate măsurile astfel încât să se reducă la minim riscurile de producere accidente sau de contaminare a factorilor de mediu;

- delimitarea zonelor de lucru pentru prevenirea/minimalizarea distrugerii suprafeţelor vegetale din vecinătatea obiectivelor; se interzice defrişarea/tăierea de arbori din vecinătatea amplasamentelor;

- ȋnainte de ȋnceperea săpăturilor, suprafaţa terenului se va curăţa şi nivela cu  pante de scurgere pentru a nu permite stagnarea apelor din precipitaţii;

- depozitarea pe suprafeţe minime a volumelor rezultate din decopertări şi săpături;

- manipularea materialelor de construcţii şi a volumelor de pământ excavat se va face numai ȋn spaţiul destinat lucrărilor;

- stropirea solului ȋn fazele de pregătire prin decopertare/săpături/excavări ȋn vederea evitării emisiilor de pulberi ȋn perioadele cu vânt;

- asigurarea unei umidităţi adecvată a materialului excavat/transportat/ȋmprăştiat şi a deşeurilor de construcţii depozitate temporar, în perioadele lipsite de precipitaţii;

- soluţia umectării se va avea ȋn vedere şi la nivelul drumurilor parcelelor neasfaltate, prin aceasta asigurându-se o reducere considerabilă a debitelor de particule emise ca urmare a traficului utilajelor sau a acţiunii vântului;

- diminuarea la minimum a înălţimii de descărcare a materialelor care pot genera emisii de parf;

- evitarea desfăşurării lucrărilor cu emisii de praf ȋn perioade cu vânt puternic;

- evitarea depozitării materialelor de construcţii/utilajelor/deşeurilor pe terenurile din jurul amplasamentului;

- respectarea căilor de acces pentru utilaje şi mijloace de transport;

- stabilirea rutelor de transport şi programarea transportului utilajelor, materialelor, solului şi al deşeurilor de construcţie, astfel încat să se evite, în măsura posibilului, afectarea zonelor populate;

- asigurarea transportului şi manipulării materialelor de construcţie pentru evitarea pierderilor din utilajele de transport; mijloacele de transport pentru materiale vor fi prevăzute cu prelată pentru evitarea ȋmprăştierii de particule cu ajutorul vântului;

- circulaţia cu viteză redusă pe drumul de acces şi secţiunile de drum nemodernizat pe care se desfăşoară transportul materialelor pentru reducerea antrenării particulelor de praf;

- aplicarea unor tehnologii de execuţie moderne, a unor materiale puţin agresive pentru mediu şi a unei mecanizări avansate, cu generare minimă de deşeuri;

- amenajarea de spaţii pentru stocarea temporară a deşeurilor rezultate din lucrările efectuate; colectarea selectivă şi controlată a deşeurilor şi eliminarea/valorificarea acestora prin firme autorizate şi specializate pe bază de contract;depozitarea temporară a deşeurilor pulverulente se va face în recipienţi/saci, pentru evitarea împrăştierii acestora în mediu;

- amenajarea de suprafeţe izolate/impermeabilizate corespunzător pentru depozitarea substanţelor potenţial poluatoare;

- se interzice depozitarea deşeurilor de orice fel în mod neorganizat pe sol; se va evita deversarea pe sol de produse petroliere, combustibili, alte substanţe contaminante;

- depozitarea materialelor/utilajelor/sculelor numai în locuri special amenajate, pentru asigurarea protecţiei factorilor de mediu;

- folosirea de utilaje performante care nu produc pierderi de substanţe poluante în timpul funcţionării;

- întreţinerea tehnică a mijloacelor auto şi utilajelor folosite pentru a se evita pierderile substanţelor petroliere şi a uleiurilor;

- efectuarea la timp a reviziilor tehnice curente ale autovehiculelor şi utilajelor nerutiere utilizate pe amplasament, pentru încadrarea în nivel de emisii normat;

- se interzic lucrările de întreţinere şi reparaţii la utilajele şi mijloacele de transport în cadrul obiectivului de investiţie, acestea se vor realiza numai prin unităţi specializate autorizate;

- se interzice spălarea maşinilor şi a utilajelor ȋn zona de lucru;

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport silenţioase care nu generează zgomot peste limitele admise (sau dotarea acestora cu echipamente de reducere a zgomotului);

- ȋntreţinerea şi funcţionarea la parametrii normali a mijloacelor de transport şi a utilajelor de lucru, precum şi verificarea periodică a stării de funcţionare a acestora, astfel ȋncât să fie atenuat impactul sonor;

- stabilirea unui program adecvat prin care sursa de zgomot şi vibraţii să fie redusă ȋn timp şi ȋn intensitate;

- organizarea activităţilor şi operaţiilor generatoare de zgomot pe timpul zilei, cu evitarea cumulării emisiilor de zgomot prin utilizarea simultana a mai multor echipamente care au asociate emisii sonore importante;

- oprirea motoarelor utilajelor şi/sau autoutilitarelor pe durata pauzelor şi ȋn perioadele ȋn care nu sunt implicate ȋn activitate, pentru diminuarea poluării aerului;

- oprirea motoarelor  vehiculelor ȋn timpul efectuării operaţiilor de ȋncărcare şi/sau descărcare a materialelor;

- pe perioada de realizare a lucrărilor se vor lua măsuri pentru evitarea accidentării populaţiei din zonă:

- marcarea corespunzătoare a lucrărilor periculoase;

- protejarea/supravegherea utilajelor menţinute în zona lucrărilor;

- reducerea vitezei de circulatie a vehiculelor grele pentru transportul materialelor şi echipamentelor;

- având în vedere că lucrările la o porţiune din tronsonul colector se vor realiza la distanţă mai mică de 50 m faţă de limita fondului forestier naţional proprietate privată aflat în paza Ocolului Silvic Cluj (U.P.I Vaida Cămăraş u.a. 97, 99, 101), lucrările propuse nu trebuie să afecteze fondul forestier şi vegetaţia forestieră (conform avizului favorabil nr. 1684/AAV/25.03.2020, emis de Direcţia Silvică Cluj - Ocolul Silvic Cluj;

- după finalizarea lucrarilor, în cazul afectării învelişului vegetal, acesta va fi redat folosinţei iniţiale, utilizîndu-se pe cât posibil stratul ierbos de descopertă;

- refacerea la starea iniţială a terenurilor ocupate temporar, la finalizarea lucrărilor;

- respectarea condiţiilor impuse prin actele de reglementare emise de alte autorităţi:

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris APM Cluj despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, înainte de producerea modificării;

- conform Ord. nr. 1798/2007 al MMDD pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, la finalizarea şi la punerea în funcţiune a obiectivului, aveţi obligaţia solicitării şi obţinerii autorizaţiei de mediu;

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ semenea, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința

publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

ADINA SOCACIU

Şef serviciu AAA,                                                                                 Şef serviciu CFM,

ing. Anca CÎMPEAN                                                                             dr. biol. Paul BELDEAN

Întocmit,                                                                                                  Întocmit,

cons. Gabriela ISCRU                                                                         cons. Romina PAUL

20.04.2021, ora 12.30