Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CLUJ

PROIECTUL DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. din 21.04.2021

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA prin Direcţia Evenimente Publice şi Informare Cetǎţeni, cu sediul în mun. Cluj - Napoca, Calea Moţilor, nr. 3, jud. Cluj, înregistrată la APM Cluj cu nr. 24787/08.12.2020, în baza:

Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj decide, ca urmare a completărilor depuse cu nr. nr. 24892/10.12.2020, nr. 708/13.01.2021, nr. 3504/15.02.2021, nr. 4650/23.02.2021, nr. 5257/02.03.2021, nr. 5283/02.03.2021, nr. 5699/03.03.2021, nr. 6266/08.03.2021, nr. 6525/10.03.2021, nr. 8555/29.03.2021, nr. 8609/29.03.2021, nr. 8717/30.03.2021, nr. 10081/08.04.2021 şi nr. 11049/20.04.2021, a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 13.04.2021, că proiectul „Amenajare pădure Parc Făget, organizare de şantier, racorduri şi branşamente”, propus a fi amplasat în mun. Cluj - Napoca, tarla 128, parcela 18, UP IV - UA 6, 26 şi 27, jud. Cluj, nu se supune evaluării impactului asupra mediului;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la punctul 13. a) “Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului”, în categoria proiectelor cu potenţial impact asupra mediului, pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării impactului asupra mediului;

b) conform Certificatului de Urbanism nr. 488 din 19.02.2020, emis de Primăria Municipiului Cluj - Napoca: terenul este situat în extravilanul municipiului Cluj - Napoca, în teritoriul administrativ (teren în proprietatea Municipiului Cluj - Napoca), cu folosinţa actuală: pădure/parc confom Aviz CTAS nr. 107 din 31.01.2019 pentru amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică şi privată aparţinând Municipiului Cluj - Napoca şi destinaţia zonei: UTR = TDF Terenuri cu destinaţie forestieră;

c) la evaluarea proiectului au fost luate în considerare criteriile prevăzute în Anexa nr. 3 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

d) investiţia propusă nu se cumulează cu alte proiecte, în sensul amplificării impactului;

e) realizarea şi utilizarea investiţiei propuse nu implică generarea de emisii semnificative în mediu;

f) prin soluţiile constructive adoptate şi prin modul de operare se propun măsuri pentru protecţia factorilor de mediu;

g) sunt prevăzute măsuri pentru gestionarea corespunzătoare a deşeurilor generate în perioada de realizare/funcţionare;

h)  amplasamentul se suprapune parţial cu Situl Natura 2000 Făgetul Clujului - Valea Morii (ROSCI0074), conform Ordinului nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România - scopul declarării - specii şi habitate de interes comunitar, dar lucrările propuse prin proiect nu se realizează pe suprafaţa de teren care se suprapune cu aria naturală protejată;

i)  proiectul nu va utiliza resurse naturale;

j)  în urma executării lucrărilor, deşeurile produse se vor valorifica/elimina prin firme autorizate;

k) pe parcursul derulării procedurii nu au fost formulate observaţii din partea publicului referitoare la realizarea proiectului.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:

# a) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

III. Motivul pe baza căruia s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă:

a) proiectul propus nu intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

Caracteristicile proiectului şi condiţiile de realizare a acestuia pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

- respectarea proiectului care prevede punerea în valoare a potenţialului natural al unei zone a pădurii Făget printr-o strategie care ţine cont de valoarea ecosistemului şi de utilizarea cotidiană pentru plimbări, sport şi recreere;

- suprafaţa porţiunii din pădure aflată în studiu este de 40 de hectare şi este situată în partea de sud, sud-vest a oraşului Cluj;

- accesibilitatea pe sit se poate face din două direcţii: dinspre Cluj, prin intermediul drumurilor care se desprind din strada Făgetului pe latura nord - vestică şi/sau din direcţia comunei Feleacu, pe latura sud - estică;

- aici exită deja o intervenție în fază de execuție (faza I), iar lucrările propuse prin proiectul studiat constuie faza II; proiectul propune intervenții menite sa îmbunătățească infrastructura deja propusă aici dar și să completeze cu intervenții ce își propun îmbunătățiri funcționale și experiențiale;

__- situația propusă:

__- pentru întregirea traseului în buclă, evitarea conflictelor funcționale (suprapunerea traseului pietonal cu un traseu velo-MTB) și pentru o accesibilitate simplificată se propun o serie de tipuri de alei; aleile noi propuse vor urma cărările formate natural pe cat posibil, se vor adapta topografiei terenului și vor fi minim invazive; toate aleile noi vor fi realizate suprateran, detașate de la sol prin stâlpișori:

- 3 alei noi pietonale care consolidează traseul în buclă și ameliorează accesul și conflictul cu traseul de MTB adiacent;

- alei scurte de trecere în zona bălților cu amfibieni;

- aleea infinită - reprezinta un traseu experimental care are ca scop principal explorarea diferită a pădurii de la o înălțime mai mare (amplasarea acesteia într-o zona cu declivitate mare a terenului - lungime: 65 ml);

- alei supraterane sub formă de podețe pietonale și velo - pentru rezolvarea conflictelor funcționale ce se referă la intersecții de alei pietonale și trasee velo de mare viteză, prin realizarea de intervenții locale sub forma unor podețe adaptate topografiei care sa devieze vertical fie trasee pietonale, fie trasee velo, în funcție de fiecare locație în parte (lungime totală - 50 ml);

__- aleile sunt alcătuite din lemn masiv tratat cu uleiuri naturale; suspendarea lor față de teren va fi realizată prin stâlpi de lemn fixați în sol cu fundații metalice înșurubate/bătute mecanic (lungime alei propuse peste aleile din faza 1 - 235 ml; lungime alei propuse noi - 532 ml);

Alte dotări propuse:

__- bănci pentru popas - se vor prevedea locuri de amplasare a unor bănci prin supralărgirea aleilor nou propuse, în zone de cotitură a acestora; în zona Aleii infinite băncile vor fi dispuse în forma unui amfiteatru pentru a putea găzdui evenimente mici (30 - 50 persoane); în spațiul înconjurat de aleea infinită se vor amplasa 26 de bănci de același tip, adaptate la teren pentru a forma un amfiteatru; băncile sunt realizate din lemn masiv de rășinoase tratate cu uleiuri naturale și sunt ancorate în pământ cu fundații metalice înșurubate sau bătute mecanic (nr. banci: 41);

__- toalete ecologice (4 buc.) - amplasate în două construcții provizorii cu funcțiunea de grupuri sanitare; locațiile acestora se află în apropierea celor două intrări principale în pădure, astfel încât accesul mașinilor utilitare de întreținere (umplerea rezervoarelor de apă) și vidanjare să fie posibil și facil (suprafața construită: 15 mp/locație x 2 locații);

__- construcții provizorii care au rolul de acceleratoare de biodiversitate: diverse căsuțe și adăposturi pentru păsări, animale și insecte specifice zonei; unele sunt montate la nivelul coroanelor arborilor, altele la nivelul tulpinii, altele pe sol; toate acceleratoarele de biodiversitate sunt realizate din lemn masiv, tratat cu uleiuri naturale sau netratat în funcție de necesitățile animalelor pentru care sunt destinate (cuiburi păsări, cuiburi lilieci, cuiburi pârși mici şi mari, adăposturi pentru nevertebrate și arici, hoteluri de insecte);

__- puncte de informare/signalistică - se vor recolanta sau înlocui (în funcție de caz) panourile punctelor de informare existente prin faza I a proiectului;

- punctele de informare care vor indica trasee vor cuprinde informațiile referitoare la alternativele noi de trasee și puncte de interes noi; punctele de informare noi propuse se vor amplasa în dreptul construcțiilor provizorii (aleea infinită, acces nou, toalete și zonele cu acceleratoare de biodiversitate);

- puncte de informare (signalistică) noi în afara zonei de intervenție, indicând direcția și distanța până la parcul pădure; în apropierea imediată a pădurii dar în afara zonei studiate s-au identificat trei locații de amplasare a unor popasuri cu rastel velo și informații de orientare către pădure; două dintre acestea vizează accesul dinspre str. Fagetului, iar altul accesul dinspre Feleacu; acestea se află pe domeniul public;

- aceaste intervenții sunt suspendate de la pământ și ancorate cu fundații metalice (nr. puncte info - 26);

- amplasarea organizării de şantier se va face în afara zonei studiate şi a fondului forestier;

- se interzice afectarea sub orice formă a vecinătăţilor amplasamentului analizat; se vor restrânge la minim suprafeţele ocupate temporar în timpul perioadei de construcţie şi se vor delimita zonele de lucru prin indicatoare vizibile;

- luarea măsurilor asiguratorii pentru stabilitatea terenului din vecinatate şi a construcţiilor existente, indiferent de stadiul de realizare a proiectului;

- evitarea depozitării materialelor de construcţii/utilajelor/deşeurilor pe terenurile din jurul amplasamentului;

- respectarea căilor de acces pentru utilaje şi mijloace de transport;

- asigurarea transportului şi manipulării materialelor de construcţie pentru evitarea pierderilor din utilajele de transport; mijloacele de transport pentru materiale vor fi prevăzute cu prelată pentru evitarea ȋmprăştierii de particule cu ajutorul vântului;

- circulaţia cu viteză redusă pe drumul de acces şi secţiunile de drum nemodernizat pe care se desfăşoară transportul materialelor pentru reducerea antrenării particulelor de praf;

- aplicarea unor tehnologii de execuţie moderne, a unor materiale puţin agresive pentru mediu şi a unei mecanizări avansate, cu generare minimă de deşeuri;

- amenajarea de spaţii pentru stocarea temporară a deşeurilor rezultate din lucrările efectuate; colectarea selectivă şi controlată a deşeurilor şi eliminarea/valorificarea acestora prin firme autorizate şi specializate pe bază de contract;

- se interzice depozitarea deşeurilor de orice fel în mod neorganizat pe sol; se vor evita orice scurgeri accidentale pe sol;

- depozitarea materialelor/utilajelor/sculelor numai în locuri special amenajate, pentru asigurarea protecţiei factorilor de mediu;

- folosirea de utilaje performante care nu produc pierderi de substanţe poluante în timpul funcţionării;

- întreţinerea tehnică a mijloacelor auto şi utilajelor folosite pentru a se evita pierderile substanţelor petroliere şi a uleiurilor;

- efectuarea la timp a reviziilor tehnice curente ale autovehiculelor şi utilajelor nerutiere utilizate pe amplasament, pentru încadrarea în nivel de emisii normat;

- se interzic lucrările de întreţinere şi reparaţii la utilajele şi mijloacele de transport în cadrul obiectivului de investiţie, acestea se vor realiza numai prin unităţi specializate autorizate;

- se interzice spălarea maşinilor şi a utilajelor ȋn zona de lucru;

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport silenţioase care nu generează zgomot peste limitele admise (sau dotarea acestora cu echipamente de reducere a zgomotului);

- ȋntreţinerea şi funcţionarea la parametrii normali a mijloacelor de transport şi a utilajelor de lucru, precum şi verificarea periodică a stării de funcţionare a acestora, astfel ȋncât să fie atenuat impactul sonor;

- stabilirea unui program adecvat prin care sursa de zgomot şi vibraţii să fie redusă ȋn timp şi ȋn intensitate;

- organizarea activităţilor şi operaţiilor generatoare de zgomot pe timpul zilei, cu evitarea cumulării emisiilor de zgomot prin utilizarea simultana a mai multor echipamente care au asociate emisii sonore importante;

- oprirea motoarelor utilajelor şi/sau autoutilitarelor pe durata pauzelor şi ȋn perioadele ȋn care nu sunt implicate ȋn activitate, pentru diminuarea poluării aerului;

- oprirea motoarelor  vehiculelor ȋn timpul efectuării operaţiilor de ȋncărcare şi/sau descărcare a materialelor;

- pe perioada de realizare a lucrărilor se vor lua măsuri pentru evitarea accidentării populaţiei din zonă:

- marcarea corespunzătoare a lucrărilor periculoase;

- protejarea/supravegherea utilajelor menţinute în zona lucrărilor;

- reducerea vitezei de circulatie a vehiculelor grele pentru transportul materialelor şi echipamentelor;

- refacerea la starea iniţială a terenurilor ocupate temporar, la finalizarea lucrărilor;

- respectarea condiţiilor impuse prin actele de reglementare emise de alte autorităţi;

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris APM Cluj despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, înainte de producerea modificării;

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ semenea, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința

publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

ADINA SOCACIU

Şef serviciu AAA,                                                                                 Şef serviciu CFM,

ing. Anca CÎMPEAN                                                                             dr. biol. Paul BELDEAN

Întocmit,                                                                                                  Întocmit,

cons. Gabriela ISCRU                                                                            cons. Romina PAUL

20.04.2020, ora 14.30