ACORD DE MEDIU

Nr.    din 15.02.2021

Draft

Ca urmare a cererii adresate de SC MG TEC INDUSTRY SRL, cu sediul în municipiul Dej, str. Văii, nr. 2, județul Cluj, înregistrată la A.P.M. Cluj cu nr. 21212 din data de 31.10.2018 cu toate completările ulterioare (..., 2971/09.02.2021), în baza prevederilor:

Ordonanței de Urgență a Guvernului  nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu toate modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 292/2018 privind evaluare impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia;

se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru  proiectul:”Înfiinţare unitate de producţie pentru SC MG  TEC  INDUSTRY SRL”

amplasat în:  strada Prof. Ing. Leon Birbaum, nr. 4, nr. topo/cad. 62440, municipiul Dej, judeţul Cluj

în scopul stabilirii condiţiilor şi a măsurilor pentru protecţia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului, care prevede:

- construcția de  hale de producție şi de prelucrare a hârtiei tissue, spaţii de depozitare materii prime, semifabricate şi produse finite

- Achiziţionarea următoarelor linii tehnologice:

  - Linie de fabricare a hârtiei Tissue, compusă din 2 mașini de hârtie, cu o capacitate totală de 220 tone/zi hârtie Tissue, respectiv 50000 tone/an

  - Linie tehnologică de fabricat monorole, cu o capacitate de 17000 tone/an

  - 2 Linii de fabricat hârtie igienică şi prosop de bucătărie, cu o capacitate totală

de 28200 tone/an

  - Linie de fabricat șervețele faciale şi şerveţele ZZ, cu o capacitate de 4800 tone/an

  - Linii de producție produse absorbante igienico-sanitare cu o capacitate de 875160 mii bucăţi/an – cuprinzând 4 linii specifice diferitelor sortimente de produse absorbante:

- linie de producție scutece adulți open şi pull up

- linie de fabricare absorbante pantyliner

- linie de fabricare PAD-uri (cearşafuri pentru spital)

- linie de fabricare a șervețelelor umede

-  Alte instalaţii tehnice şi utilaje pentru completarea fluxurilor tehnologice:

- Instalația de descernelizare – fabricare pasta de maculatură, capacitate 25000 t/an, 110 tone pastă maculatură/zi

- Incinerator de deşeuri tehnologice, putere termică 9,4 MW, producţie 13 t abur/oră

- Staţia de tratare biologică

- Montarea acestor instalaţii şi utilaje în halele de produţie ce se vor construi şi conectarea la reţelele de utilităţi (apă, energie electrică, gaz) necesare pentru funcţionarea investiţiei.

Profilul de activitate al viitoarei investiții:

- Fabricarea hârtiei şi cartonului – cod CAEN 1712;

- Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton – cod CAEN 1722

- Colectarea deșeurilor nepericuloase – cod CAEN 3811

- Tratarea şi eliminarea deșeurilor nepericuloase – cod CAEN 3821

Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, la pct. 8.a) „Instalaţii industriale pentru producerea hărtiei şi cartonului altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1”, la pct. 10.a) “Proiecte de dezvoltare a unităţilor/zonelor industriale” şi la pct. 11.b) „Instalaţii pentru eliminarea deşeurilor, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1”, în categoria proiectelor cu potenţial impact asupra mediului, pentru care trebuie stabilit dacă este necesară evaluarea impactului asupra mediului.

Activitatea de fabricare a hârtiei care se va desfăşura după implementarea proiectului este prevăzută în Anexa 1 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, care transpune Directiva 75/2010/CE privind emisiile industriale, la punctul 6.1.b) „Instalaţii industriale pentru producerea de hârtie şi carton cu o capacitate de producţie mai mare de 20 t/zi”.

De asemenea, incinerarea deşeurilor generate pe amplasament (de la sortarea maculaturii, nămoluri şi refuzuri din instalaţia de descernelizare, nămol biologic de la staţia de epurare) într-o instalaţie pentru producerea energiei termice şi utilizarea acesteia în procesele de fabricare a hârtiei se poate încadra în Anexa 1 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, care transpune Directiva 75/2010/CE privind emisiile industriale, la punctul 5.2.a) “Eliminarea sau valorificarea deşeurilor în instalaţii de incinerare a deşeurilor sau în instalaţii de coincinerare a deşeurilor: în cazul deşeurilor nepericuloase, cu o capacitate de peste 3 tone pe oră”.

I.   DESCRIEREA PROIECTULUI ȘI A TUTUROR CARACTERISTICILOR LUCRĂRILOR PREVĂZUTE DE PROIECT, INCLUSIV INSTALAȚIILE, ECHIPAMENTELE ȘI RESURSELE NATURALE UTILIZATE.

### I.1. LUCRĂRI DE AMENAJARE TERITORIU PROIECTATE:

Amplasamentul proiectului include două parcele cu o suprafaţă totală de 129374 mp şi este situat în intravilanul municipiului Dej, str. Prof. Ing. Leon Birnbaum, nr. 4, incinta MG TEC Parc industrial, în vecinătatea Parcului industrial SUD Dej - ARC Parc Dej şi se identifică prin CF nr. 62440 – Dej, cu nr. Topo/Cad. 62440.

Conform Certificatului de urbanism nr. 350 din 23.10.2018 emis de către Primăria Municipiului Dej, valabil până la data de 03.11.2021, amplasamentul proiectului este situat în UTR R subzona I.D.I.c – Subzona unităţilor productive şi de servicii cuprinzând subzona unităţilor industriale şi de servicii nepoluante  propuse;

Funcţiunea actuală

Amplasamentul are următoarele vecinăţăţi:

- la vest: drum de acces, la cca 500 m Valea Chiejdului şi Parcul Industrial ARC PARC DEJ

- la est: terenuri agricole - proprietăţi private, râul Someşul Mic

- la sud: drum de acces, terenuri agricole - proprietăţi private

- la nord: terenuri agricole - proprietăţi private.

Coordonatele Stereo 70 ale amplasamentului sunt:

|  | X | Y |
| --- | --- | --- |
| Hala de produse din hârtie tissue | 624455.950 | 417414.084 |
| Hala de produse absorbante igienico-sanitare | 624245.000 | 417419.203 |

Aceste parcele limitează la nord şi sud terenul aferent extrasului CF nr. 62025, cu suprafața de 35533 mp, pe care se găsesc două hale de producție prefabricate, respectiv fasonare oţel, care aparţin societăţii SAMUS TEC SRL.

Accesul la amplasament se face de pe E576, între localităţile Buneşti şi Dej.

Terenul pe care se va realiza proiectul se află în vecinătatea sitului de interes comunitar ROSCI0394 - Someşul Mic.

Proiectul iniţiat de MG TEC Industry SRL prevede construcția de hale industriale şi de depozitare pentru desfăşurarea activității de fabricare şi prelucrare a hârtiei tissue  și  a produselor derivate, prin achiziţionarea de echipamente

Suprafața totală  a terenului pe care se vor construi halele de producție este de St129374 mp

SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ va fi de St = 57075 m2.

- CĂI DE ACCES ŞI PLATFORME BETONATE (S =    m2) – vor fi amenajate zonele de circulaţie şi platforme betonate

- REŢELE – UTILITĂŢI Sr =        m2

- SPAŢII VERZI Sv = 23500 m2 – spaţiile libere de construcţii vor fi amenajate ca spaţii verzi

Suprafața ocupată de construcții va fi de 55129 m2, reprezentată de:

– Hală mașina de hârtie I, Sc = 5117,75 m2

– Hala pastă de maculatură (DIP), Sc = 1025,0 m2

– Hala incinerator deşeuri, Sc = 1295,65 m2

– Hala mașina de hârtie II, Sc = 4315,5 m2

– Hala converting, Sc = 7357,20 m2

– Hala absorbante, Sc = 7568,0 m2

– Depozit maculatură, Sc = 2481,0 m2

– Depozit celuloză, Sc = 1263,75 m2

– Depozit jumbo role, Sc =4378,2 m2

– Depozit materie primă hârtie tissue pentru instalaţiile de converting, Sc =3849,7 m2

– Depozit produs finit, Sc = 5952,6 m2

– Depozit materie prima absorbante, Sc = 4266,0 m2

– Depozit produs finit absorbante, Sc = 4266,0 m2

– Pavilion administrativ hârtie, Sc = 1055,30 m2

– Pavilion administrativ absorbante, Sc = 649,0 m2

– Punct control I hârtie, Sc = 39,0 m2

– Punct de control I absorbante, Sc = 39,0 m2

– Împrejmuire, L = 1850 m

– Punct control II hârtie, Sc = 3,0 mp

– Punct control II absorbante, Sc = 3,0 m2

– Rezervor I, Sc = 115,0 m2

– Rezervor II, Sc = 65,0 m2

– Casa pompelor, Sc = 24,0 m2

Caracteristici clădiri hale pentru producție şi depozite

- Tipul clădirilor – clădiri tip hală pentru producție sau depozite

- Regim de înălţime: parter, parter + mezanin

- Dimensiuni exterioare: 33,50 m x 145,86 m; Hu = 10,70 m; Hs = 12,20 m.

- Structura de rezistentă: cadre din beton armat, stâlpi, grinzi de acoperiş, pane;

- Structura de rezistenţă pentru zonele tehnice şi zonele cu vestiare: structuri din beton cu stâlpi, grinzi de planşeu şi planşee din elemente tip TT

- Fundaţiile sunt fundaţii pe radier din beton şi piloţi foraţi

- Pereţii de închidere realizaţi din panouri sandwich cu vată minerală în grosime de 15 cm

- Invelitorile pentru hale sunt compozite realizate din tablă cutată, stratul de termoizolaţie din vată minerală şi membrană PVC

- Accese şi circulație: porti de acces glisante metalice rezistente la foc (4,20*4,20 m), 6 usi de evacuare / acces personal (1,00*2,20 m)

- Pardoselile la spațiile de producție, depozitare şi spațiile auxiliare sunt din beton armat de 25 cm, finisate cu praf de cuartz. Spațiile de circulație pietonale şi tehnologice se vor marca cu benzi fosforescente de culoare galbenă

- Acoperis: panouri metalice prevazute cu contravântuiri şi panouri sandwich.

Caracteristici clădiri destinate pentru punctele de control

- Clădiri parter realizate pe structură metalică şi închideri uşoare din panouri sandwich 150 cm grosime şi tâmplărie PVC cu geam de protecţie termică

- Învelitoare sandwich de 15 cm

- Pardoseli din beton armat peste care se aplică finisaj epoxidic

Împrejmuirea amplasamentului

- Stâlpi din oţel-ţeavă pătrată cu secțiunea 50x50x4 mm, între care se montează panouri de gard zincate cu dimensiunile 2,5x2,5 m.

- Fundaţii de tip fundaţii izolate din beton 0,6x0,6x1m, înălţimea împrejmuirii  h = 2,5 m.

- Porţi de acces PC1 şi PC2, pietonal şi auto, cu lungimea de 2,10 +9,0 m, din oţel, glisante.  Sistemul de glisare - cu role pe şină şi ghidaj superior.

Amenajări exterioare

- Platforme betonate, căi de acces carosabil şi pietonal între hale.

- Spații verzi înierbate şi plantate cu arbuşti.

I.1.1  Lucrări prevăzute pentru etapa de realizare a proiectului:

- Lucrări premergătoare:

- îndepărtarea vegetaţiei din zona şantierului

- împrejmuirea şantierului şi facilităţi de depozitare a materialelor de construcție

- stabilirea locurilor pentru parcarea şi întreţinerea echipamentului utilizat pentru construţie

- trasarea drumurilor de acces la şantier

- stabilirea echipamentelor principale ce vor fi utilizate

- Lucrări necesare organizării de şantier – pe perioada de execuţie a lucrărilor se va amenaja organizarea de şantier strict în incinta amplasamentului, în apropierea viitoarelor construcții.

Amenajarea de șantier va cuprinde baracă metalică pentru personal, baracă metalică pentru depozitare materiale şi WC ecologic.

Pentru amenajarea organizării de şantier se va descoperta stratul vegetal pe suprafața aferentă construcţiilor şi se va asterne un strat de balast. Incinta amenajată pentru organizarea de şantier va fi împrejmuită pe durata execuţiei lucrărilor. Accesul la amplasamentul organizării de şantier se va face pe căi de acces existente, care deservesc platforma parcului industrial. La nivelul organizării de şantier nu vor fi stocaţi combustibili, uleiuri şi alte materiale periculoase.

- Aprovizionarea cu materiale de construcție şi utilaje în vederea realizării infrastructurii necesare proiectului (fundaţii utilaje, canalizări interioare etc);

- Construirea propriu-zisă a halelor va consta în:

- trasarea elementelor nou proiectate

- execuţia fundaţiilor din beton armat pentru stâlpii de susţinere;

- executarea structurii metalice de susţinere şi rezistentă, clădire;

- executarea învelitorii exterioare cu panouri sandwich de 15 cm;

- executarea acoperişul cu panouri sandwich de 15 cm;

- executarea pardoselii din beton armat, vopsită cu răşini epoxidice;

- executarea platformei de acces betonată.

- Conectarea la reţelele de utilităţi: energie, apă, gaze naturale, necesare pentru funcționarea investiţiei;

- Realizarea fundaţiilor pentru liniile şi utilajele care vor fi montate;

- Montarea şi recepţia utilajelor şi instalaţiilor - Liniile tehnologice şi echipamentele de fabricare a hârtiei tissue şi a produselor igienico-sanitate și absorbante, cât şi instalaţiile auxiliare (incinerator de deșeuri, staţie de epurare):

  - Linie de fabricat bobine din hârtie tissue cu 2 mașini de hârtie

  - Linie de fabricare pastă de maculatură

  - Linie de fabricat monorole

  - Linii de fabricat hârtie igienică şi prosop de bucătărie- 2 bucăţi

  - Linie de fabricat șervețele faciale şi şerveţele ZZ

  - Linii de producție produse absorbante igienico-sanitare, cu 4 linii specifice diferitelor sortimente de absorbante:

- linie de producție scutece adulți open şi pull up

- linie de fabricare absorbante pantyliner

- linie de fabricare PAD-uri (cearşafuri pentru spital)

- linie de fabricare a șervețelelor umede

- Instalaţiile anexe ptr. completarea fluxurilor tehnologice:

- incinerator de deşeuri (nămoluri de la descernelizare şi epurare ape tehnologice, rezidii de la sortare deșeuri de maculatură), pentru generare abur tenologic

- staţie de epurare ape tehnologice, mecano-biologică.

- Efectuarea probelor tehnologice şi darea în funcţiune;

- Recepția finală a instalaţiilor cu utilajele aferente.

Materii prime şi auxiliare folosite pentru realizarea proiectului

Pentru lucrările de realizare a proiectului se vor utiliza ca principale materiale de construcție: beton, grinzi de beton, mortar, cofraje din lemn, oţel pentru armături, cornier, tablă , ţeavă, elemente de planşeu tip TT, panouri sandwich, vată minerală, balast, pietris, nisip, bitum pentru materiale şi lucrări de hidroizolare, rigips tristrat, vopsele lavabile, cabluri.

Lucrările se vor realiza cu ajutorul unor echipamente şi utilaje moderne, conforme cu normele actuale, pentru respectarea măsurilor de diminuare a impactului negativ asupra mediului (încărcătoare tip Wolla/buldozer, excavatoare, autocamioane, autobetoniere şi alte utilaje/dotări specifice).

Alimentarea cu carburanţi a mijloacelor auto, schimburile de ulei, lucrările de întreţinere şi reparaţii ale mijloacelor auto şi utilajelor se vor face înafara amplasamentului în staţii  de distribuţie carburanti auto şi în ateliere specializate.

I.1.2  Operarea instalaţiilor în etapa de funcționare a proiectului

În etapa de funcționare a proiectului pe liniile de producție achiziţionate şi montate  se vor desfăşura procese tehnologice de fabricare a hârtiei tissue şi de fabricare a produselor igienico-sanitare şi absorbante din hârtia tissue obţinută.

Activitatea de producție se va desfăşura pe următoarele linii de fabricaţie:

  - Linie de fabricat bobine din hârtie tissue  cu 2 mașini de hârtie

  - Linie de fabricare pastă de maculatură

  - Linie de fabricat monorole

  - Linii de fabricat hârtie igienică şi prosop de bucătărie- 2 bucăţi

  - Linie de fabricat șervețele faciale şi şerveţele ZZ

  - Linii de producție produse absorbante igienico-sanitare, cu 4 linii specifice diferitelor sortimente de absorbante:

- linie de producție scutece adulți open şi pull up

- linie de fabricare absorbante pantyliner

- linie de fabricare PAD-uri (cearşafuri pentru spital)

- linie de fabricare a șervețelelor umede

- Instalaţiile anexe vor fi:

- incinerator de deşeuri (nămoluri de la descernelizare şi epurare ape tehnologice, rezidii de la sortare deșeuri de maculatură), pentru generare abur tenologic

- staţie de epurare ape tehnologice, mecano-biologică.

Materii prime, profil şi capacităţi de producție pentru instalația de hârtie tissue (2 mașini):

- Materia primă:

  - 100 % celuloza virgină;

  - sau 100% pastă de maculatură (DIP)

  - sau mix de celuloză şi pastă de maculatură în diverse proporţii (20 – 80 % celuloză şi 80 - 20 % DIP);

- Tipul de hârtie fabricată: hârtie tissue pentru hârtie igienică, prosoape de bucătărie, șervețele)  cu gramaj între 12,5 -  40 g/mp la înfăşurător şi cu creponaj 10 – 25 %;

- Capacitate producție pentru instalația de fabricare hârtie tissue (2 maşini) = 50000 tone/an, respectiv cca 220 tone/zi.

Materii prime, profilul şi capacităţile de prelucrare a hârtiei tissue în monorole, hârtie igienică şi prosoape de bucătărie:

- Materia primă: hârtie tissue cu gramaj 13÷35 g/m2 la înfășurător și creponaj 8÷28 %;

- Capacitate de producție: linia de fabricat monorole = 17000 tone/an şi cele două linii de fabricat hârtie igienică și prosoape de bucătărie = 28200 tone/an

Materii prime, profilul şi capacităţile  de prelucrare a hârtiei tissue în şerveţele şi  şerveţele ZZ:

- Materia primă: hârtie tissue cu gramaj 20÷40 g/mp la înfăşurător şi creponaj 10÷25 %;

- Capacitatea producție a instalației: 4800 tone/an

Materii prime, profilul şi capacităţile de fabricare a produselor absorbante igienico-sanitare:

- Materii prime: tissue inferior, stratul de absorbție, bandă frontală (sistem off-line),  urechiușele posterioare, urechiușele frontale, bandă autoadezivă precombinată de fixare,  banda de deasupra - din material nețesut, manșeta - barieră pentru piciorușe din material nețesut, foaia din spate de polietilenă și elastic lângă piciorușe

- Capacitatea de producție: 875160 mii bucăţi/an

Materii prime, profilul, capacitate de producție și caracteristici proces pentru pastă de maculatură (DIP)

- Capacitatea producție pastă de maculatură: 110 tone/zi, respectiv 25000 tone/ an

- Materia primă: 170 tone/zi, respectiv 45500 tone/an

- Randament instalație: cca 65% (conform cărţii tehnice)

- Pierderea de fibră: cca 3% din fibra intrată

- Creşterea gradului de alb: 12-16%.

Materii prime, profilul, capacitate de producție și caracteristici incineratorul de deșeuri

Se vor incinera deșeurile tehnologice (nămoluri din procese și deșeuri de maculatură din sortare)

    - Putere termică: 9,400 MW

    - Capacitate de ardere: 80,5 to/zi (3,35 t/oră) deșeu absolut uscat (uscăciune 40%)

    - Producție de abur: 13000 kg/oră

    - Presiune abur: 18 bar

    - Temperatura abur: 210oC

    - Eficiența: 87,5 %

I.1.3  Lucrări de dezafectare / închidere / postînchidere a amplasamentului

În momentul de faţă nu este prevăzut un termen referitor la dezafectarea instalației sau o dată  limită pentru închiderea sau postînchiderea amplasamentului.

lnstalaţia va fi utilizată atât timp cât va fi funcțională şi cât va fi considerată rentabilă. La momentul dezafectării, toate activităţile vor fi efectuate de personal calificat, în conformitate cu normele de protecţia şi igiena muncii.

Înainte de o eventuală demarare a etapei de închidere, se va face un control al stocului de materiale, pentru a se asigura că depozitele de materii prime şi produse finite vor fi epuizate și valorificate în vederea închiderii instalației.

Din activitatea de dezafectare pot rezulta materiale sau deşeuri periculoase și nepericuloase, care vor fi eliminate sau valorificate prin operatori autorizaţi.

Materiale utilizate în construcția liniilor tehnologice sunt următoarele: oţel inoxidabil, oţel-carbon, fier, fontă, aluminiu, materiale plastice rezistente, plexiglas, PVC, cauciuc, cabluri, motoare electrice, alte echipamente electrice și electronice etc. Se va acorda atenţie dezafectării sistemului hidraulic şi colectării uleiului uzat din gospodaria de ulei. Nu se utilizează şi nu vor rezulta din dezafectare materiale pe baza de azbest.

Fundaţiile, rezervoarele din beton, vor fi demolate cu utilaje speciale şi recuperate părţile metalice. Molozul va fi depozitat în depozitele de deșeuri inerte autorizate. Sistemul constructiv al halelor fiind structură metalică, acoperită cu tablă, cu tâmplărie din PVC, părţile metalice şi plastice sunt recuperabile.

Reţelele de apă şi canalizare, rezerva de incendiu, pot fi menţinute și conservate.

Încă din faza de proiectare a obiectivului au fost luate în considerare aspecte care să asigure controlul poluării la încetarea activităţii.

Măsurile de prevenire a poluării prevăzute din faza de proiectare sunt:

- utilizarea rezervoarelor şi conductelor subterane este evitată (montate subteran sunt numai utilităţile: apa potabilă, canalizarea menajeră, pluvială şi tehnologică); Sub cota 0 sunt proiectate şi câteva utilaje, dar acestea sunt amplasate în cuve betonate, impermeabilizate şi hidroizolate.

- este prevăzută posibilitatea drenării si curăţării rezervoarelor şi conductelor înainte de demontare;

- utilizarea tehnologiilor de depoluare în etapa de exploatare;

- aplicarea, pe cât posibil, a tehnologiilor ecologice;

- păstrarea documentațiilor tuturor echipamentelor, instalațiilor, construcțiilor și utilajelor pentru a facilita dezafectare, demontarea, demolarea corectă și reutilizarea cât mai eficientă a materialelor rezultate;

- utilizarea de straturi de protecție antiacidă/antibazică pe toate suprafeţele care ar putea  intra în contact cu substanțele corozive.

LUCRĂRI LA INCHIDEREA INSTALAŢIEI

- oprirea instalaţiilor tehnologice cu respectarea cu stricteţe a procedurilor din regulamentul de funcţionare;

- deconectarea de la sistemul de alimentare cu gaze naturale şi electricitate

- în momentul dezafectării, înainte de demararea acestei etape, se va face un control al depozitelor de materiale pentru a se asigura că stocurile de materii prime şi materiale  precum şi cel de produse finite vor fi pe cât posibil epuizate în momentul închiderii instalaţiei;

- conservarea, în condiţii de securitate adecvate, a tuturor substanţelor care au rămas pe amplasament;

- valorificarea materiilor prime care au rămas neutilizate, la diferiţi solicitanţi, până la epuizarea stocului;

- curăţarea rezervoarelor în care mai rămân materiale solide, semisolide sau lichide; lichidele

recuperate se vor colecta în butoaie şi recipienţi etanşi şi se vor depozita temporar pe platforma betonată existentă; deşeurile lichide vor fi neutralizate în staţia de epurare proprie sau, dacă acest lucru nu este posibil vor fi transportate la instalaţii autorizate în procesarea lor, cu respectarea legislaţiei privind transferul de deşeuri;

- curăţarea tuturor utilajelor, conductelor de legătură, precum şi a rezervoarelor care au servit drept vase de depozitare a substanţelor chimice, după epuizarea stocului;

- activităţi de dezafectare/demontare utilaje şi echipamente din cadrul instalaţiei:

- demontarea propriu zisă a utilajelor: utilajele metalice de mărime relativ mică (pompe, vase mici, etc.) se vor demonta ca atare şi se vor depozita pe platforme betonate şi/sau în magaziile

existente;

- utilajele metalice mari care nu pot fi valorificate ca atare se vor dezmembra, bucăţile de metal rezultate depozitându-se pe platforme betonate şi se vor valorifica prin firme specializate, autorizate;

- utilajele demontate, în funcţie de gradul de uzură pot fi reutilizate în instalaţii similare sau transportate la unităţi specializate în recuperarea/eliminarea materialelor componente;

- fundaţiile, cuvele de retenţie, vor fi demolate cu utilaje speciale şi vor fi recuperate părţile metalice; molozul va fi depozitat în depozitele de deşeuri inerte autorizate;

- materiale utilizate în construcţia liniei tehnologice (oţel inoxidabil, oţel-carbon, fier, fontă, aluminiu, materiale plastice rezistente, plexiglas, PVC, cauciuc, cabluri, motoare electrice) se vor recupera şi se vor valorifica prin operatori autorizaţi;

- se va acorda o atenţie deosebită dezafectării sistemului hidraulic şi colectării uleiului uzat rezultat din gospodăria de ulei;

- se va demonta şi valorifica aparatura AMC din instalaţie;

- materialele metalice rezultate de la demontarea instalaţiei electrice (conductorii de cupru, etc.) se vor depozita într-o încăpere închisă, asigurată, până la valorificarea acestora prin firme specializate.

-  sistemul constructiv al halei fiind structură metalică, cu tâmplărie din PVC, acoperită cu tablă,

părţile metalice şi plastice vor fi recuperate;

- activităţi de conservare:

- conservarea acelor echipamente şi/sau construcţii, care nu vor fi dezafectate/demolate în prima etapă, până la o decizie de valorificare/redistribuire, funcţie şi de viitoarea activitate care se va desfăşura pe amplasament;

- activităţi de curăţare şi ecologizare a amplasamentului:

- din activitatea de dezafectare pot rezulta materiale sau deşeuri periculoase, care vor fi eliminate doar prin operatori autorizaţi;

- toate materialele rezultate din activitatea de demontare/demolare care au fost depozitate temporar pe amplasament, se vor îndepărta controlat şi se vor conduce spre destinaţii bine stabilite, în corelaţie cu legislaţia în vigoare;

- se va acorda o atenţie deosebită deşeurilor periculoase (ambalaje de reactivi, materiale de absorbţie, etc.) în ceea ce priveşte condiţiile de depozitare şi eliminarea lor finală; acestea vor fi depozitate în recipienţi speciali şi predate societăţilor autorizate în eliminarea acestora;

- deşeurile solide existente pe amplasament vor fi eliminate conform codului deşeului şi contractelor firmei cu societăţi specializate, similar cu procedeele utilizate în perioada de funcţionare;

- molozul şi betonul rezultate în urma operaţiunilor de dezafectare se vor concasa şi separa pe tipuri de deşeuri în vederea reciclării prin reutilizare ca materiale de umplutură pentru platforme.

- deşeurile rezultate care nu vor putea fi reciclate vor fi eliminate prin operatori autorizaţi;

I.2. ASIGURAREA UTILITĂŢILOR PENTRU PERIOADA DE FUNCŢIONARE

Toate utilităţile necesare desfăşurării activităţii de producție prin realizarea proiectului (apă, canalizare, energie, gaze naturale), vor fi asigurate prin racordare la reţelele de alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale ale MG TEC Parc Industrial, conform contractului ??????  nr. 657/06.07.2018.

I.2.1  ALIMENTAREA CU APĂ ŞI CANALIZAREA

Alimentarea cu apă se va face în următoarele scopuri:

- apa necesară fluxului tehnologic

- ptr. satisfacerea nevoilor igienico – sanitare ale personajului angajat şi ptr. operaţiile de spălare şi igienizare spaţii

- apa pentru stingerea incendiilor

I.2.1.1 Alimentarea cu apă potabilă (în scop igienico-sanitar) pentru obiectivele propuse se va realiza de la rețeaua de alimentare cu apă a municipiului Dej, administrată de Compania de Apă Someş SA- Sucursala Dej, prin reţeaua parcului industrial MG TEC.

  - debitul zilnic mediu: Qzi med = 17,5 mc/zi (0,202 l/s);

  - debitul zlnic maxim: Qzi max = 21 mc/zi (0,243 l/s);

  - debitul orar maxim: Q or max = 1,752 mc/oră

I.2.1.2 Alimentarea cu apă tehnologică pentru unităţile de producție propuse şi evacuarea apelor uzate tehnologice se va realiza prin racordarea la rețeaua de alimentare cu apă tehnologică, respectiv reţeaua de evacuare ape tehnologice, ce aparţin MG TEC Parc Industrial.

Parcul industrial MG TEC a reactivat o construcție veche care avea rolul de casa pompelor şi era folosită pentru distribuţia apei necesare irigaţiilor. Din această construcţie, porneşte spre sud-est o conductă îngropată cu diametru Ø 800 mm. Alimentarea cu apă se va realiza din captarea existentă pe malul stâng al râului Someşul Mic, de unde apa curge gravitaţional prin conducta îngropată, cu diametru Ø 800 mm, pe sub digul de apărare al râului Someşul Mic, până la casa pompelor. Captarea este compusă dintr-o priză de mal realizată din beton armat, prevăzută cu un grătar şi o stavilă de acces.

Apa pentru uz tehnologic va fi preluată din râul Someşul Mic, prin captarea existentă, utilizându-se dotările existente, fără lucrări suplimentare care să afecteze aria naturală protejată. În casa pompelor se va instala doar o pompă submersibilă, iar conductele de alimentare şi evacuare ape uzate  vor fi instalate, ambele, în conducta existentă.

Coordonate STEREO 70 ale captării existente sunt: X = 417659.260; Y = 624324.710.

Debitele de apă necesare pentru etapa de funcționare, conform documentaţiei de solicitare a avizului de gospodărire a apelor pentru proiectul analizat, sunt:

  - consumul de apă pentru o tonă de hârtie = cca 7 mc

  - consum de apă/ (2X 110 tone hârtie) = 1540 mc

  - consum apa la preparare pastă din maculatură = 500 mc/zi

Q zi teh  = 2040 mc/zi  (23,6 l/s)

Q an teh  = 600 000 mc/an

Pentru a asigura calitatea apei necesare procesului tehnologic, apa captatată din râul Someşul Mic, se va trata într-o instalație de tratare apă brută cu caracteristicile:

- Capacitate de tratare = 135 mc/h apă tratată

- Debit de intrare = 141 mc/h apă brută

- Presiune de intrare = 4 bar

Staţia de tratare a apei brute va fi formată din:

- stație de pompare (capacitate 145 mc/h apă brută)

- rezervor de apă proaspătă

- filtru automat cu sită

- filtre cu medii multiple de filtrare

- pompa de spălare

I.2.1.2 Alimentarea cu apă necesară instalaţiilor de incendiu va fi asigurată din sistemul de incendiu al parcului industrial MG TEC Parc Industrial (alimentat din rețeaua de apă industrială şi apă pluvială).

Rezerva de apă de incendiu a MG TEC Parc Industrial se asigură în bazinele colectoare (2490 mc şi 1310 mc). Debitul şi presiunea de apă necesară instalației de hidranţi interiori este asigurată de gospodăria de incendiu:

- hidranţi exteriori cu un debit total de 15 l/s, asiguraţi din rezerva proprie de incendiu

- hidranţi interiori care asigură stropirea fiecărui punct al clădirii cu două jeturi de 2,1 l/s, cu funcționare de 10 minute

- instalaţie de sprinklere cu debit estimativ de 112 l/s.

Sistemul de canalizare

Sistemul de canalizare ape menajere uzate

Apele uzate menajere vor fi evacuate în rețeaua MG TEC Parc Industrial, care este conectată la reţeaua de canalizare a municipiului Dej, administrată de Compania de Apă Someş SA- Sucursala Dej. Conform documentaţiei pentru avizul de gospodărire a apelor, debitul maxim de ape uzate evacuate în canalizarea centralizată va fi de 1,75 mc/zi.

Sistemul de canalizare ape tehnologice

Apele tehnologice uzate, rezultate de la instalaţiile de fabricaţie a hârtie tissue şi de la instalația de descernelizare vor fi epurate în staţia de tratare mecano - biologică, prevăzută în proiect, apoi vor fi evacuate în emisar (râul Someşul Mic), prin conducta de evacuare care va fi amplasată în conducta de aducţiune existentă, alături de conducta de alimentare cu apă pentru uz tehnologic.

Staţia de epurare are o capacitate de tratare de 135 mch. Debitul de apă tehnologică tratată în staţia de epurare este estimat la cca 510000 mc/an, respectiv cca 10,2 l/sec.

Descrierea funcţionării staţiei de epurare

Instalația de tratare a apelor uzate este prevăzută cu o tehnologie de tip MBR. Apa provenită din procesul de producție al mașinilor de hârtie tissue şi din procesul de producție a pastei din maculatură trece printr-un sortizor rotativ şi este introdusă într-un rezervor de omogenizare (din beton). Această unitate asigură că apele uzate alimentează circuitul în aval cu un debit constant (debitul apei uzate care provine din proces are mici variaţii pe durata unei zile întregi) şi o concentraţie omogenă de contaminaţi pentru a permite procesului biologic să funcţioneze în cele mai bune condiţii. Pompele de alimentare trimit apa către prima etapă de tratare biologică. În interiorul rezervorului (din beton), dacă este necesar, sunt dozaţi nutrienții (azot și fosfor), pentru a  se obține raportul corect între carbon, azot și fosfor. Difuzoarele sunt instalate pe fundul rezervorului, pentru a furniza oxigen biomasei. Prin gravitație, apele uzate ajung în rezervorul cu membrane MBR (din beton).

Avantajul tehnologiei MBR îl reprezintă obţinerea unei calităţi mai bune a efluentului final (având în vedere că separarea nămolului de apă este realizată de către membrane) şi construirea unor rezervoare de beton mai mici (oxidare și decantare), deoarece concentrația nămolului în rezervorul de oxidare este dublă faţă de cel la care se utilizează sistemul de nămol activat. Pompele reversibile sunt utilizate ca pompe de aspirație, pentru a permite trecerea apei prin membrane, fiind utilizate și pentru curățarea membranelor. Modalitatea de recirculare a nămolului cu MBR se face prin pompe.

Nămolul este trimis parțial în rezervorul de omogenizare și la deshidratare.  Deshidratarea nămolurilor se va face într-un decantor centrifugal.

Un panou electric și un sistem PLC dedicat vor asigura alimentarea unităților și gestionarea întregii instalații.

Echipamentele de la staţia de tratare biologică

| Echipamente | Caracteristici |
| --- | --- |
| Sortare în două trepte | două sortizoare cu tambur: primul cu ochiuri de 4 mm şi al doilea cu ochiuri de 1 mm |
| Bazin de egalizare | Rezervor din beton cu volum =1200 mc, prevăzut cu: 4 agitatoare de 3 kW fiecare |
| Unitate de flotaţie | Unitate de flotatie cu capacitatea de operare 135 mc/h Dimensiuni 9,5x2,5 (H=2,3m). Accesorii : - sistem de dozare NaOH, compus din recipient PE, V=2000 l şi 2 pompe cu capac 50 l/h - sistem de dozare coagulant, compus din recipient PE, V=2000 l şi 2 pompe cu capac 160 l/h - sistem de dozare amestec compus dintr-un recipient echipat cu 2 agitatoare şi un şnec, 2 monopompe |
| Bazin de oxidare | Bazin din beton pentru oxidare ape uzate, V=3200 mc, cu 2 compartimente. Accesorii: - analizor de oxigen - difuzoare de aer cu membrană, în partea de jos a compartimentelor de oxidare - rezervor pentru apa evacuată - sortizor cu tambur cu ochiuri de 1 mm |
| Filtru cu membrane | Volum = 300 mc Suprafața membranelor = 10800 mp Sunt 6 module asezate pe 3 linii |
| Sistem de spălare 1 | Sistem de spălare cu apă pentru membrane – la fiecare 10 minute de funcționare se spală membranele timp de 1 minut |
| Sistem de spălare 2 | Sistem de spălare cu chimicale pentru membrane – se spală cu NaOCl o dată la 2-3 zile şi cu acid citric o dată pe lună |
| Suflante | Folosite pentru oxidare ape uzate, 3 buc (2 în funcţiune şi 1 de rezervă), capacitate 1900 Nmc/h, cu instrumente de măsurare presiune, vane |
| Stabilizare nămol | Rezervor din beton cu un volum de 400 mc |
| Dozare chimicale | - Sistemul de dozare uree - compus din 1 recipient PE cu V = 5000 l cu 2 pompe; capacitatea unei pompe este de 30 l/h , 3 bar - tip membrană cu reglare manuală - Sistemul de dozare a acidului fosforic - compus din 1 recipient PE cu V = de 1000 l cu 2 pompe; capacitatea unei pompe este de 7 l/h , 3 bar - tip membrană cu reglare manuală - Sistemul de dozare hipoclorit de sodiu - compus din 1 recipient PE cu V = 1000 l cu 2 pompe; capacitatea unei pompe este de 160 l/h , 3 bar - tip membrană cu reglare manuală - Sistemul de dozare a acidului citric - alcătuit din 1 recipient PE cu V = 1000 l cu 2 pompe; capacitatea unei pompe este 160 l/h ,3 bar - tip membrană cu reglare manuală - Sistem de dozare polielectrolit, realizat din SS 304, echipat cu 2 mixere şi un snec, o pompă mono pentru dozare amestec |
| Sistem deshidratare nămol | Capacitate de deshidratare = 10 mc/h Volum decantor centrifugal = 400 mc |

Canalizare ape pluviale

Apele pluviale vor fi colectate astfel:

  - Apele convenţional curate (de pe acoperişuri) vor fi colectate în bazinele de retenţie. Apele colectate în bazinele de retenţie ale MG TEC Parc Industrial vor fi folosite pentru irigarea zonelor verzi din incinta parcului.

  - Apele pluviale de pe platforme (parcări autoturisme, drumuri de incintă) potenţial contaminate cu produse petroliere vor fi preluate prin intermediul gurilor de scurgere şi transportate prin reţeaua de incintă spre separatorul de hidrocarburi, cu decantor de nămol, filtru coalescent şi conductă de by-pass exterior, apoi vor fi deversate în bazinele de retenţie (2490 mc respectiv 1310 mc). Separatorul de hidrocarburi, este o construcție din beton armat, montat îngropat, design monolit, prevăzut cu strat hidroizolator de protecţie  la interior. Instalația de separare va fi dotată cu element de coalescenţă demontabil pentru o curăţare uşoară şi cu sistem de protecţie la supraîncărcare (plutitor). Debitul separatorului va fi de 30 l/s, iar capacitatea de tratare, inclusiv by-pass-ul va fi de 300 l/s.

Debitul total calculat pentru ape pluviale pe amplasament (documentaţia pentru avizul de gospodărire a apelor): 967,5 l/sec.

.

I.2.2  ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ

Instalaţii electrice

Sunt prevăzute atât instalație de iluminat interior pentru pavilionul administrativ şi halele de fabricaţie, cât şi cea pentru iluminat exterior. De asemenea sunt prevăzute instalaţii de paratrăznet şi priză la pământ, iar pentru protecţia împotriva electrocutării prin atingere directă sau indirectă/accidentală se vor utiliza echipamente, aparataje şi receptoare omologate care nu permit atingerea părţilor de instalaţie aflată sub tensiune

Alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se realizează prin Sistemul Energetic Național, fiind asigurată de către MG TEC Parc Industrial, în baza contractului nr. 657/06.07.2018.

I.2.3  ALIMENTAREA CU ENERGIE TERMICĂ

Alimentarea cu energie termică se va face cu

| Instalaţii de ardere ptr. producerea aburului industrial şi a energiei termice | Tip combustibil | Putere termică max. | Debit max. de gaz | Dimensiuni coş evacuare gaze arse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Centrala termică + arzătoarele cilindrului Yankee | Gaz natural | 6,2 MW +2x2200 KW= 4400 KW | 1400 Nmc/h | H=12 m şi Ø =0,85 m |

### I.2.4 ALIMENTAREA CU GAZ METAN

Alimentarea cu gaze naturale se face din rețeaua de distributie natională, fiind asigurată de către parcul industrial MG TEC Parc Industrial. Consumul de gaz metan estimat este de 7.780.000 Nm3/an

Necesarul de utilităţi

| Consumator | Necesar energie electrică | Necesar gaze naturale | Necesar apă |
| --- | --- | --- | --- |
| Pavilion administrativ | 100000 kW/an | 250.000 mc/an | 500 mc/an |
| Hala producție Hârtie tissue | 8 MW/ora (400V AC, trifazic, 50 Hz) | 7.500.000 Nmc/an | 600.000 mc/an apă tehnologică |
| Hala de producție converting | 2 MW/ora | 15.000 mc/an numai pentru încălzire spații | Apa de spălare – 5 mc/an Nu se foloseste apa tehnologică în procesele de producție |
| Hala produse absorbante igienico-sanitare | 2 MW/ora | 15.000 mc/an numai pentru încălzire spații |  |

### PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE ETAPEI DE FUNCȚIONARE A PROIECTULUI

#### DESCRIEREA PROCESELOR TEHNOLOGICE PROPUSE, A TEHNICILOR ŞI ECHIPAMENTELOR NECESARE

DESCRIEREA PROCESELOR TEHNOLOGICE DE PE AMPLASAMENT:

În etapa de funcționare a proiectului va fi implementat un flux tehnologic integrat, care poate fi structurat în două procese tehnologice principale:

- secvenţa tehnologică de fabricare a hârtiei tissue, cu dublă destinaţie: valorificarea ca produs finit către alţi procesatori de hârtie tissue şi prelucrarea în cadrul fluxului de producție intern, pentru obţinerea diverselor produse finite;

- secvenţa tehnologică de prelucrare (converting) a hârtiei tissue în produse finite: prosoape din hârtie, hârtie igienică, șervețele faciale şi tip ZZ, absorbante și șervețele umede, într-o gamă tipodimensională flexibilă şi sortimente variate care depind de cerinţele specifice ale clienţilor şi destinaţia acestor produse.

Atât instalația tehnologică de fabricare a hârtiei tissue cât şi liniile de converting reprezintă un complex integrat de utilaje care funcţionează conform unui flux predefinit de fabricaţie şi doar în configuraţia propusă în proiect.

#### Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic de fabricare a hârtiei Tissue:

Procesul de fabricare a hârtiei poate fi împărţit în două secţiuni unitare: prepararea pastei de hârtie şi mașina de fabricaţie hârtie propriu-zisă. Prepararea pastei cuprinde mai multe operaţii care pot fi grupate în următoarele etape tehnologice:

- destrămarea şi individualizarea materialului fibros;

- măcinarea fibrelor celulozice;

- aditivarea pastei;

- reglarea consistenţei, dozarea şi omogenizarea componenţilor;

- epurarea pastei.

Fluxul tehnologic la maşina de fabricare a hârtiei tissue cuprinde partea umedă şi partea de uscare.

Partea umedă este constituită din următoarele secţiuni:

  - sistemul de lansare a pastei;

  - sistemul de formare şi deshidratare a benzii de hârtie;

  - secțiunea preselor umede;

  - sistemul de colectare şi recirculare a apelor grase.

Partea de uscare cuprinde secţiunile:

- cilindrul Yankee;

- înfăşurătorul

După obţinerea tamburului de hârtie, pe înfăşurator, hârtia se mai supune operaţiilor de:

- bobinare (la formatul solicitat de client);

- ambalare.

Principalele faze tehnologice de fabricare a hârtiei tissue

- Recepţie, depozitare materie primă:celuloză răşinoase (fibra lungă), celuloză foioase (fibra scurtă), pastă rezultată de la descernelizare

- Destrămarea, prepararea, epurarea, măcinarea şi sortarea materialului fibros

Celuloza fibră scurtă, celuloza fibră lungă şi bracul sunt dirijate în hidrapulper, unde are loc procesul de destrămare cu ajutorul unui sistem de agitare. Pentru realizarea procesului, în pulper se introduce apă grasă, rezultată din etapele următoare ale procesului tehnologic.

După prelucrare în pulper, materialul se descarcă alternativ în cele 2 rezervoare de fibră lungă sau fibră scurtă. Pentru prelucrarea ulterioară a materiei prime (epurare, măcinare, sortare), pe linia de fibră lungă se află un epurator de înaltă densitate şi un rafinor  (unde are loc o uniformizare a măcinăturii), iar pe linia de fibră scurtă se află un epurator de înaltă densitate şi un enstiper.

De la cele două linii de preparare pastă de celuloză, respectiv de la linia de preparare pastă de maculatură, materialul ajunge în proporţii ajustabile în mod automat, conform reţetei, în rezervorul de amestec, apoi în rezervorul mașinii: 100% celuloza virgină, 100% pastă de maculatură ori mix de celuloză şi pastă de maculatură în diverse proporţii 20 – 80 %). Între cele două rezervoare este montat un rafinor de egalizare a fibrelor.

Linia de brac este proiectată pentru a prelua întreaga cantitate de brac rezultată pe mașini. Bracul rezultat din refilatura de la maşină, neîncadrările formatelor de la bobinatorul mașinii, etc. se introduce în hidrapulper, unde are loc o destrămare până la o consistenţă de 6%. Pasta se diluează cu apa grasă din rezervorul de apă grasă, prin pompa de diluţie, până la consistenţă de 4,5%, necesară intrării pastei în rezervorul de stocare a bracului; din rezervorul de stocare, pasta este condusă la epuratorul de înaltă consistenţă, unde se diluează până la consistenţă de 3,5% cu apă limpezită şi apoi intră în enstriper, pentru defibrilarea fibrei şi stocarea ei în rezervorul de amestec fibră lungă şi fibră scurtă.

Materialul acceptat, adus la o consistenţă de 0,2-0,4%, este trecut prin cutia de nivel constant, pompa Fan şi un centrisorter cu trapă automată pentru refuzuri, apoi este livrat la cutia de lansare a maşinii de hârtie.

- Lansarea, formarea şi uscarea benzii de hârtie

Pasta de hârtie este lansată în cutia de lansare, care este formată din două compartimente de lansare, unul superior pentru fibră scurtă şi celalalt inferior pentru fibră lungă. Pasta intrată în cutia de lansare este distribuită pe toată lăţimea cutiei prin tronsonul conic al conductei de distribuţie, care apoi curge prin placa perforată în camera de amestec şi va fi accelerată prin duză la fanta reglabilă a cutiei de lansare,  care formează un orificiu cu marginile ascuţite prin care pasta de celuloză iese din cutie. La ieşire din cutia de lansare jetul de pastă intră între sită şi postav, trecând prin zona valtului pieptar şi a valtului de formare. Poziţia valţului pieptar faţă de valţul de formare şi duza cutiei de lansare va determina condiţiile geometrice de lovire ale jetului pe sită şi postav. Sita este condusă de valţul pieptar şi valțuri conducătoare pentru întinderea sitei, pentru reglarea sitei şi întoarcerea sitei. Valţul pieptar este montat pe cadrul principal şi acţionat direct. El este dotat cu şabăr şi şpriţ cu peliculă de apă. Apa scursă de-a lungul valţului pieptar până la carcasa sitei va fi coborâtă direct prin paletele deflectorului. Linia principală a instalației colectează apa din deflector şi o goleşte în rezervorul de apă grasă a maşinii. Pozitia valţului de formare este controlată printr-o pereche de cricuri mecanice în formă de cruce acţionate manual. Secțiunea presei umede este formată dintr-o singură presă, un singur postav şi valțuri conducătoare de postav, unde se realizează o deshidratare  între 15-20%. În zona presei sugare deshidratarea se realizează prin presare şi cu ajutorul vacuumului, pasta ajungând până la o consistenţă de 30%, de unde, după presa sugară, banda de hârtie are o consistenţă de 40-45%. Uscarea hârtiei se face pe cilindrul uscător Yankee, prin convecţie, cu ajutorul aerului supraîncălzit insuflat asupra benzii de hârtie prin hotele de mare randament şi prin conductivitate cu ajutorul aburului care încălzeşte cilindru Yankee la interior. Uscăciunea benzii de hârtie după cilindrul Yankee este de cca 95%. De pe cilindrul Yankee hârtia se desprinde cu şabărul de creponare, după care trece la înfăşurător, unde se înfăşoară pe tambur, în vederea rebobinării la formatele dorite.

Condensul rezultat de la cilindrul Yankee este trimis la cazanul de recuperare cu ajutorul unei pompe sub presiune, prin separatorul de abur sub presiune. Cazanul recuperator produce abur pe care îl introduce în circuitul mașinii, reducând astfel cantitatea de abur de la cazanul de abur al liniei de fabricare hârtie tissue.

- Sistemul de tratare a apelor

Sistemul este compus din celule de flotaţie, pompe şi filtre de apă, filtru de nămol, cu rolul de a minimiza consumul de apă pe fiecare maşină. Apele preluate din diferite zone ale mașinilor de hârtie sunt tratate şi reutilizate la diluţii, răciri, sprinturi, etc, in funcţie de calitatea lor.

Apa grasă de la mașini este fie trimisă în rezervorul de apă grasă, prin canalul de dezaerare, fie prelucrată în celula de flotaţie din circuitul de recuperare fibră, rezultând apa limpezită.

- Înfăşurarea, bobinarea şi ambalarea bobinelor de hârtie

După uscare, hârtia desprinsă de pe cilindru este trecută la înfăşurător, unde se înfăşoară pe tamburi, în vederea rebobinării la formatele dorite. Reglarea presiunii înfăşurării se face prin cilindrii pneumatici, individual controlaţi de ambele părţi. Transferul valţului se face prin sistemul electromagnetic şi pneumatic cu limitatori ce controlează ciclul complet de înfăşurare.

Pentru evitarea suflării şi balansării colii de hârtie la viteza mare a maşinii, toba înfăşurătorului este canelată la suprafaţă. Frânarea tamburului plin scos de la înfăşurător se realizează cu un set de frâne pneumatice ce acţionează asupra carcasei tamburului de înfăşurare.

Magazia de tamburi goli se află deasupra tobei înfăşurătorului. De aici un set de braţe va ridica un nou tambur, așezându-l în clemele braţului primar. Mişcarea încărcătorului se va face printr-un cilindru hidraulic.Tamburii cu hârtie sunt prelucraţi pe bobinator în bobine conform solicitării clienţilor (dimensiuni şi număr de straturi). Bobinatorul este prevăzut cu desfăşurătoare pentru bobinarea hârtiei tissue de la 1 la 4 straturi. Pentru bobinarea la formatele cerute se face formatul la sistemul de tăiere. Hârtia de la desfăşurător este trecută prin sistemul de tăiere şi apoi la partea de înfăşurare, care se face pe tuburi de carton, până ajung la dimensiunea cerută. Hârtia bobinată se transportă la secţia de ambalare sau prelucrare, în funcţie de comenzi. Bobinele rezultate la bobinator se ambalează cu folie stretch la mașina automată, apoi sunt dirijate la magazia de produs finit.

Hârtia tissue obţinută se va comercializa către beneficiari ca atare sau se va prelucra în continuare în secţia converting într-o gamă diversă de produse finite.

##### Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic la liniile de  converting

Materia primă care va fi prelucrată de liniile de converting este hârtia tissue fabricată pe liniile MH1 şi MH2.

Pentru tipărirea hârtiei vor fi folosite cernelurile pe bază de apă. cu coloranţi naturali (extracte din plante).

a) Fluxul tehnologic pentru liniile de fabricare monorole, hârtie igienică şi prosoape de bucătărie

- Alimentarea desfăşurătoarelor cu bobine şi rularea bobinelor pe desfăşurătoare - bobinele de hârtie tissue cu diametrul de maxim 3000 mm se așează pe desfăşurătorul mașinii;

- Tipărirea colii de hȃrtie în 1-2 culori – se realizează în unitatea de tipărire/imprimare.

- Etapa de gofrare – în unitatea de gofrare hârtia tissue primeşte volum; se gofrează unul sau mai multe straturi de hârtie tissue, pentru producerea de hârtie igienică sau prosoape de bucătărie;

- Bobinarea rolelor şi tăierea la format - în unitatea de bobinare (bobinatorul automatizat) ; se formează o rolă de hârtie (lumânare) care are lungimea bobinei iniţiale. Rolele sunt apoi colectate într-o altă secţiune a liniei tehnologice, care se numeşte acumulator de lumânări (capacitate max 300 lumănări), apoi sunt dirijate către încărcătorul de suluri, de unde sunt alimentate pe 4 canale la cuţitul circular, unde sunt tăiate la formatul hârtiei igienice, respectiv al prosopului.

- Ambalarea şi baxarea – pe mașini  specializate, unde produsul finit este ambalat în folie de polietilenă termo-sudabilă, în diferite tipuri de împachetări (la cerinţa clienţilor)

- Paletizarea – pe sistemul de paletizare automat; baxurile se aşează pe rând cu primul robot, iar rândurile sunt preluate cu un alt robot şi sunt aşezate pe palet unul peste altul; operaţia este complet automatizată şi se repetă până la înălţimea setată a paletului.

- Înfolierea - paleţii care vin pe linie se ambalează automat cu folie stretch.

- Fabricarea tuburilor de hârtie - pe maşina de tuburi, utilizând role de carton care se înfăşoară în 2-3 straturi lipite între ele cu clei, se confecţionează tuburile cilindrice pentru rolarea hârtiei igienice şi a prosoapelor.

b) Fluxul tehnologic pentru linia de fabricat șervețele faciale şi şerveţele tip ZZ

Mașina de fabricat șervețele este alcătuită din următoarele echipamente:

Mașina de fabricat șervețele faciale şi şerveţele de tip ZZ;

Sistem de ambalat șervețele faciale şi şerveţele de tip ZZ

Principalele faze tehnologice de prelucrare a hârtiei tissue în șervețele ZZ:

Coala de hârtie defăşurată de pe rola principală de hârtie tissue (materia primă) cu o lăţime egală cu lătimea produsului finit x numărul de canale ale mașinii, este tăiată în 1–5 benzi, trece prin dispozitivul de pliere (cu palete/valțuri) şi prin unitatea de gofrare apoi urmează tăierea pe lăţime la formatul solicitat cu ajutorul cuţitului de tăiere şi apoi ambalarea pe maşina de ambalat. Ambalarea șervețelelor se face în funcţie de specificaţiile cerute în comanda de fabricaţie, cu un număr diferit de bucăţi. Baxarea pachetelor, stivuirea şi paletizarea baxurilor şi înfolierea paleţilor se realizează în funcţie de cerinţele clienţilor.

c) Fluxul tehnologic la linia de fabricat produse absorbante – scutece adulți open şi pull up

Linia automata pentru producerea scutecelor pentru adulți este formată dintr-un cadru independent conform unităţilor procesului principal, pe bază de echipament pneumatic şi interfaţa generală pentru conectarea la sistemul de aplicare adeziv topit.

Fluxul tehnologic cuprinde:

- alimentare pentru tissue inferior, strat de absorbție,  bandă frontală (sistem off-line), urechiuşele posterioare, urechiuşele frontale, bandă autoadezivă precombinată de fixare,  bandă de deasupra din material neţesut, manşetă barieră pentru picioruşe din material neţesut, foaia din spate de polietilenaşi elastic langă picioruşe

- formarea şi aplicarea urechilor posterioare şi frontale

- formarea şi aplicarea manşetei pentru picioruşe

- aplicarea benzii frontale

- presarea finală, tăierea transversală şi plierea dublă a produsului final

- lipirea părţilor componente (bandă frontală şi banda din spate de polietilenă, stratul de absorbție şi foaia nețesută superioară, manșete de elastic şi elasticul de lângă picioruşe, lateralul şi capătul manşetelor)

- numărare, ambalare, stivuire scutece.

d) Fluxul tehnologic la linia de fabricat absorbante tip pantyliner cuprine următoarele:

- desfăşurare material de acoperire

- tăierea longitudinală a materialului neţesut şi sudarea marginilor

- desfăşurare material Strat de Absorbție şi Distribuţie (ADL).

- aplicarea adezivului topit pe foaia de deasupra pentru fixarea ADL

- desfăşurare a materialului air laid

- tăiere rotativă a stratului central air laid

- aplicarea adezivului topit şi punctul de mariaj

- gofrare

- aplicarea adezivului topit pe materialul foii din spate

- tăiere finală

- împachetarea longitudinală

- stivuire şi ambalare.

e) Fluxul tehnologic la linia automată de fabricat PAD-uri (cearşafuri pentru spital):

- desfăşurare celuloză, pe stand cu senzori, pentru 2 bobine

- formare buzunare

- desfăşurare folie de deasupra şi de dedesupt

- împăturire

- tăiere finală

f) Fluxul tehnologic la linia automată de fabricat șervețele umede cuprinde procesele:

- desfăşurare bobine

- pliere

- aplicare loţiune

- tăiere şi detectare metale

- stivuire

- ambalare şi etichetare

##### Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic la linia de preparare pastă de maculatură - instalaţia de descernelizare DIP

În instalația de descernelizare prelucrează şi tratează maculatură achiziţionată de la diverşi colectori de deşeuri de hârtie.

Produsul rezultat din instalația de descernelizare este pasta de maculatură, care va fi utilizată în instalaţiile de fabricare a hârtiei tissue.

Capacitatea instalației de descernelizare este de 25000 tone/an, respectiv 110 tone/zi, pentru care este necesară o cantitate de 170 tone maculatură/zi, respectiv 45500 tone maculatură /an, randamentul instalației fiind 65% (conform cărţii tehnice). Pierderea de fibră este cca 3% din fibra intrată şi creşterea gradului de alb va fi 12-16%.

Maculatura utilizată ca materie primă pentru instalația de descernelizare va consta din deșeuri de hârtie.

Descrierea fluxului tehnologic în instalaţia de descernelizare

Maculatura, achiziţionată în baloţi de 100-300 kg, se introduce în hidrapulper, unde se destramă la o consistenţă de 8% şi se separă deșeurile uşoare din ea cu ajutorul unui dispozitiv care se numeşte pară de descărcare. Pasta de maculatură trece într-un prim hidrociclon, unde se separă corpurile din metal, iar apoi trece prin centrisorter, unde se separă fibra obţinută din maculatură, în așa numitul “accept”, care merge mai departe pe flux, iar refuzul ajunge în rezervorul de nămol.

Acceptul merge la celula de flotaţie, unde fibra este separată de materialul de umplere şi coloranți, care merg pe linia de nămol, iar fibra curată merge pe flux la sortarea fină. Sortarea fină se face în baterii de cicloane, apoi la presa de spălare.

Din presa de spălare, pasta de maculatură merge la o presă de stoarcere unde se introduce abur (3 bar, circa 5 to/h), hidroxid de sodiu pentru creșterea pH-ului și hidrosulfit de sodiu pentru albirea pastei.

Pasta de maculatură împreună cu chimicale adăugate pentru realizarea procesului de albire (hidrosulfit şi hidroxid de sodiu), intră din dispersor în turnul de albire, unde staționează circa 5 ore, pentru a se produce procesul de albire.

Pasta de maculatură albită în urma procesului care are loc în turnul de albire este preluată direct în conducta care alimenteaza mașinile de fabricat hârtie tissue.

Nămolul trece printr-o decantare, apoi este deshidratat cu ajutorul unei prese gravitaţionale. Deșeul de nămol conţine CaCO3, materiale de umplere, adezivi.

Nămolul deshidratat şi deșeurile uşoare (plastic, PET şi lemn), compactate într-o presă, sunt trimise la incineratorul de deșeuri.

##### Descrierea fluxului tehnologic pentru incineratorul de deșeuri

Incineratorul de deșeuri va incinera deșeuri solide generate pe amplasament şi va produce abur saturat necesar instalaţiilor de producție a hârtiei. Echipamentul utilizează gaz natural pentru pornire.

Combustibilul este alcătuit din deșeuri solide nepericuloase generate pe amplasament:

    - nămoluri şi refuzuri din instalația de descernelizare

    - nămolul biologic de la staţia de epurare

    - deşeuri de la sortarea maculaturii (hărtie şi carton, PET-uri, plastic, lemn).

Datele de proiectare ale incineratorului sunt:

    - putere termică = 9,400 MW

    - capacitate de ardere = 80,5 to/zi deşeu absolut uscat, cu o uscăciune de 40%

    - producție de abur = 13000 kg/oră

    - presiune abur = 18 bar

    - temperatura abur = 210oC

    - eficiența = 87,5 %

Descrierea fluxului tehnologic la incinerator

Incineratorul este cu ardere în pat fluidizat. Patul fluidizat constă dintr-o masă de solide (nisip de cuarţ şi cenuşă rezultată din ardere), păstrată în stare fluidizată de fluxul ascendent de aer de ardere şi de gazele arse recirculate.

Există două zone de combustie:

- Zona I – în patul fluidizat

Combustibilul va fi transportat către un buncar de stocare de capacitate adecvată (cca 100 mc), pentru dozare continuă în sistemul de ardere. Un sistem de tranportoare cu şurub (echipate cu dispozitive de control a vitezei) transportă combustibilul în punctele de alimentare situate pe pereții laterali ai cazanului. Se realizează practic o injecție de combustibil direct în patul fluidizat, susținută de aer. În acest fel se garantează o distribuţie perfectă în camera de ardere şi, prin urmare, o combustie ecologică. În patul fluidizat combustibilul este uscat şi degazat. Temperatura patului fluidizat este setată la mai putin de 800oC, cu ajutorul unui regulator de temperatură.

- Zona II – deasupra patului fluidizat

În acestă zonă se adaugă aer secundar şi gaze de ardere recirculate, în 3 etape, pentru a controla procesul de ardere şi profilul de temperatură. În această zonă ard granulele fine de combustibil. Temperatura se măsoară continuu şi se menţine în intervalul 850 – 9000C.  Aici se adaugă uree pentru reducerea emisiilor de NOx, dacă este necesar. Tehnica de reducerea selectivă necatalitică (SNCR) se bazează pe reducerea NOx la azot prin reacție cu ureea la o temperatură ridicată (800 - 1000°C). Impurităţile nearse din patul fluidizat, cum ar fi pietre sau părţi metalice, sunt extrase continuu cu ajutorul unor extractoare de cenuşă. Amestecul de nisip şi particule grosiere este separat în fracţie grosieră şi fracţie fină. Componentele grosiere sunt colectate într-un recipient adecvat, în timp ce componetele fine sunt trimise inapoi în cazan în patul fluidizat.

Gazele de ardere sunt răcite, într-o zonă localizată după camera de ardere, cu aer şi apă care preiau căldura gazelor. Pe circuitul de evacuare a gazelor este montat un sistem de epurare a gazelor compus din:

- ciclon de separare a particulelor de praf din gaze; rezultă cenuşa, care va fi transportată la depozitare, respectiv gaze de ardere, care intră în camera de filtrare

- pe traseul dintre ciclon şi camera de filtrare are loc injecţia de hidroxid de calciu sau carbonat de calciu, în gaze, cu rolul de captare a poluanților (SO2, CO), care ajung în cenuşă, sub formă de săruri

- camera de filtrare cu o suprafaţă  mare de filtrare, care reduce viteza gazelor până la 1 m/min; există un sistem de scuturare care curăţă pânzele filtrante; rezultă cenuşa, care va fi transportată la depozitare cu acelaşi sistem ca şi cel de la ciclon.

Emisiile la evacuarea gazelor se monitorizată continuu, printr-un sistem de tip CEMS. La ieșirea din coş (H = 17 m x Ø 0,8 m) furnizorul instalației garantează ca valori ale emisiilor:

- Pulberi ≤ 5 mg/Nm3

- CO ≤ 50 mg/Nm3

- SO2 ≤ 25 mg/Nm3

- TOC ≤ 5 mg/Nm3

- HCl ≤ 5 mg/Nm3

- HF ≤ 1 mg/Nm3

- NOx ≤ 300 mg/Nm3

Nivelurile de emisie de mai sus se referă la un procent de volum liber de oxigen în efluentul gazos egal cu 11% şi la o încărcare de la 50 până la 100% din rata continuă maximă.

##### Descrierea fluxurilor activităţilor auxiliare

Pe lângă procesul tehnologic principal vor fi realizate și activităţi auxiliare pentru întreţinere, reparaţii, proiectare, analize chimice şi asigurare cu utilităţi (agent termic, aer comprimat, apă, energie electrică), tratare apă tehnologică şi apă uzată.

#### Tratarea apelor tehnologice  uzate

Apele tehnologice uzate, rezultate de la instalaţiile de fabricaţie a hârtie tissue şi de la instalația de descernelizare vor fi epurate în staţia de tratare mecano - biologică, prevăzută în proiect, apoi vor fi evacuate în emisar (râul Someşul Mic), prin conducta de evacuare care va fi amplasată în conducta de aducţiune existentă, alături de conducta de alimentare cu apă pentru uz tehnologic.

Staţia de epurare are o capacitate de tratare de 135 mch. Debitul de apă tehnologică tratată în staţia de epurare este estimat la cca 510000 mc/an, respectiv cca 10,2 l/sec.

Instalația de tratare a apelor uzate este prevăzută cu o tehnologie de tip MBR. Apa provenită din procesul de producție al mașinilor de hârtie tissue şi din procesul de producție a pastei din maculatură trece printr-un sortizor rotativ şi este introdusă într-un rezervor de omogenizare (din beton). Această unitate asigură că apele uzate alimentează circuitul în aval cu un debit constant (debitul apei uzate care provine din proces are mici variaţii pe durata unei zile întregi) şi o concentraţie omogenă de contaminaţi pentru a permite procesului biologic să funcţioneze în cele mai bune condiţii. Pompele de alimentare trimit apa către prima etapă de tratare biologică. În interiorul rezervorului (din beton), dacă este necesar, sunt dozaţi nutrienții (azot și fosfor), pentru a  se obține raportul corect între carbon, azot și fosfor. Difuzoarele sunt instalate pe fundul rezervorului, pentru a furniza oxigen biomasei. Prin gravitație, apele uzate ajung în rezervorul cu membrane MBR (din beton).

Avantajul tehnologiei MBR îl reprezintă obţinerea unei calităţi mai bune a efluentului final (având în vedere că separarea nămolului de apă este realizată de către membrane) şi construirea unor rezervoare de beton mai mici (oxidare și decantare), deoarece concentrația nămolului în rezervorul de oxidare este dublă faţă de cel la care se utilizează sistemul de nămol activat. Pompele reversibile sunt utilizate ca pompe de aspirație, pentru a permite trecerea apei prin membrane, fiind utilizate și pentru curățarea membranelor. Modalitatea de recirculare a nămolului cu MBR se face prin pompe.

Nămolul este trimis parțial în rezervorul de omogenizare și la deshidratare.  Deshidratarea nămolurilor se va face într-un decantor centrifugal.

INSTALAŢII ŞI ECHIPAMENTE:

- Echipamente şi utilaje folosite în procesul tehnologic de producere a hârtiei Tissue

| Procesul | Utilaje componente | Caracteristici |
| --- | --- | --- |
| Sistemul de preparare pastă |
| Alimentare pasta, linia FL/FS | Bandă transportatoare de alimentare cu baloţi | Lungime = 8 m, lăţime = 1,1 m, |
|  | Dispozitiv pneumatic tăiere sârmă | - Lungime = 6 m, cutit cu aer comprimat, operat manual, montat pe şină specială de-a lungul benzii transportoare - Debit aer comprimat = 2 Nmc/h - Presiune aer = 6 bar |
|  | Maşină de balotat sârma | -Debit aer comprimat = 2 Nmc/t -Presiune aer = 6 bar -Motor cu putere 4kW |
|  | Destrămător comun pentru FL/FS | -Consistenta pasta = 4-6% -Cuvă destrămător –volum net = 20 mc, din otel inox -perforaţia plăcii de fund Ø = 20 mm -viteză rotor 510 rpm -motor cu putere nominală =132 kw -debit apă de etanşare = 0,5-2,0 l/min -debit apă de răcire pentru cutia de viteze = 8 l/min -viteza nominală 1000 rpm |
|  | Rezervor descarcare FL | - Capacitate rezervor = 80 mc - Prevazut cu agitator |
|  | Rezervor descarcare FS | -Capacitate rezervor = 80 mc - Prevazut cu agitator |
|  | Sortizoare pentru fibra lunga si fibra scurta (2 buc) | -Capacitate proiectată = 90 tone/zi -Consistenţa = 4,0% |
|  | Enstiper | -Consistenţă = 3-5% -Viteza nominală = 3000 rpm -Debit apă de etanşare = 3l/min -Motor cu putere nominală = 90kW |
|  | Rafinoare cu dublu-disc ( 2 buc) | -Consistenta = 3-5% -Viteza nominală rafinor = 990 rpm -Motor cu putere nominal = 315 kW |
| Circuitul scurt curbat | Rezervor circuit scurt | -Material rezervor = inox -Volumul rezervorului = 12 mc -Prevazut cu agitator |
|  | Rezervor apa grasa | Volum = 60 mc |
|  | Conducta de amestecare | Conducta specială din oţel inoxidabil |
| Circuitul scurt al mașinii | Pompa de alimentare | -Capacitate = 60.000 l/min -Inaltimea e pompare = 70 mCA -Motoare = 2x500kW, -Viteza = 1500 l/min |
|  | Sortizor | -Suprafața de sortare =4,04/2,05 mp -Diametru perforatie= ø 2 mm -Motor de 55 kw -Viteza nominală = 1500rpm |
|  | Sistemul de alimentare pastă şi sistemul apei grase | -Conductă alimentare cutia de lansare (intre sortizoarele mașinii şi cutia de lansare) -Conducta de apa grasa (intre mașina şi ciclonul de apă grasa) -Ciclon de apa grasa (pentru reducerea vitezei apei grase si aerare) |
| Sistemul de recuperare fibră şi apă | Celulă de microflotaţie - 1 buc | Debit = 5900l/min Aer comprimat = 6,3 Nmc/h Presiune aer = 6 bar Motor =0,55 kW Celula este compusa din: distribuitor de apa, rezervor de nămol, sistem de amestecare si pasarela, reactor de aer saturat, rezervor apa clarificata |
|  | Filtru de apă | -Suprafața de sortare= 0,2 mp -Diametru perforatie= Ø 2 mm -Motor cu putere nominală = 18,5 kW -Viteza nominală = 1500 rpm |
|  | Rezervor apă caldă | -Volum = 10 mc |
|  | Rezervor fibră recuperată | -Volum =5 mc -Prevazut cu agitator |
|  | Rezervor apă clarificată | -Volum =50 mc |
|  | Rezervor apă limpezită | -Volum =50 mc |
|  | Rezervoare apă grasă | -Volum = 50 mc -Volum = 120 mc |
| Sistemul de brac | Destrămator cu agitator și pompă aferentă | -Consistenta pastă=3,5-4,5 % -Volum net = 10 mc -Dimensiune perforaţie =16 mm -Diametru rotor =750 mm -Capacitate pompa = 3000 l/min -Viteza rotor = 348 rpm -Motor cu putere nominala= 55 kW -Viteza nominală = 1000 rpm |
|  | Epurator de înaltă densitate | -Consistent pastă = 4,0% -Capacitate nominala = 26 l/s -Presiune maxima la alimentare=3 bar -Cadere de presiune = 1 bar |
|  | Enstiper | -Consistent pastă = 3-5% -Motor cu putere nominala = 55 kW -Viteza nominală = 3000 rpm |
|  | Rezervoare de brac cu agitatoare și pome aferente - 2 buc. | -Material = beton -Volum rezervor = 100mc respectiv 20 mc -Capacitate pompe = 800 l/min fiecare |
| Sistem de brac converting (1 set pentru ambele mașini tissue) | Transportor alimentare | Lungime = 8 m, lăţime = 1,1 m |
|  | Destrămator cu agitator si pompele aferente | -Capacitate de destramare = 10 tone a.u./zi -Consistenta pasta = 4-6% -Material = otel inox |
|  | Rezervoare pastă brac | -Volum =100 mc, cu agitator -Volum = 20 mc, cu agitator |
|  | Rezervor pastă brac converting | -Volum = 15 mc, cu agitator |
| 2 Mașini de fabricare hârtie tissue, capacitate totală 50000 tone/an, lățime sită =2935 mm, lăţime postav=3100 mm, lățime coală pe înfăşurator = 2850 mm, viteza maximă =1800m/min, materie primă: celuloza, pastă de maculatură descernelizată şi amestec de celuloză și pasta de maculatură, în diverse proporții |
| Maşina de fabricat hârtie tissue (2 buc) | Cutia de lansare | -Tip=cu difuzori -Numar de straturi = 1 -Viteza jetului = 1800 m/min -Debit maxim =60.000 l/min -Consistentă pastă=0,15-0,30 % -Grad de retentie =50-80% |
|  | Secțiunea sitei | -Tip = cantilever -Lungime sită = aprox.14,2 m -Sita este sustinuta de: - valţ formare =ø1500 mm - valţ pieptar = ø520 mm - valţ sită = ø520 mm -Tensionare sită= 9 N/mm Secțiunea sitei mai conține sprituri de formare, conducere și tăiere margini, şabăre, valțuri de tensionare și valțuri sugare. |
|  | Secțiunea postavului | -Tip = partial cantilever - Lungime postav =aprox. 34,2 m - Valţuri postav = Ø520 mm - Tensionare postav = 4,5 N/mm Secțiunea postavului mai conține sprituri de înaltă presiune, şabăre, valțuri de conducere și tensionare, valțuri sugare |
|  | Secțiunea presei | -Valţ presă aspirant= Ø1040 mm -Numar de cutii sugare = 2 -Manta din poliuretan, perforată |
| Bobinator (2 buc) cate unul pentru fiecare mașina | Secțiunea de uscare | -Cilindru uscător Yankee: cu acoperire metalică, cu sistem de îndepărtare condens, manta, ax rotativ şi sifoane, valţ curbat pentru tensionarea hârtiei şi şabăr de răzuire, şabăr de creponare şi şabăr de curăţare, pasarele -Diametru = Ø 4572 mm |
|  | Hota de uscare | -Hotă dublă – uscată și umedă -2 arzatoare – putere termică: 2500 si 2100 kw -Combustibil: gaz natural -2 ventilatoare pentru circulația aerului cu debit de 53.100mc/h respectiv 55.500 mc/h -2 ventilatoare pentru aerul de combustie cu debit de 4.800 mc/h respectiv 4.000 mc/h -1 ventilator de evacuare = 33.400 mc/h - coş exhaustare: D=0,8m si H=12 m -1 sistem de recuperare căldura aer/aer 150 m² -1 sistem de recuperare căldura aer/apă -pentru încălzirea haleii mașinii |
|  | Transfer coala | Are rolul de a prelua coala de hârtie de pe cilindul Yankee și a o duce catre Înfașurător (cu aer) |
|  | Înfăşurător | -Diametrul maxim al bobinei =3000 mm -Diametrul tobei de infasurare =1000 mm, -6 role de infasurare = Ø 280 mm -Vele pentru tuburi = Ø 246 mm -Extractor mobil cu şine, pentru extragerea tamburilor din bobina de hârtie formată pe înfăşurător |
|  | Fiecare bobinator se compune din: secțiune de desfășurare (4 standuri), cuțite (16 buc), secțiunea de bobinare, opritor, sistem de automatizare și control, sistem de extracție vele, sistem de evacuare praf și refilatura, mașina de ascuțit cuțite, mașina de tăiat tuburi | -Lăţime maximă bobina nerefilata = 2850 mm -Diametrul bobina finala= 2500 mm -Viteza de funcționare 1600 m/min -Gramaj=13-40 gr/mp -Creponaj =10-25% |
| 4 Poduri rulante (manipulare materii prime, produse finite si lucrari de mentenanta) | Deservesc ambele linii de hârtie (MH1+MH2) Carcateristici poduri: 2 buc. pod rulant (cate unul pentru fiecare mașina) cu capacitatea maximă de 17 tone, cu 2 cârlige (17/8,5 to), deschidere 19 m și înălțime de ridicare min.16m 2 buc. pod rulant (cate unul pentru fiecare mașina) cu capacitatea maxima de 8 tone, cu 2 carlige (4/4 to), deschidere 19 m si înălțime de ridicare min.16m |
| Sistem de abur şi condens - 2 buc- cate unul pentru fiecare mașina | Compus din: -Termocompresor, separator, condensator, pompa de înalta presiune, supape de control și siguranță, transmiter de presiune, regulator de presiune, țevi, garnituri, vane manuale |
| Sistem de ceata -2 buc - cate unul pentru fiecare mașina | Are rolul de a elimina ceata din zona umedă a mașinii (secțiunea sitei) -ventilator de evacuare cu o capacitate de 40.000 mc/h |
| Sistem de recuperare praf la mașina tissue -2 buc - cate unul pentru fiecare mașina | -Ventilator de extracție cu o capacitate de 45.000 mc/h -Motor de 110 kW -Apa de spălare – 160 l/min -Presiune apa de spălare = 3 bar Instalația se compune din: ventilator de extracție, Colector de praf, Scruber (unitate de spălare cu apa), sistem de tubulaturi |
| Sistem de recuperare praf la bobinator - 2 buc.- câte unul pentru fiecare bobinator | -Ventilator de exhaustare cu o capacitate de 30000 mc/h -Sistemul se compune din: Cutii sugare de praf localizate în punctele critice, vane de reglare, tuburi Venturi, scruber umed, pompă de apa, set de tubulaturi |
| Sistem de ventilație hala mașina si sistem de încălzire (2 buc) pentru hala fiecarei mașini | -Sistem de alimentare - 5 unități, cu o capacitate de 60000 m³/h fiecare si 1 unitate cu o capacitate de 30.000 mc/h -Sistem de distributie |
|  | -Sistem de evacuare aer -7 unități cu o capacitate 40000 m³/h fiecare |
|  | -Sistemul de încălzire format din schimbator de căldura pentru aerul evacuat, schimbator de căldura cu abur, pompă de condens, tubulaturi |
| Sistem de vacuum (2 buc) cate unul pentru fiecare mașina | Are rolul de a asigura vacuumul necesar echipamentelor de deshidratare. -Debit total = 436 mc/min -Compus din: Pompe de vacuum cu inel de lichid, separatoare, pompă pentru apă de etanșare, rezervorul de apa (din beton), tubulaturi |
| Electrificare (pentru fiecare mașina) | Motoare de curent alternativ (MCA), motoare de curent continuu (MCC), Cabluri şi poduri de cabluri, transformatoare Temperatura maxima pentru stațiile electrice: 400C. Tensiunea de alimentare a motoarelor si acționarea: 400V/660 V Tensiunea de control a MCC-urilor (dulapuri de joasa tensiune): 230 V AC cu punct neutru, cu impamantare directa) |
| Sistem de control si automatizare proces – DCS | Pentru sistemul de preparare material fibros: 1 statie operator, monitor color 1 buc.21” Pentru mașina tissue: 2 stații operator, monitoare color 2 buc.x 21”, 1 imprimanta color 1 statie de comanda principala, monitor color 1 buc. x 21”, sistem de diagnosticare |
| Sistem de control al calitatii - QCS | QCS-ul producției este conectat la aceleași monitoare cu DCS-ul. Sistemul include urmatoarele funcții: -Controlul pastei cu care se alimenteaza mașina -Controlul umidității pe direcție transversala si longitudinala -Control gramaj pe directia longitudinala |
| Maşină de ambalat şi etichetat | - cu cod de bare -ambalarea se face în folie strech -exista sistem de cântărire a bobinei si sistem de printare automata a etichete |
| Mașină de rectificat sabăre si cutite | Maşină de rectificat şabărele cilindrilor Yankee O unitate pentru ambele mașini | Motor pompa - de 0,16 kW. - unitate de sustinere lama -pentru lame pana la 20 mm –grosime |
|  | Maşină de rectificat cuţite circulare | -diametrul mandrinei magnetice: 300 mm -motor roată de rectificare: 2,2 kW -diametrul roţii de rectificare: 150 mm |
| Centrala termică - 2 cazane de abur, câte unul pentru fiecare mașina | Cazan de abur - MH1 | -Combustibil gaz natural -Capacitate = 15.500 kg/h abur saturat -Putere termica = 10365 KW -Presiune de operare = 19 bar -sistem de evacuare gaze arse prin coş cu H=12 m şi D=0,8 m, debit = 12631 mc/h |
|  | Cazan de abur - MH2 | -Combustibil gaz natural -Capacitate = 9.500 kg/h abur saturat -Putere termica = 6375 KW -Presiune de operare = 19 bar -sistem de evacuare gaze arse prin coş cu H=12 m şi D=0,8 m, debit = 7749 mc/h |
|  | Fiecare cazan are urmatoarele subsisteme: -sistem de ardere -sonda de oxigen pentru optimizarea arderii -sistem de management al arderii şi sistem de control al cazanului -sistem de recuperare căldura -economizor -degazor -unitate de dozare chimicale -sistem de dedurizare apa -vane si accesorii (inclusive vane de siguranța) -pompe |
| Sistemul de aer comprimat, pentru ambele mașini | Compresoare de aer: 6 buc | Tipul compresorului: 100%, fara ulei Capacitate totala: 6700 Nm3/min Presiunea de lucru: 6 bar |
|  | Inele de aer | 2 – unul pentru aer instrumental si unul pentru aer tehnologic |
|  | Rezervor aer comprimat -2 buc | Capacitate: 5000 l |
|  | Filtru aer: 2 buc | Capacitate: 7 mc/min |
|  | Uscător aer: 2 buc. | Tip: uscare prin refrigerare Punct de condensare: 400 C Presiunea de lucru: 7 bar |
| Instalație de tratare efluent pe circuitul mașinilor – cate una pentru fiecare mașina | Unitatea de flotaţie, cu echipament de aerare şi instalație de dozare reactivi | Capacitate = 390 mc Cu profil circular, diametru rezervor 10500 mm Presiunea de lucru = 6 bar Pompe – 2 bucăți – una pentru apa grasa si una pentru apa clarificata |
|  | Rezervor ape grase Rezervor apa clarificata | V=60 mc V= 80 mc |
| Gospodaria de ulei | Centrala de ungere cu ulei | Rezervor ulei de 1600 l si instalatii in sistem inchis |
|  | Centrala de ungere cu vaselina (pentru rulmenti) | Butoaie de 50 l sau 200l si sistem inchis de pompare |

- Echipamente şi utilaje folosite în procesul tehnologic de producere monorole, hârtie igienică şi prosoape de bucătărie

| Proces | Utilaje componente | Caracteristici/descriere |
| --- | --- | --- |
| Linie de fabricat monorole- 1 buc, capacitate 17000 tone/an Linii de fabricat hârtie igienică şi prosoape de bucătărie- 2 buc, capacitate totala 28200 tone/an Liniile de fabricat monorole, hârtie igienică şi prosoape de bucătărie au două componente structurale: Mașina de fabricat monorole, hârtie igienică şi prosoape de bucătărie Sistemul de paletizare şi înfoliere |
| fabricare monorole, hârtie igienică şi prosoape de bucătărie | Desfăşurător | Standul desfăşurătorului este format din: cadrul mașinii, elementul de desfăşurare (braţe, curele), elementul de prindere (mandrina) şi sistemul de evacuare a tubului |
|  | Unitate de grofare / laminare | Formată din: cadru, valțurile întinzătoare; Unitatea de gofrare presează unul sau mai multe straturi de hârtie tissue, care sunt tratate cu clei în punctele de gofrare, realizându-se îmbinarea cu celălalt strat de hârtie Unitatea de laminare este formata dintr-o structura cu braţe oscilante, valțuri de transfer a adezivului şi unitatea de lipire, formată din valţ clişeu, valţ anilox, şabăr, valţ de presare şi valţ antrenat; Sistemul de curăţare a valtului format din perie şi sistem de sprayere pentru ulei şi aer |
|  | Utilaj de fabricat tuburi | Sistem cu structură de susţinere a mandrinei de înfăşurare, unitate de formare, unitate de tăiere şi descărcătorul de bază |
|  | Utilaj de preluat tuburi | Sistem din două cadre laterale ţinute de distantiere de oţel, placa inclinată pentru încărcarea tuburilor, placa înclinată pentru transferul tuburilor la acumulatorul de tuburi |
|  | Acumulator pentru tuburi | Constă dintr-o ladă de oţel rigidă, pe patru roţi de cauciuc echipată cu o placă înclinată, cilindru pneumatic şi ghidajul care introduce tuburile în unitatea de tuburi |
|  | Încărcător de tuburi | Format din două cadre laterale fixate cu distanţiere de oţel, placă inclinata şi bandă transportoare |
|  | Bobinator | Bobinatorul automatizat compus din: unitatea de perforare, unitatea de aplicare a cleiului pe tub, unitatea de transfer |
|  | Sistem de lipire a capătului | Sistem de pulverizare spray, valțuri , ventilatoare |
|  | Transportor lumânări | Unitate compusă dintr-un transportor cu bandă care transportă lumânarea de la bobinator la unitatea de lipire a capătului, unde lumânarea se incarcă automat în lipitorul de cozi |
|  | Acumulator lumânări | Structură metalică ce conține un transportor cu pinioane, acţionat cu un lanţ care transportă căuşele în care sunt depozitate lumânările |
|  | Încărcător lumânări | Structură din două cadre din oţel , ataşate de acumulator şi fixate între ele cu distantiere late. Lanţul transportor duce în căuşe lumânările de la acumulator la cele două canale ce se duc la cuţitul circular |
|  | Cuţit circular de tăiere lumnări | Cuţit orbital ptr. tăierea lumânărilor de hârtie la dimensiunea programată, funcţie de produsul care fabrică şi de cerinţa clientului |
| Ambalare | Mașina de ambalare | Maşină automatizată, ambalează în folie formate cu 1, 2 sau 3 lunii de role pe pachet: bandă de alimentare role de la cuţitul circular, unitate de aplicare a etichetei între rolă şi folie. Formatul pachetului se selectează de la panoul de comandă, la fel folia pentru ambalat este alimentată, măsurată, tăiată transferată in secțiunea de ambalare prin comenzi preselectate de la panoul de comandă |
| Paletizare/ infoliere | Mașina de paletizat | Formează paleţi din mai multe baxuri. Cuprinde un robot pt. a stivui pachete şi baxuri de produse finite din hârtie tissue. Echipamentul pregăteşte stivuirea şi paletizarea pe rânduri, formând coloane pe paleţi; prin manevrarea unui sistem cu vacuum aşează straturile intermediare de hârtie de ambalaj pentru stabilitatea paletului; programarea paletizării se face de la un tablou de comandă portabil. Se formează paleţi din mai multe baxuri. Sistemul de ambalat în folie stretch pentru paleţii care vin pe linie cuprinde un cleşte de prindere a foliei, sistem de răsucire a paletului si de sudare la cald a foliei |

### Echipamente şi utilaje folosite în procesul tehnologic de fabricare şerveţele faciale şi șervețele tip ZZ

| Proces | Utilaje componente | Caracteristici |
| --- | --- | --- |
| Linie de fabricat șervețele faciale şi serveţele ZZ, cu o capacitate de 4800 tone/an, cu următoarea componenţă structurală: Maşină de fabricat şerveţele ZZ şi șervețele faciale Sistem de ambalat şerveţele ZZ şi șervețele faciale |
| Fabricare șervețele | Maşina de fabricat șervețele | Produce șervețele faciale interpliate în formă de ZZ respectiv V, conform specificaţiilor clientului. Înfăşurătoarele introduc bobinele de hârtie tissue în fluxul tehnologic al producerii șervețelelor, conform specificaţiilor cerute de produs. |
| Ambalare | Linie de transport șervețele ZZ şi șervețele faciale | Șervețele sunt pliate în ZZ sau V şi transportate către mașina de ambalat. Lanțurile de transport, sub formă de linie, asigură transportul de la cuţit la zona de ambalare şi cartonare sau ambalare în folie. |
|  | Mașina de ambalare șervețele în cutii de carton | Ambalarea în pachete şi apoi în cutii sau baxuri, funcţie de solicitarea cilentului. Cuprinde un lanţ de aliniere cu mişcare continuă care primește produsul pentru a fi ambalat şi un lanț care primeşte cartoanele care se pliază în cutii în care se introduc şerveţelele şi sunt sigilate printr-un sistem de adeziv cu topire la cald. |
|  | Maşina de ambalare șervețele în folie | Mașina este utilizată pentru paletizarea stivelor singulare de șervețele în polietilenă sau polipropilenă. După sigilarea pachetelor, acestea sunt trecute la staţia de ambalare finală. |
|  | Maşina de ambalat în cutii (staţia finală de ambalare) | Maşina formează cutiile de carton, care rămân deschise până când modulul care formează straturile de pachete le introduce în cutie. La final cutia de carton este sigilată folosind capuri cu benzi adezive sau prin intermediul sistemului de adeziv cu topire la cald |

- Echipamente şi utilaje folosite în procesul tehnologic de fabricare produse absorbante igienico-sanitare

| Proces | Utilaje componente | Caracteristici |
| --- | --- | --- |
| Linii de fabricat produse absorbante igienico-sanitare cu capacitate de 875160 mii bucăţi/an : Linie de fabricat scutece adulți Linie de fabricat absorbante tip pantyliner Linie de fabricat pad-uri (cearceafuri pentru spital) Linie de fabricat șervețele umede |
| Fabricare scutece adulți | Linie automată de fabricat scutece pentru adulți | sisteme de alimentare pentru tissue inferior, stratul de absorbție, banda frontală, urechiuşe posterioare , urechiuşe frontale, banda autoadezivă, precombinată de fixare, banda de deasupra din material neţesut,manşeta barieră pentru picioruşe din material neţesut, foaia din spate de polietilenă şi elastic lingă picioruşe sistem de lipire sistemul de schimbare a mărimii produsului sistem integrat de numărare-ambalare-stivuire scutece pentru adulți |
| Fabricare absorbante plantyliner | Linie automată de fabricat absorbante tip pantyliner | - unitate de desfăşurare material de acoperire - unitate de tăiere longitudinala a materialului neţesut şi sudarea marginilor - unitate de desfăşurare material Strat de Absobţie şi Distribuţie (ADL) - unitate de aplicare a adezivului topit pe foaia de deasupra pentru fixarea ADL - unitate de desfăşurare a materialului air laid - staţie de tăiere rotativă a stratului central air laid - unitate de aplicare a adezivului topit şi punctul de mariaj - staţia de gofrare - unitatea de desfăşurare pentru foaia din spate şi unitatea de desfăşurare a hârtiei siliconate aplicarea adezivului topit pe materialul foii din spate staţia de sigilare periferică şi banda de transport cu vacuum staţia de tăiere finală unitatea de rotire cu 90o şi sincronizarea produsului unitate de desfăşurare a foliei de ambalare aplicarea adezivului topit pe folia de ambalare sistemul de ambalare longitudinală sistemul de închidere a pungii şi staţia de bordurare staţia de tăiere a produsului împachetat unitate de stivuire şi ambalare |
| Fabricare PAD-uri (cearceafuri pentru spital) | Linie automată de fabricat PAD-uri | standul de desfăşurare celuloză moara cu ciocanele tambur de formare a buzunarelor discrete 2-D unitate de presare unitate dublă de desfăşurare a foliei de deasupra şi de dedesupt unitatea de împăturire longitudinal unitatea de tăiere finală poarta de reject unitatea de împaturare dublă benzi transportoare |
| Fabricare Șervețele umede | Linie automată de fabricat șervețele umede | modulul de desfăşurare modulul de formare a plierii sistemul loţiunii modulul de tăiere şi detector de metale modulul de stivuire modulul de ambalare şi etichetare |

- Echipamente şi utilaje folosite în procesul tehnologic de la instalația de descernelizare

| Proces | Echipament | Caracteristici |
| --- | --- | --- |
| DESTRAMAREA | Destrămător | Are rolul de a destrăma materialul (maculatura) și a o aduce la stadiul de pastă -Transportator de alimentare -Rezervor de destrămare cu sistem elicoidal,volum 31 mc |
|  | Para de descărcare | Are rolul de a curăța destrămătorul si de a separa pasta de contaminați. -Volum cuva = 5,8 mc -Placa perforate pozițonata pe fundul cuvei |
| EPURAREA DE INALTA DENSITATE | Ciclon lichid automat | Ciclonul este format dintr-un corp vertical etanș in ineriorul caruia este trimisa pasta de maculatura. Un sistem hydraulic permite injectarea apei. Sortarea se realizeaza sub efect centrifugal. |
| SORTAREA FINA | Sortizor sub presiune | Este un corp vertical etanș in interiorul căruia pasta este filtrată cu ajutorul unui coș filtrant. Un rotor cu palate curate continuu coșul filtrant. -Presiunea de lucru 3 bar. -Dimensiunile ochiurilor coșului filtrant = 0,15 mm |
|  | BoosTEK BT80 | Nu este un echipament propriu-zis pe flux, este un echipament conceput pentru a optimiza funcționarea sortizorului sub presiune – mărește eficiența si capacitatea de filtrare. Presiunea de lucru = 3 bar |
| FLOTATIA | Celula pentru descernelizare | Presiune maxima de funcționare = 0,3 bar Debit de intrare = 576 mc/h Functioneaza in 5 trepte (cu injectare de aer in pasta- 180 buc) pentru indepartarea reziduurilor. Spuma care se formează pe suprafața este colectată. |
| EPURAREA DE JOASA DENSITATE | Sistem de epurare în 4 trepte | Este format din aparate Radiclone dispuse in 4 trepte: -treapta 1 – 125 bucăți Radiclone -treapta 2 – 34 bucăți Radiclone -treapta 3 – 12 bucăți Radiclone -treapta 4 – 4 bucăți Radiclone Debit nominal = 100-130 l/min |
| SPĂLAREA | Spălator - îngroșător | Instalația inlatura cerneala si impuritatile la un randament foarte ridicat - cuva prevazuta cu racorduri de intrare si evacuare pasta și cu valț de preluare sugar și valț de presare - sita din material sistetic - capac detașabil pentru închidere cuvă care are montate sprițuri de apă fixe și mobile - motor de antrenare și sistem de transmisie prin roți și curele -viteza de lucru = 15 m/s |
| TRATAREA APEI | Celula de microflotație | - bazin de forma paralelipipedică, din oțel inoxidabil, prevăzut la interior cu o serie de plăci din tablă ondulată -pompa |
| DISPERSIE, DESTRAMARE | Destrămător | Sistem de destramare la cald – poate funcționa optim până la o temperatură de 1200C. Poate să destrame și să aducă în stare de dispersie toate tipurile de contaminați existenți în maculatură. Timpul de retenție prin sistem este de 2 minute, ceea ce este suficient pentru linia de albire și o foarte bună eliminare a sporilor și bacteriilor din pastă. |
| ALBIRE | Turn de albire | -Turn din beton cu o capacitate de 275 mc -Chimicale utilizate pentru albire: hidrosulfitul de sodiu (46 kg/h), are stație specială de dozare, iar hidroxidul de sodiu (64 kg/h) se dozează direct din rezervorul în care se aprovizionează |
| TRATARE REFUZURI | Decantor - îngroșător de nămol | 1.Decantor cu filtru cu curea prin gravitație model GTN- conceput pentru decantarea nămolului industrial primar. GTN este o masă gravitaţională pentru aglomerarea reziduurilor primare. Funcţionează pe principiul filtrării mecanice continue. Procesul de deshidratare are loc exclusiv datorită gravitaţiei. - Presiunea apei de spălare=6 bar - Consumul de apă de spălare = 13,2 mc/h - apa recirculata după tratare în statia biologica - Namul rezultat are consistenţă de cca 10% 2.Filtru presă cu site, modelul BPF- proiectat pentru a deshidrata suspensiile apoase din părțile solide, în principal de natură organică cum ar fi nămol industrial primar. Mașina BPF funcționează conform principiului filtrării mecanice continue. Două curele continue converg prin deplasarea pe role și comprimă nămolul care este în mijloc. Deshidratarea suspensiilor diluate este obținută după efectuarea condiționării nămolului cu substanțe de legare. Condiționarea se realizează prin dozarea polielectroliților organici cu molecule cu lanț lung Nămolul cu polielectrolit este trecut în interiorul unui malaxor, unde se realizează amestecarea eficientă a nămolului cu soluția de polielectrolit, este apoi transportat printr-o conductă transportoare în partea superioară a filtrului presă cu curea. -Cantitatea de apa utilizata = 27 mc/h – apa recirculată de la statia biologică, după tratare -Nămolul iese cu o consistenta de 45-50%. |
|  | Separator de nisip | Este alcatuit dintr-un jgheab transportor, o palnie (cuva) de incarcare si zona de evacuare refuzuri. Are rolul de a separa nisipul de sedimentele grele. Materialele solide grele sunt colectate in partea de jos si sunt preluate de jgheabul transportor. Volumul cuvei = 2000 mc |
|  | Presă compactoare | Permite compactarea si deshidratarea materialelor solide din refuzuri. Este un cilindru cu diametrul de 250 mm in interiorul caruia este un piston care poate efectua o cursa de 1300 mm si are o viteza intre 5 si 22 mm/s. |

Instalaţii auxiliare care deservesc activitatea

- lnstalaţie de tratare apă industrială formată din: bazinul de captare, 2 pompe submersibile de capacitate 60 mc/h, conducta subterană cu DN 125 mm şi lungimea 150 m, rezervorul de apă industrială cu volum de 90 mc, filtru cu nisip cu capacitate de filtrare de 50 mc/h, conductă de DN 100 mm, două pompe de câte 90 mc/h fiecare, la presiunea de 5 barri.

- Instalaţii de ardere ptr. producerea aburului industrial şi a energiei termice

SC MG TEC INDUSTRY SRL va dispune de o centrală termică proprie amplasată în incinta unităţii, pe combustibil gaz metan dotată cu:

- un cazan ptr. producerea aburului tehnologic cu arzător ciclonic, cu puterea instalată de 6,2 MW, presiunea aburului de 17 bar, debit abur 8000 kg/h, temperatura aburului saturat 2200C, cu sistem de evacuare gaze arse prin coş cu H=12 m şi D=0,85 m.

- două sisteme de dedurizare apă cu schimbători de ioni cu gel tip răşină cationică în ciclu sodic şi sistem de dezaerare.

- rezervor de preparare automată a soluţiei saline ptr. regenerare răşină cu V = 200 l

- dezaerator termic, cilindric orizontal, din oţel inox

- Incinerator de deşeuri

Echipamente la incineratorul de deșeuri

| Echipament | Caracteristici |
| --- | --- |
| Corpul cazanului | Este un generator de abur saturat, tehnologie cu tuburi de apa radiante, verticale si circulație naturala. Componentele principale sunt : - tamburul superior - este sudat complet prevăzut cu plăci de capăt semi-eliptice - secțiunea radianta - este confecționata din ecrane de iradiere compuse din conducte tangente - trasee de conducte pentru echipamentul sub presiune - sistem de extragere a cenusii |
| Unitate de ardere | Este unitate de ardere în stat fluidizat si cuprinde următoarele zone: - zona de alimentare cu combustibil (2 benzi cu o lungime de cca 60 m fiecare) - camera de ardere - zone de alimentare cu aer - zona de post ardere - sistem de control si reglare ardere |
| Dezaerator | Capacitate de degazare apă = 12.500 kg/h Presiune = 10 bar Temperatura aburului de încălzire = 1850C Consta din: schimbător de căldură, rezervor de 8000 l. |
| Sistem de dozare chimicale | Sistemul de dozare este compus din doua unități: unul pentru tamburul cazanului si unul pentru fluxul pompelor de alimentare a cazanului. Fiecare unitate include: - un rezervor cilindric vertical, din material plastic, cu capac -2 pompe de dozare cu membrană (una de rezervă) |
| Filtru cu saci | Este un filtru special, confecționat din oțel carbon cu curățare automată cu ajutorul unui tub de aer comprimat uscat și ulei, ale cărui caracteristici principale sunt pierderi reduse de sarcină și consum limitat de aer comprimat. Compus din: - saci de filtrare - buncăr de placă de oțel armat cu ușă de inspecție, flanșă de conectare la sistemul de evacuare a prafului și rafturi care susțin structura - structura de sprijin |
| Economizor | Gazele de ardere care ies din zona de ardere sunt transportate prin conducte adecvate catre economizor. În interiorul acestuia gazele circulă pe suprafața exterioară a fascicului de țevi și cedeaza căldura apei care circulă în interior. Diametru exterior al țevilor economizorului = 38 mm Are sistem de extragere a cenușii. |
| Preîncălzitor de aer | Constă din fascicul de tuburi de oțel sudate, prin care circulă gazele de ardere care cedează căldura, înainte de evacuare, aerului de ardere, care circulă în exteriorul țevilor. Schimbul de căldură este maxim și permite o bună recuperare a căldurii gazelor de ardere. Are un sistem de extragere a cenușii. |
| Sistem automat de curatare | Zona cazanului, a preîncălzitorului de aer și a economizorului (fasciculele de țevi) este curățată cu ajutorul unui sistem de suflare a cenușii cu aer comprimat, cu control automat. Suflătorii se pot roti la 3600, pentru o curățare eficientă. |
| Sistem de monitorizare continuă a emisiilor | Sistemul este utilizat pentru măsurarea si vizualizarea continuă a oxigenului, monoxidului de carbon, oxidului de azot, dioxidului de sulf si a concentrației de praf din gazele de ardere. In acest scop, o sondă de oxid de zirconiu este utilizată pentru a înregistra concentratia de oxigen, o celulă electrochimică este utilizată pentru a înregistra concentratia de CO si un termoreceptor pentru măsurarea temperaturii. |
| Ghilotina pentru mărunțit deșeuri | Pentru a facilita un dozaj corect al combustibilului în unitatea de ardere; dimensiunea combustibilului solid va fi de maxim 50 mm. |
| Conducte | Asigură conectarea zonei de alimentare a gazului natural cu cazanul și circulația aerului si gazelor între diferitele zone ale cazanului. |
| Platforme si scări de acces | Pentru a facilita operarea incineratorului și siguranța personalului |

Instalaţia de producere a aerului comprimat - este formată din:

- 6 compresoare fară ulei cu capacitate totală 6700 Nmc/min si presiune de lucru 6 bar

- 2 inele de aer

- 2 rezervoare aer comprimat cu capacitate 5000 l

- 2 filtre de aer cu capacitate 7 mc/min

- 2 uscătoare de aer pentru uscare prin refrigerare, punct de condensare 400C si presiune de lucru 7 bar

Centralele termice -2 cazane de abur, câte unul pentru fiecare maşină de hârtie, cu următoarele caracteristici:

| Caracteristici | Cazan abur MH1 | Cazan abur MH1 |
| --- | --- | --- |
| combustibil | Gaz natural | Gaz natural |
| capacitate | 15500 kg/h abur saturat | 9500 kg/h abur saturat |
| Putere termică | 10365KW | 6375 KW |
| Presiune de operare | 19 bar | 19 bar |
| Sistem de evacuare gaze arse | Coş H=12 m, D=0,8m, debit=12631 mc/h | Coş H=12 m, D=0,8m, debit=7749 mc/h |

Gospodăria de ulei

Cuprinde o centrală de ungere cu ulei (rezervor ulei de 1600 l şi instalaţii în sistem închis) şi o centrala de ungere cu vaselină, pentru rulmenţi (butoaie de 50 l sau 200 l şi sistem inchis de pompare)

Instalaţii de epurare: ptr. epurare ape uzate tehnologice şi ptr. epurare ape pluviale potenţial impurificate cu produse petoliere se vor monta:

Staţia de preepurare mecano biologică a apelor uzate tehnologice – compusă din:

| Echipamente | Caracteristici |
| --- | --- |
| Sortare în două trepte | două sortizoare cu tambur: primul cu ochiuri de 4 mm şi al doilea cu ochiuri de 1 mm |
| Bazin de egalizare | Rezervor din beton cu volum =1200 mc, prevăzut cu: 4 agitatoare de 3 kW fiecare |
| Unitate de flotaţie | Unitate de flotatie cu capacitatea de operare 135 mc/h Dimensiuni 9,5x2,5 (H=2,3m). Accesorii : - sistem de dozare NaOH, compus din recipient PE, V=2000 l şi 2 pompe cu capac 50 l/h - sistem de dozare coagulant, compus din recipient PE, V=2000 l şi 2 pompe cu capac 160 l/h - sistem de dozare amestec , compus dintr-un recipient echipat cu 2 agitatoare şi un şnec, 2 monopompe |
| Bazin de oxidare | Bazin din beton pentru oxidare ape uzate, V=3200 mc, cu 2 compartimente. Accesorii: - analizor de oxigen - difuzoare de aer cu membrană, în partea de jos a compartimentelor de oxidare - rezervor pentru apa evacuată - sortizor cu tambur cu ochiuri de 1 mm |
| Filtru cu membrane | Volum = 300 mc Suprafața membranelor = 10800 mp Sunt 6 module asezate pe 3 linii |
| Sistem de spălare 1 | Sistem de spălare cu apă pentru membrane – la fiecare 10 minute de funcționare se spală membranele timp de 1 minut |
| Sistem de spălare 2 | Sistem de spălare cu chimicale pentru membrane – se spală cu NaOCl o dată la 2-3 zile şi cu acid citric o dată pe lună |
| Suflante | Folosite pentru oxidare ape uzate, 3 buc (2 în funcţiune şi 1 de rezervă), capacitate 1900 Nmc/h, cu instrumente de măsurare presiune, vane |
| Stabilizare nămol | Rezervor din beton cu un volum de 400 mc |
| Dozare chimicale | - Sistemul de dozare uree - compus din 1 recipient PE cu V = 5000 l cu 2 pompe; capacitatea unei pompe este de 30 l/h , 3 bar - tip membrană cu reglare manuală - Sistemul de dozare a acidului fosforic - compus din 1 recipient PE cu V = de 1000 l cu 2 pompe; capacitatea unei pompe este de 7 l/h , 3 bar - tip membrană cu reglare manuală - Sistemul de dozare hipoclorit de sodiu - compus din 1 recipient PE cu V = 1000 l cu 2 pompe; capacitatea unei pompe este de 160 l/h , 3 bar - tip membrană cu reglare manuală - Sistemul de dozare a acidului citric - alcătuit din 1 recipient PE cu V = 1000 l cu 2 pompe; capacitatea unei pompe este 160 l/h ,3 bar - tip membrană cu reglare manuală - Sistem de dozare polielectrolit, realizat din SS 304, echipat cu 2 mixere şi un snec, o pompă mono pentru dozare amestec |
| Sistem deshidratare nămol | Capacitate de deshidratare = 10 mc/h Volum decantor centrifugal = 400 mc |

  - Separator de hidrocarburi – cu filtru coalescent, decantor de nămol şi conductă by-pass exterior,   Separatorul de hidrocarburi, este o construcție din beton armat, montat îngropat, design monolit, prevăzut cu strat hidroizolator de protecţie la interior. Instalația de separare va fi dotată cu element de coalescenţă demontabil pentru o curăţare uşoară şi cu sistem de protecţie la supraîncărcare (plutitor). Debitul separatorului va fi de 30 l/s, iar capacitatea de tratare, inclusiv by-pass-ul va fi de 300 l/s.

Alte dotări:

Depozitul produse finite: va consta într-un spaţiu amenajat în hala de producţie, în zona înfăşurătorului şi maşinii de bobinare.

Depozit de chimicale: se va amenaja în hala de producţie, amplasat lângă staţia de epurare, fiind prevăzut cu sifon de scurgere şi/sau canale de colectare scurgeri în caz de fisurare a recipienţilor de depozitare.

#### MATERII PRIME, MATERIALE ŞI ENERGIE NECESARE PENTRU CONSTRUCȚIE ŞI FUNCȚIONARE (INCLUZÂND APĂ, SOL, TEREN, BIODIVERSITATE)

În timpul etapei de execuție (construcție) principalele tipuri de materiale utilizate vor fi:

- nisip, balastru, agregate de diverse dimensiuni, ciment, lemn (realizare cofraje la structurile betonate), fier beton  cca 5000 tone

- panouri sandiwch cu vată minerală pentru pereţii exteriori, tablă cutată cu termoizolaţie din vată minerală şi hidroizolaţie din membrană cca 700 tone

- elemente de tâmplărie, conducte de apă/canalizare, tuburi de protecție, cabluri electrice, obiecte sanitare cca 150 tone

- diluanți, vopsele cca 50 tone

- materiale pentru finisaje, amenajări interioare şi exterioare (vopsele, tencuieli, gresie, faianță, parchet, materiale epoxidice etc) cca 75 tone

- utilaje, echipamente și instalații

Aprovizionarea cu materiale se va asigura de la furnizori cât mai apropiaţi, iar transportul se va face pe drumurile de acces existente, care deservesc platforma MG TEC Industrial Parc. Va exista o planificare a achizițiilor de materialele, pe măsură ce se vor realiza etapele constructive conform planificării investiției. Stocarea până la utilizare se va face în zone desemnate, cât mai aproape de punctul în care vor fi folosite.

Pentru această etapă apa curentă şi energia electrică se vor asigura din reţelele de utilităţi ale MG TEC Industrial Parc.

În timpul perioadei de funcționare a investiției se vor folosi materii prime şi materiale specifice instalaţiilo/proceselor de producție care vor avea loc.

Materii prime pentru instalația de fabricare a hârtiei tissue:

- Celuloza: celuloză pură cu fibra lungă (din răşinoase) şi celuloză cu fibra scurtă (din foioase) achiziţionate din import

- Pasta de maculatură obţinută de la instalația de descernelizare

Materii prime pentru instalația de converting:

- Hârtie tissue cu gramaj 20÷40 g/mp la înfăşurător şi creponaj 10÷25 %, fabricată intern

Materii prime pentru instalația de descernelizare:

- Maculatura achiziţionată de la colectori de deşeuri, ce corespunde următoarelor grupe de deşeuri, conform SR EN 643/2014-Lista europeană a sortimentelor standardizate de hârtii şi cartoane pentru reciclare:

-   1.06.00 - reviste

-	1.06.01- reviste fără lipici

-	1.06.02 - reviste cu mostre de produse

-	1.07.00 - cărți de telefon

-	1.09.00 - ziare și reviste

-	1.11.00 - hârtii grafice sortate pentru descernelizare

-	2.02.01- ziare nevândute

-	2.03.00 - benzi de refilatură albe ușor imprimate

-	2.03.01- benzi de refilatură albe ușor imprimate, fără lipici

-	2.04.00 - benzi de refilatură albe imprimate în mare parte

-	2.04.01- benzi de refilatură albe imprimate în mare parte, fără lipici

-	2.05.00 - hârtii de birou sortate obișnuite

-	2.05.01- hârtii de birou sortate

-	2.06.00 - hârtii colorate sortate obișnuite

-	2.06.01- hârtii colorate sortate

-	2.07.00 - foi de carte albe, fără pastă mecanică

-	2.07.01- foi de carte pe bază de pastă mecanică alba

-	2.08.00 - reviste colorate fără pasta mecanică

-	2.12.00 - hârtie tipărită la imprimantă pe bază de pasta mecanică

-	2.13.00 - sortimente multiple

-	3.01.00 - benzi de refilatură combinate, ușor colorate

- 3.02.00- benzi refilate de hârtie de imprimat, combinate, ușor colorate în masă, conținând   minimum 90% hârtie fără pastă mecanică

-	3.03.00 - legături fără pastă mecanică

-	3.03.01- legături special fără pastă mecanică

-	3.04.00 - benzi de refilatură albe

-	3.05.00 - hârtii albe fără pasta mecanică

-	3.06.00 - formulare de afaceri albe

-	3.08.00 - carton sulfat înălbit

-  3.09.00 - carton sulfat înălbit ușor imprimat

-	3.10.00 - hârtii cu imprimare multiplă

-	3.10.01 - hârtii cu imprimare mediu; hârtii cu imprimare multiplă

-	3.11.00 - carton multistrat alb cu imprimare excesivă

-	3.11.01- carton multistrat alb combinat cu imprimare excesivă

-	3.12.00 - carton multistrat alb, ușor imprimat

-	3.18.00 - benzi de refilatură albă fără pastă mecanică

-	3.18.01- benzi de refilatură alba, necretată, fără pasta mecanică

-	3.18.02 - tăieturi de plicuri albe

-	5.05.00 - etichete ude

-	5.05.01- etichete uscate

-	5.09.00 - hârtie copiativă fără carbon (NCR)

-	5.10.01- plicuri amestecate

Materii prime pentru incinerator:

    - nămoluri si refuzuri din instalația de descernelizare

    - nămolul biologic de la statia de epurare biologica

    - deșeuri de la sortarea maculaturii (hârtie si carton, PET-uri, plastic, lemn).

Materiale auxiliare

În industria de fabricare şi prelucrarea a hârtiei se utilizează diverse substanţe/ preparate chimice şi aditivi cu scopul de a conferi hârtiei caracteristici diverse, de a crește eficiența și a reduce întreruperile în procesul de producție, de a crește rezistența în stare umedă a hârtiei. Aceste materiale auxiliare sunt:

- aditivi pentru curăţarea cilindrului Yankee şi desprinderea benzii de hârtie de pe suprafața cilindrului - instalația tissue

- înălbitori optici - instalația tissue

- folie strech pentru ambalare - instalația tissue

- reactivi de laborator - instalația tissue

- chimicale pentru dedurizarea apei - instalația tissue

- chimicale pentru procesul de epurare - instalația tissue

-   adeziv pentru lipirea straturilor de hârtie - instalația converting

-   adeziv pentru lipirea hârtiei pe tub - instalația converting

-   adeziv de lipire a  capătului hârtiei la sulul de hârtie - instalația converting

-  adeziv tip gluecet pentru lipire tuburi - instalația converting

-  parfumuri (măr, mușețel, trandafir, marin, ocean) - instalația converting

-  1, 2 propilenglicol - instalația converting

-  cerneală flexografică pe bază de apă - instalația converting

- ambalaje: folie de polietilena (pungi, saci), cutii de carton şi folie stretch (pentru ambalarea bobinelor şi paleţilor).

Materii prime şi auxiliare pentru etapa de funcționare

| Materie prima/ auxiliară | Utilizare | Cantitate anuală etimată | Clasificare si etichetare | Mod de depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Periculozitate | Fraze de pericol |  |
| A. Materii prime |
| Celuloza rasionase | fabricare hȃrtie fabricare hȃrtie | 8000 t | nepericulos | - | Baloţi, în hala de producție, zona marcată si amenajată ca depozit pentru materia prima |
| Celuloza foioase |  | 18000 t | nepericulos | - |  |
| Pastă de maculatură (DIP) |  | 25000 t | nepericulos | - | Turn albire = 270 mc |
| B. Substanțe chimice / amestecuri -materiale auxiliare |
| Mașinile de hârtie tissue |
| Agent pentru hidrorezistenta hârtiei (ex. Melapret PAE/A: Rasina poliamid amina-epiclorhidrina, 12-21%) | fabricare hȃrtie | 60 t | periculos | H412 | Rezervor inchis de 30 mc amplasat in spatiu amenajat si marcat corespunzator |
| coagulant la celula de flotatie | Unitatea de flotatie | 85 t | periculos | H315, H319, H335 | Recipienți PVC 1000 l sau saci 25 kg, in spatiu amenajat si marcat corespunzator |
| Floculant | Celula de flotatie | 1 t | nepericulos | - | Recipienți PVC 1000 l sau saci 25 kg, in spatiu amenajat si marcat corespunzator |
| Aditiv pentru curatarea sitei | Curatare sită | 10 t | nepericulos | - | Recipienți PVC 1000 l, amplasati in spatiu amenajat si marcat |
| Agent anticrustă | Protecţie pompă de vid | 10 t | periculos | H290, H303, H314, H315, H319, H335 | Recipienți PVC 1000 l, amplasati in spatiu amenajat si marcat |
| Agent de curatare postav | Spălare si intretinere postav | 20 t | Periculos | H315, H319, H335 | Recipienți PVC 1000 l, amplasati in spatiu amenajat si marcat |
| Hidroxid de sodiu | Curatare sită, postav | 512 t | Periculos | H314, H320 | Saci de PVC 25 kg amplasati in spatiu amenajat si marcat |
| Antispumant | Unitatea de flotatie | 10 t | nepericulos | - | Recipienți PVC 1000 l, in spatiu amenajat si marcat corespunzator |
| Agent captare oxigen si prevenire coroziune punctiforma | Tratare apă circuite agent termic | 0,5 t | Periculos | H302, H318 | Recipienți PVC 30 kg depozitati in sala cazanului de abur |
| Inhibitor de coroziune pentru traseele de abur/ condens |  | 0,6 t | Periculos | H302, H314, H226, H312, H332 | Recipienți PVC 30 kg depozitati in sala cazanului de abur |
| Dispersant al oxizilor de fier |  | 0,6 t | periculos | H315, H319 | Recipienți PVC 30 kg depozitati in sala cazanului de abur |
| Linii converting |
| parfumuri | Parfumare produs finit | 0,5 t | periculos | H411 | Recipienți PVC 25 kg, in spatiu amenajat si marcat corespunzator |
| Adezivi pentru lipire | Produse converting | 300 t | nepericulos | - | Recipienți PVC 1000 l, in spatiu amenajat si marcat corespunzator |
| Coloranți |  | 50 t | nepericulos | - | Recipienți PVC 25 kg,in spatiu special amenajat si marcat corespunzător |
| Cerneală (tuş) |  | 20 l | periculos | H225, H319, H336 | Ambalaje originale, depozit inchis |
| Instalația de descentralizare |
| Deșeuri de hârtie | Producere pasta de maculatură | 45000 t | nepericulos | - | Baloti de 100-300 kg |
| coagulant |  | 96 t | periculos | H315, H319, H335 | Recipienți PVC 1000 l sau saci 25 kg, in spatiu amenajat si marcat |
| floculant |  | 100 t | nepriculos | - | Recipienți PVC 1000 l sau saci 25 kg, in spatiu amenajat si marcat |
| Surfactant (substanta tensionaciva) |  | 88 t | periculos | H226, H319, H335 | Recipienți de PVC inchisi ermetic |
| Hidroxid de sodiu |  | 512 t | periculos | H314, H320 | Saci de PVC 25 kg, in spatiu amenajat si marcat corespunzator |
| Hidrosulfit de sodiu |  | 300 t | periculos | H251, H302, H319 | Butoi de 50 kg,in spatiu special amenajat si marcat corespunzator |
| Instalația de incinerare |
| Deșeuri solide | ardere | 85t/zi | nepericuloase | - | 2 buncare din beton cu capacitate de 100 mc fiecare,in spatiu amenajat si marcat |
| Nisip cuarţos | pat fluidizat | 10 t | nepericulos | - | Bancarul cazaului cu capacitate de 1 mc |
| hidroxid de calciu sau carbonat de calciu | control emisii | 5 t | periculos | H318, H315, H355 | Buncar din beton cu capacitate de 2 mc,in spatiu amenajat si marcat corespunzator |
| Statia de tratare biologică |
| uree | Mentinere continut de microorganisme | 2 t | nepericulos | - | Recipienți PVC 1000 l, in spatiu amenajat si marcat |
| Fosfati | initierea procesului biologic | 1 t | periculos | H360, H370, H372 | Saci de PVC 25 kg, in spatiu amenajat si marcat corespunzator |
| Hipoclorit de sodiu NaOCl | Splarea membranei de filtrare | 5 t | periculos | H290, H314, H318, H400, H411 | Recipienți PVC 1000 l, in spatiu amenajat si marcat |
| Acid citric | Splarea membranei de filtrare | 2 t | periculos | H319 | Saci de PVC 25 kg, in spatiu amenajat si marcat corespunzator |
| polielectrolit | Decantare nămol biologic | 10 t | nepericulos | - | Recipienți PVC 1000 l, in spatiu amenajat si marcat |
| Ambalaje |
| folie strech | Ambalare produse finite | 600 t | nepericulos | - | Magazine ambalaje |
| paleti |  | 8000 buc. | nepericulos | - | Magazine ambalaje |
| Laborator |
| Amoniac, Clorura de sodiu, Clorura de calciu, Acid clorhidric | Chimicale de laborator | 10-15 kg | periculos | - | Magazia laborator |

Materiile prime și auxiliare se vor depozita în spații amenajate, impermeabilizate.

Materialele lichide se vor depozita în recipienți etanși, care vor fi verificaţi periodic.

Substanțele/amestecurile chimice achiziţionate vor fi însoţite de fişele cu date de securitate ale acestora. Ambalajele rezultate de la utilizarea substanțelor chimice se vor gestiona conform prevederilor din fişele cu date de securitate; se vor returna pentru reumplere (ambalajele mari) sau se vor preda către operatori autorizaţi pentru valorificare/eliminare.

În gestionarea materialelor se vor respecta prevederile referitoare la buna gospodărire a acestora din Documentul de Referinţă asupra Celor Mai Bune Tehnici Disponibile pentru Industria Celulozei şi Hârtiei (2015)/DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI din 26 septembrie 2014 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru producerea celulozei, hârtiei și cartonului, pentru a minimiza impactul procesului de producție asupra mediului.

Documentul de referinţă BAT prevede referitor la utilizarea de substanțe chimice și aditivi:

- disponibilitatea unei baze de date pentru toate substanțele chimice si aditivi utilizați, cu aplicarea principiului substituției; aceasta înseamnă că se vor utiliza produsele cele mai puțin periculoase, când sunt disponibile.

- luarea de măsuri potrivite pentru evitarea descărcărilor accidentale pe sol și în apă la manipulare sau/și depozitare.

Se vor analiza periodic substanțele chimice și aditivii utilizați, urmărindu-se înlocuirea chimicalelor potenţial dăunătoare cu alternative mai puţin dăunătoare.

Prin tipurile și cantităţile de substanțe și amestecuri chimice periculoase, amplasamentul nu se va încadra în prevederile Legii nr. 59/2016 privind privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, care transpune Directiva 2012/18/UE (Seveso).

#### Produse finite rezultate în etapa de funcționare

Hârtia tissue se obţine sub formă de semifabricat bobinat la diverse dimensiuni, destinata confecţiilor in instalaţiile numite generic „Converting” sau ca produs finit, care se va comercializa pe piata internă şi externă.

Categoriile de produse ce se vor obţine pe liniile tehnologice prevăzute prin proiect sunt:

- Bobine din hârtie tissue

- Monorole (din celuloză, maculatura, mix de celuloză şi maculatură

- Hârtie igienică din celuloză, maculatura, mix de celuloză şi maculatură

- Prosoape de bucătărie din celuloză, maculatura, mix de celuloză şi maculatură

- Șervețele faciale şi şervețele tip ZZ din celuloză şi maculatură

- Absorbante pentru adulți

- Absorbante tip pantyliner

- Pad-uri (cearşafuri pentru spital)

- Șervețele umede

#### Gestionarea deșeurilor

Gestionarea deşeurilor are ca obiective principale:

- minimizarea generării deșeurilor;

- reutilizarea şi reciclarea deșeurilor rezultate;

- tratarea deșeurilor cât mai aproape de sursă;

- minimizarea nocivităţii deşeurilor.

În perioada de realizare a investiției se vor genera în principal deșeuri de la lucrările de execuţie a proiectului și de la materialele folosite (categoria 17), inclusiv deșeuri de ambalaje de la acestea (categoria 15):

- 17 01 01 – beton

- 17 01 02 – cărămizi

- 17 01 03 - ţigle şi materiale ceramice

- 17 01 07 - amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06

- 17 02 01 - lemn

- 17 02 02 – sticlă

- 17 02 03 - materiale plastice

- 17 03 02 - asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01

- 17 04 01 - cupru, bronz, alamă

- 17 04 02 - aluminiu

- 17 04 05 - fier și oțel

- 17 04 07 - amestecuri metalice

- 17 04 11 - cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10

- 17 05 04 - pamânt si pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03

- 17 06 04 - materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 si 17 06 03

- 17  08   02  - materiale de construcţie pe baza de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01

- 17 09 04 - amestecuri de deșeuri de la construcții și demolari

- 15 01 01 - ambalaje de hârtie si carton

- 15 01 02 - ambalaje de materiale plastice

- 15 01 03 - ambalaje de lemn

- 15 01 04 - ambalaje metalice

- 15 01 05 - ambalaje amestecate

- 15 01 06 - ambalaje de sticlă

- 15 01 07 - ambalaje din materiale textile

- 15 01 10*- ambalaje contaminate

- 15 02 02* - materiale filtrante, echipamente de producție contaminate

- 15 02 03 - materiale filtrante, echipamente de producție necontaminate

- Deșeuri municipale, inclusiv fracțiuni colectate separat (20)- de la personalul din șantier:

  - 20 01 01 - hârtie și carton

  - 20 01 02 - sticlă

  - 20 01 08 - deșeuri biodegradabile (resturi alimentare de la muncitori)

  - 20 01 10 - îmbrăcăminte

  - 20 01 11 - materiale textile

  - 20 03 01 - deșeuri municipale amestecate

Cantități de deşeuri estimate pentru etapa de realizare a investiției sunt:

- materiale excavate în timpul activităţilor de construire - pământ, pietriş, nisip, resturi vegetale – cca 1000 tone

- deșeuri generate din realizarea lucrărilor - beton, mortar, moloz, plastic, metal, lemn, sticlă, resturi de tâmplărie, materiale de construcții cu termen de valabilitate expirat - cca 250 tone

- deșeuri de ambalaje de la materile utilizate – cca 150 tone

- Pentru fiecare categorie de deșeuri reciclabile se vor asigura containere separate: sticlă, metal, plastic, hârtie/carton, alte resturi de materiale de construcții.

Deșeurile rezultate din activitatea de construcție vor fi colectate separat şi transportate de către executantul lucrărilor la unităţi autorizate pentru colectarea/valorificarea/eliminarea deșeurilor.

Transportul deșeurilor se va realiza astfel încât să se evite imprăştierea lor şi numai cu mijloace auto adecvate.

Deșeurile rezultate in etapa de realizare aproiectului vor fi gestionate de către antreprenorul executant al lucrărilor, în conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deșeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile. Pământul rezultat din lucrări de excavaţie va fi utilizat ca material de umplutură, stratul vegetal va fi depozitat în grămezi separate şi va fi utilizat la refacerea amplasamentului în zonele neacoperite de lucrări.

Pe toată durata proiectului titularulproiectului va urmări îndeplinirea obiectivelor referitoare la deșeurile de construire/desființare prevăzute de Legea 211/2011 privind gestionarea deșeurilor.

În etapa de funcționare a instalației, deşeurile rezultate vor fi cele specifice tipurilor de activităţi desfășurate pe amplasament. Acestea vor fi colectate selectiv şi stocate în funcţie de provenienţa, starea de agregare și periculozitatea lor, în recipienți etanşi, amplasaţi  în zone amenajate, cu monitorizarea cantităților generate, valorificate, eliminate, după caz.

Managementul deşeurilor în etapa de exploatare

| Denumirea deșeului | Codul deșeului | Provenienta deșeului | Cantitatea estimată (tone/an) | Stocare temporară | Mod de valorificare/ eliminare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nămoluri de la epurarea efluenților proprii | 03 03 11 | Procesul tehnologic de producere a hârtiei tissue | 1000 | boxa amenajata | Valorificare energetică -incinerare pe amplasament |
| Cenușa de vatra, zgură și praf de cazan de la co-incinerarea altor deșeuri decât cele de la 10 01 14 | 10 01 15 | incinerator | 5 | boxa amenajata | valorificare /eliminare prin operatori autorizaţi |
| Deşeu de ambalaje din hârtie şi carton | 15 01 01 | aprovizionare | 5 | containere | Valorificare pe amplasament -instalația de descernelizare |
| Deșeu de ambalaje de plastic | 15 01 02 | aprovizionare | 15 | recipienți de plastic de 1 mc | Valorificare energetică -incinerare pe amplasament |
| Deșeu de ambalaje de lemn | 15 01 03 | aprovizionare | 7 | vrac, acoperit, zonă betonată | Valorificare energetică -incinerare pe amplasament |
| Deșeuri metalice feroase si neferoase | 15 01 04 | Legare baloti materii prime/ aprovizionare | 100 | Containere specifice | valorificare prin operatori autorizaţi |
| Deșeuri textile (postavuri uzate) | 20 01 11 | Procesul tehnologic de producere a hârtiei tissue | 10 | recipienți de 1mc | valorificare prin operatori autorizaţi |
| Solutii apoase de spălare | 03 03 10 | instalatiile de converting | 6 | containere, pe platformă betonată | valorificare prin operatori autorizaţi |
| Uleiuri uzate minerale neclorurate | 13 02 05* | întreţinere instalatii tehnologice | 1,5 | Recipienți metalici, încintă închisă, betonată | valorificare prin operatori autorizaţi |
| Uleiuri uzate hidraulice | 13 01 10* | întreţinere instalatii tehnologice | 1 | Recipienți metalici, încintă închisă, betonată | valorificare prin operatori autorizaţi |
| Filtre de ulei si aer | 15 02 02* | statia de compresoare, materiale de absorbție laborator de incercari | 0,1 | Recipienți metalici, în spaţiu inchis | valorificare prin operatori autorizaţi |
| Ambalaje contaminate cu substanțe periculoase | 15 01 10* | ambalaje chimicale periculoase | 0,5 | recipienți de plastic de 1 mc | Valorificare/eliminare prin operatori autorizaţi |
| Solutii apoase de la instalația converting | 16 10 02 | spalari programate ale unor parti componente | 5 | recipienți de plastic de 1 mc | Valorificare/eliminare prin operatori autorizaţi |
| Becuri si neoane uzate | 20 01 21* | instalatiile de iluminat | 0,04 | recipienți metalic, în spatiu inchis | Valorificare prin operatori autorizati |
| Deșeuri de tonere | 08 03 18 | imprimante | 0,05 | in recipienți de plastic de 1 mc | Valorificare prin operatori autorizati |
| Deșeuri de DEEE | 16 02 16 | Întreţinere instalatii | 0,001 | recipienți din plastic de 1 mc | Valorificare prin operatori autorizati |
| Deșeuri de hârtie si carton | 20 01 01 | Activitati administrative | 0,01 | recipienți de plastic | Valorificare pe amplasament -instalația de descernelizare |
| Deșeuri menajere | 20 03 01 | personalul angajat | 100 mc | recipienți de plastic de 1 mc | eliminare prin operatori autorizaţi |

Referitor la gestionarea deșeurilor, documentul de referinţă BAT (BAT 12) prevede să se faciliteze reutilizarea, reciclarea sau „altă formă de recuperare”, în vederea reducerii cantităților de deșeuri care trebuie eliminate.

Operatorul are în vedere valorificarea deșeurilor de hȃrtie, plastic, lemn si nămoluri, în incineratorul prevăzut prin proiect pe amplasament – energetic şi material, cu producere abur pentru consumul tehnologic al instalaţiilor de producere a hârtiei.

Apele încărcate cu fibră celulozică de pe circuitul mașinilor de hȃrtie se tratează pe celule de flotaţie; fibra celulozică și apa epurată local se recirculă în proces.

II. Motivele şi considerentele care au stat la baza emiterii acordului DE MEDIU

II.1. Modul de încadrare în planul de urbanism şi amenajare a teritoriului:

Proiectul se regăseşte în planul „PUZ actualizat pentru înfiintare parc industrial- MG TEC parc Industrial” adoptat de către Consiliul Local Dej prin           şi a fost supus unei proceduri de evaluare de mediu conform HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările ulterioare, care transpune Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului.

Amplasamentul proiectului include două parcele cu o suprafaţă totală de 129374 mp şi este situat în intravilanul municipiului Dej, str. Prof. Ing. Leon Birnbaum, nr. 4, incinta MG TEC Parc industrial, în vecinătatea Parcului industrial SUD Dej - ARC Parc Dej şi se identifică prin CF nr. 62440 – Dej, cu nr. Topo/Cad. 62440.

Conform Certificatului de urbanism nr. 350 din 23.10.2018 emis de către Primăria Municipiului Dej, valabil până la data de 03.11.2021, amplasamentul proiectului este situat în UTR R subzona I.D.I.c – Subzona unităţilor productive şi de servicii cuprinzând subzona unităţilor industriale şi de servicii nepoluante  propuse, deci proiectul corespunde destinaţiei zonei, zona fiind caracterizată prin prezenţa agenţilor economici cu profil de activitate industrială;

Terenul pe care se va realiza proiectul este liber de construcii, fiind în proprietatea privată şi are destinaţia conform certificatului de urbanism de teren arabil.

Amplasamentul are următoarele vecinăţăţi:

- la vest: drum de acces, la cca 500 m Valea Chiejdului şi Parcul Industrial ARC PARC DEJ

- la est: terenuri agricole - proprietăţi private, râul Someşul Mic

- la sud: drum de acces, terenuri agricole - proprietăţi private

- la nord: terenuri agricole - proprietăţi private.

Coordonatele Stereo 70 ale amplasamentului sunt:

|  | X | Y |
| --- | --- | --- |
| Hala de produse din hârtie tissue | 624455.950 | 417414.084 |
| Hala de produse absorbante igienico-sanitare | 624245.000 | 417419.203 |

Aceste parcele limitează la nord şi sud terenul aferent extrasului CF nr. 62025, cu suprafața de 35533 mp, pe care se găsesc două hale de producție prefabricate, respectiv fasonare oţel, care aparţin societăţii SAMUS TEC SRL.

Accesul la amplasament se face de pe E576, între localităţile Buneşti şi Dej.

Terenul pe care se va realiza proiectul se află în vecinătatea sitului de interes comunitar ROSCI0394 - Someşul Mic.

II.2. Motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa de realizare a proiectului, inclusiv tehnologică și de amplasament:

Decizia de emitere a acordului de mediu a fost luată în urma analizei documentaţiei depuse, a verificării amplasamentului, în urma consultărilor din cadrul Comisiei de Analiză Tehnică, pe baza recomandărilor şi concluziilor raportului privind impactul asupra mediului şi a consultării publicului ca urmare a anunţurilor publice şi a dezbaterii publice.

În dezvoltarea alternativelor analizate s-a avut în vedere ca acestea să atingă obiectivul de dezvoltare al titularului şi să fie realizabile (material - economic, tehnologic, teritorial etc).

Astfel, se pot contura alternative:

- de amplasament: alt amplasament

- de concepţie (proiecte alternative): fabricare hârtie tissue folosind ca materie primă doar fibră de celuloză virgină ori fabricare doar hârtie tissue, fără produse de converting

- de tehnologie: alte tehnologii de generare de agent termic, în locul incinerării deşeurilor tehnologice

- dimensiune – capacitate de producție mai mică

În alegerea alternativei de depoluare luată în considerare a fost parcursă o procedură complexă, de validare a proiectului în vederea reglementării pe linie de mediu. Titularul de proiect a analizat 3 opțiuni (variante)

- alternativa „zero” - scenariul „do nothing”

- alte tehnologii de generare de agent termic, în locul incinerării deşeurilor tehnologice

- realizarea proiectului cu evacuare în canalizarea centralizată a apelor tehnologice epurate.

Criteriile de analiză a opţiunilor de propuse pentru selectarea alternativei promovate, sunt:

- Criterii de mediu: un impact negativ redus asupra mediului, având în vedere că măsurile de diminuare prevăzute ar putea reduce impacturile reziduale la niveluri acceptabile;

  - Evacuarea apei tehnologice în emisar se va face doar după epurare corespunzătoare şi va susţine echilibrul între apa preluată şi apa evacuată din râu.

  - Concluzia studiului de evaluare adecvată elaborat pentru proiect este că implemetarea proiectului nu va afecta integritatea ariei natuirale protejate.

- Criterii tehnice: performanța instalaţiilor, procese/tehnologii eficiente;

- Criterii financiare și economice, dar și referitoare la ciclul de viață al produselor și amprenta de carbon: costul investițiilor materialelor, costurile pentru controlul emisiilor, gestionarea deșeurilor, beneficii de recuperare energetică, costuri de întreținere;

- Criterii sociale: impactul pozitiv asupra condițiilor de viață şi dezvoltare economică în zona.

Elementele propuse de proiect sunt rezultatul unor evaluari efectuate de METALICPLAS DISTRIBUTION SRL pentru a analiza alternativele si pentru a alege optiunea cea mai viabila si cu efecte sociale, economice si de mediu durabile.

Cel mai important argument în realizarea acestei investiţii a constat în identificarea interesului tot mai mare al consumatorilor faţă de produsele de hârtie igienico-sanitară atât în Romania, cât şi în ţările limitrofe precum şi identificarea la nivelul pieţei europene a unor firme producătoare de tehnologii moderne, complet automatizate de producere a hârtiei Tissue şi de prelucrare a acesteia, care să aibă consumuri de resurse regenerabile şi neregenerabile cât mai mici şi să nu aibă un impact asupra mediului.

Alte raţiuni:

A. RAŢIUNI DE ORDIN ECONOMIC

- contactele directe cu clienţii/forţa de vânzare proprie pentru comercializarea hârtiei Tissue şi a produselor derivate pe piaţa internă şi externă

- posibilităţi de integrare a fazei fabricaţiei în ciclul afacerii derulate pe piaţa de hârtie în prezent, între fazele de  aprovizionare - desfacere/comercializare.

- forţa de munca calificată în acest domeniu, ca urmare a închiderii unor capacităţi de producţie în domeniul hârtiei în Dej.

B. RAŢIUNI DE ORDIN TEHNIC

- spaţii de lucru adecvate prin construcţia halei de producţie care va cuprinde atât producerea cât şi prelucrarea hârtiei;

- proiectul utilizează infrastructura existentă funcţională şi utilităţile din zonă.

- realizarea unui flux integrat pe acelaşi amplasament de producere a hârtiei tissue şi de prelucrare imediată a acesteia în produse derivate

- existenţa unui precedent prin maşina de fabricare hârtie a SC Metalicplas Impex SRL şi cea de converting a SC Samus Construcţii SRL, situaţie care conferă posibilitatea abordării integrate a procesului tehnologic

C. RAŢIUNI PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI

- atât maşina de fabricare a hârtie tissue cât şi cele de prelucrare sunt de ultimă generaţie şi permit utilizarea raţională a resurselor de materii prime, apă şi energie;

- utilizarea construcţiilor şi amenajărilor pentru depozitarea în condiţii de siguranţă a materiilor prime, auxiliare, depozitare produse finite;

- existenţa unor infrastructuri practici de mediu pe amplasament funcţionale şi adaptabile în contextul funcţionării noii investiţii.

- Amplasarea obiectivului într-o zonă industrială destinată activităţilor de producţie, departe de zonele rezidenţiale

Din punctul de vedere al localizării proiectului nu s-au studiat alternative, având în vedere că terenul propus se află într-o zonă cu destinaţie industrială şi cu acces la infrastructură şi utilităţi, iar în imediata proximitate se află şi instalaţia de producere a hârtiei Tissue a SC Metalicplas Impex SRL şi cea de converting a SC Samus Construcţii SRL.

Se consideră că alternativa finală propusă asigură un echilibru corect între protecţia factorilor de mediului şi beneficiile socio-economice, este optimă din punct de vedere al productivității si impactului generat asupra mediului.

Realizarea proiectului nu va genera un impact negativ asupra ariilor naturale protejate sau a siturilor de interes naţional şi comunitar, deoarece acesta nu se va implementa în astfel de zone.

II.3. Încadrarea în BAT, BREF/conformarea la concluziile BAT, prevederile BREF aplicabile, după caz:

Analiza proiectului s-a făcut ţinând seama de prevederile următoarelor documente de referinţă  privind cele mai bune tehnici disponibile:

  - Documentul de Referință asupra Celor Mai Bune Tehnici Disponibile pentru Industria celulozei, hârtiei şi cartonului (2015)/Decizia de punere în aplicare a comisiei din 26.09.2014 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru producerea celulozei, hârtiei și cartonului;

  - Documentul de Referință asupra Celor Mai Bune Tehnici Disponibile pentru Incinerarea deșeurilor (2019)/Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/2010 a Comisiei din 12.11.2019 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a PE și a Consiliului, pentru incinerarea deșeurilor

  - Documentul de Referinţă privind Principiile Generale de Monitorizare (MON)- 2018.

Prevederile documentelor de referinţă BREF/BAT în domeniul fabricării hârtiei pe maşinile de hârtie (folosind ca materie primă celuloza gata preparată, capitolul 6 din BREF/BAT) se referă la:

Măsuri generale BREF/BAT pentru maşinile de hârtie:

| Nr. Crt. | Măsura | Situaţia propusă de proiect |
| --- | --- | --- |
| 1 | Instruirea, educarea şi motivarea personalului în vederea: - reducerii consumului de apă - reducerii descărcărilor de ape uzate contaminate - evitării deversărilor accidentale de substanţe/preparate chimice | Da, la punerea în funcţiune |
| 2 | Optimizarea controlului procesului pentru a reduce simultan mai mulţi poluanţi şi a menţine emisii scăzute | Da, la punerea în funcţiune prin folosirea calculatoarelor de proces |
| 3 | Menţinerea eficienţei unităţilor tehnice ale maşinii de hârtie şi a tehnicilor de depoluare asociate. | Da, prin aplicarea programelor de mentenanţă. |
| 4 | Implementarea unui sistem de management de mediu care să definească clar responsabilităţile privind aspectele de mediu relevante, ridicarea conştientizării, includerea de ţinte şi măsuri, instrucţiuni de proces şi operaţionale, chestionare şi alte documente relevante. | Da, la punerea în funcţiune |

Măsuri pentru reducerea emisiilor în apă pentru maşinile de hârtie

| Cerinte caracteristice BAT | Realizare |
| --- | --- |
| Circuitele de apa si recuperarea fibrei primar (circuitul scurt), apa cu continut de fibra, materiale fine si bogata in materiale de umplere rezultata in zona de formare a benzii de la partea sitei (apa garasa I) este recirculata pentru dilutia pastei la sistemul de alimentare a masinii. Circuitul primar se mentine cat mai inchis posibil. Rata de recirculare mai mare a filtratului tulbure la filtrul cu discuri poate conduce la un filtrat mai limpede Sistemele de flotatie sunt de asemenea utilizate pentru recuperarea fibrelor. In conditii optime, eficienta sistemelor de flotatie pentru eliminarea materiilor solide este frecvent apropiata de 100 %, rezultand o concentratie a efluentului de solide in suspensie de 10-50 mg/l (pentru celuloza) | DA DA DA |
| Consum apa: La spriturile de spalare pentru masina de hartie, numite sprituri de apa proaspata. Functia spriturilor este de a curata si lubrifia sitele de formare si postavurile presei umede pentru a mentine performantele deshidratarii la valori satisfacatoare: 5-20 mc/t La etansarea si inchiderea cutiei de nivel, cutiile sugare, sistemelor de vacuum si a clinerelor: 1-6 mc/t La prepararea suspensiilor de material de umplere si a solutiilor /emulsiilor de aditivi: 1.5 – 3 mc/t Racirea echipamentelor de proces: 3-10 mc/t. Aceste ape sunt deseori recirculate si utilizate ca ape de proces Centrala termica: 2-3 mc/t. In mod normal aceasta apa nu este inclusa cand se raporteaza consumul de apa al fabricilor | DA DA |
| Ape uzate : Mare parte din apa grasa este recirculata in cadrul masinii de hartie ca apa de dilutie si apa pentru sprituri Excesul de apa grasa – o cantitate semnificativa de apa proaspata se cere a fi adaugata continuu inn circuit – este eliminat in efluent Cantitatea de apa evacuata depinde de gradul de inchidere a circuitelor de apa. Ea contine o mare parte din evacuarile continue de substante solide in suspensie si de substante organice dizolvate, exprimate in mod obisnuit ca CCO si CBO Apa de racire si apa de etansare de la sistemele de vacuum si de la pompe nu contin de obicei substante solide in suspensie. Aceste ape sunt recirculate. | DA |

| Nr. Crt. | Măsura | Situaţia propusă de proiect |
| --- | --- | --- |
| 1 | Minimizarea consumului de apă cu creşterea cantităţii de apă recirculată şi îmbunătăţirea managementului apei, cunoşterea exactă a consumului de apă şi a calităţii pe categorii de utilizări: apa consumată pentru răcire, apa consumată pentru spriţare maşina de hârtie apa consumată în proces suspensii şi încărcarcare organică în apele evacuate cantitatea de ape uzate evacuate | Da, proiectul prevede monitorizarea consumurilor, pe tipuri de activităţi |
| 2 | Utilizarea apei limpezite în spălări care nu impun o puritate specială a apei, prin recirculare în proces. | Da, proiectul prevede recircularea apelor şi refolosirea acestora în proces |
| 3 | Adoptarea de tehnici de ultra-filtrare pentru tratarea internă a apelor uzate | Da, instalatia este prevăzută cu celulă de flotaţie şi filtru de nămol precum şi filtru de nisip |
| 4 | Controlul dezavantajelor potenţiale ale sistemelor apei închise - închiderea sistemelor de apă necesită conştientizare, cunoaştere şi acţiuni adecvate de control al sistemului apei: - controlul microbial - designul adecvat al pompelor şi sistemelor de stocare, selecţia materialelor acestora Acestea asigură reducerea necesarului de apă ptr. spălare | Da, prin proiect au fost selectate materiale corespunzătoare pentru conducte, pompe, instalaţii de stocare. |
| 5 | Monitorizarea fluxului recirculat prin măsurare şi analize de laborator, în vederea determinării performanţelor de separare şi a calităţii apelor de spălare. | Da, la punerea în funcţiune, instalatia are prevăzut prin proiect un laborator de analize. |
| 6 | Construirea unui sistem balanţat de apă grasă, apă filtrată şi apă limpede | Da, la punerea în funcţiune se vor monitoriza fluxurile de apă. |
| 7 | Folosirea de instalaţii, utilaje cu consum redus de apă (instalaţii cu componente ce se pot înlocui sau reclădi); Un consum de apă proaspătă de 10-25 mc/t hârtie este considerat acceptabil | Da, prin proiect maşina de hârtie a fost aleasă să îndeplinească cerinţe tehnice moderne. Consumul de apă prevăzut este de cca. 10 mc/t hârtie. |
| 8 | Colectarea şi reutilizarea apelor de răcire şi de spălare şi a celei de la instalaţia de vacuum curate (inclusiv utilizarea schimbătoarelor de căldură) sau descărcarea lor separată. | Da, proiectul prevede recuperarea de căldură în diverse faze ale procesului tehnologic. |
| 9 | Tratarea separată a apelor de răcire prin floculare sau tehnici cu membrane, dacă este posibil | Nu se aplică |
| 10 | Înlocuirea substanţelor dăunătoare cu altele mai puţin periculoase, netoxice şi biodegradabile. | Da, se vor utiliza baze de date pentru chimicalele în domeniu şi acestea se vor înlocui în măsura posibilităţilor cu altele mai puţin periculoase |
| 11 | Tratamentul efluenţilor de apă uzată după instalarea unui bazin de egalizare şi a tratamentului primar. | Există bazine de egalizare şi tratament primar. |
| 12 | Tratarea secundară şi biologică a apelor uzate şi precipitarea secundară prin procedee chimice sau flocularea pentru reducerea CBO5. | Nu se realizează pe amplasament tratare biologică. Pe amplasament se realizează doar floculare în vederea reutilizării apelor de proces. |
| 13 | Tratarea în staţii municipale cu treaptă biologică. | Nu e cazul în această etapă. La funcţionarea în probe se va analiza şi această opţiune. |

Măsuri pentru reducerea emisiilor în aer pentru maşinile de hârtie

- se referă în principal la producerea aburului şi energiei

| Nr. Crt. | Măsura | Situaţia propusă de proiect |
| --- | --- | --- |
| 1 | Folosirea de arzătoare cu NOx redus ptr. boilerele auxiliare | NU |
| 2 | Consum de până la 3 MWh/t hârtie | Consumul de energie estimat conform cărţii tehnice este de până la 1 MWh/t hârtie. |
| 3 | Folosirea sistemelor de cogenerare: căldură/energie electrică | Nu |
| 4 | Folosirea de combustibili nepoluanti, cum ar fi gazul natural. | Da. |

Măsuri pentru minimizarea deşeurilor la maşinile de hârtie şi converting

| Nr. Crt. | Măsura | Situaţia propusă de proiect |
| --- | --- | --- |
| 1 | Minimizarea generării deşeurilor solide (10-40 kg/t hârtie) recuperarea şi reutilizarea acestora prin reintroducerea în circuit a materialelor refolosibile, în măsura în care este posibil. | Da, prin folosirea scruberelor Venturi şi a celulei de flotaţie. |
| 2 | Colectarea selectivă a deşeurilor la sursă şi stocarea intermediară ptr. asigurarea reutilizării şi reciclării în proporţie cât mai mare cu reducerea depozitării definitive în depozite de deşeuri | Da. |
| 3 | Reducerea pierderilor de fibră prin recuperarea ei | Da, prin folosirea scruberelor Venturi şi a celulei de flotaţie. |
| 4 | Recuperarea şi recircularea apelor uzate. | Se face cu ajutorul celulei de flotaţie. |
| 5 | Uscarea reziduurilor şi nămolului până la aducerea lor în stare ultra-solidă (Superfiltrare) | Da. |
| 6 | Minimizarea cantităţilor de deşeuri depozitate definitiv pe depozitele de deşeuri şi utilizarea deşeurilor rezultate ca valorificare energetică prin incinerare. | Nu e cazul, în această fază. |

Măsuri pentru consumul de energie la maşinile de hârtie şi converting

| Nr. Crt. | Măsura | Situaţia propusă de proiect |
| --- | --- | --- |
| 1 | Reducerea consumului de abur şi căldură prin: - implementarea unui sistem de monitorizare a consumului de energie şi performanţelor - utilizarea de tehnologii cu eficienţă energetică (consum de până la 3 MWh/t este considerat acceptabil) - reducerea utilizării directe a aburului prin integrarea proceselor utilizând analiza „pinch”. | Da, la punerea în funcţiune. Consumul de energie estimat este de până la 1 MWh/t hârtie |
| 2 | Uscarea aerului | Da, există sisteme de recuperare a căldurii şi uscare a aerului |
| 3 | Instalaţie de cogenerare | Nu există instalaţie de cogenerare prevăzută în proiect |
| 4 | Formarea hârtiei pe sistem Crescent Former | Da |

Măsuri pentru atenuarea zgomotului la maşinile de hârtie şi converting

| Nr. Crt. | Măsura | Situaţia propusă de proiect |
| --- | --- | --- |
| 1 | Reducerea zgomotului perceptibil în vecinătatea fabricii de hârtie prin: instalarea de amortizoare şi absorbere de zgomot la utilajele generatoare de zgomot desfăşurarea procesului de converting în mare parte în module încapsulate buna mentenanţă a utilajelor | Da, utilajele şi instalaţiile prevăzute în proiect au atenuatoare de zgomot (ex compresoarele, pompele de vid, sistemele de exhaustare etc) |

Măsuri pentru utilizarea chimicalelor la maşinile de hârtie şi converting

| Nr. Crt. | Măsura | Situaţia propusă de proiect |
| --- | --- | --- |
| 1 | Asigurarea unei baze de date pentru toate chimicalele şi aditivii utilizaţi (compoziţie chimică, biodegradabilitate, toxicitate pentru om şi mediu şi potenţial de bioacumulare) | Da, la punerea în funcţiune. FTS vor fi complete. Aprovizionarea şi utilizarea de noi chimicale se va face în baza unor proceduri interne; |
| 2 | Aplicarea principiului substituţiei (înlocuirea chimicalelor periculoase cu altele care nu sunt periculoase sau mai putin periculoase dacă există această posibilitate) | Da, se propune înlocuirea înălbitorului cu conţinut de biocid cu un alt produs fără biocid. |
| 3 | Evitarea contaminării solului şi a apelor prin pierderi sau scurgeri accidentale de substanţe chimice prin: - proiectarea iniţială a instalaţiei astfel încât chimicalele să nu poată ajunge în sol, freatic sau în ape de suprafaţă - posibilitatea detectării rapide a unor scurgeri accidentale, prin inspecţii periodice - existenţa instrucţiunilor precise de operare ptr. fiecare utilaj în parte | Da, substanţele chimice vor fi stocate în recipienţi etanşi, pe suprafeţe betonate, prevăzute cu rigole de colectare a eventualelor scurgeri. |
| 4 | Monitorizarea consumurilor pe t/hârtie produsă (ex. aditivi 0-20 mg/t hârtie) | Da, la punerea în funcţiune |

II.4.	Respectarea cerințelor comunitare transpuse în legislația națională:

Proiectul propus intră sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la pct. 8.a) „Instalaţii industriale pentru producerea hărtiei şi cartonului altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1”, la pct. 10.a) “Proiecte de dezvoltare a unităţilor/ zonelor industriale” şi la pct. 11.b) „Instalaţii pentru eliminarea deşeurilor, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1”, în categoria proiectelor cu potenţial impact asupra mediului, pentru care trebuie stabilit dacă este necesară evaluarea impactului asupra mediului.

Activitatea de fabricare a hârtiei care se va desfăşura după implementarea proiectului este prevăzută în Anexa 1 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, care transpune Directiva 75/2010/CE privind emisiile industriale, la punctul 6.1.b) „Instalaţii industriale pentru producerea de hârtie şi carton cu o capacitate de producţie mai mare de 20 t/zi”.

Proiectul nu se supune prevederilor mentionate în Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier, adoptată la ESPOO la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea 22/2001.

Analiza proiectului s-a făcut ţinând seama de prevederea următoarelor documente de referinţă:

- Ordin MMAP nr. 269/2020 din 20 februarie 2020 privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului pentru evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră şi a altor ghiduri specifice pentru diferite domenii şi categorii de proiecte

- Legislația națională orizontală aplicabilă diferitelor aspecte și factori de mediu:

  - Ordin nr. 756/1997, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului

II.5.	Modul cum răspunde/respectă zonele de protecţie sanitară, obiectivele de protecție a mediului din zonă pe aer, apă, sol etc.:

- Obiectivele de protecţia mediului specifice zonei sunt determinate de amplasarea instalaţiei într-o zonă industrială unde se identifică surse de poluare specifice activităţilor de tip industrial;

- amplasarea în zonă industrială, la o distanţă de aprox. 1 km faţă de zone rezidenţiale, lipsa altor surse majore de poluare, nu impune stabilirea unor obiective de mediu pt zonă, altele decât cele impuse prin standardele de calitatea aerului, a solului şi a efluenţilor, pînza freatică, arii protejate.

- apele tehnologice epurate se deversează în bazinul Someşului Mic, acesta fiind de clasa III de calitate în zona de deversare

- calitatea apelor freatice în zonă reflectă depăşiri la nitraţi, nitriţi

- în zonă nu există arii naturale protejate

- din modelarea matematică a dispersiei emisiilor gazoase estimate pentru instalaţia propusă, cumulate cu emisiile existente în zona de amplasare a proiectului, comparativ cu situaţia existentă, a rezultat că prin implementarea proiectului nu se identifică un impact semnificativ asupra mediului.

- prin realizarea lucrărilor prevăzute în proiect se va evita poluarea apelor de suprafaţă, apelor freatice, aerului, solului şi subsolului.

- limitarea emisiilor de poluanţi în aer:

  - emisiile de poluanţi rezultaţi din faza de construire a elementelor de bază ale proiectului şi din faza de reconstrucţie a terenului ocupat de organizările de şantier vor fi temporare şi locale;

  - noxele eliberate în atmosferă sunt cu impact local; reducerea emisiilor se realizează prin dotarea surselor cu echipamente specifice de recuperare;

- evitarea impactului negativ asupra cursurilor de apă şi a apelor freatice:

- colectarea şi tratarea tuturor efluenţilor lichizi din faza de construire şi în special cea de exploatare a investiţiei, cu încadrarea în limitele admise a apelor descărcate;

- limitarea afectării solului şi subsolului:

- prin readucerea ulterioară a suprafeţelor afectate de lucrările de şantier pentru accesele provizorii la starea iniţială

- luarea în considerare a impactului direct, indirect şi cumulat cu al celorlalte activităţi existente în zonă

- Investiţia se realizează în zonă industrială preexistentă cu aceleaşi funcţiuni, deci nu are un impact semnificativ; realizarea investiţiei va avea un impact redus şi temporar doar în perioada de execuţie.

II.6. Compatibilitatea cu obiectivele de protecție a sitului Natura 2000:

Terenul pe care se va implemeta proiectul se află în vecinătatea sitului de interes comunitar ROSCI0394 - Someşul Mic, la cca 200 m de limita acestuia.

În ceea ce priveşte regimul de protecţie a biodiversităţii, zona permite dezvoltarea activităţilor de producție, fiind reglemetată ca parc industrial. Între amplasament şi situl Natura 2000 ROSCI0394 Someşul Mic se interpune digul de protecţie împotriva inundaţiilor construit pe malul stâng al Someşului Mic.

Situl a fost desemnat ca protejat pentru o specie de mamifere, două specii de amfibieni și reptile, trei specii de pești. Pe lângă acestea, s-au mai identificat două specii de interes comunitar.

Habitatele naturale din aria protejată sunt degradate, din cauza impactului antropic.

La această dată situl este sub administrarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Protejate şi are un plan de management aprobat.

Agenţia Naţională pentru Arii Protejate, in calitate de administrator al ariei naturale protejate ROSCI0394 Someșul Mic, a emis Avizul nr. 10/23.01.2020 pentru „PUZ actualizat pentru înfiintare parc industrial- MG TEC parc Industrial”.

Lucrările proiectate a fi amenajate/construite şi apoi exploatate nu modifică suprafaţa siturilor protejate. In urma evaluării posibilului impact al proiectului asupra capitalului natural se constată că integritatea sitului Natura 2000, nu va fi afectată prin implemetarea investiției cu condiţia respectării măsurilor stabilite pentru conservarea şi diminuarea impactului asupra speciilor şi a habitatelor acestora

II.7. Luarea în considerare a impactului direct, indirect și cumulat cu al celorlalte activități existente în zonă/cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate etc:

APA

În etapa de amenajare, activitățile desfășurate nu vor avea un impact asupra calității apelor subterane, deoarece amplasarea instalație nu presupune lucrări majore de construire. Amplasarea instalației nu va afecta stratul de apă freatică.

Impactul activităților desfășurate în cadrul etapei de construcție va fi indirect și nesemnificativ, iar apele uzate generate (fecaloid-menajere) vor fi preluate în bazin vidanjabil. Pentru igienă în șantier vor fi amplasate 3 toalete ecologice, care vor fi curățate și golite periodic.

În etapa de funcționare

Apele uzate menajere se vor evacua în rețeaua parcului industrial MG TEC Parc Industrial, care este conectată la reţeaua de canalizare a municipiului Dej, administrată de Compania de apă Someş SA –Sucursala Dej.

Apele tehologice uzate rezultate din procesele tehnologice de fabricare a pastei de maculatură şi a hârtiei vor fi colectate prin reţele interne de canalizare şi vor ajunge la staţia de tratare mecano-biologică. După epurare, cu asigurarea încadrării în valorile limită de emisie asociate celor mai bune tenici disponibile, apa se va evacua in râul Someşul Mic. Apele uzate de la instalația de converting – ape de spălare, cu conţinut  de coloranți pe bază de apă folositi la tipaărirea hârtiei, se vor gestiona ca deşeu – se vor colecta în recipienţi de plastic de 1 mc şi se vor preda operatorilor autorizaţi pentru tratare/eliminare.

Apele pluviale:

- apele pluviale de pe platforme (parcări, drumuri de incintă) vor fi preluate prin intermediul gurilor de scurgere şi transportate cu ajutorul reţelei de incintă spre separatorul de hidrocarburi, cu decantor de nămol, filtru coalescent şi conducta de by-pass exterior urmând ca apoi să fie deversate în bazinele de retenţie;

- apele convenţional curate (de pe acoperişuri) vor fi colectate în bazinele de retenţie.

Apele pluviale colectate gravitaţional în cele două bazine de retenţie ale MG TEC Parc Industrial se vor folosi la irigatul spațiilor verzi din incinta, prin intermediul a două grupuri de pompe (unul pentru fiecare bazin) şi a unei reţele de irigare. De asemenea, apa din bazinele de retenţie asigură rezerva de incendiu a platformei industriale.

Impactul generat va fi un impact indirect și nesemnificativ atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ asupra calității factorului de mediu apă.

Monitorizarea calității apei freatice se va realiza în 18 puțuri forate.

AER

În faza de realizare a investiției calitatea aerului poate fi afectată prin:

- emisii difuze de pulberi de la operaţii de pregătire a terenului și de realizare efectivă a construcțiilor, trafic pe drumurile din incintă și manevrare de materiale pulverulente;

- gaze de ardere a combustibililor fosili, de la mijloacele auto.

Emisiile de pulberi pot varia de la o zi la alta, în funcţie de operaţiile specifice, condiţiile meteorologice dominante, modul de transport al materialelor şi  vor avea caracter temporar.

Traficul pentru aprovizioanare cu materiale de construcție şi echipamente se va reduce progresiv, mai ales dupa finalizarea construcțiilor, când se va lucra la montare instalaţii.

Pentru realizarea lucrărilor se vor folosi echipamente şi mijloacele de transport cu verificări tehnice la zi, conform normelor legale, inclusiv utilajele cu motoare electrice, care nu vor genera gaze de ardere în funcționare.

Se va urmări minimizarea emisiilor de pulberi în suspensie din lucrări de excavare şi de manipulare a pământului (săpare, compactare, spargere, încărcare-descărcare), prin aplicarea tehnologiilor moderne de execuţie.

Se vor întreţine drumurile de acces.

Deșeurile de construcții se vor gestiona astfel încât să nu reprezinte surse de emisii pulverulente în timpul manipulării si stocării.

Impactul asupra calităţii aerului în etapa de realizare a proiectului va fi local, datorită realizării în etape și prin măsurile stricte de realizare a proiectului care vor fi implementate, acest impact va fi diminuat până la un nivel redus.

În timpul exploatării obiectivului sursele de poluare a aerului vor fi:

- gaze de ardere și pulberi de la centralele de producere abur tehnologic și echipamentele care produc agent termic pentru încălzirea spaţiilor;

- gaze de ardere și pulberi de la arzătoarele de la cilindrii Yankee (câte 2 arzătoare la fiecare maşină de hârtie);

- pulberi în suspensie de natura celulozică de la mașininile de hȃrtie, în zona cilindrului Yankee și în zona bobinatorului de hȃrtie;

- compuși organici volatili (COV) și vapori de apă – din zona uscătoarelor mașinilor de hȃrtie;

- emisii de la incinerarea deşeurilor pentru producerea aburului tehnologic: pulberi, CO, CO2, TOC, NOx, SOx, HCl, HF;

- emisii de compuși mirositori din sistemul de ape reziduale;

- gaze de ardere şi pulberi de la transportul auto în incinta obiectivului.

Cazanele de abur proiectate sunt echipamente cu  consum energetic redus şi vor utiliza drept combustibil gazul natural; se vor urmări procesele, pentru a asigura ardere completă, astfel încȃt emisiile să fie reduse.

Emisiile de pulberi din zona maşinilor de hârtie vor fi captate, iar pulberile vor fi reţinute în sisteme cu conductă tip "Venturi" şi scrubere umede. Apa încărcată cu particulele solide reţinute în scrubere va merge pe circuitul de tratare a apelor uzate. Aerul epurat se va evacua în atmosfera prin coșuri de disperise.

Emisiile de compuși volatili care pot sa apară în secțiunea de uscare a mașinilor de hȃrtie se datorează componenţilor din fibra şi aditivilor (în special din rașină). Aceste emisii sunt în general minore și în limite acceptabile.

Eventuale mirosuri de la sistemul de ape reziduale se pot diminua, pe lângă o bună proiectare şi exloatare a acestuia, prin adaosuri de chimicale care reduc dezvoltarea bacteriilor aflate în putrefacţie.

Tabel 1.5.3.1 Sisteme de ventilare/exhaustare - surse dirijate de emisii în aer

| Faza de proces | Emisii | Tip instalatii de tratare, exhaustare | Sisteme de evacuare emisii/ Coordonate geografice | Caracteristici fizice ale surselor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Înalţime (m) | Diametru coş (m) |
| ardere gaz natural - centrala termica/ MH1 – 10365 KW | CO, NOx, SOx, pulberi | Nu sunt necesare instalatii de tratare coş dispersie | coş dispersie C1 X=624587.679 Y=417384.305 | 12 m | 0,8 m |
| arder gaz natural centrala termica/ MH2 – 6375 kW | CO, NOx, SOx, pulberi | Nu sunt necesare instalatii de tratare coş dispersie | coş dispersie C2 X=624640.801 Y=417378.012 | 12 m | 0,8 m |
| uscare hârtie -hota cilindru Yankee/ MH1 – 4600 KW | Pulberi Gaze de ardere Vapori, COV | Hota cu recuperare aer cald si sistem de recuperare condens (vapori) | coş dispersie C7 X=624587.366 Y=417398.627 | 12 m | 0,8 m |
| uscare hârtie -hota cilindru Yankee/ MH2 – 4600 KW | Pulberi Gaze de ardere COV | Hota cu recuperare aer cald si sistem de recuperare condens (vapori) | coş dispersie C8 X=624646.863 Y=417396.894 | 12 m | 0,8 m |
| Sistem recuperare praf bobinator MH1 | Pulberi | Hota Canopy Scruber Venturi | cos dispersie C3 X=624593.481 Y=417344.478 | 12 m | 0,8 m |
| Sistem recuperare praf bobinator MH2 | Pulberi | Hota Canopy Scruber Venturi | cos dispersie C4 X=624626.750 Y=417342.868 | 12 m | 0,8 m |
| Sistem recuperare praf înfăşurător MH1 | pulberi | Scruber Venturi | cos dispersie C5 X=624600.580 Y=417383.567 | 12 m | 0,8 m |
| Sistem recuperare praf înfăşurător MH2 | pulberi | Scruber Venturi | Cos dispersie C6 X=624632.391 Y=417378.587 | 12 m | 0,8 m |
| Incinerator deşeuri nepericuloase – 8710 KW | Pulberi, CO, CO2, NOx, SOx, HCl, HF, TOC | Ciclon pentru reţinere pulberi Sistem de injecție hidroxid de calciu pentru reţinere CO şi SO2 Sistem de filtre cu saci | coş dispersie C12 X=624598.238 Y=417556.618 | 17 m | 0,8 m |
| Sisteme de încălzire hale converting - tuburi radiante | CO, NOx, SOx, pulberi | Tubulaturi de exhaustare la nivelul peretelui | Cos dispersie C9 X=624483.891 Y=417445.618 | 2 m | 0.2 m |
|  | CO, NOx, SOx, pulberi |  | Cos dispersie C10 X=624505.079 Y=417443.841 | 2 m | 0.2 m |
|  | CO, NOx, SOx, pulberi |  | Cos dispersie C11 X=624522.141 Y=417442.410 | 2 m | 0.2 m |

SOL

BIODIVERSITATE

ZGOMOT ŞI VIBRAŢII

în faza de construcţie sursele vor avea caracteristici staţionare şi tranzitorii, asociate următoarelor activităţi:

- transportul materialelor şi echipamentelor la amplasament;

- execuţia lucrărilor de construcție la halele şi depozitele prevăzute în proiect.

- montarea utilajelor şi instalaţiilor.

Dintre aceste surse de zgomot, execuţia lucrărilor de construcție şi transportul materialelor, respectiv a deșeurilor este probabil să depăşească în timpul zilei nivelul maxim admis, dar pe durată limitată. Se vor lua toate măsurile ca mașinile de transport şi utilajele utilizate la construcție să aibă toate inspecţiile tehnice periodice, să fie silenţioase, astfel încât zgomotul generat de acestea să se încadreze în valorile limită admise. Lucrările de montaj a liniilor tehnologice se vor desfăşura după construcția halelor, deci în spații închise, pereții de închidere ai fabricii sunt din panouri termoizolante de tip sandwich cu grosimea de 150 mm, realizaţi din tablă cutată şi spumă poliuretanică, pentru a asigura un ecran fonic eficient impotriva propagării zgomotului in afara incintei.

Prin implementarea măsurilor de reducere a nivelurilor de zgomot, impactul asociat lucrărilor de amenajare va fi moderat, se va manifesta numai în perioada diurnă.

în perioada de exploatare a instalaţiilor sursele de zgomot şi vibraţii asociate activităților vor fi echipamentele de fabricare a hârtiei şi ale produselor de converting, echipamentele de generare a aburului tehnologic, inclusiv incineratorul de deşeuri, mijloacele de transport intern şi mijlocele de transport pentru aprovizionare şi livrare produse.

Receptorii cei mai importanți ai zgomotului și vibraţiilor sunt în primul rând lucrătorii.

Nivelul de zgomot al utilajelor care urmează să funcţioneze în incinta obiectivului se estimează că vor fi cuprinse între:

- 85-86 dB langă utilajele aflate in mişcare ale mașinilor de hârtie

- 40 db langă instalaţiile de converting;

- 40- 55 dB la limita perimetrului amplasamentului;

- 65- 75 dB pentru camioane de mare tonaj utilizate la aprovizionare cu materii prime şi transport produse finite.

Instalaţiile sunt noi şi vor fi dotate cu sisteme de amortizare a zgomotului pentru utilajele componente generatoare de zgomot (pompe de vacuum, sisteme de ventilație, sisteme de abur de la cilindri Yankee, motoare electrice, sisteme hidraulice, uscătoare, etc.).

Instalaţiile de converting sunt de asemenea noi, de ultimă generaţie, fiind complet automatizate, iar procesele se desfăşoară in mare parte in module incapsulate.

Procesele se desfăşoară in incinte închise, cu pereţi din panouri termoizolante tip sandwich, din tablă cutată şi spumă poliuretanică, care asigură o bună izolare fonică.

În aceste condiții, nivelul de zgomot generat de instalaţii nu va genera disconfort la limita amplasamentului și se va încadra în limitele prevăzute de legislația în vigoare – Ord. nr. 119/2014 și SR 10009/2017 „Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

III. CONCLUZIILE RAPORTULUI PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI (INCLUSIV ALE STUDIULUI DE EVALUARE ADECVATĂ) ŞI MĂSURILE PENTRU PREVENIREA, REDUCEREA ȘI, UNDE ESTE POSIBIL, COMPENSAREA EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI:

Propunerile legate de măsurile de diminuare a impactului reprezintă răspunsul dimensionat astfel încât să contrabalanseze elementele de impact potenţial identificate pe parcursul etapei de evaluare.

Se impune luarea tuturor măsurilor:

- de prevenire eficientă a poluării și evitarea oricărui risc de poluare;

- care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- de evitare a producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- de utilizare eficientă a energiei;

- pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora, în cazul încetării definitive a activităţii;

- de menţinere în stare de funcţionare a mijloacelor existente de prevenire şi stingere a incendiilor;

- de  respectare a ordinii, curăţeniei şi liniştii publice în perimetrul obiectivului.

a) Măsuri în timpul realizării proiectului şi efectul implementării acestora

A. pentru factorul de mediu apă:

- întreţinerea tehnică a mijloacelor auto şi a utilajelor folosite în timpul realizării proiectului, pentru a se evita scurgerile accidentale de combustibili şi uleiuri care pot afecta calitatea apelor subterane;

- montarea supraterană a conductelor tehnologice din interiorul halei şi protejarea împotriva coroziunii interioare şi exterioare a conductelor şi a armăturilor;

- alimentarea cu combustibil a mijloacelor auto doar în locuri special amenajate, pe platforme betonate, pentru evitarea scurgerilor accidentale de combustibil şi uleiuri;

- repararea mijloacelor auto şi a utilajelor se va face doar în zone special amenajate (platforme betonate) sau în ateliere specializate

B. pentru factorul de mediu aer:

În perioada de realizare a proiectului având în vedere durata limitată a lucrărilor şi caracterul acestora impactul asupra factorului de mediu aer este redus. Pentru reducerea impactului se propun următoarele măsuri:

- se va efectua depozitarea controlată şi pentru scurt timp a materialelor de construcţie pulverulente sau a deşeurilor generatoare de praf.

- evitarea desfăşurării lucrărilor cu emisii de praf în perioade cu vânt puternic;

- stropirea căilor de acces în şantier, neamenajate, în perioadele secetoase, în vederea reducerii antrenării de particule în suspensie;

- planificarea unui program de transport materiale astfel încât să fie evitate aglomerări ale utilajelor de transport pe amplasament;

- aplicarea de restricţii de viteză de maxim 5 km/h în incinta obiectivului;

C. pentru factorul de mediu sol şi subsol:

- se vor utiliza doar mijloace auto şi utilitare autorizate, care corespund din punct de vedere tehnic normelor RAR;

- scurtarea duratei de execuţie a proiectului pentru a diminua astfel durata de manifestare a efectelor negative;

- asigurarea stării tehnice corespunzătoare a utilajelor folosite pentru evitarea scurgerilor de carburanţi şi lubrifianţi

D. pentru peisaj:

Investiţia se realizează în zonă industrială preexistentă cu aceleaşi funcţiuni, deci nu are un impact semnificativ asupra peisajului actual. Amplasarea proiectului într-o zonă industrială puternic antropizată nu impune lucrări de diminuare a impactului peisagistic creat decât în faza de construcţie. Se propun următoarele măsuri:

- restrângerea la minimul posibil a suprafeţelor ocupate temporar de organizarea de şantier;

- respectarea suprafeţei de intervenţie aprobată prin proiect;

- marcarea corespunzătoare, cu panouri de protecţie a terenurilor ocupate temporar de organizarea de şantier sau afectate de lucrări temporare (excavări, săpături de şanţ, etc);

- refacerea la starea iniţială a terenurilor ocupate temporar, la finalizarea lucrărilor;

E. pentru reducerea zgomotului/vibraţiilor:

- stabilirea unui program de lucru adecvat prin care sursele de zgomot şi vibraţii să fie reduse în timp şi în intensitate

- motoarele maşinilor care nu sunt utilizate vor fi oprite în intervalul în care nu se lucrează;

- diminuarea la minimum a înălţimilor de descărcare a materialelor;

- asigurarea stării tehnice corespunzătoare a tuturor utilajelor;

- organizarea activităţilor şi operaţiilor producătoare de zgomot în perioada zilei, cu evitarea

cumulării emisiilor de zgomot;

F. pentru reducerea cantităţii de deşeuri

În timpul lucrărilor de realizare a proiectului, deşeurile rezultate vor fi sortate preliminar la locul de generare, în containere de volum mare sau grămezi şi apoi vor fi transportate de către executantul lucrărilor la unităţi autorizate în colectare/valorificare/eliminare pe baza unor

contracte. Transportul deseurilor se va realiza astfel incat sa fie evitata imprastierea lor, numai cu mijloace auto speciale autorizate.

Tipurile de deseuri generate in cursul realizarii investitiei sunt:

Măsuri pentru evitarea, prevenirea, reducerea impactului în timpul realizării proiectului

| Denumirea deşeului* | Cantitatea prevăzută a fi generată (tone) | Codul deşeului* | Managementul deşeurilor ( mod de gospodărire) |
| --- | --- | --- | --- |
| Moloz | 10 | 17 01 07 | Se va stoca temporar în containere de capacitate mare (20 mc) şi va fi transportat de către operatori autorizaţi, pe bază de contract |
| Pamânt si pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 | 30 | 17 05 04 | Se va stoca temporar in containere de capacitate mare (20 mc) si va fi transportat de catre operatori autorizati, pe baza de contract |
| Ambalaje de hârtie | 0,5 | 15 01 01 | Se vor colecta separat, se vor stoca temporar pe amplasament, în recipienţi de plastic de 120 l şi se vor valorifica prin operatori autorizaţi |
| Materiale plastice | 0,2 | 17 02 03 | Se vor colecta separat, se vor stoca temporar pe amplasament, in recipienti de 1 mc si se vor valorifica prin operatori autorizati |
| Fier si otel | 5 | 17 04 05 | Se vor colecta separat, se vor stoca temporar pe amplasament, in recipienti de 1 mc si se vor valorifica prin operatori autorizati |
| Lemn | 5 | 17 02 01 | Se vor colecta separat, se vor stoca temporar pe amplasament, in recipienti de 1 mc si se vor valorifica prin operatori autorizati |
| Ambalaje de plastic | 0,5 | 15 01 02 | Se vor colecta separat, se vor stoca temporar pe amplasament, în recipienţi de plastic de 120 l şi se vor valorifica prin operatori autorizaţi |
| Deşeuri metalice | 0,5 | 17 04 07 | Se vor colecta separat, se vor stoca temporar pe amplasament, în recipienţi de 1 mc şi se vor valorifica prin operatori autorizaţi |
| Cabluri | 0,2 | 17 04 11 | Se vor colecta separat, se vor stoca temporar pe amplasament, în recipienţi de 1 mc şi se vor valorifica prin operatori autorizaţi |

In vederea reducerii cantităţii de deşeuri generate în faza de realizare a investiţiei se vor lua următoarele măsuri:

- realizarea proiectului utilizând variante de construcţie moderne, cu generare minimă de deşeuri;

- gestionarea corespunzătoare a deşeurilor de materiale de construcţie, a deşeurilor tehnologice provenite din lucrările efective legate de instalaţiile care se vor amplasa şi a deşeurilor menajere  provenite de la personalul care va efectua efectiv lucrările de construire

G. pentru protecţia populaţiei:

- pe perioada de realizare a lucrărilor se vor lua măsuri pentru evitarea accidentării populaţiei învecinate prin:

- marcarea corespunzătoare a lucrărilor periculoase;

- protejarea/supravegherea utilajelor menţinute în zona lucrărilor;

| FACTORI (receptori) | Efecte potenţiale asupra factorilor de mediu | Măsuri de prevenire, reducere |
| --- | --- | --- |
| APE DE SUPRAFAȚĂ ȘI SUBTERANE - | Posibile poluări ale corpurilor de apă de suprafață prin scurgerea apei din precipitaţii din șantierul de construcție și/sau locul de lucru, în cazul depozitării inadecvate de materialelor de construcție, a substanțelor periculoase, a combustibililor, a lubrifianților și a deșeurilor, având în vedere proximitatea râului Someșul Mic și a afluenților acestuia | Depozitarea și manipularea adecvată a materialelor de construcție, a substanțelor periculoase, a combustibililor, lubrifianților și deșeurilor: combustibili, lubrifianți și substanțe chimice în spații de depozitare adecvate (acces restrâns, ambalaje sigilate, cu recipienți colectori); stoc de materiale absorbante, echipamente de stingere a incendiilor și alte materiale specifice de intervenție pentru cazul situațiilor accidentale stocurile de materiale de construcții acoperite cu prelată/ protejate; |
|  | Poluarea apelor subterane prin infiltrarea scurgerilor accidentale (combustibili și lubrifianți, substanțe periculoase) datorită instalațiilor de depozitare necorespunzătoare, operațiunilor de alimentare cu combustibil sau operațiunilor de manipulare | Depozitarea combustibililor, lubrifianților și substanțelor chimice în spațiile de depozitare adecvate (acces restrâns, ambalaje sigilate); Instruirea personalului referitor la depozitarea și manipularea materialelor de construcție, a substanțelor periculoase şi a combustibililor; Instruirea personalului referitor la aplicarea planurilor de urgență pentru accidente, defecțiuni, deversări accidentale de materiale; Alimentarea vehiculelor la staţii de distribuţie, a echipamentelor în ateliere / locuri cu prevenirea adecvată a scurgerilor (de exemplu suprafață impermeabilă, cuvă colectare scurgeri); Gestionarea corectă a deșeurilor rezultate din construcție, predarea ritmică a acestora, stocarea temporaă a deșeurilor periculoase doar pe spații și în recipienți adecvați și evitarea formării de stocuri mari |
| AER | Emisii in aer datorită traficului vehiculelor, lucrări de escavare, eroziuni eoliene (zone deschise) Emisii de pulberi de la manevrarea materialelor de construcție, deșeuri stocate în containetre acoperite/neacoperite Emisii de la motoarele vehiculelor și utilajelor pentru construcții Emisii fugitive de COV din depozitarea deșeurilor, materialelor de construcții, combustibililor și altor chimicale utilizate în timpul lucrărilor | Prevenirea aparitiei prafului prin stropire cu apă, pe vreme uscată; Limitarea vitezelor de mişcare a mijloacelor de transport în incintă Întreţinerea căilor de acces; Transportul şi stocarea adecvată a materialelor de construcție şi a deșeurilor, pentru evitarea pierderilor de orice fel. |
| SOL ȘI GEOLOGIE | Modificarea utilizării terenului; Degradarea solului prin lucrări de îndepărtare a vegetației, escavări și utilizarea utilajelor grele în timpul activităților de construcție. | Îndepărtarea și depozitarea solului în incinta amplasamentului și reutilizarea pentru amenajare a zonelor neimpermeabilizate, la finalizarea lucrărilor; Utilizarea unor utilaje adecvate pentru curățarea terenurilor pentru a minimiza perturbarea solului; Limitarea organizării de şantier strict în limita amplasaamentului investiţiei, reamenajarea/integrarea în obiectiv după închiderea locului de muncă (șantierului); Realizarea de analize de referință pentru a putea cuantifica impactul activității asupra solului înainte, dupa implementarea proiectului și la închiderea activității. Eliberarea terenului la finalizarea lucrărilor de toate deșeurile rezultate și materialele de construire neutilizate. |
|  | Poluarea solului datorită unor scurgeri accidentale de combustibili și lubrifianților în timpul alimentării și întreţinerii vehiculelor și echipamentelor utilizate pentru activitățile de construcție. | Instruirea personalului în legătură cu materialele utilizate și cu modul de aplicare a planului de intervenție în caz de poluări accidentale; Amenajări corespunzătoare pentru echipamentele și vehiculele implicate în activitățile de construcție - suprafeţe impermeabile; Întreținerea şi alimentarea cu combustibil vehiculelor și a echipamentelor la societăţi specializate sau locuri care asigură prevenirea adecvată a scurgerilor (suprafeţe impermeabilizate, cuve de retnţie); Depozitarea combustibililor, lubrifianților în spațiile de depozitare adecvate (acces restrâns, ambalaje sigilate, suprafețe și recipienți stocare deșeuri de combustibili și lubrifianți în recipienți adecvați, dotați cu tăvi colectoare); Utilizarea echipamentelor fixe și mobile verificate, care nu prezintă pierderi de produse petroliere. |
|  | Poluarea solului la locurile de muncă prin scurgeri accidentale de materiale periculoase/ chimicale și depozitare necontrolată de deșeuri rezultate din activitatea de construire | Stocarea adecvată a materialelor periculoase, în incinte cu acces restrâns, recipiente sigilate); Instruirea personalului în legătură cu modul de stocare, manipulare, tranbsport intern și utilizare a materialelor chimice periculoase utilizate; Gestionarea deșeurilor de ambalaje rezultate și a resturilor de materiale nefolosite în construcție în mod corespunzător, pin stocare în spații dedicate în cadrul organizării de șantier, adecvate (betonate), cu acces limitat, acoperite etc. |
| ZGOMOT | Cresterea nivelului de zgomot si vibratii pe arterele rutiere din zona şi în incinta amplasamentului datorită intensificării traficului Zgomot generat de echipamente, utilaje folosite la executarea lucrărilor | Rutele pentru transportul materialelor nu vor tranzita locații sensibile utilizarea de echipamente si mijloace de transport cu reviziile tehnice periodice realizate la zi, asigurarea că se incadreaza in normele legale utilizarea echipamentelor fixe și mobile adecvate; respectarea normele de protectie a muncii, dotarea lucrătorilor cu echipament corespunzator; controlul perioadelor de timp în care apare zgomotul. |
| BIODIVERSITATE | Distrugerea totală sau parțială a vegetației în zonele de lucru, prin decopertarea vegetației și curățare. | Recuperarea solului vegetal și depozitarea acestuia pentru reutilizare; Respectarea proiectului, a destinației spațiilor, POT, CUT etc proiect și amenajarea spațiilor verzi prevăzute de proiect. |
|  | Afectare specii de floră/faună acvatică ca urmare a neluării măsurilor rezultate din concluziile evaluării adecvate, pe perioada realizării proiectului. | Aducerea la cunoștința titularului și a executantului lucrărilor a măsurilor și respectarea cu strictețe a acestor măsuri prevăzute de raportul privind evaluarea adecvată; Monitorizarea indicatorilor de biodiversitate pe perioada executării lucrărilor și raportarea periodică a rezultatelor monitorizării către autoritățile responsabile, conform recomandărilor din raportul privind evaluarea adecvată. |
| POPULAȚIE ȘI SANATATEA UMANĂ | Disconfort pentru locuitorii din zone tranzitate prin emisii în aer şi zgomot generat de transportul materialelor de construcție. | Utilizarea mijloacelor de transport adecvate tipului de materiale transportate, pentru a evita împrăştierea acestora; Interzicerea traficului și activităților de realizare a proiectului pe timpul nopții; Restricții de viteză și tonaj pentru vehiculele grele care trec prin zone rezidențiale; Întreținerea corespunzătoare a vehiculelor pentru operarea silențioasă, spălarea roților și a vehiculelor pentru a evita formarea prafului; Întreținerea căilor de acces, curățarea acestora, udarea periodică etc. |
| PEISAJ | Perturbări vizuale cauzate de amplasarea șantierului și de traficul asociat cu activitățile de construcție. | Viitorul obiectiv este amplasat în zonă industrială, modificarea peisajului este reglementată de planul urbanistic; Organizarea și întreținerea adecvată a șantierului de construcții; Limitarea duratei lucrărilor de realizare a investiției; Restabilitarea zonelor afectate de lucrări, amenajarea întregii incinte la finalizarea lucrărilor. |
| BUNURI MATERIALE | Potenţiale avarii la lucrări civile din cauza vibrațiilor produse de vehicule grele care transportă materiale. | Rutele de transport vor evita, pe cât posibil, trecerea prin zone rezidențiale |
|  | Potențiale avarii ca urmare a unor incendii pe durata realizării proiectului sau pe durata dezafectării acestuia ca urmare a unor situații accidentale. | Cunoașterea planului de intervenție și prevenire a sitațiilor accidentale de către toți cei responsabili implicați în realizarea proiectului și/sau dezafectarea obiectivului. Dotarea corespunzătoare cu mijloace de intervenție. |
| PATRIMONIUL CULTURAL | Pe amplasament nu sunt monumente arhitecturale și arheologice identifcate. |
| INTERACŢIUNEA DINTRE FACTORII DE MEDIU | Potențial imapct negativ din interacțiunea factorilor Peisaj, Populație-sănătate, ape de suprafață- sol și freatic, în cazul realizării proiectului. | Monitorizarea permanentă a reclamațiilor, dar și a factorilor de mediu; Luarea măsurilor specifice etapei de realizare a proiectului, prevăzute la fiecare factor de mediu în parte. |

b) Măsuri în timpul exploatării şi efectul implementării acestora:

A. pentru factorul de mediu apă:

- Conductele tehnologice in interiorul halelor vor fi pozate in canale din beton, protejate cu izolatie anticoroziva.

- Se va verifica periodic funcţionalitatea sistemului de alimentare cu apă, a instalaţiilor de preepurare a apelor uzate şi a conductelor reţelei de canalizare, urmărindu-se depistarea eventualelor defecţiuni apărute şi remedierea acestora;

- Se va monitoriza în permanenţă consumul de apă;

- Zilnic, se va verifica, vizual, starea recipienţilor de stocare substanţe chimice şi a utilajelor care conţin produse petroliere;

- Evacuarea apelor uzate din instalaţii va fi făcută treptat astfel încât să se evite o încărcare mare cu poluanţi a staţiei de epurare şi a receptorului de ape uzate (Valea Chiejdului);

- Aplicarea de măsuri preventive ptr. reducerea frecvenţei şi efectelor produse de scurgerile accidentale la încărcarea/decărcarea substanţelor periculoase;

- Dotarea obiectivului cu mijloace proprii de primă intervenţie în caz de poluare accidentală;

- Se vor aplica produse absorbante pe eventualele scurgeri accidentale de ulei sau produse chimice astfel încât să se evite antrenarea acestor substanţe în canalizare;

- Monitorizarea continuă a indicatorilor de calitate ai apelor uzate epurate înainte de evacuarea în emisar;

- Monitorizarea periodică a calităţii apei subterane pentru depistarea oricărei poluări accidentale;

- ln cazul în care se constată, din analizele efectuate, depăşiri ale indicatorilor se va face identificarea urgentă şi izolarea sursei de contaminare şi se vor lua măsurile necesare în vederea eliminării/ minimizării efectelor;

- O dată pe an întreaga instalaţie de epurare se va goli şi se va curăţa.

-  Disponibilitatea unei baze de date pentru toate substanţele chimice şi aditivii utilizate cu aplicarea principiului substituţiei. Aceasta înseamnă că se vor utiliza produsele cele mai putin periculoase când sunt disponibile pe piaţă

B. pentru factorul de mediu aer:

- Monitorizarea periodică a emisiilor şi impunerea de acţiuni corective/preventive, dacă este cazul;

- Respectarea graficelor de revizii tehnice, ungeri, verificare etanşeităţi pentru instalaţiile de depoluare existente;

- Monitorizarea continuă a parametrilor de funcţionare ai centralei termice (debit, presiune, temperatură, randament, consum gaz etc);

- Ţinerea sub control a emisiilor de NOx prin verificarea permanentă a eficienţei arderii.

- Adoptarea de soluţii tehnice pentru controlul poluării aerului: scruber Venturi din zona maşinii de hârtie şi din zona înfăşurătorului de hârtie

- Verificarea periodică a scruberelor.

- Planificarea livrărilor importante cu stabilirea unui program de transport, astfel încât să fie evitate aglomerări ale utilajelor de transport pe amplasament;

C. pentru factorul de mediu sol şi subsol:

- apele uzate sunt colectate şi epurate; verificarea periodică a stării reţelei de canalizare;

- căile de acces şi platformele din jurul halei sunt betonate iar în interiorul halei de producţie solul este impermeabilizat (întreaga hală în care se desfăşoară procesul tehnologic are radierul pardosit cu şapă autonivelantă elicopterizată, prevăzută cu pante şi rigole racordate la canale şi başe de colectare şi evacuare spre instalaţia de flotaţie şi staţia de epurare)

- apele pluviale cu conţinut de hidrocarburi vor fi epurate

- magaziile şi depozitele de chimicale vor fi amplasate în spaţii închise, în interiorul halei de producţie, iar transportul materiilor prime şi al materialelor se face pe căile de acces

impermeabilizate corespunzător.

- verificarea zilnică a stării recipienţilor cu conţinut de substanţe chimice pentru depistarea operativă a eventualelor fisuri/crăpături;

- achiziţionarea de produse neutralizante adecvate pentru controlul oricărei deversări accidentale şi instruirea personalului cu privire la modul de utilizare.

- procesele tehnologice se desfăşoară în hală închisă

- bazinele instalaţiei de flotaţie şi staţiei de epurare sunt betonate şi impermeabilizate hidrofug exterior, neexistând riscul unor exfiltraţii cu poluarea solului şi freaticului.

- verificarea şi întreţinerea integrităţii pardoselii halei de producţie, a suprafeţelor de depozitare şi circulaţie betonate;

- gestionarea corespunzătoare a deşeurilor rezultate, colectare selectivă, depozitarea adecvată tipului acestora în spaţii amenajate cu platforma betonată şi acoperite şi valorificarea/ eliminarea periodică, în timpul producerii lor.

D. pentru reducerea zgomotului/vibraţiilor:

- desfăşurarea activităţilor generatoare de zgomot, exclusiv în spaţii închise, izolate fonic (pereţii de închidere ai halei sunt din panouri termoizolante tip sandwich cu grosimea de 100 mm, realizaţi din tablă cutată şi spumă poliuretanică, care asigură o cât mai bună izolare fonică)

- asigurarea unei izolaţii adecvate a instalaţiilor generatoare de zgomot pentru reducerea nivelului de zgomot datorat desfăşurării activităţii

- se va respecta programul de ungeri al utilajelor cu frecventa prevazuta in cartea tehnica a instalatiilor.

- se vor respecta graficele de revizii tehnice specificate în cărţile tehnice ale instalaţiilor.

- reducerea la minim a livrărilor de materii prime/produse finite şi/sau asigurarea unei bune

gestionări a perioadei de livrare (planificarea transporturilor grele de materii prime în timpul zilei, cu descărcare până la max. ora 18:00) astfel incat sa nu se faca transport pe timpul noptii si nici in zilele de sarbatori legale.

- Pentru atenuarea vibraţiilor, utilajele vor fi amplasate pe o fundaţie dimensionată funcţie de greutatea acestora şi viteza de rotaţie a organelor în mişcare şi acolo unde este cazul vor fi prevăzute sisteme de amortizare, conform cerinţelor furnizorului de utilaje (pompele de vacuum de la sistemul de pompe al instalaţiei de ventilaţie, la sistemul de abur de la cilindrul Yankee, motoare electrice, sistemului hidraulic, uscătoare etc.)

E. pentru reducerea cantităţii de deşeuri

- mare parte din deşeurile produse (metalice, hârtie – carton, mase plastice) vor fi valorificate

- nămolul rezultat în staţia de epurare este filtrat şi presat sub formă de turte de nămol

- apele tehnologice sunt parţial recirculate şi reintroduse în proces, după preepurare

- deşeurile care nu vor putea fi valorificate vor fi eliminate prin firme specializate autorizate

Deşeuri generate în perioada de funcţionare a instalaţiei:

| Denumirea deseului | Codul deseului | Provenienta deseului | Cantit. generata tone/an | Stocare temporara | Mod de valorificare/ eliminare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deseuri de hartie (brac tehnologic de la utilajele proprii) | 03 03 07 17 01 07 | Procesul tehnologic de producere a hartiei tissue | 500 | Recipient metalic | In cea mai mare parte sunt reintroduse in circuitele de fabricatie |
| Ambalaje de plastic | 15 01 02 | Ambalare materii prime si auxiliare | 6 | Se vor colecta separat, se vor stoca temporar pe amplasament, in recipienti de plastic de 1 mc | Se vor valorifica prin operatori autorizati |
| Ambalaje de lemn | 15 01 03 | Ambalare materii prime si auxiliare | 3 | Se vor colecta separat, se vor stoca temporar pe amplasament, vrac, acoperit | Se vor valorifica prin operatori autorizati |
| Deseuri metalice feroase si neferoase | 15 01 04 | De la legarea balotilor de materii prime | 50 | Se vor colecta separat, se vor stoca temporar pe amplasament, in recipienti de 1mc | Se vor valorifica prin operatori autorizati |
| Ambalaje de lemn | 15 01 03 | materii prime | 15 | Se vor colecta separat, se vor stoca temporar pe amplasament vrac | Se vor valorifica prin operatori autorizati |
| Deseuri textile (postavuri uzate) | 20 01 11 | Procesul tehnologic de producere a hartiei tissue | 5 | Se vor colecta separat, se vor stoca temporar pe amplasament, in recipienti de 1mc | Se vor elimina sau valorifica prin operatori autorizati |
| Namoluri de epurare a efluentilor proprii | 03 03 11 | Procesul tehnologic de producere a hartiei tissue | 700 | Se stocheaza temporar pe amplasament in containere de 20 mc. | Partial se recircula pentru recuperare fibra, restul merge la eliminare pe halda oraseneasca; |
| Uleiuri uzate minerale neclorurate de la instalatii tehnologice | 13 02 05* | De la instalatii tehnologice | 0,7 | se stocheaza temporar in butoaie de metal | Se valorifica prin operatori autorizati. |
| Uleiuri uzate hidraulice | 13 01 10* | De la instalatii tehnologice | 0,5 | se stocheaza temporar in butoaie de metal | Se valorifica prin operatori autorizati. |
| Filtre de ulei si aer | 15 02 02* | De la statia de compresoare | 0,05 | se stocheaza temporar in recipienti de plastic de 1 mc | Se elimina prin operator autorizat. |
| Ambalaje contaminate cu substante periculoase | 15 01 10* | De la ambalarea materiilor auxiliare (saci de la soda, ambalaje diversi reactivi etc) | 0,5 | Se stocheaza temporar in rcipienti de plastic de 1 mc | Se elimina prin operator autorizat. |
| Solutii apoase provenite de la instalatia de converting | 08 01 19* | rezulta din spalarile programate ale unor parti componente (valturi de tiparire, tavi colectoare ale colorantului, bazinului pentru prepararea colorantului) si sunt colectate in recipient de 1000 l si eliminate prin incinerare la firma specializata | 3 | Se stocheaza temporar in rcipienti de plastic de 1 mc | Se elimina prin operator autorizat |
| Becuri si neoane uzate | 20 01 21* | De la instalatiile de iluminat | 0,02 | se stocheaza temporar in recipienti de carton | Se elimina prin operator autorizat. |
| Deseuri de tonere | 08 03 18 | De la imprimante | 0,02 | se stocheaza temporar in recipienti de plastic de 1 mc | Se elimina prin operator autorizat. |
| Deseuri de DEEE | 16 02 16 | De la instalatiile de iluminat | 0,001 | se stocheaza temporar in recipienti de plastic de 1 mc | Se valorifica prin operator autorizat. |
| Deseuri de hartie si carton | 20 01 01 | Activitati administrative | 0,01 | se stocheaza temporar in recipienti de plastic | Se valorifica prin operator autorizat. |
| Deseuri menajere | 20 03 01 | De la personalul angajat | 1,1 mc/luna | se stocheaza temporar in recipienti de plastic de 1 mc | Se elimina prin operator autorizat. |

Măsuri pentru evitarea, prevenirea, reducerea impactului - faza de funcționare

| FACTORI (receptori) | Efecte potenţiale asupra factorilor de mediu | Măsuri de prevenire, reducere |
| --- | --- | --- |
| APE DE SUPRAFAȚĂ ȘI SUBTERANE | Poluarea apei de suprafață prin evacuări de ape insuficient epurate din fluxurile tehnologice Scurgeri de materiale periculoase in sistemul de canalizare, datorate fisurilor sau spargerii recipienților in care sunt depozitate; Pierderi accidentale de produse petroliere in sistemul de canalizare de la echipamentele folosite pe platforma obiectivului; Încărcari ale apelor cu substanțe solide peste limite, in situații accidentale; Diminuarea resurselor de apă prin prelevarea de apă din surse subterane și de suprafață pentru procesul tehnologic. | se va realiza recircularea apei tehnologice la maşinile de hârtie (măsură de atenuare a impactului asupra apei, stabilită la etapa de proiectare), pentru a minimiza consumul de apă proaspătă şi debitul apei evacuate în emisar; urmărirea randamentului stației de epurare, pentru a asigura epurarea corespunzătoare a apelor tehnologice; nu se vor evacua în emisar ape tehnologice uzate netratate - se vor stoca în rezervoarele staţiei când staţia de epuarare nu va putea funcționa în parametri proiectaţi; se va monitoriza calitatea şi cantitatea apelor evacuate (tehnologice şi pluviale), pentru a nu influenţa calitatea emisarului (asigurarea încadrării în valorile limită de emisie asociate celor mai bune tenici disponibile); verificarea periodică și întreţinerea rețelelor de canalizare, a pompelor, etanșeităţii flanșelor și ventilelor, structurilor staţiei de epurare; verificarea stării recipienților în care se stochează chimicale; asigurarea produselor neutralizante adecvate pentru controlul oricarei deversari accidentale, instruirea personalului cu privire la modul de utilizare a acestora; aplicarea procedurilor de lucru, de prevenire și intervenţie pentru situaţii de urgenţă/ risc; stocarea temporară corespunzătoare a deșeurilor, in spații amenajate, cu platforme betonate și acoperite; se va urmări folosirea în scop tehnologic a apelor pluviale convenţional curate colectate de pe acoperișuri în bazinele de retenţie de pe platformă, pentru reducerea consumului de apă proaspătă prelevată din curs de apă de suprafață/freatic. se va monitoriza freaticul, cel puțin în două puncte, amonte și aval de obiectiv, pentru identificare rapidă a eventualelor impacturi negative generate de funcționarea obiectivului și se vor lua măsuri în consecință. |
|  | Poluarea apelor subterane prin infiltrarea scurgerilor ca urmare a unor defecțiuni/ deteriorărilor la sistemele de etanşare ale reţelelor, bazinelor, platformelor, etc. pe amplasament. | inspecții periodice pentru detectarea în timp util a oricăror defecțiuni și luarea măsurilor corective adecvate; aplicarea procedurilor/planurilor de urgență pentru evenimente potenţiale de poluare și daune asupra reţelelor, bazinelor, platformelor; urmărirea calităţii apei freatice în forajele de hidroobservaţie/ monitorizare realizate amonte și aval, înainte de începerea activităţii. |
| AER | Emisii de pulberi in suspensie de natura celulozica în zona bobinatorului la maşinile de hȃrtie Compusii organici volatili (COV) și vapori de apă de la partea uscatoare a mașinilor de hȃrtie tissue Gaze de ardere și pulberi de la instalaţiile care produc abur tehnologic și agent termic pentru incălzire spaţii (centrale termice de la mașinile de hârtie, incinerator, centrale termice hale converting). | captarea emisiilor de pulberi de la mașinile de hârtie prin sisteme de indepartare praf; sistemele vor fi formate din conducte la fiecare locatie de producere a pulberilor şi conducte principale de captare; fiecare linie de captare va avea cate un amortizor, pentru echilibrarea aerului in sistem; aerul încărcat cu fibră va ajunge la sistemul de epurare, format din conducta tip "Venturi" montata vertical si scruber; apa încărcată cu particulele solide reţinute în scruber se evacuează in rezervorul cu ape de proces și merge pe circuitul de tratare a apelor uzate; aerul epurat se evacuează in atmosfera prin cate un cos de disperise pentru fiecare instalație; urmărirea respectării parametrilor optimi de funcționare a instalaţiilor; reglarea/optimizarea proceselor, pentru a reducere emisiie și consumurile de energie; verificarea /asigurarea etanşeităţii şi eficienţei instalaţiilor de depoluare ale instalaţiilor; controlul surselor de emisii difuze, prin întreţinere și operarea corespunzătoare a tuturor instalaţiilor; monitorizarea periodica a emisiilor si iniţierea de actiuni corective/preventive, dacă este cazul; respectarea graficelor de revizii şi reparaţii stabilite pentru instalaţii restricţii de viteză pentru mijloacele auto pe platforma obiectivului întreţinerea curăteniei în toată incinta |
|  | Emisii de la incineratorul de deşeuri | nu se vor incinera deşeuri periculoase sau nepericuloase, nereglementate de autoritatea de mediu, pentru a nu se genera emisii care să nu poată fi reţinute de sistemele de tratare ori care să depăşească limite admise se va asigura trasabititatea compoziţiei deșeurilor, pentru controlul emisiilor; se vor aplica proceduri de reglare a setărilor instalației de incinerare, care să asigure limitarea opririlor şi pornirilor; se va instala un sistem de epurare/control al emisiilor: ciclon, sistem de injectare carbonat de calciu, filtre textile - în conformitate cu prevederile celor mai bune tehnici disponibile pentru incinerarea deșeurilor. |
|  | Studiul de dispersie a poluanților potenţiali arată că emisiile datorate funcţionării instalației vor afecta calitatea aerului local, fără să ducă la depășirea standardelor de calitate aer în afara perimetrului analizat |
| MIROS | Emisii de compuşi mirositori ce pot fi acumulaţi în sistemele de ape reziduale Emisii de miros de la nămolurile generate la instalația de descernelizare şi de la staţia de epurare Mirosuri de la deșeurile gestionate incorect, colectate în vederea incinerării | reţelele şi instalaţiile de epurare a apelor reziduale sunt proiectate corespunzător, pentru a asigura minimizarea depunerile necontrolate și a nu favoriza descompunerea materiei organice și biologice; procesele de tratare a apelor uzate vor fi bine controlate; nămolurile de la instalația de descernelizare şi de la staţia de epurare vor fi deshidratate; timpul de stocare temporară va fi minimizat, deoarece vor fi valorificate pe amplasament, prin incinerare; se va realiza un plan de monitorizare a mirosurilor, se vor monitoriza mirosurile conform cerințelor legale și vor fi luate eventuale măsuri de conformare dacă va fi cazul. |
| SOL ȘI GEOLOGIE | Schimbarea tipului de folosinţă a solului; Deversari de ape uzate, datorate unor defecțiuni la sistemele de canalizare; Gestionarea incorecta a deșeurilor, depuneri necontrolate de deșeuri pe sol; Scurgeri accidentale de chimicale/materiale lichide utilizate în instalație; Eventuale pierderi de produse petroliere de la mijloace auto pe platforma obiectivului; Emisii de poluanți în atmosferă, care se depun pe sol. | se vor verifica periodic reţelele şi rezervoarele, pentru a se asigura integritatea acestora; verificarea periodică a etanșeității a bazinelor, rezervoarelor și a altor construcții subterane; depozitarea chimicalelor şi a deșeurilor, inclusiv a celor destinate prelucrării în instalaţiile de descernelizare şi de incinerare se va face în zone impermeabilizate şi/sau recipienți adecvaţi; raportarea la valorile de referinţă – analize de sol în incinta ampalsamentului. Măsurile de prevenire a poluarii solului prevăzute asigură și prevenirea contaminării apei freatice. |
| BIODIVERSITATE | Modificarea mediului acvatic cauzată de schimbările caracteristicilor apei (fizice, chimice și biologice) ca urmare a deversărilor de ape uzate/reziduale netratate/tratate necorespunzător. Diminuaraea resurselor naturale ca urmare a captării din curs de apă de suprafață. Posibil impact asupra speciilor de flora/fauna protejate, conform concluziilor evaluării adecvate. | se va realiza recircularea apei tehnologice la maşinile de hârtie (măsură prevăzută de la etapa de proiectare), pentru a minimiza consumul de apă proaspătă şi debitul apei evacuate în emisar; nu se vor evacua în emisar ape tehnologice uzate netratate - se vor stoca în rezervoarele staţiei când staţia de epuarare nu va putea funcționa în parametri proiectaţi; se va monitoriza calitatea şi cantitatea apelor evacuate (tehnologice şi pluviale), pentru a nu influenţa calitatea emisarului; se vor monitotiza, conform concluziilor raportului de evaluare adecvata indicatorii de biodiversitate și se vor raporta autorităților competente. |
| ZGOMOT | - Generarea de zgomot peste limitele admise ar putea avea loc doar accidental (eventuale exploatari necorespunzatoare ale cazanelor de abur, cu purjare abur in atmosfera si generare de zgomot, datorita presiunii), iar funcționarea echipamentelor generatoare de zgomot (ventilatoare, compresoare, pompe etc) nu va produce impact semnificativ, activitatea desfășurându-se pe o platformă industrială, în hală închise; - Vehicularea materiilor prime/auxiliare si al produselor finite în incinta amplasamentului. | stabilirea frecventei livrarilor de marfa cu camioane de mare tonaj astfel incat sa se evite o concentrare de impacturi la nivel local; planificarea transporturilor grele de materiale in timpul zilei; impunerea de limite de viteza pe drumurile de acces din fabrica (max. 5 km/ora); respectarea programului/graficelor de revizii tehnice specificate in cartile tehnice ale instalatiilor; instalatiile generatoare de zgomot vor fi protejate corespunzător - amortizoare pe conductele de evacuare aer de la pompele de vid, zona absorbție praf la mașinile de hârtie; instalaţiile de producere a aburului vor fi prevazute cu echipamente de siguranța care intervin dacă instalatiile tehnologice isi reduc consumul de abur, protejand esaparile fortate de abur in atmosfera; se va asigura verificarea periodica si mentenanta conform cartilotr tehnice ale instalatiilor si utilajelor; distanţa fata de cele mai apropiate locuinte > 1000 m. |
| SCHIMBĂRI CLIMATICE | Emisii de gaze cu efect de seră rezultate din funcționarea instalațiilor tehnologice (CO2) contributoare la efectul schimbărilor climatice. | aplicarea pentru autorizația GES și respectarea legislației din acest domeniu; construție eficientă energetic, izolată termic, din materiale de construcție tratate anti-incendiu; sisteme de aerisire și climatizare eficiente energetic; eficientizarea proceselor prin creşterea gradului de reutilizare a apei în procese; colectarea/utilizarea apei din precipitații; asigurarea de rezerve de apa (tehnologică şi potabilă); amplasarea rețelelor sub adancimea de ingheț; realizarea sistemului de drenaj a apei pe amplasament, pentru a face față unor eventuale situații extreme; creşterea gradului de asigurare a energiei termice din incinerarea deșeurilor proprii luarea în considerare a instalării de echipamente care să producă energie verde |
|  | emisii de gaze cu efect de seră: CO2 de la procese de ardere a gazului natural: 16265 tone CO2/an (consum estimat= 8000000 mc/an) metan (CH4) din procese de tratare a apelor uzate/ stocare a nămolurilor bioxid de carbon şi protoxid de azot (N2O) din procesul de incinerare a deșeurilor CO2 din consumul de energie electrică |  |
|  | Imposibilitatea adaptării la schimbările climatice, vulnerabilitatea proiectului la schimbările viitoare ale climei și la capacitatea sa de adaptare la impactul schimbărilor climatice, care poate fi incertă (impactul mediului înconjurător -climatul- tendințele și evaluarea riscurilor (capacitatea investiţiei de a se adapta la schimbările climatice (valuri de căldură, secetă, temperaturi extreme, incendii de vegetație, inundații, etc). Constrângeri induse de schimbările climatice: instalații cu utilizare eficientă a apei, asigurarea energiei din surse proprii. |  |
| RISCURI DE ACCIDENTE MAJORE ȘI DEZASTRE | Potențialul proiectului de a provoca accidente și dezastre: considerații privind sănătatea umană, patrimoniul cultural și mediul: risc de accidente în instalație (incendii, explozii) care pot să afecteze sănătatea oamenilor de pe amplasament şi din vecinătate şi altor obiective | dotarea instalațiilor cu sisteme de detecție automată şi de avertizare, intreţinere regulată şi calibrarea sistemelor automate de control; implementarea planurilor de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, de intervenţie in caz de incendiu revizuite şi actualizate periodic; instructaje și exerciții periodice pentru verificare planurilor, dotarea personalului cu echipament de protecţia muncii adecvat; controlul stocurilor de materiale inflamabile sau alte materiale SEVESO pe amplasament și respectarea condițiilor de depozitare; identificarea situațților și colaborarea cu obiectivele din vecinătate pentru testarea, aplicarea, actualizarea planurilor externe de urgență, în situația în care în zonă există amplasamente SEVESO sau care pot produce accidente majore prin efectul cumulat. |
|  | Vulnerabilitatea proiectului la un eventual accident sau dezastru: dezastre naturale (de ex. cutremure), cât și dezastre provocate de om (de ex. riscuri tehnologice): vulnerabilitatea investiției la eventuale dezastre naturale (de ex. inundaţii, cutremure, alunecări de teren; vulnerabilitatea investiţiei la riscuri tehnologice: incendii, explozii datorate unor erori umane în exploatrea instalaţiilor. | amplasamentul este situat în zona îndiguită a râului Someşul Mic s-a ridicat cota terenului natural faţă de cota iniţială (237,2 mdM) cu cca 1,4 m (până la cota 238,6 mdM), asigurând scoaterea terenului din zona inundabilă a Pârâului Chiejd la realizarea construcțiilor se va folosi un sistem de panouri uşoare (de aluminiu) cu garnituri care va fi amplasat la toate deschiderile construcţiilor (uşi/geamuri/guri de aerisire-ventilație/grilaje) pe o înălţime de minim 1 m de la cota 0,00 = 239,5 mdM, asigurând protecţia împotriva inundaţiilor până la cota 240,5 mdM instalaţiile vor fi prevăzute cu sisteme de detecție automată şi de avertizare, intreţinere regulată şi calibrarea sistemelor automate de control planurile de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, de intervenţie in caz de incendiu vor fi implementate, testate, revizuite şi actualizate periodic personalul va fi instruit și dotat cu echipament specific de protecţia muncii adecvat |
| POPULAȚIE ȘI SĂNĂTATE UMANĂ | Disconfort asupra sănătăţii lucrătorilor datorat emiisilor de praf, zgomot sau alți poluanți chimici la locule de muncă. | Instalațiile și liniile de producere a hârtiei sunt prevăzute cu sisteme de reţine a pulberilor; se va urmări funcționarea în parametri a echipamentelor, pentru a minimiza emisiile; se vor realiza monitorizări la locurile de muncă și se va urmări prin analize respectarea limitelor de expunere la poluanți chimici la locurile de muncă; se va urmări respectarea cerințelor legale referitoare la condițiile de temperatură, umiditate și lumină la locurile de muncă. |
|  | Riscuri asupra sănătăţii lucrătorilor generate de pericolele potenţiale (explozii, incendii) asociate cu instalația. | exploatarea instalaţiilor doar cu personal pregătit corespunzător; respectarea planurilor de mentenanţa a instalaţiilor; testarea, actualizare și implemntarea planurilor pentru situații de urgență. |
|  | Disconfort pentru locuitorii din zonă din cauza zgomotului generat de traficul pe căile rutiere pentru aprovizionare şi desfacere. | se vor respecta limitările de viteză și tonaj pentru vehicule grele pe zonele tranzitate; se va asigura întreținerea corectă a vehiculelor pentru operare silențioasă; se va evita aprovizionarea sau livrarea pe timp de noapte; implicarea în acțiuni de responsabilitate socială. |
|  | Se consideră că instalația este amplasamentă la o distanță suficientă de receptorii umani sensibili la zgomot |
| PEISAJ | Având în vedere că amplasamentul va fi situat într-un parc industrial, se consideră că impactul asupra peisajului a fost avut în vedere la faza de PUZ. Obiectivul este nou, realizat după cele mai moderne standarde. |
| BUNURI MATERIALE | Potenţiale avarii la lucrări civile din cauza vibrațiilor produse de vehicule grele care transportă materiale sau produsele finite. | respectarea proiectului și avizelor pentru securitate la incendiu avizarea pentru securitate la incendi a oricăror modificări planurile de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, de intervenţie in caz de incendiu vor fi implementate, testate, revizuite şi actualizate periodic personalul va fi instruit și dotat cu echipament specific de protecţia muncii adecvat |
|  | Potențiale avarii atât la bunurile materiale ale obiectivului, cât și la bunurile materiale ale altor obiective din zonă, ca urmare a unor incendii pe durata implementării proiectului, datorită unor situații accidentale |  |
| PATRIMONIU CULTURAL | Pe amplasament şi în vecinătate nu se identifcă monumente culturale, arhitecturale și arheologice |
| TEHNOLOGIILE ȘI SUBSTANȚELE FOLOSITE | Folosirea unor tehnologii învechite, care nu corespund concluziilor BAT/BREF poate duce la emisii de poluanți în aer și apă peste valorile limită de emisie recomandate, generarea unor cantități mari de deșeuri, consum de resurse (energie, apă) necompetitiv. | respectarea proiectului și implementarea lui n condițiile stabilite prin actele de reglementare; urmărirea celor mai noi tehnologii și planificarea schimbării dacă este cazul; monitorizarea permanentă a consumurilor de utilități (energie, apă) și a emisiilor în factorii de mediu pentru a urmări încadrarea și conformarea cu concluziile BREF/BAT; realizarea raportărilor către autorități; urmărirea, planificarea gestionării și înlocuirea eventualelor chimicale restricționate, conform cerințelor legislației europene ( Reach, CLP, PIC); urmărirea consumurilor de materii prime raportate la unitate de produs finit; realizarea periodică a auditului de deșeuri și întocmirea de planuri de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate. Monitorizarea evoluție prin indicatori, raportați la unitate de produs. |
| INTERACȚIUNEA DINTRE FACTORI | Potențial imapct negativ din interacțiunea factorilor Peisaj, Populație-sănătate, ape de suprafață- sol și freatic, în timpul funcționării. | analiza ciclului de viață al produselor și serviciilor, dar si a amprentei de carbon și identificarea unor măsuri specifice de diminuarea a indicatorilor evaluați, stabilirea de obiective și ținte; monitorizarea permanentă a eventualelor reclamații respectarea planurilor de monitorizare pentru a identifica și cuantifica impactul cumulat asupra mediului față de starea de referință; realizarea monitorizărilor specifice biodiversității, având în vedere amplasarea obiectivului în proximitatea ariei naturale protejate Natura 2000. luarea altor măsuri specifice, prevăzute la fiecare factor de mediu în parte. |

c) Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum şi efectul implementării acestora

Inca din faza de proiectare a obiectivului au fost luate in considerare aspecte care sa elimine poluarea la incetarea activitatii:

- utilizarea rezervoarelor si conductelor subterane este evitata (montate subteran sunt numai utilitatile: apa potabila, canalizarea menajera, pluviala si tehnologica); Sub cota 0 sunt proiectate si cateva utilaje, dar acestea sunt amplasate in cuve total betonate si hidroizolate.

- este prevazuta posibilitatea drenarii si curatarii rezervoarelor si conductelor inainte de demontare;

- utilizarea tehnologiilor de depoluare;

- utilizarea pe cat posibil a tehnologiilor ecologice;

- utilizarea de straturi de protectie antiacida/antibazica pe toate suprafetele care ar putea  intra in contact cu substantele corozive.

In cazul incetarii definitive a activitatii intregii instalatii sau a unor parti din instalatie, titularul activitatii trebuie sa dezvolte un Plan de inchidere agreat de autoritatea competenta pentru protectia mediului. Dezafectarea, demolarea instalatiei si a constructiilor se  va face obligatoriu pe baza unui proiect de dezafectare sau demolare.

- împrejmuirea zonei de lucru şi protejarea obiectivelor învecinate;

- separarea zonei de lucru cu panouri demontabile în scopul împiedicării accesului autovehiculelor şi a persoanelor neautorizate;

- asigurarea pazei instalaţiilor şi amplasamentului pe tot parcursul procesului de dezafectare, în vederea împiedicării accesului persoanelor neautorizate;

- asigurarea de mijloace de stingere a incendiilor în cantitate suficientă şi pe tipuri corespunzătoare lucrărilor;

- stabilirea unui responsabil cu protecţia muncii şi supravegherea lucrărilor;

- instruirea personalului executant asupra pericolului şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor, cât şi a măsurilor de protecţia muncii;

- executarea lucrărilor de demontare/dezafectare/demolare numai cu firme specializate autorizate;

- scoaterea de sub tensiune a tuturor consumatorilor de energie electrică din incintă şi a cablurilor electrice din zona în care se vor efectua lucrări;

- verificarea din nou a rezervoarelor, vaselor şi conductelor tehnologice, care au fost deja golite cu participarea firmei de securizare;

- valorificarea substanţelor chimice care au rămas neutilizate, până la epuizarea stocului;

- evacuarea de pe amplasament sau depozitarea pe o platformă betonată amenajată corespunzător a utilajelor şi instalaţiilor pe măsura demontării lor;

- neutralizarea şi eliminarea controlată a tuturor apelor/soluţii uzate de pe amplasament, prevenirea poluărilor accidentale, eliminarea controlată a materiilor prime, materialelor şi produselor, neutralizarea părţilor componente ale instalaţiilor, dezmembrarea şi valorificarea acestora la societăţi specializate;

Nu se vor evacua solutii tehnologice sau ape de spalare neepurare  in canalizarea menajera sau in cursuri de suprafata.

- utilizarea instalaţiilor existente pe amplasament pentru tratarea efluenţilor rezultaţi din dezafectare;

- valorificarea ca atare a utilajelor care sunt în stare bună;

- dezmembrarea utilajelor metalice mari care nu pot fi valorificate ca atare, cu depozitarea corespunzătoare a bucăţilor de metal rezultate şi valorificarea acestora prin firme specializate, autorizate;

- gestionarea deşeurilor rezultate conform legislaţiei în vigoare: valorificarea/eliminarea deşeurilor prin firme autorizate;

- stabilirea gradului de poluare a solului de pe amplasamentul liber de construcţii după demolare /dezafectare/închider/postînchidere;

- se vor preleva probe şi se vor efectua analize; în funcţie de rezultate se vor stabili necesarul de amendamente şi fertilizanţi, precum şi măsuri agro-pedo-ameliorative de refacere a calităţii solului şi aducere lui la calitatea iniţială;

- decopertarea suprafeţelor betonate şi acoperirea cu pământ de calitate, specific zonei, nepoluat (după caz);

- remedierea solului de pe suprafeţele de teren identificate ca poluate, pentru redarea spre folosinţa dorită;

Măsuri pentru evitarea, prevenirea, reducerea impactului la închidere/demolare/ dezafectare şi reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare

| FACTORI (receptori) | Efecte potenţiale asupra factorilor de mediu | Măsuri de prevenire, reducere |
| --- | --- | --- |
| APE DE SUPRAFAȚĂ ȘI SUBTERANE | Poluarea apelor subterane prin infiltrarea scurgerilor accidentale (combustibili și lubrifianți, substanțe periculoase, deșeuri rezultate din dezafectare) datorită instalațiilor de depozitare necorespunzătoare, operațiunilor de alimentare cu combustibil sau operațiunilor de manipulare sau stocare necorespunzătoare a deșeurilor rezultate din dezafectare. | Realizarea bilanțului de mediu/a raportului de amplasament la închiderea activității pentru a cuantifica impactul și a lua măsurile de remediere; Întocmirea unui plan de gestionare a deșeurilor rezultate din dezafectare și contratarea de operatori autorizați pentru gestionarea acestora, pe tipuri și categorii; Stocarea temporară a materialelor și deșeurilor rezultate din dezafectare doar în spații special amenajate, betonate și în recipienți adecvați; Instruirea personalului referitor la depozitarea și manipularea materialelor de construcție, a substanțelor periculoase şi a combustibililor; Instruirea personalului referitor la aplicarea planurilor de urgență pentru accidente, defecțiuni, deversări accidentale de materiale; Alimentarea vehiculelor la staţii de distribuţie, a echipamentelor în ateliere / locuri cu prevenirea adecvată a scurgerilor (de exemplu suprafață impermeabilă, cuvă colectare scurgeri); Urmărirea prin analize de sol și freatic a calității acestor factori de mediu înainte și dupa dezafectare |
| AER | Degradarea calității aerului prin emisii în aer (mirosuri, gaze de eșapament, praf produs la locul de muncă, precum și din deșeurile de materiale și/sau materiale utilizate in timpul in care se realiza procesul tehnologic) Posibile incendii locale cu degajare de emisii specifice | Întocmirea unui Plan de gestionare deșeuri si evacuarea ritmica a deșeurilor si a altor materiale rezultate din dezafectare de pe amplasament, astfel ăncat acestea sa nu ramana timp indelungat in aer liber si sa fie predate ritmic operatorilor autorizati; Transportul şi stocarea adecvată a materialelor de construcție şi a deșeurilor, pentru evitarea pierderilor de orice fel; Instruirea personalului care lucrează la dezafectare și deținerea echipamentelor de intervenție pentru situații de incendii; Cunoașterea tipurilor de materiale și deșeuri ce rezultă din dezafectare pentru a fi pregătiți cu mijloace de intervenție corespunzătoare ăn cazul unor situații accidentale; Curățarea zilnică a căilor de acces; Udarea zonelor demolate. |
| SOL ȘI GEOLOGIE | Modificarea permanentă a utilizării terenului. | Realizarea bilanțului de mediu/a raportului de amplasament la închiderea activității pentru a cuantifica impactul și a lua măsurile de remediere impuse de situatie; Întocmirea unui plan și a unui proiect de refacere a mediului pentru a da terenului folosința așteptată; Reabilitarea șantierului şi drumurilor după finalizarea dezafectării Revegetare după închidere ori pregatire pentru pentru destinaţia viitoare stabilită. |
| ZGOMOT | Creșterea nivelului zgomotului ambiental si de vibratii pe arterele rutiere din zona şi în incinta amplasamentului datorită intensificării traficului Zgomot generat de echipamente, utilaje folosite la executarea lucrărilor de dezafectare | Folosire tehnologii de dezafectare adaptate tipurilor de echipamente, construcții și utilizarea de echipamente fixe și mobile corespunzătoare Inspecții periodice ale vehiculelor și echipamentelor; Realizarea operațiunilor generatoare de zgomot în timpul zilei; Evitarea trecerii prin zone urbane și a locațiilor sensibile - rute alternative pentru transportul materialelor |
| BIODIVESRITATE | Afectare specii de floră/faună acvatică ca urmare a neluării măsurilor rezultate din concluziile evaluării adecvate, pe perioada funcționării proiectului și dezafectării acestuia. | Monitorizarea indicatorilor de biodiversitate pe perioada implemntării proiectului și a dezafectării acestuia și raportarea periodică a rezultatelor monitorizării către autoritățile responsabile, conform recomandărilor din raportul privind evaluarea adecvată. |
| POPULAȚIE ȘI SANATATEA UMANĂ | Disconfort pentru locuitorii din zone tranzitate prin emisii în aer şi zgomot generat de transportul materialelor rezultate din dezafectare. | Utilizarea mijloacelor de transport adecvate tipului de materiale transportate, pentru a evita împrăştierea acestora; Interzicerea traficului și activităților de dezafectare pe timpul nopții; Restricții de viteză și tonaj pentru vehiculele grele care trec prin zone rezidențiale; Întreținerea corespunzătoare a vehiculelor pentru operarea silențioasă, spălarea roților și a vehiculelor pentru a evita formarea prafului; Întreținerea căilor de acces, curățarea acestora, udarea periodică etc. Evitarea formării de stocuri mari de materiale și deșeuri rezultate din dezafectare |
| PEISAJ | Forma finală și reabilitarea peisagistică a amplasamentului după dezafectare ar putea îmbunătăți (impact pozitiv) peisajul inițial prin: - revegetarea amplasamentului; - folosințe diferite pentru zonă (de exemplu, zonă de agrement/ recreere). |
| BUNURI MATERIALE | Potenţiale avarii la lucrări civile din cauza vibrațiilor produse de vehicule grele care transportă materiale. | Rutele de transport vor evita, pe cât posibil, trecerea prin zone rezidențiale |
|  | Potențiale avarii ca urmare a unor incendii pe durata realizării proiectului sau pe durata dezafectării acestuia ca urmare a unor situații accidentale. | Cunoașterea planului de intervenție și prevenire a sitațiilor accidentale de către toți cei responsabili implicați în realizarea proiectului și/sau dezafectarea obiectivului. Dotarea corespunzătoare cu mijloace de intervenție. |
| PATRIMONIUL CULTURAL | Pe amplasament nu sunt monumente arhitecturale și arheologice identifcate. |
| INTERACŢIUNEA DINTRE FACTORII DE MEDIU | Potențial imapct pozitiv din interacțiunea Peisaj, Populație-sănătate, ape de suprafață- sol și freatic, în cazul dezafectării și refacerii amplasamentului prin revegetare, amenajare ca zonă de agreement etc. | Revegetarea amplasamentului; Folosințe diferite pentru zonă (de exemplu, zonă de agrement/ recreere). |

Măsuri de reducere sau eliminare a impactului asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, condițiile și modul/calendarul de implementare a acestora:

Nu este cazul.

Lucrările proiectate a fi amenajate/construite şi apoi exploatate nu modifică suprafaţa siturilor protejate. In urma evaluării posibilului impact al proiectului asupra capitalului natural se constată că integritatea sitului Natura 2000, nu va fi afectată prin implemetarea investiției cu condiţia respectării măsurilor stabilite pentru conservarea şi diminuarea impactului asupra speciilor şi a habitatelor acestora

Măsuri compensatorii aprobate/acceptate de autoritatea competentă pentru protecția mediului, condițiile și modul/calendarul de implementare a acestora;

Nu este cazul.

IV. Condiții care trebuie respectate:

1. În timpul realizării proiectului:

- condiții de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice (românești sau comunitare):

- Investiţia se va realiza în condiţiile impuse prin Certificatul de Urbanism nr. 241/26.06.2019 emis de Primăria Municipiului Dejşi a celor din avizele sau acordurile emise de instituţiile menţionate în acesta.

- Pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua măsuri pentru respectarea normelor, standardelor și legislației privind protecţia mediului în vigoare.

- este interzisă utilizarea la construcţiile prevăzute prin proiect a azbestului şi a produselor care conţin azbest, în conformitate cu H.G. nr 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, modificatǎ cu H.G. nr. 734/2006;

- condiții de ordin tehnic care reies din raportul privind impactul asupra mediului care integrează concluziile evaluării adecvate:

- evaluarea impactului asupra mediului nu a identificat necesitatea impunerii de condiţii tehnice suplimentare.

c) condiţiile necesare a fi îndeplinite în timpul organizării de şantier:

- pentru amplasarea organizării de şantier, depozitarea materialelor de construcţie şi a deşeurilor rezultate din activităţile de construire, se vor utiliza exclusiv terenurile stabilite în acest scop prin proiect, în vederea minimizării suprafeţelor folosite pentru organizarea şantierului.

- lucrările nu trebuie să demareze înaintea asigurării spaţiilor corespunzătoare de depozitare

temporară a materialelor şi deşeurilor special amenajate.

- nu se vor realiza depozite exterioare neorganizate, iar la finalizarea lucrărilor terenul va fi curăţat şi eliberat de astfel de depozitări;

- efectuarea reparaţiilor utilajelor folosite numai în locuri amenajate special (la unităţi specializate);

- depozitarea pe suprafeţe minime a volumelor rezultate din decopertări şi săpături;

- nu se vor depozita nici un fel de deşeuri direct pe sol, în mod necontrolat şi se vor evita orice scurgeri accidentale direct pe sol;

- amenajarea de suprafeţe izolate/impermeabilizate corespunzător pentru depozitare a substanţelor potenţial poluatoare;

- asigurarea transportului şi manipulării materialelor de construcţie astfel încît să se evite pierderile din utilajele de transport;

- interzicerea accesului în incintă  a autovehicolelor sau agregatelor care prezintă scurgeri de carburanţi sau lubrefianţi.

- efectuarea la timp a reviziilor tehnice curente ale utilajelor rutiere şi nerutiere utilizate pe amplasament pentru încadrarea în nivelul de emisii normat

- circulaţia cu viteză redusă pe drumul de acces şi secţiunile de drum nemodernizate pe care se desfăşoară transportul materialelor pentru reducerea antrenării particulelor de praf

- se va face curăţarea zilnică a căilor de acces din vecinătatea şantierului, îndepărtarea nisipului, a pământului, pentru prevenirea ridicării prafului;

- motoarele utilajelor vor fi prevăzute cu amortizoare de zgomot, vor fi capotate şi vor fi menţinute în stare bună de funcţionare;

- compresoarele vor fi modele “sunet redus”, echipate cu protecţii acustice;

- toate echipamentele de percuţie vor fi echipate cu amortizoare de zgomot corespunzătoare;

- adaptarea graficului zilnic de desfăşurare a lucrărilor la necesităţile de protejare a receptorilor sensibili din vecinătate;

- folosirea de utilaje cu capacităţi de producţie adaptate la volumele de lucrări reduse necesar a fi realizate, astfel încât acestea să aibă asociate niveluri moderate de zgomot;

- asigurarea stării tehnice corespunzătoare a tuturor utilajelor

- condițiile necesare a fi îndeplinite în timpul organizării de șantier:

- Se interzice amplasarea organizării de șantier în afara perimetrului de lucru și în apropierea zonelor locuite.

- Se vor folosi utilaje performante, cu emisii reduse.

- Se interzice descărcarea de deşeuri de orice tip sau alte substanţe pe amplasament și în vecinătatea acestuia.

- Se vor lua măsuri care să împiedice producerea de emisii semnificative de pulberi la manipulare, depozitare şi transport a materialelor.

- Depozitele de materiale vor fi bine delimitate şi protejate împotriva împrăştierii cauzate de vânt.

- Se vor uda periodic solurile, stivele de materiale şi drumurile de acces, mai ales în condiţii de vreme uscată.

- Pentru limitarea disconfortului, se vor alege trasee optime pentru vehiculele care deservesc şantierul, iar transportul materialelor de construcţie se va face pe cât posibil acoperit.

- Se va urmări întreţinerea atentă a utilajelor de pe amplasament şi întreruperea funcţionării acestora când nu sunt utlilizate.

- La ieşirea din şantier, se vor curăţa roţile autovehiculelor, pentru a preveni transferul molozului în afara amplasamentului pe drumurile publice şi pentru a evita generarea prafului.

- Se vor lua măsuri suplimentare astfel încât să se evite murdărirea drumurilor publice şi să se respecte normele de salubrizare urbană.

- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului cu carburanţi sau uleiuri în urma operaţiilor de aprovizionare, depozitare sau ca urmare a funcţionării defectuoase a utilajelor.

- În cazul unor poluări accidentale cu produse petroliere sau cu alte materiale dăunatoare solului se vor lua măsuri de remediere.

- Traficul de şantier va fi dirijat astfel încât să se evite ambuteiaje de autovehicule în zonele de lucrări.

- Se vor utiliza echipamente şi vehicule într-o manieră corespunzătoare din punct de vedere al minimizării emisiilor de zgomot, incluzând selectarea de utilaje silenţioase, întreţinerea regulată şi utilizarea amortizoarelor de zgomot.

- Se va stabili un grafic de execuţie a lucrărilor, inclusiv organizarea de şantier care să afecteze cel mai puţin riveranii din zonă.

- Programul de lucru se va adapta astfel încât sa afecteze cât mai puţin populaţia rezidentă.

- Se va acorda o atenţie sporită manevrării utilajelor în apropierea zonelor locuite.

- Se va asigura menţinerea curată a drumurilor de acces.

- Se va asigura semnalizarea şantierului cu panouri de avertizare, asigurându-se protecţia circulaţiei pietonale şi auto în zonă.

- Organizările de şantier vor fi dotate cu echipamente PSI necesare intervenţiei operative în caz de incendiu.

- Deşeurile se vor depozita numai în spaţii special amenajate; se interzice depozitarea deşeurilor de orice fel în mod neorganizat pe sol.

- Deşeurile menajere rezultate atât pe perioada de construcţie cât şi pe perioada de exploatare, se vor colecta în pubele acoperite, amplasate în locuri special amenajate şi vor fi eliminate prin servicii de salubrizare.

- Deşeurile industriale reciclabile  (hârtie, carton, lemn) se vor colecta selectiv, în spaţii special amenajate şi vor fi predate unităţilor autorizate în vederea valorificării.

2. În timpul exploatării:

- condițiile necesare a fi îndeplinite în funcție de prevederile actelor normative specifice:

- Pe toată durata funcționării obiectivului se vor respecta prevederile:

- O.U.G.  nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările și ulterioare;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 104/2011 privind protecţia atmosferei;

- Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare;

- Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;

- Ordinul MS nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igiena și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- H.G. nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificată şi completată de H.G. 352/2005;

- STAS 10009/2017 Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 15/2009.

- aplicarea prevederilor celor mai bune tehnici disponibile (BAT) conform Documentului de referinţă pentru cele mai bune tehnici disponibile pentru producerea şi prelucrarea hârtiei

- - respectarea prevederilor HG nr. 399/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

- pentru factorul de mediu APĂ:

- - respectarea cerinţelor BAT/BREF privind controlul emisiilor în apă

- - managementul adecvat al apelor uzate rezultate din exploatarea obiectivului (colectare, epurare, evacuare controlată);

- - colectarea apelor tehnologice uzate în canalizarea destinată acestora, preepurarea în instalaţiile de tratare (instalaţia  de flotaţie şi staţia de epurare);

- - colectarea apelor pluviale potenţial impurificate cu produse petroliere de pe aleile de acces şi platformele betonate din incintă prin canalizarea pluvială şi trecerea lor printr-un separator de hidrocarburi înainte de evacuare în emisar

- - colectarea apelor menajere uzate cu evacuarea acestora în reţeaua de canalizare a municipiului Dej şi epurarea finală în staţia de epurare a municipiului

- - respectarea normativului de calitate NTPA 002/2005 pentru calitatea apelor menajere uzate descărcate în reţeaua de canalizarea a localităţii, conform HG  nr. 188 din 28 februarie 2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu toate modificările ulterioare; respectarea normativului de calitate NTPA 001/2005 pentru calitatea apelor uzate/preepurate evacuate în emisar (Valea Chiejdului)

- - anunţarea autorităţilor pentru protecţia mediului despre situaţii accidentale care pun în pericol ecosistemul terestru şi luarea masurilor pentru refacerea acestora

- - oprirea imediată a sursei de poluare, pentru limitarea extinderii zonei poluate;

- - aplicarea de măsuri preventive pentru reducerea frecvenţei şi efectelor produse de o eventuală descărcare accidentală;

- - disponibilitatea unei baze de date pentru toate substanţele chimice şi aditivi utilizate cu aplicarea principiului substituţiei; se vor utiliza produsele cele mai puţin periculoase când sunt disponibile pe piaţă

- pentru factorul de mediu AER:

- - calitatea aerului înconjurător determinată de activitatea desfăşurată pe amplasament va respecta prevederile Legii  nr. 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător pentru indicatorii de calitate a aerului specifici activităţii;

- pentru factorul de mediu SOL şi SUBSOL

- - depozitarea în spaţii special amenajate a substanţelor periculoase potenţial poluatoare, în recipienţi speciali adecvaţi;

- - aplicarea unui plan eficient de întreţinere, verificare şi reparaţii a instalaţiilor şi a recipienţilor /

- rezervoarelor de depozitare a substanţelor periculoase şi conductelor de transport ale acestora, pentru evitarea scurgerilor accidentale;

- - parcarea mijloacelor de transport numai pe suprafeţe betonate;

- - depozitarea controlată a materiilor prime, materialelor şi deşeurilor de proces; depozitarea temporară a deşeurilor trebuie să se facă în zone special amenajate, betonate; eliminarea periodică a deşeurilor de pe amplasament;

- - verificarea permanentă şi executarea la timp a lucrărilor de întreţinere a stării tehnice a bazinelor de colectare şi instalaţiei de neutralizare a apelor uzate, precum şi a reţelei de colectare ape uzate tehnologice, menajere şi pluviale;

- - personalul trebuie să fie bine instruit în legătură cu posibilele situaţii de risc şi cu cele mai bune tehnici ce trebuie aplicate în cadrul unităţii.

- - luarea măsurilor de exploatare corespunzătoare a instalaţiilor cu respectarea condiţiilor de operare şi întreţinere

- pentru MANAGEMENTUL DEŞEURILOR: se vor respecta condiţiile de colectare selectivă, stocare temporară/valorificare/eliminare conform legislaţiei specifice:

- - respectarea principiului protecţiei resurselor primare prin optimizarea consumurilor în scopul prevenirii producerii deşeurilor

- - respectarea principiului substituţiei substanţelor periculoase cu altele mai puţin periculoase, lucru care permite reducerea deşeurilor periculoase;

- - respectarea principiului proximităţii (deşeul va fi eliminat cât mai aproape de locul de producere);

- - respectarea principiului abordării integrate a gestiunii deşeurilor

- - prevenirea apariţiei deşeurilor, prin aplicarea "tehnologiilor curate"

- - reducerea cantităţilor de deşeuri, prin aplicarea celor mai bune practici în domeniu

- - Selecţia materiei prime;

- - Colectarea selectivă a deşeurilor valorificabile precum şi a celor periculoase şi stocarea temporară sau manipularea acestora în condiţii de siguranţă

- - Optimizarea operaţiilor din flux;

- - Mentenanţa stării tehnice a utilajelor;

- - Participarea activă a personalului;

- - Monitorizarea materiilor prime, consumului de apă, căldură şi energie.

- - Deşeurile periculoase vor fi colectate separat şi valorificate/eliminate prin firme autorizate

- la UTILIZAREA SUBSTANŢELOR SI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE se vor avea în vedere respectarea următoarele condiţii:

- - achiziţionarea şi utilizarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase numai după obţinerea avizelor şi autorizaţiilor cerute de lege, cu respectarea strictă a prevederilor reglementărilor legale în vigoare privind clasificarea, etichetarea, depozitarea, manipularea, transportul, ambalarea şi gestionarea preparatelor chimice periculoase.

- - solicitarea de la producători/importatori şi păstrarea în mod obligatoriu în unitate a Fişelor de securitate ale substanţelor şi preparatelor chimice achiziţionate/utilizate

- - utilizarea de substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu HG nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea, etichetarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;

- - se va solicita furnizorului de substanţe chimice dovada preînregistrării/înregistrării acestora la Agenţia Europeană de Substanţe Chimice (ECHA) conform Regulamentului 1907/2006 (REACH).

- - disponibilitatea unei baze de date pentru toate substanţele chimice şi aditivi utilizate şi aplicarea principiului substituţiei materiilor prime si auxiliare; se vor utiliza produsele cele mai puţin periculoase când sunt disponibile.

- - cunoaşterea corectă a componenţilor precizaţi în fişele cu date de securitate (nu doar a numelor generice: emulgatori, tensioactivi etc, ci a substanţelor în sine)

- - Luarea de măsuri potrivite pentru evitarea descărcărilor accidentale pe sol şi în apă la manipulare sau/şi depozitare.

- nivelul de ZGOMOT admis pentru funcţionarea instalaţiei:

- Zona rezidenţială este situată la peste 1 km de acest amplasament; din calculul teoretic al nivelului de zgomot produs de activitatea din hală rezultă că poluarea fonică este redusă;  nivelul de zgomot la limita incintei nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB (A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform STAS 10009/88 - Acustica în  construcţii-acustica urbană-limite admisibile ale nivelului de zgomot.

- - nivelul de zgomot datorat activităţilor de pe amplasament nu va depăşi la limita receptorilor

- protejaţi valoarea de 50 dB (A) în timpul zilei, respectiv 40 dB (A) în timpul nopţii, la o valoare

- a curbei de zgomot CZ 45 dB, respectiv CZ 35 dB, conform art.17 din Ord. MS nr. 536/1996 pentru aprobarea normelor de igienă şi recomandări privind mediul de viaţă al populaţiei;

- Pentru minimizarea zgomotului se vor respecta următoarele condiţii:

- - controlul tehnologic şi managementul surselor de zgomot şi vibraţii şi implementarea unor programe de monitorizare şi a unor procese de corecţie la sursele motorizate

- - mentenanţa adecvată a echipamentelor (a căror deteriorare poate conduce la creşterea zgomotului), o planificare adecvată a activităţii,

- - stabilirea unui program de lucru adecvat prin care sursa de zgomot şi vibraţii să fie redusă în timp şi în intensitate şi adaptarea graficului zilnic la necesităţile de protejare a receptorilor sensibili din vecinătate;

- - folosirea de utilaje cu capacităţi de producţie adaptate la volumele de lucrări reduse necesar a fi realizate, astfel încât acestea să aibă asociate niveluri moderate de zgomot;

- managementul MIROSULUI: titularul se va asigura că toate operaţiile de pe amplasament, în special conducerea proceselor din staţia de epurare a apelor uzate tehnologice să fie realizate în aşa fel încât emisiile şi mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calităţii aerului, dincolo de limitele amplasamentului

- condiții care reies din raportul privind impactul asupra mediului, respectiv din cerințele legislației comunitare specifice:

- lucrările se vor desfășura cu respectarea condițiilor tehnice și a regimului juridic prevăzut prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități;

- toate operațiunile se vor realiza cu personal calificat;

- personalul va fi instruit înainte de începerea lucrărilor, instruirea cuprinzând succesiunea executării operațiunilor, modul de execuție, modul de utilizare a utilajelor și mijloacelor tehnice și asupra măsurilor specifice de protecție a muncii care decurg din natura acestor operații;

- operatorul asigură respectare regulamentului de montare, operare și exploatare în condiții de siguranță a instalațiilor; verificarea stării tehnice a utilajelor și echipamentelor, respectarea gradului de întreținere, reparții necesare;

- operatorul are obligația să exploateze instalația conform condițiilor și parametrilor de funcționare prevăzuți;

- managementul deșeurilor generate pe amplasament în perioada de activitate se va realiza în conformitate cu legislația de mediu în vigoare;

- operatorul are obligația să nu degradeze mediul natural sau amenajat, prin depozitări de deșeuri de orice fel;

- în cazul producerii unei poluări accidentale, se vor lua măsuri de limitare a zonelor poluate, sau în cazul în care există riscuri de explozie, riscuri de incendiu sau alte pericole pentru exploatare, operatorul va informa imediat autoritățile competente de mediu (în maxim 2 ore după identificarea incidentului); se vor aplica măsuri de decontaminare, curățare și/sau reconstrucție ecologică a zonelor poluate.

Este important ca utilajele de depoluare să fie întreţinute corespunzător pentru reducerea emisiilor şi încadrarea în limitele la emisie. Se interzice by passarea instalaţiilor de depoluare.

A. Pentru factorul de mediu apă:

-- realizarea unui management adecvat al apelor uzate rezultate din exploatarea obiectivului (colectare, epurare, evacuare controlată);

B. pentru factorul de mediu aer:

-  monitorizarea emisiilor la pornirea instalaţiei IPPC

C. Pentru factorul de mediu sol şi subsol:

- monitorizarea calităţii solului ca referinţă pentru funcţionarea ulterioară a instalaţiei.

- monitorizarea calităţii apelor freatice în puţul de hidroobservaţie (aval de amplasament)

D. pentru evitarea oricărui impact asupra siturilor „Natura 2000”

Obiectivul fiind localizat în zonă industrială, ecosistemele nu vor fi afectate de activitatea desfăşurată.

E. Managementului deşeurilor:

1. Minimizarea generării deşeurilor solide şi reutilizarea acestora prin reintroducerea în circuit a materialelor refolosibile, în măsura în care este posibil.

2. Colectarea selectivă a deşeurilor de la sursă şi depozitarea intermediară temporară a reziduurilor. Acest sistem permite ca o mare proporţie din aceste deşeuri să fie reutilizate sau reciclate, mai degrabă decât depozitate în gropi de deşeuri.

3. Reducerea pierderilor de fibră.

4. Uscarea reziduurilor şi nămolului până la aducerea lor în stare ultra-solidă.

5. Minimizarea cantităţilor de deşeuri depozitate definitiv în rampe de deşeuri şi utilizarea deşeurilor rezultate în incinerare cu recuperare de energie.

6. Interzicerea  depozitării necontrolate a oricărei categorii de deşeuri;

#### F. Utilizarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- respectarea prevederilor BAT privind depozitarea substanţelor periculoase, conform Documentului de referinţă privind emisii din stocarea substanţelor periculoase - ianuarie 2005:

- locurile de transvazare şi transfer a substanţelor lichide periculoase trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

- suprafeţele de transvazare trebuie să fie rezistente şi impermeabile la substanţele transvazate;

- trebuie să existe o cuvă de retenţie rezistentă, care să asigure colectarea volumului de

substanţe lichide ce poate fi eliberat accidental în timpul transvazării, până când se iau măsurile de intervenţie pentru evacuarea acestora.

- Instalaţiile de depozitare şi conductele de suprafaţă utilizate la transportul substanţelor ce periclitează apa trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

- recipientele şi conductele aferente trebuie să fie adecvate pentru substanţele ce trebuie depozitate din punctul de vedere al siguranţei, etanşeităţii, rezistenţei materialelor şi a condiţiilor de presiune şi temperatură;

- recipientele trebuie să dispună de dispozitive de prevenire a unei supra-încărcări;

- spaţiile de captare trebuie să fie etanşe şi rezistente la substanţele ce se depozitează, nu au voie să fie prevăzute cu scurgeri

- spaţiile de captare trebuie să aibă capacităţi de retenţie suficiente pentru volumul lichidelor ce se poate elibera în cazul defecţiunilor în funcţionare;

- scurgerile şi neetanşeităţile recipienţilor şi conductelor aferente trebuie să poată fi identificate rapid, iar lichidele eliberate trebuie să fie imediat captate şi eliminate conform prevederilor legale

Materiile prime şi substanţele chimice/periculoase prezente pe amplasament:

| Denumire | Utilizare substanţă/ preparat | Cantitate utilizată anual | Clasificare şi etichetare | Mod de depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Periculozitate - Fraze de risc si securitate |  |
| Materie prima/ Substante chimice / preparate periculoase (materii auxiliare utilizate in procesul de obtinere a hartiei Tissue) |
| Optiblank SLK | Înnălbitor optic a hartiei | 3,2 t/an | 100% biodegradabil; nepericulos | Recipienţi PVC 1000 l depozitaţi în spatiu amenajat si marcat corespunzator. |
| Melapret PAE/A | Pt. hidrore-zistenta hartiei | 210 t/an | Periculos R51/53 S61 | Depozit inchis substante periculoase 2 rezervoare de 25 mc situate în spatiu amenajat si marcat corespunzator. |
| Dispersol 8100 | Pt. protectia pompelor de vid | 1 t/an | R36/38 S25 S26 S37 | Depozit inchis substante periculoase Recipienţi PVC 1000 l situaţi în spatiu amenajat si marcat corespunzator. |
| Bioclean 330 | Spalarea postavului | 1,8 t/an | Periculos pentru mediul inconjurator R20/21/22-34-50 | Depozit inchis substante periculoase Recipienţi PVC 1000 l situaţi în spatiu amenajat si marcat corespunzator. |
| Polifloc 1530 | Floculant si coagulant pt. celula de flotatie | 4,2 t/an | R 36, R52/53 S25 S26 | Depozit inchis substante periculoase Recipienţi PVC 1000 l sau saci 25 kg, depozitaţi în spatiu amenajat si marcat corespunzator. |
| KP 215 |  | 7 t/an | R 38 S23 S26 S36 |  |
| Kemfix 020 si Biofix 110 | Pentru pasivizarea sitei | 4 t/an | R 36/37/38 S26 | Depozit inchis substante periculoase Recipienţi PVC 1000 l situaţi în spatiu amenajat si marcat corespunzator. |
| Hidroxid de sodiu fulgi | Spalarea instalatiei | 15 t/an | R 34/ 35/ 36/38 | Depozit inchis substante periculoase Saci 25 kg, depozitati in spatiu special amenajati si marcat corespunzator. |
| Uleiuri Ulei hidraulic Ulei de transmise Ulei de ungere |  | 1000 l/an 6000 l/an 500 l/an | - R53 R53 | Gospodaria de ulei Recipienti de |
| Soda caustica Sulfit de sodiu Fosfat trisodic | Statie de dedurizare | 6800 l/an 2200 l/an 1500 l/an | R35,S1/2,S26,S37/39, S45 - R36/38 | Depozit inchis substante periculoase |
| Materie prima/ Substante chimice / preparate periculoase (materii auxiliare utilizate in Instalatia de converting |
| adeziv LA 1500 Şi Orgalok HK07 | pt. lipirea straturilor de hartie | 10,2 t/an | nepericulos | Recipienţi PVC 1000 l situaţi în spatiu amenajat si marcat corespunzator. |
| Parfumuri (mar, musetel, trandafir, marin, ocean) | Parfumarea produselor finite | 0,45 t/an | R 10/22/36/38/43 R 51/ 52/ 53 | Recipienţi PVC 25 l situaţi în spatiu amenajat si marcat corespunzator. |
| 1, 2 Propilenglicol |  | 0,8 t/an | nepericulos |  |

- pentru instalațiile care intră sub incidența legislației privind prevenirea și controlul integrat al poluării:

- utilizarea de sisteme închise de alimentare a reactoarelor/procese pe șarjă;

- pentru a reduce emisiile dirijate în aer de pulberi, metale și metaloizi provenite din fluxurile termice, sunt utilizate tehnicile indicate / combinații a acestora: filtru cu saci, scruber umed;

- personalul societății este specializat și instruit periodic cu privire la operarea și controlul procesului; personalul care are sarcini clar desemnate în desfășurarea proceselor tehnologice trebuie să fie calificat conform specificului instalației pe bază de studii, instruiri și/sau experiență adecvată;

- achiziția și utilizarea de substanțe și preparate chimice periculoase se va face cu respectarea strictă a prevederilor legale în vigoare privind clasificarea, etichetarea, depozitarea, manipularea, transportul, ambalarea și gestionarea acestora;

- se va solicita furnizorului de substanțe chimice dovada înregistrării acestora la Agenția Europeană de substanțe chimice (ECHA) conform Regulamentului nr. 1907/2006 (REACH); fișele de securitate ale substanțelor și amestecurilor chimice achiziționate vor fi recepționate și păstrate în mod obligatoriu în unitate;

- pentru a reduce emisiilor sonore, se utilizează echipamente silențioase ce sunt amplasate la distanță față de zona de locuit. Sunt propuse măsuri operaționale: îmbunătățirea inspecției și a întreținerii echipamentelor; utilizarea echipamentelor de către personal cu experiență; evitarea activităților generatoare de zgomot în timpul nopții.

c) nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile aplicabile, pentru poluanţii care pot fi emişi în cantităţi semnificative, sau, după caz, parametrii ori măsuri tehnice echivalente

Pentru emisii - valori limită de emisie:

1. Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere vor respecta prevederile HG nr. 352/2005 pentru modificarea şi completarea HG nr. 188/2002 (NTPA 002) şi ale contractului încheiat cu operatorul reţelelor de canalizare

2. Indicatorii de calitate ai apelor uzate tehnologice – apele tehnologice uzate, preepurate, evacuate în emisar (Valea Chiejdului), vor respecta condiţiile impuse de HG nr. 352/2005 pentru modificarea şi completarea HG nr. 188/2002 (NTPA 001) şi ale AUT de GA

| Parametru | Valorile limită propuse de proiect | Nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile |
| --- | --- | --- |
| Apă (mc/tona hârtie) | 10 | 10-25 |
| MTS (kg/tona produs) | 0,245 | 0,2-0,4 |
| CBO5 (kg/tona produs) | 0,28 | 0,15-0,4 |
| CCO-Cr (kg/tona produs) | 1,5 | 0,4-1,5 |
| Total P (kg/tona produs) | 0,005 | 0,003-0,015 |
| NH4 (kg/tona produs) | 0,005 | 0,05-0,25 |

3. Emisii atmosferice

Emisiile provenite din activitatea ce se va desfăşura pe amplasament sunt următoarele:

1. Emisii dirijate:

Sursa principală de emisii pe amplasament o va constitui gazele de ardere provenite de la arderea gazului metan în centrala termică proprie (P=6,2 MW), care produce aburul tehnologic pentru cilindrul Yankee şi încălzirea spaţiilor de producţie

Caracteristici ale emisiei:

- lnălţime coş H = 12 m de la sol

- Diametru coş evacuare = 0,8 m

- Consum mediu gaz după instalarea liniei de fabricaţie hârtie Tissue = 1400 Nmc/h

- Debit evacuare gaze arse = 41000 mc/h

- Puterea calorifică a combustibilului (gaz metan)= 35.578 kJ/mc

- Randamentul cazanelor ŋ = 90,4%

- Debit abur 8000 kg/oră

Alte surse de emisii dirijate nesemnificative în raport cu sursa principală sunt constituite de:

- gazele de ardere provenite de la arzătoarele din hala de fabricaţie hârtie Tissue (cele 2

arzătoare ale cilindrului Yankee, pe gaz natural, fiecare de 2200 KW, dotate cu sistem de control al temperaturii aerului de recirculare)

- pulberile în suspensie de natură celulozică (în interiorul halei de producţie hartie tissue) de la maşina Tissue, din zona cilindrului Yankee ????zona bobinatorului;

- pulberile în suspensie de natură celulozică (în interiorul halei de producţie hartie tissue) din zona înfăşurătorului de hârtie;

| Denumirea sursei | Poluant | Debit masic (g/h) | Concentratia în emisie (mg/Nm3) (mg/m3) | Prag de alerta (mg/Nm3) (mg/m3) | Limita la emisie=prag de interventie (mg/Nm3) (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cos evacuare gaze ardere de la centrala termica | Pulberi | 109,88 | 2,68 | 37,5 | 50 |
|  | CO | 1245,2 | 30,3 | 75 | 100 |
|  | NOx | 2490,4 | 60,7 | 262,5 | 350 200 |
|  | SO2 | 20,4 | 0,5 | 26,25 | 350 |

| Poluant | Concentratia maxima |
| --- | --- |
|  | Cmax [μg/m3] | Prag superior de evaluare [μg/m3] | Valoare-limita = prag de interventie [μg/m3] |
| Pulberi | 8x10-4 | 35 | 50 (24 ore) |
| NOx | 0,6 | 140 | 200 (o ora) |
| SO2 | 74 | 75 | 350 (o ora) |

Valori limită pentru poluanţii gazoşi:

Titularul va respecta următoarele valori limită de emisie stabilite pe baza celor mai bune tehnici disponibile, caracteristicilor tehnice ale instalaţiei şi condiţiilor locale de mediu:

| Parametru (unitatea de măsură)* | Valorile limită propuse de proiect | Nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile |
| --- | --- | --- |
| Pulberi (mg/Nm3) | 2,68 | < 5 |
| NOx (mg/MJ combustibil consumat) | 50 | 30-60 |
| SOx (mg/MJ combustibil consumat) | 0,41 | < 5 |

Ptr. 3% O2

Surse difuze emisie: COV – partea uscătoare a maşinii de hârtie: limita admisibilă 150 mg/mc

2. Emisii fugitive:

- compuşi organici volatili de la fabricarea hârtiei Tissue continuti in fibra si aditivi (in special in rasina) eliberaţi în partea uscătoare a maşinii de hârtie

- compusi organici volatili de la tiparirea hartiei tissue, respectiv de la parfumarea acesteia in cantitati foarte reduse;

- vapori de apă proveniţi de la uscarea hârtiei.

| Denumirea sursei | Poluant | Debit masic (g/h) |
| --- | --- | --- |
| Masina de hartie tissue+instalatia de converting | COV | emisii fugitive- conform datelor furnizate la alti utilizatori: 1,4 mgC/mc |
| Partea de uscare a masinii de hartie | Vapori de apa | Emisii fugitive |

Instalaţii pentru controlul emisiilor (epurarea gazelor evacuate), măsuri de prevenire a poluării aerului

centrala termică proprie (P=6,2 MW), care produce aburul tehnologic pentru cilindrul Yankee şi încălzirea spaţiilor de producţie este prevăzută cu un coş de dispersie a gazelor arse cu:

- lnălţime coş H = 12 m de la sol

- Diametru coş evacuare = 0,8 m

emisiile de la sistemul de filtrare – Scruber Venturi- din zona masinii de hartie sunt evacuate prin coş cu

- lnaltime cos H = 12 m

- Diametru cos evacuare = 0,8 m

emisiile de la sistemul de filtrare - Scruber Venturi –din zona infasuratorului de hartie sunt evacuate prin coş cu

- lnaltime cos H = 12 m

- Diametru cos evacuare = 0,8 m

Din procesul de prelucrare a hartiei tissue pot rezulta emisii locale de pulberi in suspensie (praf de hartie). Indepartarea lui se face prin igienizarea si desprafuirea echipamentelor la incheierea fiecarui schimb si o data pe luna desprafuirea generala a halei de productie. Deseul rezultat (pulberile) este gestionat ca deseu nepericulos si reintrodus in procesul tehnologic.

Pentru retinerea si captarea vaporilor de apa proveniti de la uscarea hartiei, instalatia are montat un sistem de "indepartare a cetei" din zona de apa grasa si de la sprituri. Rolul acestuia este sa intercepteze pierderile de apa Ianga sursa de generare.

Sistemul de indepartare a cetei consta din patru puncte de aspiratie şi este format din: un ventilator centrifugal, conducta de captare, eliminator de condens

Vaporii de apa sunt partial recuperati si reintrodusi in proces si, partial evacuati in exterior prin cosurile de dispersie existente.

| Nr crt | Faza de proces | Poluant | Denumirea/tipul instalaţiei de tratare | Sisteme de evacuare a emisiilor | Caracteristici fizice ale surselor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Înalţime (m) | Diametru coş (m) |
| 1. | Uscarea hârtiei la instalaţia de fabricare a hârtiei Tissue | CO, NOx, pulberi, SO2,vapori, COV | Hota cu recuperare aer cald şi sistem de recuperare condens (vapori) | Coş dispersie | 12 m | 0,8 m |
| 2. | Emisii rezultate din arderea gazului metan centrala termică | CO, NOx, SO2, pulberi | Nu sunt necesare instalaţii suplimentare, gazul natural fiind un combustibil nepoluant | Coş dispersie | 12 m | 0,8 m |
| 3. | Cilindru Yankee | Pulberi Gaze de ardere | Scruber Venturi | Coş dispersie | 12 m | 0,8 m |
| 4 | Înfăşurător | pulberi | Scruber Venturi | Coş dispersie | 12 m | 0,8 m |

- respectarea normelor impuse prin legislația specifică din domeniul calității aerului, managementul apei, managementul deșeurilor, zgomot, protecția naturii:

- Pe toată durata funcționării obiectivului se vor respecta prevederile legale în vigoare.

d) respectarea normelor impuse prin legislaţia specifică din domeniul calităţii aerului, managementul apei, managementul deşeurilor, zgomot, protecţia naturii:

apa:

- indicatorii de calitate pentru apele uzate epurate, nu vor depăşi valorile prevăzute prin HG nr. 352/2005, normativului de calitate NTPA 001/2005 privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în receptorii naturali pentru calitatea apelor uzate/preepurate şi NTPA 002/2005 pentru calitatea apelor menajere uzate descărcate în reţeaua de canalizarea a localităţii, conform HG nr. 188 din 28 februarie 2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu toate modificările ulterioare

aer:

- calitatea aerului înconjurător determinată de activitatea desfăşurată pe amplasament va respecta prevederile Legii nr. 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător pentru indicatorii de calitate a aerului specifici activităţii;

- respectarea Ord nr. 462/1993 privind condiţiile tehnice privind protecţia atmosferei

managementul deşeurilor:

- respectarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu completarile şi modificările  ulterioare

zgomot:

- respectarea nivelului de zgomot  conform STAS 10009/88;

protecţia naturii:

- respectarea Ord nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului

e). condiții prevăzute în avizul de gospodărire apelor nr.  8 din  21.01.2021

emis de Administrația Națională ”Apele Române” – Administrația Bazinală De Apă Someş Tisa:

- 1.Inceperea executiei lucrarilor se va anunta cu 10 zile inainte la Sistemul de Gospodarire a Apelor Cluj

- 2.Recepţia lucrărilor se va face in prezenţa delegatului Sistemului de Gospodărire a Apelor Cluj

- 3. La punerea in functiune a lucrarilor avizate beneficiarul va solicita si va obtine autorizatia de gospodarire a apelor, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare

3. În timpul închiderii, dezafectării, refacerii mediului şi postînchidere:

a) condiţiile necesare a fi îndeplinite la închidere/dezafectare/demolare:

In cazul încetării definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, titularul activităţii trebuie să dezvolte un Plan de închidere agreat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului; dezafectarea, demolarea instalaţiei şi a constructiilor se  va face obligatoriu

pe baza unui proiect de dezafectare sau demolare şi refacere a terenului

- planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în practică şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului.

- respectarea dispoziţiilor art. 10 din OUG nr. 195 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare privind solicitarea obligaţiilor de mediu în cazul procedurilor de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii;

- la încetarea activităţii, titularul va respecta planul de închidere întocmit, care va cuprinde modul de dezafectare a tuturor instalaţiilor, platformelor şi conductelor care au deservit activitatea, modul de stocare temporară, valorificare sau eliminare a reziduurilor;

- indiferent de situaţia financiară, titularul trebuie să asigurare disponibilizarea resurselor necesare pentru punerea în practică a măsurilor de închidere.

- nu se utilizează şi nu vor rezulta din dezafectare materiale pe bază de azbest.

- nu se vor evacua soluţii tehnologice sau ape de spălare neepurare în canalizarea menajeră sau în cursuri de suprafaţă.

- se va efectua o probă de levigat pe deşeurile de nămol rezultate din staţia de epurare pentru verificarea acceptării nămolului la depozitare pe depozite de deşeuri nepericuloase

b) condiţii pentru refacerea stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului;

- eliberarea amplasamentului de toate construcţiile, structurile subterane, reziduurile rezultate din dezafectare/demolare astfel încât  terenurile să fie aduse la starea iniţială;

- reţelele de apă şi canalizare şi rezerva de incendiu pot fi menţinute;

- se vor preleva probe de sol pentru stabilirea gradului de poluare a solului de pe amplasamentul liber de construcţii după demolare/dezafectare.

- în funcţie de rezultate analizelor se vor identifica zonele poluate şi se vor lua măsuri de ecologizare a zonei

- refacerea terenului se va face astfel încât valorile determinate prin analizele efectuate la sol să respecte valorile admise prin legislaţia în vigoare în concordanţă cu folosinţa ulterioară a terenului.

- respectarea HG nr. 1408/2007 privind modalităţi de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului şi HG nr. 1403/2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate.

c) planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi monitorizate, a periodicităţii, a parametrilor şi a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecărui factor.

In cazul încetării activităţii şi/sau schimbării destinaţiei terenului, titularul de activitate are obligaţia de a analiza calitatea factorilor de mediu pe amplasament (sol, ape subterane,etc.)

| Factor de mediu | Periodicitate | Parametrii | Loc de prelevare |
| --- | --- | --- | --- |
| Apă | la închidere |  | - punctele de monitorizare din perioada de funcţionare |
| Sol | la dezafectare | în funcţie de posibila poluare identificată | - zone contaminate accidental la dezafectare |
| Freatic | la dezafectare | în funcţie de posibila poluare identificată | - zone contaminate accidental la dezafectare |

V. Informații cu privire la procesul de consultare a autorităților cu responsabilități în domeniul protecției mediului (participante în comisiile de analiza tehnică)

A.P.M Cluj a informat autoritățile membre în Colectivul de analiză tehnică, la nivel de județ cu privire la derularea procedurilor de obținere a acodului de mediu pentru proiectul :”Înfiinţare unitate de producţie pentru SC MG  TEC  INDUSTRY SRL” amplasat în:  strada Prof. Ing. Leon Birbaum, nr. 4, nr. topo/cad. 62440, municipiul Dej, judeţul Cluj

În luarea deciziei proiectul a fost prezentat în CAT după cum urmează:

a) etapa de încadrare: ședința CAT din data de  28.04.2020;

b) etapa de definire a domeniului evaluării: în data de 18.06.2020  s-au transmis

Membrilor CAT aspectele relevante pentru protecția mediului care trebuie dezvoltate în raportul privind impactul asupra mediului; nu au existat observații din partea Membrilor CAT;

c) dezbaterea publică: Membrii CAT au fost invitați să participe la ședința de dezbatere publică din data de 21.12.2020, ora 16,00 prin invitații transmise de titular pe mail/fax;

- analiza raportului și luarea deciziei de emitere a acordului de mediu: ședința CAT din data de 19.01.2021

INFORMAŢII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE PARTICIPARE A PUBLICULUI ÎN PROCEDURA DERULATĂ:

Informarea publicului, pe etape ale procedurii derulate:

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (APM Cluj) a asigurat informarea publicului interesat, accesul liber la informaţie şi participarea publicului la luarea deciziei în procedura de emitere a acordului de mediu.

Documentaţia de susţinere a solicitării a fost accesibilă spre consultare pe toată durata derulării procedurii la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj.

Pe site-ul A.P.M. Cluj: www.apmcj.anpm.ro a fost postată documentația de susținere a solicitării precum și Raportul privind impactul asupra mediului.

Raportul privind impactul asupra mediului a fost întocmit de

Pe parcursul derularii etapelor procedurii de emitere a acordului de mediu, publicul a fost informat astfel:

- depunerea solicitării:

-  publicare anunţ în ziarul “Monitorul de Cluj”  în data de  14 – 16 decembrie 2018;

- afişare anunţ public la Primăria Dej nr. 31597/13 decembrie 2018

- afişare anunţ public pe pagina de internet a APM. Cluj: www.apmcj.anpm.ro  în data de 06.04.2020

b) etapa de încadrare:

- publicare anunţ decizia de încadrare în ziarul  “Monitorul de Cluj” din data de  15 – 17 mai 2020

- afişare anunţ public decizia de încadrare la sediul Primăriei Dej nr. 9843/15.05.2020

- afişare pe pagina de internet a APM Cluj, http//apmcj.anpm.ro, a anunţului public şi a proiectului deciziei de încadrare nr. 64/20.05.2020 ;

- afişare îndrumar definirea domeniului pe pagina de internet APM Cluj, http//apmcj.anpm.ro, în data de 18.06.2020 ;

- dezbaterea publică:

- publicare anunţ dezbatere publică în ziarul  “Monitorul de Cluj” din data de  20 – 22 noiembrie 2020;

- afişare anunţ public dezbatere publică la sediul Primăriei Dej  nr. 25221/19.11.2020

- afişare anunţ dezbatere publică şi Raportul de evaluare a impactului pe pagina de internet a APM Cluj-Napoca 19.11.2020;

- Dezbaterea publică organizată în data de 21.12.2020 orele 16,00 s-a desfăşurat pe platforma Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/99416145596?pwd=UXREV0NGK1AycUdmVGgxdWZTUGlydz09
Meeting ID: 994 1614 5596; Passcode: jSB2VD

- decizia de emitere a acordului:

- anunţ public decizie de emitere a acordului de mediu în ziarul “Monitorul de Cluj” ediţia din data de  02.02.2021;

- afişare anunţ public decizie de emitere a acordului la sediul Primăriei Dej, judeţul Cluj nr. 242/01.02.2021;

- afişare anunţ decizie de emitere a acordului pe pagina de internet a APM Cluj, 18.02.2021

- afişare proiect acord de mediu pe pagina de internet a APM Cluj, 18.02.2021

2. Participarea publicului interesat la procesul decizional privind proiectul:

Nu a participat public interesat la şedinţa de dezbatere publică organizată în data de   la sediul SC MG TEC SA, Dej, str. Văii, nr. 2, jud. Cluj.

3. Cum au fost luate în considerare propunerile/observaţiile justificâte ale publicului interesat:

Nu s-au înregistrat propuneri/observaţii din partea publicului interesat.

4. Dacă s-au solicitat completări/revizuiri ale raportului privind impactul asupra mediului şi dacă acestea au fost puse la dispoziţia publicului interesat:

Au fost solicitate completări ale Raportului privind impactul asupra mediului.şi acestea au fost puse la dispoziţia publicului prin afişarea pe site – ul APM Cluj a variantei finale a Raportului privind impactul asupra mediului

VII. Concluziile consultărilor transfrontaliere, după caz

Nu este cazul

VIII. Planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi monitorizate, a periodicității, a parametrilor și a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecărui factor:

- După punerea în funcțiune se vor  monitoriza

| Componenta de mediu | Identificare loc emisie | Parametri | Metode şi cerinţa de monitorizare | Frecvenţa de execuţie a monitorizării |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AER | Coş centrala termică Coş hotă Coş dispersie maşina de hârtie Coş dispersie înfăşurător | pulberi, NOx, CO, SO2 pulberi, NOx, CO, SO2 pulberi pulberi | BREF/BAT monitorizare | Semestrial |
| NIVEL DE ZGOMOT | La limita obiectivului | Nivel de zgomot | conf. STAS 6161/3-82, Ord. 536/1997 STAS 10009/88 | Semestrial în faza de funcţionare |
| APA | Din ultimul cămin de canalizare care evacuează ape menajere în sistemul de canalizare | CBO5, CCO-Cr, suspensii, amoniu, pH | NTPA 002/2005 | Conf. contract cu operator de reţea |
|  | Evacuare ape tehnologice în Valea Chiejdului | pH, MTS, CBO5, CCOCr, N total, P total, fenoli antrenabili cu vapori de apă, reziduu filtrat | NTPA 001/2001, Autorizaţia de Gospodărie a Apelor | Conf. Aut. GA |
|  |  | Cantitate evacuată | cantităţi evacuate şi grad de recirculare | Zilnic |
|  | 1 foraj de hidroobservaţie aval amplasament | CBO5, CCO-Cr, azotiţi, azotaţi, sulfaţi, sulfuri, pH |  | Anual |
| DEŞEURI | Intreg amplasamentul obiectivului | Cantităţi de deşeuri generate, eliminate, valorificate, stocate | HG nr. 856/2002. Legea nr. 211/2011 | Lunar |
| MATERII PRIME | Depozit materii prime | Buletine de analiză eliberate de furnizori, fişe tehnice de securitate, cantităţi consumate | Conform procedurilor interne de gestionare |
| ENERGIE | Instalaţia electrică de alimentare | Cantitate de curent consumată, pe faze tehnologice | Zilnic |
| CONSUM GAZ | Instalaţia de alimentare | Cantitate de gaz consumată pe utilajele consumatoare | Zilnic |
| CONSUM DE APĂ | Instalaţia de alimentare | Cantitate de apă consumată în procesul tehnologic Cantitate de apă recirculată Cantitate de apă consumată în scopuri igienico sanitare | Zilnic |

- Pentru urmărirea unei potenţiale poluări a subsolului şi freaticului se va monitoriza calitatea freaticului prin 1 puţ de hidroobservaţie ce va intersecta freaticul superficial în aval de amplasament cu orientare spre râul Someşul Mic. Eventualele neetanşeizări sau exfiltraţii din reţeaua de canalizare vor putea fi urmărite prin prelevarea de probe anuale.

- se va realiza un sistem de automonitoring pentru urmărirea parametrilor de evacuare a apelor uzate industriale la ieşirea din staţia de epurare

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acestuia, titularul proiectului are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea și anularea acestuia, după caz.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului / evaluatorului impactului asupra mediului.

Conform Legii nr. 283/2013 privind emisiile industriale titularul are obligaţia ca la finalizarea investitiei şi la punerea în funcţiune a obiectivului să solicite şi să obţină autorizaţia de mediu.

Prezentul acord poate fi contestat în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

Adina SOCACIU

ŞEF SERVICIU AAA	            ȘEF SERVICIU CFM           ȘEF SEVICIU ML

ing. Anca CÎMPEAN	               dr. Paul BELDEAN           ing. Simona DEAC

Întocmit:                                            Întocmit:

Cons. Ioana Elena POP                      Consilier

- la data de 15.02.2021,

# Footnotes

Studiu de evaluare adecvată elaborat de M&S Ecoproiect SRL Cluj-Napoca