Ministerul Mediului, Apelor şi Pǎdurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CLUJ

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr.    din 12.03.2021

Draft

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  SC CIA ABOLIV SRL, cu sediul în com. Mihai Viteazu, sat Mihai Viteazu, str. Morii, nr. 99 A, judeţul Cluj, înregistrată la APM Cluj cu nr. 23669 din 16.11.2020 în baza:

Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Cluj decide, ca urmare a completărilor depuse cu nr. 639/13.01.2021, nr. 1375/22.01.2021, nr. 1436/25.01.2021, nr. 1777/27.01.2021         şi cu nr.     /12.03.2021, a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 02.03.2021, că proiectul„Construire halǎ de maturare produse crud – uscate, feliere şi ambalare, amenajǎri exterioare, branşamente la utilitǎţi” propus a fi realizat în  com. Mihai Viteazu, sat Mihai Viteazu, str. Morii, nr. 99 A, judeţul Cluj, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul intră sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la punctul 10. a) „Proiecte de dezvoltare a unităţilor/zonelor industriale” în categoria proiectelor cu potenţial impact asupra mediului, pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării impactului asupra mediului;

b). Conform Certificatului de Urbanism nr. 88 din 05.10.2020 emis de cǎtre Primǎria Comunei Mihai Viteazu, proiectul corespunde destinaţiei stabilită prin planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului aprobate:

- În conformitate cu PUG aprobat prin HCL Mihai Viteazu nr. 60/2012 – amplasamentul este situat în intravilanul localităţii Mihai Viteazu, comuna Mihai Viteazu şi este proprietate privată;

- Folosinţa actualǎ: curţi – construcţii, fâneaţă şi arabil

- Destinaţia stabilită prin PUG – Zona mixtă (instituţii şi servicii de interes public ISP şi industrie – depozitare ZUID – subzona unităţilor industriale şi de depozitare), POT max. = 40%, CUT max. = 1,60)

c). la evaluarea proiectului au fost luate în considerare criteriile prevăzute în Anexa nr. 3 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

d). realizarea şi utilizarea investiţiei propuse nu prevede utilizarea de substanţe toxice sau

periculoase şi nu implică generarea de emisii semnificative în mediu;

e). prin soluţiile constructive adoptate şi prin modul de operare se propun măsuri pentru

protecţia factorilor de mediu;

f). sunt prevăzute măsuri pentru gestionarea corespunzătoare a deşeurilor generate în perioada de realizare/funcţionare; deşeurile generate atât în faza de execuţie cât şi în perioada de funcţionare a proiectului vor fi în cantităţi reduse

g). investiţia propusă se cumulează cu alte proiecte, dar fără a amplifica impactul asupra mediului

h). proiectul este de amploare redusă;

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate

a). amplasamentul nu este situat în interiorul nici unei arii naturale protejate de interes comunitar motiv pentru care proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

a). proiectul propus nu intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

Pe parcursul derulării procedurii nu au fost formulate observaţii din partea publicului referitoare la realizarea proiectului;

II. Caracteristicile proiectului/Condiţiile de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

- Respectarea proiectului propus care prevede:

Se propune construirea unei hale

CONSTRUIRE HALĂ DE MATUARE PRODUSE CRUD-USCATE, FELIERE SI AMBALARE   - Construcția rezultată, va avea regimul de înălţime P şi S = - Suprafață construită propusa → 2051.79 m2

- - Camera frigorifica: A: cca. 56.88 m2 (pardoseală → beton elicopterizat cu quartz)

- - Camera frigorifica: A: cca. 56.88 m2 (pardoseală → beton elicopterizat cu quartz)

- - Camera frigorifica: A: cca. 56.88 m2 (pardoseală → beton elicopterizat cu quartz)

- - Camera frigorifica: A: cca. 300.20 m2 (pardoseală → beton elicopterizat cu quartz)

- - Camera frigorifica: A: cca. 118.82 m2 (pardoseală → beton elicopterizat cu quartz)

- - Zona masini/utilaje: A: cca. 149.00 m2 (pardoseală → beton elicopterizat cu quartz)

- - Depozit detergenti: A: cca. 23.49 m2 (pardoseală → beton elicopterizat cu quartz)

- - Hol: A: cca. 64.00 m2 (pardoseală → beton elicopterizat cu quartz)

- - Hol: A: cca. 31.20 m2 (pardoseală → beton elicopterizat cu quartz)

- - Hol acces: A: cca. 136.93 m2 (pardoseală → beton elicopterizat cu quartz)

- - Zona dezambalare: A: cca. 19.60 m2 (pardoseală → beton elicopterizat cu quartz)

- - Sala feliere: A: cca. 234.95 m2 (pardoseală → beton elicopterizat cu quartz)

- - Ecluza sala feliere A: cca. 6.53 m2 (pardoseală → beton elicopterizat cu quartz)

- - Rampa A: cca. 16.00 m2 (pardoseală → beton elicopterizat cu quartz)

- - Rampa receptie A: cca. 16.25 m2 (pardoseală → beton elicopterizat cu quartz)

- - Sala ambalare: A: cca. 295.65 m2 (pardoseală → beton elicopterizat cu quartz)

- - Depozit ambalaje: A: cca. 59.96 m2 (pardoseală → beton elicopterizat cu quartz)

- - Acces personal: A: cca. 12.96 m2 (pardoseală → beton elicopterizat cu quartz)

- - Dusuri: A: cca. 21.19 m2 (pardoseală → beton elicopterizat cu quartz)

- - Vestiar negru: A: cca. 56.91 m2 (pardoseală → beton elicopterizat cu quartz)

- - Vestiar alb: A: cca. 94.53 m2 (pardoseală → beton elicopterizat cu quartz)

- - Access si ecluza: A: cca. 40.47 m2 (pardoseală → beton elicopterizat cu quartz)

- - Grup sanitar: A: cca. 16.52 m2 (pardoseală → beton elicopterizat cu quartz)

AMENAJARI EXTERIOARE Se vor realiza anumite amenajări exterioare, care vor consta în:

-      Realizare zone betonate destinate circulației auto și pietonale, iar spațiile rămase libere se vor amenaja ca zone verzi.

- Se va parca in interiorul incintei.

- Platforma este dimensionata pentru a permite utilizarea vehiculelor de dimensiuni mari.

- BRANSAMENTE LA UTILITATI

MODUL DE ASIGURARE A UTILITĂȚILOR:

a. ALIMENTAREA CU APĂ:

- Construcția va fi alimentată cu apă potabilă, prin racord la rețea.

b. EVACUAREA APELOR UZATE:

- Apele uzate menajere, impreuna cu cele uzate tehnologice (provenite din procesul de igienizare a spatiilor) se vor colecta prin reteaua interna de canalizare și vor fi conduse către stația de epurare mecano-biologică existentă pe amplasament. Statia de pompare ape uzate epurate (V=6mc) are rol de a prelua apele uzate epurate rezultate in urma unui ciclu de epurare si de a le evacua in emisar - râul Arieș.

c. ASIGURAREA APEI TEHNOLOGICE:

- Constructia va fi alimentată cu apă tehnologică, prin racord la rețea.

d. ASIGURAREA AGENTULUI TERMIC:

- Nu este cazul.

e. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ:

- Pe parcela exista in prezent un post trafo “PTAB Aboliv 2” 20/0, 4kVA-1000kVa. Conform documentatiei nr. 30/2020 pentru “Alimentare cu energie electrica depozit frigorific, com. Mihai Viteazu, str. Morii, nr. 99”, se propune suplimentarea cu un nou post trafo “PTAB Aboliv 3” 20/0, 4kVA-630kVa, amplificabil la 1250kVA”.

Noua constructie se va bransa fie la unul dintre aceste posturi trafo sau la un nou post trafo propus conform calculelor de specialitate.

de depozitare şi producţie cu o suprafaţă construită de ~ 4.500,00 mp şi o suprafaţă desfăşurată de ~ 6.000,00 mp, cu parte de birouri administrative, cu regim de înălţime P pentru hala de depozitare/producţie şi P+2 pentru birouri;

Organizarea spaţiului pentru fiecare nivel va fi următoarea:

Zonă  depozitare (la parter) cu S = 5.739,4 mp.

Zonă  producţie (la mezanin) cu suprafaţa utilă de 38,1 mp; Accesul către şi de la acest spaţiu va fi asigurat de o scară de beton armat prin casa scării închisă.

Zona anexelor socio-sanitare  se va desfăşura la nivelul parterului şi mezaninului. Suprafaţa utilă a acestora va fi de 59,16 mp. Acest spaţiu va fi compartimentat astfel încât să fie asigurate spaţiile necesare pentru: cameră centrală termică, cameră tehnică generator,        vestiare şi grupuri sanitare, hol acces şi casa scării

Zona administrativă se va desfăşura la mezanin şi va avea o suprafaţă utilă de 445 mp şi va cuprinde birouri şi hol

Cladirea va fi racordată la reţelele edilitare existente în zonă (energie electrică, apă, canal, gaz).

Apele uzate menajere vor fi colectate de canalizarea din incintă cu deversare în sistemul public de canalizare al parcului.

Apele pluviale provenite de pe acoperişul construcţiei vor fi deversate spre spaţiile verzi  adiacente. Apele meteorice provenite de pe platformele betonate auto, potenţial impurificate cu produse petroliere, vor fi preluate printr-un sistem de rigole sau guri de scurgere şi vor fi dirijate către un separator de nisip şi hidrocarburi, cu by-pass. Apele pluviale epurate vor fi

stocate într-un bazin de retenţie cu V=40 mc. Apele colectate în bazinul de retenţie vor fi utilizate prin pompare pentru întreţinerea spaţiilor verzi, surplusul de ape pluviale fiind canalizat spre reţeaua pluvială locală.

Asigurarea agentului termic se va face de la o centrală termică, dotată cu un cazan pe combustibil gazos, cu sarcina termică de 35 kW, echipat cu Controller pentru 2 pompe, ACM şi circulare încălzire , TCT;

Apa caldă menajeră va fi asigurată de un boiler cu acumulare.

b). în cadrul organizării de şantier, precum şi pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea poluării factorilor de mediu sau prejudicierea stării de sănătate sau confort a populaţiei, fiind obligatoriu să se respecte normele, standardele şi legislaţia privind protecţia mediului, în vigoare;

c). se vor utiliza exclusiv terenurile stabilite prin proiect pentru amplasarea organizărilor de şantier şi depozitarea materialelor de construcţie şi a deşeurilor rezultate din activităţile de construire în limita terenului deţinut de titular; lucrările de organizare de şantier şi de execuţie nu trebuie să afecteze terenurile adiacente; toate amenajările propuse se vor realiza pe domeniul public comunal fără afectarea proprietăţilor private; se vor delimita zonele de lucru astfel încât să se prevină/mimizeze distrugerea suprafeţelor vegetale din vecinătatea obiectivului; se interzice tăierea de arbori de pe amplasament sau din apropierea lui; se vor marca corespunzător, cu panouri de protecţie, terenurile ocupate temporar de organizarea de şantier sau afectate de lucrări temporare (excavări, săpături de şanţ, etc.); se vor lua toate măsurile pentru asigurarea acceselor auto şi pietonale pentru locuitorii din zonă; în timpul lucrărilor se va asigura circulaţia nestănjenită la instituţiile publice şi spaţiile comerciale, pe drumurile publice;

d). materialele de construcții vor fi aduse progresiv pe măsură ce lucrările avansează și în funcție de solicitări; depozitarea materialelor/utilajelor se va face numai în locuri special amenajate (suprafeţe izolate/impermeabilizate corespunzător). cu luarea tuturor măsurilor pentru asigurarea protecţiei factorilor de mediu; se vor amenaja spaţii pentru stocarea temporară a deşeurilor rezultate din lucrările de construcţie; materialele rezultate din sapături vor fi transportate pe terenurile stabilite de organele administraţiei locale urmând a fi readuse

în punctele de lucru şi puse în operă;

e). se va asgura colectarea selectivă şi controlată a deşeurilor rezultate şi eliminarea/ valorificarea lor prin firme autorizate şi specializate, pe bază de contracte ferme încheiate cu acestea fiind intezisă depozitarea lor în mod neorganizat pe sol; se va asigura transportul şi manipularea materialelor de construcţie pentru evitarea pierderilor din utilajele de transport;

f). se vor folosi mijloace de transport şi utilaje performante care nu produc pierderi accidentale de substanţe poluante care pot afecta direct sau indirect calitatea solului şi a apelor subterane în timpul funcţionării şi care nu generează zgomot peste limitele admise; se vor opri motoarele, utilajele pe durata pauzelor pentru diminuarea poluării aerului şi fonice; efectuarea operaţiilor de întreţinere a utilajelor se va executa doar în spaţii special amenajate;

g). executantul lucrărilor are obligaţia să aibă în dotare atât materiale absorbante şi substanţe neutralizatoare, cât şi recipienţi adecvaţi pentru depozitarea temporară a deşeurilor rezultate,

pentru a putea asigura o intervenţie rapidă în caz de poluare accidentală (pierderi de carburanţi/lubrefianţi, e.t.c.);

h). pe căile de acces se va rula cu viteză scăzută pentru a se evita ridicarea prafului şi producera suplimentară de zgomot, etc.; se va evita desfăşurarea lucrărilor cu emisii de praf în perioade cu vânt puternic; în perioadele de trafic intens (transport materiale, etc.), în condiţii meteo de uscǎciune, căile de acces se vor stropi în vederea reducerii antrenării de particule în suspensie;

i). la ieşirea din zona lucrărilor se va asigura curăţarea roţilor autovehiculelor pentru evitarea

antrenării pământului/noroiului pe şosea;

j). Se vor respecta condiţiile prevăzute de Avizul emis de ANAR – ABA Someş Tisa:

- Începerea execuției se va anunţa cu 10 zile înainte la Sistemul de Gospodărire a Apelor Cluj.

- Proiectantul este responsabil pentru calculele hidraulice privind determinarea curbei de inundabilitate în amplasamentul investiţiei.

- În perioada de execuție a lucrărilor se vor lua toate măsurile ce se impun pentru evitarea poluării apelor, pentru protecția factorilor de mediu, a zonelor apropiate și se va respecta întocmai tehnologia de execuție prezentată, luându-se măsuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, în special cu produse petroliere ca urmare a exploatării tehnologice.

- Se vor respecta normele sanitare și de protecția calității apelor de suprafață și subterane, depozitarea de resturi menajere în receptorii naturali sau pe terenurile riverane fiind interzisă.

- În caz de necesitate, beneficiarului îi revine obligația de a asigura accesul liber pentru utilajele şi echipele de intervenție. Riscul pentru eventualele pagube datorate apelor provenite din inundații revine în exclusivitate beneficiarului.

- Recepția lucrărilor avizate se va face, înaintea începerii execuției obiectivului

k). la finalizarea proiectului zonele afectate temporar de lucrări vor fi refăcute la starea iniţială;

l). titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de

încadrare, înainte de producerea modificării, conform cap. V, art. 34, alin.1 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

m). la finalizarea lucrărilor titularul va notifica APM Cluj în vederea verificării conformării cu prevederile prezentului act de către reprezentanţii Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se

atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu

decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de

dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința

publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

Adina SOCACIU

Şef  Serv. A.A.A.                                                                                     Şef Serv. CFM

Ing. Anca Cîmpean                                                                           Dr. biolog Paul BELDEAN

Întocmit:

Cons. ing. chim. Ioana POP                                                           Cons. Romina TINTELECAN

12.03.2021; 8:15