AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr.  din 00.00.2022

|  | 29.07.2016 |
| --- | --- |

Titularul activității: SC.GREENZONE TURISM SRL

Adresa: Str. __-__, Nr. 257, sat Finișel, comuna Săvădisla , Judetul Cluj

Punct de lucru: Restaurant și acvacultură în ape dulci(fermă piscicolă-păstrăvărie)

Locația activității: str.__-__ nr.257, sat Finișel, comuna Săvădisla, judeţul Cluj

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev. 2 | Poziţie Anexa 1 din OM 1798/2007 | Cod CAEN Rev.1 | Denumire activitate CAEN Rev.1 | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5610 | Restaurante | 265 | 5530 | Restaurante |  |  |
| 0322 | Acvacultură în ape dulci | 10 | 0502 | Piscicultură |  |  |

Nu este cazul

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |

Emisă de: APM Cluj

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului:Cluj

Prezenta autorizație este valabilă pe toată durata în care beneficiarii autorizației de mediu obțin viza anuală.

Data emiterii: 00.00.2022

Data expirării :....................

Temeiul legal

Ca urmare a cererii de autorizarere adresate de SC.Greenzone Turism SRL, cu punctul de lucru din Sat.Finișel, Nr.257,comuna Săvădisla , Judetul Cluj,prin SC.Mirarom SRL-proiectant, înregistrată la APM Cluj cu nr.11086/15.04.2022,completată cu documentația nr.13724/19.05.2022 și cu documentația nr.15321/06.06.2022, în urma analizării documentelor transmise şi a verificării, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului,Apelor şi Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare , a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC.GREENZONE TURISM SRL, cu punctul de lucru din Str.__-__, Nr.257, sat Finișel, comuna Săvădisla , Judetul Cluj,

Documentația conține:

-Fişa de prezentare şi declaraţie întocmită de către SC.Mirarom SRL-proiectant

-Extras CF cu cerere nr.5460/02.02.2018 emis de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Turda

-Contract de prestare de servicii publice de salubrizare nr.471/15.07.2021 încheiat cu SC.RDE Harghita SRL

-Contract de colectare-transport-eliminare deșeuri industriale nr.BWS-102-DES/26.01.2022, cu anexa nr.01/26.01.2022, cu anexa nr.02/30.05.2022 ,încheiat cu SC.Bioproject Waste Solutions BWS SRL

- Contract colectare grăsimi și uleiuri alimentare uzate nr.1978CJ/12.07.2021 încheiat cu SC.TKM OIL GROUP SRL

-Contract de prestare a serviciului de colectare/vidanjare/transport deșeuri din fose septice și decantoare nr.1/12.07.2021 încheiat cu  SORIN PETRU SERV SRL-D

-Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.98507/10.08.2021 încheiat cu Compania de Apa Someş SA

-Fişe tehnice de securitate

-Bilanț de mediu nivel 0

-Anunț mediatizare pentru solicitarea de obținere a autorizației de mediu

-Plan de situaţie

-Plan de încadrare în zonă

-OP  în cuantum de 500 lei reprezentând tarif emitere autorizaţie de mediu, emisă de către CEC Bank;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

-Certificat de Înregistrare J12/2760/20.07.2016 şi Cod Unic de Înregistrare 36336584 emise de ORC Cluj

-Certificat constatator nr.11018/15.02.2021 emis de către ORC Cluj

-Adresa CT nr.15-CJ/13.05.2022 emisă de către Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa

-Proces verbal de constatare  F-AA-26 emis de către Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

I. luarea tuturor măsurilor:

-de prevenire eficientă a poluării şi evitarea oricărui risc de poluare

-care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată

-de evitare a producerii de deşeuri şi în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului

-de utilizare eficientă a energiei

-pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora

-pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora, în cazul încetării definitive a activităţii

-de menţinere în stare de funcţionare a mijloacelor existente de prevenire şi stingere a incendiilor

- de  respectare a ordinii, curăţeniei şi liniştii publice în perimetrul obiectivului

II. pentru desfăşurarea activităţii autorizate:

- întreţinerea în bună stare de funcţionare a instalaţiilor şi dotărilor de protecţie a mediului

-verificarea lunară a sistemului de canalizare intern a apelor uzate menajere şi tehnologice (curăţare guri de canalizare, desfundare canale, spălări); vidanjarea periodică a bazinelor de sedimentare a apelor tehnologice uzate

- eliminarea şi /sau valorificarea deşeurilor colectate/sortate doar către operatori autorizaţi, pe baza de contracte încheiate cu aceştia

-respectarea cerinţelor minime pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lor, conf. HG 1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilorîmpotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici.

-se interzice descărcarea oricăror categorii de substanţe /preparate periculoase direct pe sol, în ape sau  pe structuri din beton

-se interzice depozitarea definitivă şi incinerarea oricărui tip de deşeu în incinta obiectivului

-manipularea substanţelor astfel încât să nu polueze ecosistemul terestru şi mediul acvatic; îndepărtarea poluanţilor şi refacerea terenului afectat în caz de accident

-colectarea separată şi controlată a deşeurilor pe categorii, valorificarea celor reciclabile şi eliminarea celor nerecuperabile prin firme specializate şi autorizate, conf. OUG nr. 92/2021  privind regimul deșeurilor

-persoanele juridice ce exercită o activitate comercială sau industrială, pentru care  autoritatea competentă pentru proteția mediului a emis o autorizație de mediu/autorizație integrată de mediu, având în vedere rezultatele unui audit de deșeuri, este obligată să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respecta un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a periculozității deșeurilor

-stocarea temporară a deşeurilor pe amplasament doar pentru maxim 1 an (pentru deşeurile care urmează a fi eliminate) şi maxim 3 ani (pentru deşeurile care urmează a fi tratate sau valorificate)

-eliminarea ambalajelor rezultate de la substanţele periculoase se face doar prin firme specializate şi autorizate

-utilizarea doar a detergenţilor care corespund din punct de vedere al biodegrabilităţii , conform HG 658/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr.648/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene privind detergenţii, cu modificarile ulterioare;

-se vor respecta condițiile de depozitare și manipulare din FDS, Cap. 7 Manipularea și depozitarea, conform REGULAMENTULUI (UE) 2015/830 AL COMISIEI din 28 mai 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH);

-utilizarea doar a detergenţilor omologaţi pentru punerea pe piaţa naţională, conform HG 658/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene privind detergenţii Amendat de Regulamentul nr. 907/2006

-menţinerea în stare de curăţenie a spaţiului din incintă, fără depozitări necontrolate de deşeuri

-asigurarea unui stoc minim de materiale şi mijloace pentru intervenţie în caz de accidente

-anunţarea autorităţilor de mediu de producerea oricărui incident; în cazul în care există premize ca incidentul să genereze efecte asupra mediului în exteriorul amplasamentului, trebuie anunţat şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă

-luarea tuturor măsurilor și dotărilor speciale necesare pentru izolarea și protectia fonică a surselor generatoare de zgomot si vibrații, astfel încât să nu conducă, prin functionarea acestora, la depășirea zgomotului ambiental; titularul activitatii are obligația sa ia masuri de eliminare a cauzelor care au produs poluarea si de remediere a efectelor produse, cu asigurarea mijloacelor necesare si a personalului instruit.

-luarea tuturor măsurilor necesare pentru protecţia mediului înconjurator, a sănătăţii şi pentru asigurarea securităţii la locul de muncă prin aplicarea măsurilor de protecţie din  fişele tehnice de securitate ale substanţelor periculoase

-obligaţia titularului să  solicite furnizorului de substanţe şi preparate chimice şi să deţină pe amplasament fişe tehnice de securitate pentru substanţe chimice periculoase comercializate şi utilizate, elaborate în limba română conform Regulamentului 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH)

-reînnoirea tuturor autorizaţiilor şi avizelor care îşi pierd valabilitatea, emise de alte autorităţi, luate în considerare la emiterea prezentei autorizaţii

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

-OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea 265/2006, completată şi modificată prin OUG 164/2008, modificată prin OUG nr. 71/2011, Legea nr.187/2012, OUG nr.58/2012, Legea nr.226/2013

-Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului,

-Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu,

-Legea Apelor nr.107/1996, actualizată

-OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor,

-HG nr. 856/2002 privind introducerea evidenţei gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând   deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, completată cu HG nr.210/2007

-HG nr. 210/2007, Ord nr. 27/2007, OUG nr. 12/2007 aprobată prin Legea nr. 161/2007,  pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun aquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului

-Codificarea deşeurilor se va face conform Deciziei Comisiei 2014/955/UE  din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuriîn temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi al Consiliului

-HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificat şi completat prin HG nr. 352/2005 şi HG nr. 210/2007

-Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului European privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006

-HG nr. 398/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului(CE) nr.1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului European din 16/12/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor, de modificarea şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CEE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006

-Legea nr. 360/2003(rl) privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase,

-Regulamentului 1907/2006 privind înregistrarea , evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice ( REACH)

-HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României

-HG 1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici

-Ordinul MMP nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje

-HG nr. 658/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene privind detergenţii

-Regulamentul (CE) nr.648/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului UE privind detergenţii, cu modificările ulterioare

-OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 105/2006 completată şi modificată prin OG nr. 25/2008, OUG nr. 37/2008 şi Ordonanţa nr. 15/2010 aprobată prin Legea nr. 167/2010, OUG nr. 115/2010 aprobată prin Legea nr. 64/2011, modificată și completată prin Ordonanța nr. 31/2013, aprobată cu Legea nr. 384/2013, modificată şi completată prin OUG nr.39/2016 şi prin OUG 48/2017

-Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, completată şi modificată prin OUG nr.38/2016

-Ordinul nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului “Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru Mediu” şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia

-Ord. nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, modificată şi completată prin cu Ord. nr. 1607/2008, Ordinul nr. 1648/2009, Ord nr. 1032/2011 , Ordinul nr. 192/2014 şi Ord. nr.2413/2016;

-OUG nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea   prejudiciului adus mediului, aprobata prin Legea nr. 19/2008, modificata şi completată prin OUG nr.15/2009

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Titularul autorizaţiei are următoarele obligaţii:

-să respecte prevederile legale din domeniul protecţiei mediului

-să asiste şi să pună la dispoziţia reprezentanţilor APM Cluj toate datele necesare pentru desfăşurarea controlului conformării activităţii cu prevederile prezentei autorizaţii,  pentru prelevarea de probe şi/sau culegerea oricăror informaţii privind  respectarea prevederilor autorizaţiei

-să informeze APM Cluj în cazul producerii unor avarii sau accidente tehnice care determină neconformarea cu prevederile autorizaţiei, să oprească activitatea până la restabilirea condiţiilor normale de funcţionare, să ia măsurile necesare pentru restabilirea condiţiilor normale de funcţionare, atunci când astfel de avarii sau accidente au efecte dăunătoare asupra sănătăţii omului şi mediului

-să notifice APM Cluj dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii autorizatiei de mediu, înainte de realizarea modificării

-să notifice APM Cluj în cazul sistării activităţii, în vederea stabilirii obligaţiilor de mediu, conform art. 10 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, adoptată prin Legea 265/2006, modificată cu OUG nr. 114/2007 şi OUG nr. 164/2008

-să solicite și să obțină viza anuală conform Legii nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu,

-să solicite la APM Cluj, obţinerea vizei anuale pentru autorizaţiei de mediu deţinută, în fiecare an, conform anexei la Ordin nr. 1150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, art. 5 alin. (4) cu „maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine”.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

# Activitatea autorizată

# Restaurant cu capa citatea de 60 locuri la mese şi acvacultură în ape dulci(fermă piscicolă-păstrăvărie), comuna Săvădisla, sat Finișel, nr.257, jud.Cluj

| Cod CAEN Rev.2 | Activitate | Capacitate maximă proiectată | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| 5610 | Restaurante | 60,00 | Locuri la mese |
| 0322 | Acvacultură în ape dulci | 36,00 | Tone/an |

## 1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Amplasamentul se afla in intravilan Sat Finisel, Comnua Savadisla, Nr. 257  jud. Cluj.

Cladirea este de tip P+1E  (parter + 1 etaj )

  - Suprafata totala a amplasamentului: 3.887,00 mp

  - Suprafata contruita parter: 808,09 mp

  - Suprafata construita etaj: 654,84 mp

  - Suprafata parcari si alei pietonale pavate: 2.402,98 mp

  - Suprafata spatiu verde: 1.807,00 mp

  - Nr locuri de parcare - 29

Parter:

Ferma piscicola in suprafata de 808,09 mp cu pardosea din gresogranit:

- Hol – 15,25 mp

- Casa scarilor – 16,18 mp

- Grup social – 7,00 mp

- Magazie peste – 5,45 mp

- Sala bazine pastravarie – 165,00 mp

- Camera tehnica 4,50 mp

- Centrala termica pe gaz cu tiraj fortat marca VAILLANT 28kw – 1buc

- Hol – 11,38 mp

- Sala bazine – 157,00 mp

- Sala monitorizare – 29,38 mp

- Magazie furaje – 29,67 mp

- Sala puiet nr. 1 – 21,20 mp

- Camera reconditionare apa – 32,40 mp

- Sala puiet nr. 2 – 33,15 mp

- Coridor – 55,32 mp

- Spatiu predare – 18,22 mp

- Camera tehnica centrala termica – 17,96 mp

- Vestiar – 7,17 mp

- Sala incubatie icre – 11,78 mp

- Grup social barbati – 10,70 mp

- Grup social femei – 11,20 mp

In ferma piscicola se produc doua cicluri de crestere pe an – 1 ciclu = 6 luni

Echipamente utilzate in ferma piscicola:

| Nr. crt. | Sisteme RAS peste consum | Caracteristici echipamente | Nr buc |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ECHIPAMENTE |  |  |
|  | Bazin de crestere | Volum de 18 m3, diametru de 4,0 m, h = 1,45 m, confectionat din PAFS, cu picioare de sprijin, prevazut cu sistem dual de evacuare (sifon central si cuva colectoare laterala), | 6 |
|  | Bazin de crestere | Volum de 18 m3, diametru de 4,0 m, h = 1,45 m, confectionat din PAFS, prevazut cu sistem dual de evacuare (sifon central si cuva colectoare laterala) | 6 |
|  | Bazin dezodorizare | Volum de 13 m3, din PAFS, dreptunghiular in sectiune, cu golire de fund si preaplin lateral. | 1 |
|  | Decantor materiale solide | Decantor evacuare centrala confectionat din PAFS, diametru exterior de 0,75 m, h = 1,3 m, cu colector radial, evacuare laterala a apei si evacuare de fund a namolului. | 12 |
|  | Hranitoare automata | Hranitoare automata prevazuta cu buncar din material plastic, capacitate de 30 kg/buc, cu dispozitiv de distributie electric, reglabil. | 12 |
|  | Filtru biologic ciclonic | - Structura din PAFS, - diametru de 1,5 m, h= 5,45 m, - prevazut cu: camera de distributie circulara a apei, cupla de injectie tangentiala, con central, sifon de deblocare, gura de vizitare, canal colector la partea superioara cu evacuare perimetrala si canal de descarcare | 4 |
|  | Turn schimbator de gaze/oxygenator | -Structura din PPE, - diametru rezervor 1,5 m, - fund conic cu valva de evacuare, degazor cu diametru orientativ de 1,3 m si tubulatura de admisie si evacuare a aerului, placa perforata si mediu de distributie, camera de oxigenare/ ozonare cu diametrul de 1,0 m din inox, cuva de evacuare cu preaplin. | 4 |
|  | Ventilator de tubulatura | Debit maxim de aer 1100 m3/h, reglabil Putere motor 120W Viteza 2500 rpm Diametru record 200 mm Greutate 4.9 kg Grad de protective IP 44 | 4 |
|  | Generator ozon | Generator de ozon prevazut cu monitor ORP, capacitate de productie 60 g/hr ozon, cu racire cu apa. | 4 |
|  | Filtru mecanic cu site rotative si accesorii | Filtru mecanic cu site rotative, ochiul sitelor de 80 microni. Modelul nu are cuva (se va instala pe canal). Structura si capacul de vizitare sunt din otel inox, alimentare 380 V, echipat cu pompa de spalare, senzor automat de nivel, boxa de pornire. | 2 |
|  | Pompa recirculare apa | Pompa submersibila apa uzata Debit: 0-90 m3/h Inaltime pompare: 19.5-1.5 m Putere 3.4 kw Grad de protectie: IP 68 | 12 |
| 13 | Difuzere de oxygen bazin dezodorizare | Dispersor ceramic O2 -dimensiuni: 150x30 mm -presiune de operare : 1.7-2.4 bar -debit 0.75 l/min | 6 |
| 14. | Bazin de crestere puiet | - confectionat din PAFS - picioare de sprijin la sol, - volum = 3 m3, Øinterior = 2,0 m, si h = 1,0 m. Bazinul este prevazut cu evacuare centrala, si are atasata o cuva semi-cilindrica in laterala bazinului pe toata inaltimea acestuia. Raza cuvei este de 30 cm, si la fund e prevazuta cu trei cuple cu diametru de 2 inch. Evacuarea bazinului este prevazuta cu gratar cilindric necoroziv de 1,1 m inaltime. Acesta este inter-schimbabil, fiind in doua exemplare, cu deschideri de 1,5 mm si respectiv 3,0 mm. | 5 |
|  | Hranitori automate | Hrănitoare profesională pentru furajarea peștilor, cu sursă de energie de 230 V. Cantitatea de hrană distribuită este de cca. 100 g/minut, în funcție de tipul și granulația furajului. Se poate administra orice tip de hrană, hrană brizurată pentru puiet de la 0,3 mm sau furaj extrudat cu granulația de până la 6 mm. Rezervorul are o capacitate de cca. 6 kg Cablu alimentare de 10 m. Este prevăzută cu programator. | 5 |
|  | Filtru mecanic | Filtru mecanic rotativ cu site, ochiul sitelor de 80 microni, si debit de minim 20 l/s la 25 mg/l materiale solide in apa. Este prevazut cu cuva, si capac de vizitare, alimentare 380 V, echipat cu pompa de spalare, senzor automat de nivel, boxa de pornire. | 1 |
|  | Pompa aer cu canale lateral | Pompa de aer cu canal lateral Debit: minim 60 mc/h Presiune 0.3 bar | 2 |
|  | Pompa aer cu canale lateral | Pompa de aer cu canal lateral Debit: minim 120 mc/h Presiune 0.3 bar | 2 |
|  | Difuzor de aer degazor | Difuzor tip grila cu rama din plastic, cu furtun de dispersie Caracteristici furtun: suprafata cauciuc poros, debit de aer 10-100 l/min, dimensiuni 16 Ø/26, lungime 25 m | 1 |
|  | Pompa recirculare apa - | Pompa recirculare apa H pompare: min. 5 m Debit:min. 24 m3/h Alimentare 220 V | 3 |
|  | Turn de oxigenare | Prezinta: 1) rezervor din PPE cu diametrul de 0,8 m si inaltimea de 3,0 m. Prezinta fundul conic, cu valva de evacuare a rezidurilor decantate. Evacuarea apei se face prin deversare laterala, la partea superioara. 2)dispozitiv multicameral de joasa presiune pentru oxigenare din PPE, de forma paralelipipedica cu minimum 6 compartimente si placa de distributie cu orificii de 9 mm, cu protectie perimetrala de 30 cm inaltime, suprafata minima de distributie de forma patrata cu latura de 55 cm si suprafata de 0,3 m2, inaltime de 1,30 m, racorduri pentru apa si oxigen, si preaplinuri pe placa de distributie si in cuva laterala. | 1 |
|  | Sistem oxigenare (pentru backup) | Include: -18 butelii de oxygen cu volum de 50l, rezistenta maxima 200 atm, cu sistem de interconectare cu furtune, , regulatoare. -34 difuzere de aer cu membrane elastic din cauciuc cu debit cuprins intre 1-8 m3/h -robineti de reglaj ai debitului pentru fiecare difuzer | 1 |
|  | Pompa de recirculare apa, | Pompa submersibila apa uzata Inaltime de pompare: max 8 m Debit: max 10,2 m3/h Putere 0,25 kw Alimentare: 220v | 2 |
|  | Instalatie UV sterilizare apa | Sistem de sterilizare apa UV Putere cuprinsa intre 40-120 W Debit: min.. 3 m3/h | 1 |
|  | Bazin tampon pompe | Confectionat din PPE sudat, - dimensiuni: lungime 80 cm, Iatime 60 cm, inaltimea = 90 cm, volum 400 litri, conectie conducta pentru golire de fund, conectie preaplin conducta in peretele lateral – zona superioara. | 1 |
|  | Generator oxigen | - tehnologie PSA, - capacitate de generare min. 100 l/min., - concentratie oxigen de minim 92 – 95%, - include compresor de aer cu debit de minim 3,8 m3/min., uscator de aer comprimat, uscator pentru aerul de absorbtie cu rezervor de stocare aer de 1 m3, filtrul de aer cu un debit de. minim 6 m3/min., presiune maxima 1,6 MPA. | 1 |
|  | Sistem de monitorizare si control | Format din: - unitate centrala, - modul de masura si transmitere date, - 17 ansambluri senzori compus din senzori de nivel, de temperatura, sonde de oxigen, opt extra senzori de nivel, cabluri pentru interconectare. | 1 |
|  | Viviera transport peste viu | Confectionat din PAFS si componente metalice (balamale, inchizatori) din otel inox, cu capacitate de 1100 litri, pereti dubli cu izolatie, instalatie de oxigenare, capac de golire pe laterala, capac de inchidere la partea superioara. | 2 |

Etaj 1 – Restaurant cu bucatarie in suprafata de 654,54 mp

Bucataria este in suprafata de 39,83 mp dotata cu:

## -lada frigorifică-1 buc

-masina de curățat cartofi-1 buc

-vitrina frigorifică-1 buc

-vitrina verticală 350L-1 buc

-masaă refrigerantă cu 3 uși-1 buc

-hotă profesională 200cmx130cm

-motor hotă 5000mc/h 750W

-mașina de spălat vase cu capotă-1 buc

-frigider ACO 060 Whirepool

-aragaz și cuptor-1 buc

-plită(grill) gaz ½ NET ½ STR DE BANC + dulap deschis-1 buc

-mașină de gătit electrică cu 6 plite-1 buc

-mixer planetar-1 buc

-espressor cafea-1 buc

-dulap inox refrigerare-1 buc

-dulap inox congelare-1 buc

-cuptor microprofesional 25 L-1 buc

-mașina de tocat carne-1 buc

-robot profesional cu 5 discuri-1 buc

-feliator mezeluri-1 buc

-sterilizator cutie profesional-1 buc

-friteuza 2x8L-1 buc

-chiuveta inox 2 cuve 120x70

-masă inox adosata 1,2m

-masă inox centrală 2m

-rastel  inox-2 buc

-spălător-1 buc

Restaurantul este in suprafata de 290,00 mp dotat cu:

- Mese – 10 buc

- Scaune – 60 buc

- Instaltie de climatizare – 4 buc

- Capacitate de racire 12000 BTU

- Capacitate de incalzire 12000 BTU

- Agent frigorific R32 (600 g)

## 2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

| Tip | Denumire | Încadrare | Cantitate | UM | Natura chimică / compoziție | Destinație/ Utilizare | Mod de depozitare | Periculozitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alte materii | Apa - pentru alimentarea bazinelor din ferma piscicola | Materie prima | 200 | Mc | - | Ferma piscicola | Bazine crestere pastrav | Nepericulos |
| Alte materii | Apa – completare pentru bazinele din ferma piscicola | Materie prima | 20 | Mc / luna | - | Ferma piscicola | Bazine crestere pastrav (sistem cu circuit de apa inchis ) | Nepericulos |
| Alte materii | Puiet pastrav aprox. 10 g/buc | Materie prima | 37900 | Bucati / 1 ciclu de crestere pe o durata de 3 luni | - | Ferma piscicola | Bazine crestere pastrav | Nepericulos |
| Alte materii | Granule, furajare pentru pastrav | Materie prima | 200 | Kg / luna | - | Ferma piscicola | Ambalaj original (saci polietilena), depozitat intr-un spatiu inchis | Nepericulos |
| Alte materii | Carne | Materie prima | 150 | Kg / luna | - | Bucataria restaurantului | Ambalaj original, depozitata in frigidere, vitrine frigorifice sau congelator | Nepericulos |
| Alte materii | Legume | Materie prima | 100 | Kg / luna | - | Bucataria restaurantului. | Ambalaj original / Depozitate in magazii special amenajate | Nepericulos |
| Alte materii | Fructe | Materie prima | 20 | Kg / luna | - | Bucataria restaurantului | Ambalaj original / Depozitate in magazii special amenajate | Nepericulos |
| Alte materii | Ulei comestibil | Materie prima | 30 | Litri / luna | - | Bucataria restaurantului | Ambalaj original / Depozitate in magazii special amenajate | Nepericulos |
| Alte materii | Oua | Materie prima | 500 | Bucati /luna | - | Bucataria restaurantului | Ambalaj original / Depozitate in magazii special amenajate | Nepericulos |
| Alte materii | Condimente | Materie prima | 5 | Kg / luna | - | Bucataria restaurantului | Ambalaj original / Depozitate in magazii special amenajate | Nepericulos |
| Alte materii | Bauturi alcoolice | Materie prima | 20 | Litri / luna | - | Restaurant | Ambalaj original / Depozitate in magazii special amenajate | Nepericulos |
| Alte materii | Bauturi non-alcoolice | Materie prima | 200 | Litri / luna | - | Restaurant | Ambalaj original / Depozitate in magazii special amenajate | Nepericulos |
| Alte materii | Cafea | Materie prima | 10 | Kg / luna | - | Restaurant | Ambalaj original / Depozitate in magazii special amenajate | Nepericulos |
| Alte materii | Apa pentru gatit | Materie prima | 5 | Mc / luna | - | Bucataria restaurantului |  | Nepericulos |
| Alte materii | Detergent lichid pentru vase ECOLAB TOPMATIC UNIVERSAL SPECIAL | Materie prima | 5 | litri / luna |  | Masina de spalat vesela si accesorii bucatarie | Toate produsele se depoziteaza in camere securizate cu pardosea betonata | Periculos |
| Alte materii | Detergent degresant pentru plite ECOLAB GREASESTRIP PLUS | Materie prima | 1 | litri / luna |  | Curatare plita, filtre hota etc din dotarea bucatariei | Toate produsele se depoziteaza in camere securizate cu pardosea betonata | Periculos |
| Alte materii | Tablete de clor - dezinfectant general ECOLAB SANICHLOR | Materie prima | 40 | Bucati/luna |  | Dezinfectant general mese de lucru, pardosea etc. din bucatarie si grupuri sanitare | Toate produsele se depoziteaza in camere securizate cu pardosea betonata | Periculos |

## 3. Utilități - apă, canalizare, energie

| Tip utilitate | Descriere | Cantitate | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| Apa | Alimentare cu apă-branşament la reţeaua de alimentare cu apă a localităţii Finșel | 150,00 | Metri cubi/luna |
| Apa | Alimentare cu tehnologică bazine apă pentru păstrăvi-branşament la reţeaua de alimentare cu apă a localităţii Finșel | 200,00 | Metri cubi/luna |
| Apa | Alimentare cu tehnologică pentru completare bazine apă cu păstrăvi-branşament la reţeaua de alimentare cu apă a localităţii Finșel | 20,00 | Metri cubi/luna |
| Apa | Alimentarea cu apă-apa necesară pentru preparatele culinare-branșamen la reţeaua de alimentare cu apă a localităţii Finșel | 5,00 | Metri cubi/luna |
| Canalizare | Evacuare ape uzate menajere-rețea canalizare a localității Finișel, | 150,00 | Metri cubi/luna |
| Canalizare | Evacuare ape uzate tehnologice-recirculare | 220,00 | Metri cubi/luna |
| Energie | Alimentarea cu energie electrica-bransament la reteaua electrica din zona | 1500,00 | Kwattoră/luna |
| Energie | Alimentarea cu energie termică-1centrala pe gaz cu tirahj forțat cu P=37KW | 1000,00 | Metri cubi/luna |

## 4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Sala de evenimente cu restaurant cu o capacitate de peste 100 persoane pentru diferite ocazii ( nunti, botezuri, aniversari, reuniuni de afaceri etc. ) cu un meniu variat din bucatatia traditionala si internationala in functie de comanda clientului.

Ferma pisciola pentru crestea pastravilor –2 cicluri de productie  pe an ( 1 ciclu de productie la 6 luni )

Flux tehnologic pastravarie:

Acest proiect propune dezvoltarea unei unități de creștere super-intensivă a păstrăvului  în siteme RAS, prin amenajarea în acest scop a două hale de producție în două clădiri deja existente, capabilă să producă 36,36 tone păstrăv curcubeu pe an (creștere de la 10 g la 250 g/buc).

Cele doua sisteme RAS pentru producția peștelui de consum sunt identice, dar amplasate în 2 spatii diferite (sala de producție 1 și sala de producție 2), cu caracteristici constructive și dimensiuni aproximativ asemănătoare. Acestea vor funcționa în mod independent unul față de celălalt. Fiecare dintre ele va include două module a câte trei bazine circulare fiecare. Bazinele vor avea o capacitate de 18 m3 fiecare, și vor fi conectate la instalațiile de aducțiune și evacuare a apei de recirculare. Așadar, întreaga capacitate de producție a fermei va fi formată din 12 astfel de bazine, reprezentând un volum total de creștere de 216 m3. Pentru fiecare sistem, va fi instalată câte o linie tehnologică de tratare și recondiționare a apei. La fiecare bazin de creștere vor fi instalate câte un dispozitiv de decantare a rezuduurilor grosiere și câte o hrănitoare automată pentru furajarea peștelui.

Pentru creșterea păstrăvului de consum (de la 10 g la 250 g/buc), în fiecare dintre cele două săli de producție se va instala câte un sistem RAS independent, fiecare având în componența lui câte 6 bazine circulare cu volumul functional de c-ca 18 m3. Acestea vor fi confecționate din PAFS. Așadar, spațiul util (volumul) de crestere va fi de 108 m3 pentru fiecare sistem, și 216 m3 pentru întreaga unitate de producție. Acestea vor genera o suprafața de luciu de apă de 75 m2. Adaugând și suprafața unui bazin de dezodorizare a peștelui.  Întreaga unitate va avea o suprafață de luciu de apă pentru producție de 176 m2.

Tratarea apei va începe cu filtrarea mecanică, care se va face pentru întregul volum al unui sistem. Ulterior, debitul va fi împărțit în două, în cadrul fiecărui sistem realizându-se câte două circuite de tratare identice, din care se vor alimenta trei bazine (un modul).

Când vor apărea pești morți, aceștia se vor aduna de asemenea în zona centrală a bazinului, de unde vor putea fi extrași mai ușor.

Apa necesara pentru patravarie este asigurata din reteaua centralizata a localitatii, dupa care va fi trimisa spre camera pompelor din incinta pastravriei.

Apa folosita in procesul tehnologic are circuit inchis in pastravarie, in fiecare zi se va completa cu apa proaspata – aprox. 20 mc/zi

Namolul generat de catre filtrele mecanice va si dirijat si colecta cantre un bazin vidanjabil betonat si impermeabilizat de aprox. 6,7 mc, acesta fiind curata la nevoie pe baza de contract cu firma specializata.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

| Tip arie | Cod | Arie protejată |
| --- | --- | --- |

Amplasamentul nu este situat în vecinătatea sau în interiorul vreunei arii naturale protejate

## 5. Produsele și subprodusele obținute

| Tip produs/subprodus | Denumire produs/subprodus | Cantitate | UM | Destinație |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diferite preparate culinare la cerere din meniul restaurantului | Preparat culinar | 2,00 | Tone / an | Restaurant |
| Pastrav curcubeu | Peste | 36,00 | Tone / an | Restaurant propriu / pentru consum |

## 6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

| Tip combustibil | Combustibil | Cantitate | UM | Tipul centralei | Puterea nominală a centralei (MW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gaz | gaz | 1000,00 | Metri cubi/luna | CT proprie cu tiraj forțat, P=37KW | 0,037 |

## 7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Nu este cazul

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev.2 |
| --- | --- |

## 8. Programul de funcționare

10 ore/zi, 6 zile/săptămână, 312 zile/an

# II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

## 1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire coş | Înălțime (m) | Diametru bază (m) | Diametru vârf (m) | Poluant | Echipament depoluare | Eficiență (%) | X Stereo70 | Y Stereo70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9601 | coș evacuare gaze de ardere CT |  |  |  | Monoxid de Carbon | kit | 100,00 |  |  |
| 9601 | coș evacuare gaze de ardere CT |  |  |  | Oxizi de azot | kit | 100,00 |  |  |
| 9601 | coș evacuare gaze de ardere CT |  |  |  | Oxizi de sulf | kit | 100,00 |  |  |
| 9601 | coș evacuare gaze de ardere CT |  |  |  | Pulberi totale | kit | 100,00 |  |  |

Alte surse de poluare

| Sursă | Tip sursă |
| --- | --- |
| Utilaje și instalații | Static |

Apă

Pretratare ape pe amplasament

Nu este cazul

| Denumire | Detalii |
| --- | --- |

Tratare ape pe amplasament

Nu se tratează ape pe amplasament

| Denumire | Detalii |
| --- | --- |

Sol

-platforma betonata spaţiu amplasament

Alți factori de mediu (după caz)

-zgomot: conf. SR 10009/2017 privind acustica urbană și conform Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă  și sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei; emisiile de zgomot provenite din activitate nu trebuie să genereze nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă

## 2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- containere pentru colectarea selectivă a deşeurilor

## 3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

-calitatea aerului înconjurător - activitatea desfăşurată pe amplasament va respecta prevederile Legii  nr. 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător pentru indicatorii de calitate a aerului specifici activităţii;

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire coș | Poluant | VLE | UM | Condiții de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Alte condiții de funcționare decit cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decît cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare şi evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentraţii maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

conform Normativului NTPA 002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare, aprobat prin HG nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificat şi completat prin HG nr. 352/2005 şi HG nr. 210/2007

Concentraţii maxime admise pentru apa subterană

Nu este cazul

| Loc de prelevare | Indicator de calitate | CMA | UM |
| --- | --- | --- | --- |

Valori admise pentru sol

| Loc de prelevare | Adâncime (cm) | Indicator analizat | Prag de alertă (mg/kg substanță uscată) | Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sensibil | Mai puțin sensibil | Sensibil | Mai puțin sensibil |

Nu este cazul

# III. Monitorizarea mediului

## 1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Nu este cazul

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire coș | Poluant | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Monitorizarea apei

Nu este cazul

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul

| Loc de prelevare | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Monitorizarea solului

Nu este cazul

| Loc de prelevare | Adâncime (cm) | Indicator analizat | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Monitorizarea zgomotului

-anual

-măsurătorile se vor efectua la limita incintei, conform SR 10009/2017

## 2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

- conform punctelor din prezenta autorizaţie

- datele  solicitate de reprezentanţii APM Cluj

- în caz de poluări accidentale, elemente care ar putea afecta negativ starea mediului în zonă, imediat la dispeceratul APM Cluj, serviciu permanent, tel 0766868594

# IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

## 1. Deșeuri produse

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | deseuri municipale amestecate | Din activitate | 1,00 | Metri cubi / luna | Eliminare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 01 | deseuri ambalaje hartie-carton | Restaurant / pastravarie | 10,00 | Kilograme / luna | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 02 | deseuri ambalaje de material plastic | Restaurant / pastravarie | 20,00 | Kilograme / luna | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 08 | Deseuri biodegradabile de la bucatarii si cantine | Restaurant | 30,00 | Kilograme / luna | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 25 | Uleiuri si grasimi comestibile | Restaurant | 25,00 | Kilograme / luna | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 07 | Deseu ambalaj de sticla | Restaurant | 30,00 | Kilograme / luna | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 10* | Ambalaje contaminate cu substante periculoase | Restaurant | 3,00 | Kilograme / luna | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 02 01 01 | Namoluri de la spalare si curatare | Pastravarie (de la bazinele de crestere pastrav si din bazinul vidanjabil) | 20,00 | Kilograme / luna | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |

## 2. Deșeuri colectate

Nu se colecteaza deseuri

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Deşeuri comercializate-Nu se comercializeaza deseuri

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectate-Nu este cazul

| Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE) | Denumire deșeu |
| --- | --- |

Deşeuri de baterii şi acumulatori colectate-Nu este cazul

| Cod deșeu de baterii și acumulatori | Denumire deșeu |
| --- | --- |

## 3. Deșeuri stocate temporar

Nu este cazul

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu se trateaza deseuri

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice tratate-Nu este cazul

| Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE) | Denumire deșeu |
| --- | --- |

Deşeuri de baterii şi acumulatori tratate-Nu este cazul

| Cod deșeu de baterii și acumulatori | Denumire deșeu |
| --- | --- |

## 5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deşeuri transportate

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

-deşeurile rezultate sunt transportate de către firme specializate şi autorizate

## 6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- monitorizarea deşeurilor – (tipuri, cantităţi, sortarea şi valorificarea prin unităţi specializate a celor reciclabile) se va realiza conform Anexei 1 a HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor

## 7. Ambalaje folosite

Ambalaje rezultate:

| Tip ambalaj | Descriere | Cantitate | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| Ambalaj Hârtie-carton | Hârtie/carton | 10,00 | Kilogram/lună |
| Ambalaj material plastic | Folie, pungi,recipienți, bidoane | 20,00 | Kilogram/lună |
| Ambalaje de sticlă | Sticlă | 30,00 | Kilogram/lună |
| Metal | Ambalaje metalice | 15,00 | Kilogram/lună |

## 8. Modul de gospodărire a ambalajelor

-Prin operatori autorizaţi

# V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

## 1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

| Tip | Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec | Cantitate | UM | Categoria - Fraza de risc | Fraza de pericol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amestecuri | Altele | 5,00 | Litri/luna | Detergent lichid pentru vase ECOLAB TOPMATIC UNIVERSAL SPECIAL | H290,H314,H318 |
| Amestecuri | Altele | 1,00 | Litri/luna | Detergent degresant pentru plite ECOLAB GREASESTRIP PLUS | H290,H314,H318 |
| Amestecuri | Altele | 40,00 | Bucati/luna | Tablete de clor - dezinfectant general ECOLAB SANICHLOR | H 319, H335,H400,H410 |

## 2. Modul de gospodărire

  - ambalare:în ambalaje originale, marcate cu semne caracteristice care avertizează că preparatul este toxic şi periculos.

  - transport: cu mijloace de transport ale firmelor autorizate

  - depozitare: în spaţiu special amenajat, uscat şi bine ventilat, departe de surse de caldură sau care produc scântei, departe de umezeală, lumină sau materiale incompatibile

  - folosire/comercializare: se utilizează în activitatea desfăşurată

## 3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

-este interzisă utilizarea ambalajelor produselor în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate; nu se elimină cu deşeurile menajere

-ambalajele cu conţinut de substanţe periculoase se predau furnizorilor

## 4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

-se vor lua măsuri de prevenire a scurgerilor de produse în sol şi apă; manipularea preparatelor se  face astfel încât să nu polueze solul, aerul sau sursele de apă; în cazul unor scurgeri accidentale se izolează zona afectată, apoi se absoarbe produsul într-un material inert (nisip uscat, rumeguş) şi se depozitează în containere închise etanş, etichetate corespunzător, zona contaminată fiind apoi stropită cu multă apă

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

| Tip | Denumirea substanței periculoase/Clasa de pericol | Fraze de risc/fraze de pericol | Cantitate maximă prezentă cf. Art.2, HG 804/2007, tone | Cantitatea relevantă (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Coloana 2 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007 | Coloana 3 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007 |

Instalații de stocare a substanțelor periculoase-Nu este cazul

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate-Nu este cazul

| Instalații relevante din punct de vedere al securității | Cauze | Efecte |
| --- | --- | --- |

Sisteme de siguranță existente-Nu este cazul

| Instalația | Echipamente de funcționare în siguranță |
| --- | --- |

## 5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

- se va ţine evidenţa strictă – cantităţi, caracteristici, mijloace de asigurare - a substanţelor şi preparatelor periculoase, inclusiv a recipienţilor şi ambalajelor, conform OUG 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată prin Legea 265/2006, modificată şi competată cu OUG 57/2007 şi OUG nr. 114/2007, cu modificările şi completările ulterioare

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

- raportarea anuală la APM Cluj a programului de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie,conform art. 44 și Anexei  nr. 8 din OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, până la data de  31 mai anul următor raportării.

- raportare anuală la APM Cluj a evidenței gestiunii deșeurilor conform art. 48 (1) din OUG 92/2021  privind regimul deşeurilor,  până la data de 15 martie a anului în curs pentru anul precedent, în format de hârtie și electronic în sistemul pus la dispoziție de APM .

-raportare anuală la APM Cluj a cantităţilor de ambalaje şi deşeuri de ambalaje gestionate până în data de 25  februarie a anului în curs pentru anul precedent conform Ordinului nr.794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje:Anexa nr.1.

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statistica deseurilor: Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri. | anual | 1 februarie - 15 iunie | Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri. |
| 2 | Deşeuri de ambalaje:Anexa 1 Producători şi importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate | anual | 1 februarie – 25 februarie | Anexa 1-Producători şi importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate |

Prezenta autorizație de mediu conține 27(douăzecișișapte) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR   EXECUTIV,

Adina SOCACIU

ȘEF SERVICIU AAA,                                                                 ŞEF SERVICIU CFM,

ing.Anca CÎMPEAN                                                                   dr.biol.Paul BELDEAN

Întocmit,

ing.Dumitru ULIEŞAN

14.06.2022