AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. .... din 2023

Ca  urmare a cererii adresate de  SC.DON SOLUTIONS SRL, cu sediul în Comuna Petru Rareș, sat Reteag nr.3, jud.Bistrița-Năsăud, înregistrată la APM Cluj  cu numărul 2436/02.02.2023, completată cu PV nr.46/28.03.2023 și cu nr.9347/20.04.2023.

În  urma  analizării  documentelor  transmise   şi  a   verificării,  in  baza  HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare şi a Ordinului nr. 1150/2020 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi a autorizaţiei integrate de mediu se emite:

AUTORIZATIA DE MEDIU

Titular: SC. DON SOLUTIONS SRL,

pentru funcţionarea : Stație de betoane, stație de mixturi asfaltice și stație de sortare-spălare agregate minerale și stație concasare deșeuri nepericuloase din construcții și demolări.

Punct de lucru : Bonțida, str.Emil Racoviță  nr.109D, jud.Cluj

care prevede desfasurarea urmatoarelor activitati ( conform cod CAEN):

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev. 2 | Cod CAEN Rev.1 | Denumire activitate CAEN Rev.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2399 | Fabricarea altor produse din minerale nemetalice |  |  |
| 2363 | Fabricarea betonului |  |  |
| 2361 | Fabricarea produselor din beton pentru construcții |  |  |
| 0990 | Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor |  |  |
| 5210 | Depozitari - Rezervor motorină utilaje terasiere |  |  |
| 3832 | Recuperarea materialelor reciclabile sortate |  |  |
| 3821 | Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase |  |  |
| 4677 | Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor |  |  |

Documentaţia conține:

- Fişă de prezentare şi declaraţie întocmită de SC.Don Solutions SRL

- Contract de închiriere nr.1766/24.07.2022 încheiat între SC.Global Allianz Consulting SRL și SC.Don Solutions SRL

- Contract de închiriere nr.1/2022 încheiat între Dandoci Gabriel Dominic și SC.Don Solutions SRL

- Contract de presări servicii privind intermedierea colectării în vederea procesării și valorificării deșeurilor nr.GMS001/29.02.2023, cu anexa nr.1 la contract , încheiat cu SC.Greenway Management Services SRL

- Contract de prestări servicii de colectare a deșeurilor municipale nr.CJL104BNTAE-000078 din 13.02.2023, cu anexa nr.1,2 și 3 la contract, încheiat cu SC.Supercom SA

- Fișe tehnice de securitate.

-Anunț mediatizare solicitare obținere autorizație de mediu.

-Plan de situație și plan de încadrare în zonă.

-OP din data de 01.02.2023 emis de către ING BANK, reprezentând tarif emitere autorizație de mediu, în cuantum de 500 lei.

şi următoarele acte de reglementare emise de alte autorităţi:

- Certificat de Înregistrare- emis de  ORC Bistrița-Năsăud, CUI 39675518/26.07.2018,  J6/1354/08.11.2018

- Certificat constatator nr.36043/12.01.2023  emis de  ONRC

- Certificat constatator nr.9149/05.04.2023  emis de  ONRC

- Adresa nr.188/AA/19.04.2023 privind transferul autorizației de gospodărire a apelor nr.04/CJ din 19.01.2021 de la titularul SC.AGM GRUP SRL la SC.DON SOLUTIONS SRL, emisă de către ABA Someș-Tisa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Cluj

- Autorizația de Gospodărire a Apelor nr.04/CJ din 19.01.2021 emisă de către ABA Someș-Tisa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Cluj

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi

Ord. M.M.D.D. nr. 1798/2007, cu modificările şi completările ulterioare, titularul de activitate fiind direct răspunzător în caz de prejudiciere a ambientului, a stării de sănătate şi confort a populaţiei datorate activităţii obiectivului

I. luarea tuturor măsurilor:

- de prevenire eficientă a poluării şi evitarea oricărui risc de poluare;

- care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată;

- de evitare a producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru

neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului

- de utilizare eficientă a energiei;

- pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora, în cazul încetării definitive a activităţii;

- de menţinere în stare de funcţionare a mijloacelor existente de prevenire şi stingere a incendiilor;

- de  respectare a ordinii, curăţeniei şi liniştii publice în perimetrul obiectivului;

- de întreţinere în stare perfectă a platformei betonate din incinta obiectivului;

- de asigurare a unui stoc minim de materiale şi mijloace pentru intervenţie în caz de accidente;

II. pentru desfăşurarea activităţii autorizate:

- întreţinerea în stare optimă de funcţionare a echipamentelor de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor, a  instalaţiilor şi dotărilor de protecţie a mediului;

- să exploateze construcțiile și instalațiile de captare, aducțiune, folosire, epurare și evacuare a apelor uzate,  precum și dispozitivele de măsurare a debitelor și volumelor de apă în conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare;

- să finalizeze sau după caz să reactualizeze planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale și să dețină mijloacele și materialele necesare în caz de poluări accidentale și să acționeze în conformitate cu prevederile planului menționat mai sus;

- să întrețină construcțiile și instalațiile de captare, aducțiune, folosire, epurare și evacuare a apelor uzate în condiții tehnice corespunzătoare în scopul minimizării pierderilor de apă;

- să întrețină malurile și albia receptorului autorizat în aval de zona evacuării pe o lungime de 200m pentru protejarea faunei și florei acvatice, precum și pentru asigurarea secțiunii de scurgere a apelor;

- să asigure funcționarea în permanență a dispozitivului de măsurare a debitelor captate;

- se interzice orice evacuare de aperezultate din desfășurarea activității de sortare/spălare în cursul de apă limitrof;

- respectarea regulamentelor de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor din dotare

- în cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor,  se vor lua următoarele măsuri:

• de sistare a funcţionării instalaţiei la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

  - de înregistrare a tuturor acestor incidente şi de păstrare a înregistrărilor privind: defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data repunerii în funcţiune a instalaţiei/echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;

  - reluarea activităţii în instalaţia la care s-a produs defecţiunea numai după remedierea acesteia;

- întreţinerea şi exploatarea corespunzătoare a sistemului de canalizare şi a echipamentelor şi instalaţiilor de preepurare a apelor uzate generate pe amplasament pentru a preveni contaminarea solului şi implicit a apei subterane;

- interzicerea evacuării oricărei substanţe sau materii care polueazǎ mediul în apele de suprafaţǎ sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia;

- aprovizionarea cu materii prime şi materiale auxiliare se va face astfel încît să nu se creeze stocuri care prin depreciere să ducă la formarea de deşeuri; toate materiile prime şi materialele auxiliare vor fi recepţionate, manipulate şi depozitate conform normelor specifice fiecărui material, fişelor tehnice de securitate, unde este cazul, în condiţii de siguranţă pentru personal şi mediu;

-colectarea separată şi controlată a deşeurilor pe categorii, valorificarea celor reciclabile şi eliminarea celor nerecuperabile prin firme specializate şi autorizate, conf. OUG nr. 92/2021  privind regimul deșeurilor, cu modificarile si completarile ulterioare

- persoanele juridice ce exercită o activitate comercială sau industrială, pentru care  autoritatea competentă pentru proteția mediului a emis o autorizație de mediu/autorizație integrată de mediu, având în vedere rezultatele unui audit de deșeuri, este obligată să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respecta un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a periculozității deșeurilor

-Producatorii de deseuri nepericuloase, unitatile si intreprinderile prevazute la art. 34, producatorii de deseuri periculoase si unitatile si intreprinderile care colecteaza sau transporta deseuri periculoase, nepericuloase cu titlu profesional ori actioneaza in calitate de comercianti si de brokeri de deseuri periculoase si nepericuloase tin o evidenta cronologica lunara, o publica in format tabelar si o pun la dispozitia agentiei judetene pentru protectia mediului electronic in sistemul pus la dispozitie de ANPM, pana la 15 martie anul urmator raportarii, precum si la cerere autoritatilor competente de control" conform OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,  Art. 48. - (1)

- stocarea temporară a deşeurilor pe amplasament este permisă doar pentru maxim 1 an (pentru deşeurile care urmează a fi eliminate) şi maxim 3 ani (pentru deşeurile care urmează a fi tratate sau valorificate);

- menţinerea în stare de curăţenie a spaţiului din incintă, fără depozitări necontrolate de deşeuri;

- interzicerea depozitării definitive şi/sau a incinerării oricărui tip de deşeu în incinta obiectivului;

- depozitarea deşeurilor tehnologice (rumeguşul) în spaţii special amenajate şi protejate împotriva împrăştierii de către vânt şi apă

- luarea tuturor măsurilor necesare pentru protecţia mediului înconjurător, a sănătăţii populaţiei şi pentru asigurarea securităţii la locul de muncă prin aplicarea prevederilor fişelor

tehnice de securitate ale substanţelor sau preparatelor periculoase utilizate pe amplasament;

- se interzice depozitarea, evacuarea pe sol sau în cursuri de apă a oricăror materii sau reziduuri poluatoare ce pot afecta direct sau indirect calitatea acestora;

- manipularea substanţelor/preparatelor periculoase se va face astfel încât să nu se polueze ecosistemul terestru şi mediul acvatic, respectându-se prevederile fişelor tehnice de securitate; se va asigura îndepărtarea poluanţilor şi refacerea terenului afectat în caz de accident;

- alimentarea utilajelor/instalaţiilor cu carburanţi, schimburile/completările de ulei şi/sau alte operaţiuni care ar putea produce poluarea mediului doar în zone special amenajate în acest sens

- deţinerea unui stoc minim de materiale absorbante şi de neutralizare a eventualelor scurgeri de substanţe/preparate chimice periculoase sau deşeuri periculoase;

- asigurarea cǎ toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate în aşa manierǎ încît emisiile sǎ nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativǎ a zonelor de agrement, recreaţionale sau de locuit din vecinătatea amplasamentului;

- încadrarea nivelului de zgomot în limitele  prevăzute de SR 10009/2017

-  respectarea ordinii, curăţeniei şi liniştii publice în perimetrul obiectivului;

- întreţinerea în stare corespunzătoare a suprafețelor betonate din incinta obiectivului;

- în cazul producerii unui prejudiciu, titularul activității suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului „poluatorul plătește”;

- obţinerea/actualizarea tuturor autorizaţiilor/avizelor necesare funcţionării obiectivului;

- se vor respecta condiţiile prevăzute de Ordonanţa nr. 21/2002, modificată şi completată cu Legea nr. 515/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale;

- reînnoirea tuturor autorizaţiilor şi avizelor care îşi pierd valabilitatea, emise de alte autorităţi, luate în considerare la emiterea prezentei autorizaţii;

- autorizaţia de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.

17, alin. (3) al O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/

2006, cu modificările şi completările ulterioare

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu toate modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;

- Ord. nr. 1150/2020 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi a autorizaţiei integrate de mediu;

- HG nr. 856/2002 privind introducerea evidenţei gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu toate modificările şi completările ulterioare;

-codificarea deşeurilor se va face conform Deciziei Comisiei Europene 2014/955/ UE din 18 decembrie 2014, de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor,cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu toate modificǎrile şi completǎrile ulterioare;

- Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri din ambalaje;

- OUG nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, modificată și completată prin Legea nr. 31/2019;

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificat şi completat prin HG nr. 352/2005 şi HG nr. 210/2007;

- Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;

- OMS 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările și completările ulterioare;

- OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 105/2006, cu toate modificǎrile şi completǎrile ulterioare;

- Ordinul nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului “Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru Mediu” şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a

acestuia, modificat şi completat de Ordinul nr. 520/2019;

- Ord. nr. 578/2006 al MMGA pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu toate modificǎrile şi completǎrile ulterioare;

- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 15/2009 modificată şi aprobată prin Legea 249/2013 şi care transpune prevederile

Directivei Parlamentului European şi a Consiliului 2004/35/CE din 21 aprilie 2004 privind

răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea şi repararea daunelor aduse mediului, modificată şi aprobată prin  Legea 249/2013;

- Ordonanţa nr. 21/2002, modificată şi completată cu Legea nr. 515/2002, privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale;

- HG nr. 210/2007, Ord nr. 27/2007, OUG nr. 12/2007 aprobată prin Legea nr. 161/2007, pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun aquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Titularul autorizaţiei are următoarele obligaţii:

- să respecte  prevederile legale din domeniul protecţiei mediului;

- să notifice Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru

aer, sol sau subsol;

- să asiste şi să pună la dispoziţia reprezentanţilor Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj toate datele necesare pentru desfăşurarea controlului conformării activităţii cu prevederile prezentei autorizaţii, pentru prelevarea de probe şi/sau culegerea oricăror informaţii privind respectarea prevederilor autorizaţiei;

- să informeze Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj în cazul producerii unor avarii sau accidente tehnice care determină neconformarea cu prevederile autorizaţiei, să oprească activitatea şi să ia măsurile necesare pentru restabilirea condiţiilor normale de funcţionare, atunci când astfel de avarii sau accidente au efecte dăunătoare asupra sănătăţii omului şi asupra mediului; în cazul în care există premize ca incidentul să genereze efecte asupra mediului în exteriorul amplasamentului, trebuie anunţat şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă;

- să notifice Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii autorizatiei de mediu, înainte de realizarea modificării; titularului autorizaţiei, îi revine obligaţia de a nu desfăşura activităţi sau de a nu realiza proiecte, planuri ori programe care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării, până la adoptarea unei decizii a autorităţii de mediu competente;

- să solicite revizuirea autorizaţiei de mediu la modificări în structura şi/sau profilul de activitate;

- să solicite şi să obţină acordul de mediu pentru orice proiect de investiţii noi, ori de modificare a celor existente, aferente activităţilor cu impact asupra mediului;

- să notifice Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii în vederea stabilirii obligaţiilor de mediu, conform art. 10 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, adoptată prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- titularul de activitate are obligaţia de a se conforma oricăror modificări survenite în legislaţia de mediu, pe perioada de valabilitate a autorizaţiei;

- să solicite în fiecare an şi să obţină viza anuală a autorizaţiei de mediu, conform Legii nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului şi conform anexei la Ordin nr. 1150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, art. 5 alin. (4) cu „maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine”;

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală  conform Legii nr. 219/15.11.2019 și a Ordinului  1150/27.05.2020, pentru modificarea și completarea OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului.

- Activitatea autorizată

Stație de betoane, stație de mixturi asfaltice și stație de sortare-spălare agregate minerale

și stație concasare deșeuri nepericuloase din construcții și demolări.

1.Dotări (instalaţii, utilaje,mijloace de transport utilizate în activitate):

Suprafață totală amplasament 15.000 mp, din care:

-suprafață construcții (containere, birouri) – 120 mp

-suprafață amplasare echipamente, utilaje, alte dotări – 10.530 mp

-suprafață alei/căi de comunicație interioare – 1350 mp

-suprafata stocare/sortare deseuri din constructii si demolari 2500 mp

-suprafață liberă (spații verzi) – 500 mp

A.Stația de betoane mobile tip PROMIX M-45-S, capacitate 45-60 mc/h, amplasată pe platformă betonată cu S=2500 mp, compusă din:

- 2 silozuri pentru ciment cu capacitatea de 60 tone fiecare, amplasate pe o structură metalică, pe fundație din beton armat

-  1 hidrofor pentru dozarea ropria a apei

- dozator de apă automat

- dozator de agregate minerale automat, pentru cantitatea de 1600-2000 kg

- dozator de ciment automat cu capacitatea de 300 kg

- încărcător frontal

- malaxor de tip gravitational și ax orizontal cu capacitatea de 1 mc

- tablou de comandă automatizat

- transportoare elicoidale de construcție închisă

- ropriaor de aer pentru acționarea pneumatică a cilindrilor de închidere-deschidere a alimentării cu agregate minerale, respective descărcare beton din malaxor

B.Stația de preparare mixture asfaltice WIBAU WKM 130 și anexe, capacitate de producție 135 tone/h, amplasate pe o suprafață betonată de 810mp, compusă din:

- grup de buncăre predozatoare care este format din 8 buncăre având o capacitate unitară de 12 mc, cu o lățime unitară de încărcare de 3,5 m, înălțimea unitară de încărcare de 3,2 m, rampa de încărcare min. 0,65 m, benzi transportoare, benzi de colectare, benzi înclinate, 2 vibratoare pentru dozatorul de nisip, 8 unități de comandă pentru unitatea predozatoare

- instalația de uscare compusă din:

- bandă de încărcare: lungime 20 m cu lățimea de 0,65 m

- bandă colectoare – 2 buc cu lungimea de 15 m/buc, lățime de 0,65 m

- tambur de uscare tip WIBAU confecționat dintr-o structură metalică prevăzută cu izolație din aluminiu și aer destinată prevenirii pierderilor de temperatură și micșorării nivelului de zgomot -1 buc

- arzător tip WIBAU cu funcționare pe combustibil termic lichid CTL, pompe de înaltă presiune dotate cu supapă de reglare a presiunii, filtru cu armăturile și ventilurile necesare, duză de pulverizare – 1 buc

- instalația de desprăfuire compusă din: filtru uscat de separare tip casetăîn care sunt dispuși vertical saci de filtrare din material textil – 400 buc

- unitate de sortare și malaxare tip WIBAU formată din elevator pentru agregate, încălzită, mașină de cernut cu 4 site, 2 bypass-uri, sistem de cântărire, pompă de bitum, malaxor cu capacitatea de 2000 kg cu amestecare forțată, echipat cu 2 arbori cu palete și blindaje din fontă specială; clapete și senzori: sistem pneumatic cu compresor compact tip monobloc (P=15 kw); 1 rezervor aer cu capacitatea de 1000 litri; 1 cabină de comandă

- unitate de stocare agregate uscate – 4 buncăre

- 2 silozuri pentru filer cu capacitatea de 60 mc, iar filerul recuperat din procesul de producție este depozitat în silozul cu capacitatea de 40 mc

- rezervor suprateran  cu pereți dubli, bazin de retenție, senzori de scurgere, automatizat, pentru combustibil termic lichid CTL, capacitate cca 30 mc

- 2 tancuri orizontale cu capacitatea de 2 x 60mc pentru depozitarea bitumului

- centrală de comanda formată din cabina de comandă, unitate de climatizare, rețea de cabluri, panou electric de joasă tensiune, întrerupător de siguranță, 1 buc. Modem GSM, computer

- putere instalată: 380 kWh

C.Stația sortare-spalare agregate minerale

- stație de sortare spălare tip RATZINGER cu capacitatea totală de 75-80 mc/h, putere instalată de 130 Kwh, cu o producție lunară de 13.000 mc, compusă din:

- Buncăr de alimentare cu capacitatea de 40 mc, pentru agregate minerale

- Ciur vibrant – 2 buc

- Clasor cu șnec – 1 buc

- Bandă transportoare – 8 buc

- Electropompă – 4 buc

Suprafața pe care este amplasată stația este de 1500 mp, suprafața pe care este amplasată cabina de comandă dotată cu tablou de comandă, este de 5 mp

D.Stația sortare deseuri nepericuloase din constructii si demolari

- stație de sortare spălare tip RATZINGER cu capacitatea totală de 75-80 mc/h, putere instalată de 130 Kwh, cu o producție lunară de 13.000 mc, compusă din:

- Buncăr de alimentare cu capacitatea de 40 mc, pentru agregate minerale

- Ciur vibrant – 2 buc

- Clasor cu șnec – 1 buc

- Bandă transportoare – 8 buc

- Electropompă – 4 buc

Suprafața pe care se va desfasura activitatea este de 4000 mp.

-cantar auto electronic -60 tone

-concasor pentru deseuri din constructii si demolari

-încărcător frontal – 1 buc

-autobasculantă 18 mc – 3 buc

-excavator – 1 buc

-wola -1 buc

-depozit stocare format din 3 compartimente (padocuri) in suprafata de 1000 mp pentru stocarea deseurilor rezultate in urma sortarii pe categorii

ALTE DOTĂRI:

- birouri încălzite cu o centrală termică pe curent

- spații de parcare utilaje și vehicule

- atelier reparații

- punct PSI

- grup sanitar

- magazii, spații de depozitare selectivă deșeuri

- depozit materiale și prefabricate

- vestiare

- bazin de sedimentare și separator de grăsimi V = 12 mc

- căi de acces

-utilaje manipulare/transport intern/  extern (buldoexcavator, greder, cilindru compact vibrator, excavator pe roți/șenile cu cupe interschimbabile, wola, autobasculantă, betonieră)

- Combustibil Tehnic Lichid în rezervor cu V = 30mc;

- Motorină - Rezervor cu V = 9mc

- Instalații de captare compse din:

a.camera de captare pe malul stâng al râului Someșul Mic, tub din beton cu Dn=80cm,H=3m

Coordonate Stereo 70: X=602673,70  ; Y=408986,15

b.pompa activă și o pompă de rezervă Pedrollo model P80/160A, Q=500-4000 l/min, P=22kw.

-Instalații de aducțiune și înmagazinare a apei, compusă din:

a.rezervor bicompartimentat cu V=54mc

b.pompă Pedrollo model P80/160A, Q=500-4000 l/min, P=22kw

-Rețeaua de distribuție formată din conducte PE 80 SDR2.1 Ø90x4,3mm.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de ambalare, mod de depozitare, cantități:

| Denumire | Încadrare | Cantitate | UM | Destinație/Utilizare | Mod de depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criblură | Materii prime | 3000 | Tone/lună | Mixturi asfaltice | vrac |
| Pietriș | Materii prime | 1650 | Tone/lună | Mixturi asfaltice | vrac |
| Nisip | Materii prime | 900 | Tone/lună | Mixturi asfaltice | vrac |
| Aditivi | Materie auxiliară | 1,44 | Tone/lună | Mixturi asfaltice | Butoi 200 kg |
| Filer de calcar umplutură | Materie auxiliară | 440 | Tone/lună | Mixturi asfaltice | vrac |
| Bitum neparafinos | Materii prime | 480 | Tone/lună | Mixturi asfaltice | Rezervor 2 x 60mc |
| Ciment | Materie primă | 120 | Tone/lună | Fabricare beton | siloz |
| CTL | Combustibil | 12000 | Kg la 1000 kg asfalt | Amestec tip CTL | Rezervor V = 30mc |
| Ulei de motor | Materie auxiliară | 50 | Litri/lună | Funcționare utilaje terasiere | Nu se depozitează pe amplasament |
| Apă tehnologică | Materie primă | 40 | Metri cubi/oră | Spălare agregate | Captare priză de mal din Someșul Mic |
| Motorină | Combustibil | 5600 | Litri/luna | Funcționare utilaje terasiere | Rezervor de stocare V=9mc |
| Amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice altele decat cele specificate la 17 01 06 | Deșeuri din construcții și demolări | 600 | Tone/luna | Tratare mecanica | Platforma betonata |
| Asfalturi, altele decat cele specificate la 17 03 01 | Deșeuri din construcții și demolări | 200 | Tone/luna | Tratare mecanica | Platforma betonata |
| Pamant si pietre altele decat cele specificate la 17 05 03 | Deșeuri din construcții și demolări | 300 | Tone/luna | Tratare mecanica | Platforma betonata |
| Resturi de balast altele decat cele specificate la 17 05 07 | Deșeuri din construcții și demolări | 100 | Tone/luna | Tratare mecanica | Platforma betonata |
| Materiale de constructii pe baza de ghips altele decat cele specificate la 17 08 01 | Deșeuri din construcții și demolări | 400 | Tone/luna | Tratare mecanica | Platforma betonata |
| Amestecuri de deseuri e la constructii si demolari altele decat cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 si 17 09 03 | Deșeuri din construcții și demolări | 900 | Tone/luna | Tratare mecanica | Platforma betonata |

3.Utilităţi - apă, canalizare, energie (surse, cantităţi, volume):

| Tip utilitate | Descriere | Cantitate | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| Apa | Alimentarea cu apă potabilă și tehnologică– reţeaua de alimentare publică administrată de Compania de Apă Someș SA | 0,91 | Metri cubi/zi |
| Apa | Alimentarea cu apă tehnologică- captare de mal autorizată din râul Someșul Mic; rezervor de înmagazinare bicompartimentat cu V = 54mc | 145,86 | Metri cubi/zi |
| Apa | Evacuare ape uzate menajere- apele uzate menajere de pe amplasament se evacuează prin rețeaua de canalizare internă, într-un bazin hidroizolat vidanjabil cu V = 1,5 mc | 0,91 | Metri cubi/zi |
| Canalizare | Evacuare ape uzate tehnologice -recirculare totală cu trecere prin decantor în trepte V = 2 x 23 mc, cu separare de hidrocarburi cu V=12mc, iar după decantare se reintroduc în circuitul tehnologic | 130,00 | Metri cubi/zi |
| Canalizare | Evacuare ape pluviale-apele pluviale de pe suprafețele betonate S=500mp, potential impurificate cu hidrocarburi se reintroduc în procesul tehnologic, după o preepurare în separatorul de hidrocarburi cu V = 12mc | 31,06 | Metri cubi/zi |
| Energie | Alimentarea cu energie electrică -Racord din reţeaua națională | 4000,00 | MWh/lună |
| Îmcălzire | Încălzirea amplasamentului se realizează cu ajutorul echipamentelor electrice | Cantitate variabilă | MWh/lună |

4.Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau a activităţii:

A.Statie de sortare agregate

Balastul intrat in baza este descarcat direct din autobasculanta în buncărul mare, de unde este preluat de  bandă cu racleti  care alimentează primul ciur cu 4 site, pentru 4 sorturi diferite. Nisipul colectat în cuva de evacuare este dirijat spre spălătorul de nisip cu cupe care realizează desecarea lui și prin intermediul cupelor îl evacuează pe bandă transportoare. Celelalte sorturi sunt distribuite din ciur cu 4 benzi independente. De aici, sorturile obtinute se muta cu ajutorul unui incarcator frontal spre buncarele statiei de betoane (nisip).

B.Stația de betoane mobile tip PROMIX M-45-S,

Agregatele necesare prepararii betonului se  depoziteaza in depozitul de agregate, de unde schip(carucior) preia agregatele si le transporta in malaxor la cantitatile date de fiecare clasa de

beton.

In malaxor intra agregatele, cimentul direct din siloz, apa , aditivul, se malaxeaxa, dupa care se desarca in cifa.

Pentru ciment exista 2 silozuri care sunt alimentate pneumatic prin instalatie etansa. Alimentarea cu ciment se face periodic direct din autospecialele de transport ciment vrac. Statia este dimensionata pentru o productie de~ 40 mc/h. Constructiv, are urmatoarele subansamble: predozatoare 4 buc,banda cu cantar,schip, malaxor cu arbore orizontal,snec cu melc, ce serveste la transportul si amestecul componentilor betonului, in timpul cat se executa cursa de deplasare de jos in sus. Componentii betonului, cantariti cu dozatorul, se descarca in cupa malaxorului. 	Cimentul depozitat in silozul de ciment este transportat in malaxor si cantarit cu ajutorul dozatorului de ciment. Din reteaua de alimentare cu apa a statiei,  se asigura dozarea apei.

Alimentarea cu agregate a depozitului, asigura cu ajutorul incarcator frontal, o functionare neintrerupta a dozatorului, prin caderea libera de la un nivel constant a agregatelor. Dozatorul de agregate are capacitatea de cantarire de 4000 Kg.

Malaxorul de beton are capacitatea de 1 mc.

Dozatorul de ciment are capacitate maxima de cantarire de 500 Kg.

Dozatorul de apa are capacitate maxima de cantarire de 500 Kg.

Betonul se transporta la locul de punere in opera cu ajutorul a  autovehiculelor speciale – CIFA, care sunt autovehicule cu o cuva speciala rotitoare montata pe autosasiu, in care se amesteca betonul in timpul mersului si al descarcarii.

C.Stația de preparare mixture asfaltice WIBAU WKM 130

Predozatorul de agregate 8  prezozatoare cu benzi extractoare si banda colectoare realizeaza o predozare a agregatelor în functie de reteta de asflalt comandata. Predozarea se realizeaza volumetric prin reglarea initiala a grosimii stratului de agregate extrase din fiecare compartiment, corectiile impuse de dozarea finala realizandu-se prin varierea vitezei benzilor extractoare.

Banda de transport agregate are o lungime de 10 m, preia agregatele de la banda colectoare a predozatorului si le transporta în uscator. 
Uscatorul de agregate, de tip cilindric, cu ax inclinat cu cca 4° fata de orizontala, in sensul fluxului tehnologic, realizeaza uscarea agregatelor si aducerea lor la temperatura impusa de procesul tehnologic.

Filtrul de praf are rolul de a filtra gazele arse rezultate in procesul de uscare a agregatelor in toba uscator, precum si de a retine praful rezultat la cernerea – dozarea si cantarirea agregatelor. Este prevazut cu o camera de linistire in care sunt separate particulele grele, particule care sunt reintroduse in fluxul tehnologic. Praful retinut se transporta pentru depozitare intr-un siloz de praf si poate fi reintrodus in fluxul tehnologic, in functie de reteta.

Turnul de malaxare este un utilaj complex care realizeaza:
•transportul agregatelor fierbinti,
•transportul filerului la dozatorul de filer,
•sortarea agregatelor fierbinti venite de la uscator,
•dozarea gravimetrica a agregatelor functie de reteta comandata,
•dozarea gravimetrica a filerului,
•dozarea gravimetrica a bitumului,
•dozare gravimetrica a aditivilor,
•malaxarea  componentelor pentru omogenizarea mixturii,
•descarcarea sarjei de mixtura in buncarul de stocare mixtura,
•descarcarea mixturii in mijlocul de transport

Transportorul cu snec elicoidal preia praful de la filtru si-l descarca în silozul de praf special prevazut pentru aceasta sau il reintroduce in fluxul tehnologic. Lungimea snecului este de 6 m si poate fi modificata  in functie de amplasarea utilajelor.
Instalatia de aer produce aerul comprimat necesar comenzilor instalatiei pneumatice a statiei si scuturarii sacilor de filtrare.

Cabina de comanda cuprinde pupitrul si dulapurile care contin elementele de comanda, programare si supraveghere a functionarii tuturor componentelor statiei de mixturi asfaltice.

Gospodaria de bitum are rolul de depozitare, ridicare la temperatura de lucru si de introducere in circuitul tehnologic a bitumului necesar obtinerii mixturilor asfaltice conform retetei.

Gospodaria de filer are rolul de depozitare a filerului necesar retetei de lucru, acesta fiind transportat la cantarul de filer cu transportoare elicoidale.

Gospodaria de praf are rolul de depozitare a prafului rezultat din procesul de filtrare a gazelor arse si introducerea lui in procesul de fabricatie conform retetei de lucru, acesta fiind transportat la cantarul de filer si praf  cu transportoare elicoidale.

Incarcatorul frontal incarca agregatele de cariera din depozitele de agregate limitrofe in predozatoare,de acolo ajung  pe banda colectoare in uscator,in uscator se usuca si se incalzesc,la iesire din uscator intra in elevator care le transporta pe ciur,dupa ciur ajung in dozatoarele fierbinti,de acolo in functie de reteta de preparare(de tipul de beton asfaltic cerut) se cantaresc:agregatele, bitum,filer,dupa care ajung in malaxor,se malaxeaza,din malaxor ajung in caruciuor(schip),din schip in buncare(5 la numar), de acolo se descarca in autobasculante si se transporta spre locatia de destinatie.

Pentru a preveni generarea pulberilor în suspensie în timpul operației de încărcare cu aggregate în instalația de preparare azelle, acestea sunt umectate, având în vedere că instalația este prevăzută cu uscător azelleu, fiind încălzite la o azelleure de 170°C.

Gazele rezultate de la uscarea agregatelor sunt dirijate la instalația de desprăfuire, unde are loc separarea gazelor de combustie de particulele solide eliberate de agregate în procesul de încălzire. Particulele recuperate (filerul recuperate) sunt transmise în turnul de malaxare, în timp ce azelle de combustie sunt evacuate în atmosferă prin exhaustare prin intermediul coșului de fum cu dimensiunea de H = 4,5 m și secțiunea de 400 x 570 mm.

Instalația de desprăfuire este compusă dintr-o baterie filtrantă-filtru uscat de separare tip casetă – cu 400 saci din material textile, suprafața filtrantă fiind de 330 mp cu randament ridicat de reținere (100%), reducând considerabil concentrația de pulberi din azelle arse evacuate.

- încălzirea amestecului de bitum și componente  asfaltice se realizează în interiorul stației de preparare , cu preîncălzire bitum în sistem automatizat (utilizare arzător tip WIBAU putere 9000kw (putere calorica generate doar la momentul utilizarii la capacitate maxima) cu funcționare pe combustibil termic  lichid achizitionat de la operatori autorizati, preîncălzire la 150°C ).

- uscarea prealabilă a agregatelor prin recuperarea gazelor fierbinți de combustie în interiorul sistemului automatizat;

- recuperarea pulberilor din azelle fierbinți rezultate de la uscarea agregatelor prin dirijare la instalația de desprăfuire, unde are loc separarea gazelor de combustie de particulele solide eliberate de agregate în procesul de încălzire (filtru uscat de separare tip casetă în care sunt dispuși vertical saci de filtrare din material textile – 400 buc)

D.Stația sortare deseuri nepericuloase din constructii si demolari

Etapele fazei de tratare mecanica :

- Receptia deseurilor de la operatori economici si persoane fizice

- Cantarirea deseurilor

- Tratarea mecanica a deseurilor prin concasare si sortarea acestora

Colectarea  deseurilor reciclabile si a deseurilor inerte/nepericuloase provenite din constructii si demolari se realizeaza de catre operatori economici autorizati din punct de vedere al mediului .La momentul efectuarii transporturilor acestea sunt acoperite cu prelate la iesirea pe drumurile publice.

Camioanele sunt receptionate si cantarite iar deseurile sunt stocate temporar urmand sa fie tratate mecanic in vederea valorificarii lor.

Concasarea deseurilor nepericuloase inerte rezultate din constructii si demolari se realizeaza prin trecerea deseurilor intr-un concasor folosit la maruntirea deseurilor , ulterior acestea fiind sortate cu ajutorul unei statii de sortare cu o capacitate de 75- 80 mc/ora.

Deseurile solide din constructii si demolari sunt decarcate descarcat direct din autobasculanta în buncărul mare, de unde sunt preluat de  bandă cu racleti  care alimentează primul ciur cu 4 site, pentru 4 sorturi diferite. Nisipul si pietrisul colectate în cuva de evacuare sunt  dirijate spre spălătorul de nisip cu cupe care realizează desecarea lui și prin intermediul cupelor îl evacuează pe bandă transportoare. Celelalte sorturi sunt distribuite din ciur cu 4 benzi independente. De aici, sorturile obtinute se muta cu ajutorul unui incarcator frontal spre buncarele de stocare.

Deseurile din constructii si demolari reprezinta deseurile rezultate din constructia de cladiri, obiective de infrastructura, constructia si intretinerea cailor rutiere, demolarea partiala sau totala a cladirilor precum si materiale de constructii neconforme /termen de valabulitate

expirat.

Deseurile de beton pot fi valorificae si transformate intr o gama larga de produse cu rol de pavare sau de drenare.Granulatiile mai fine de beton pot fi folosite drept agregate pentru betoane proaspete in proces intern.

Caramizile si pavelele pot fi concasate pentru a fi utilizate ca produse de pavare sau drenare.

Molozul generat si colectat poate fi valorificat prin concasare rezultand deseuri tratate:

Minerale ( de exemplu nisip, pietris, umplutura, griblura) valorificabile in constructii civile , de drumuri di rambleere.

Pamanturile necontaminate care rezulta din executia constructiilor pot fi folosite ca materiale de rambleere sau materiale pentru acoperire.

Deseurile reciclabile rezultate in urma sortarii sunt colectate separate si valorificate prin intermediul contractelor pe care societatea le are incheiate cu operatori econimici autorizati,

Toate produsele si subprodusele, deseurile tratate, concasate sau sortate, obtinute sunt stocate temporar pe platforma betonata in padocuri , ulterior fiind valorificate.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate ( tip arie, cod arie protejata)

Nu este cazul

5.Produsele şi subprodusele obţinute - cantităţi, destinaţie:

| Tip produs/subprodus | Denumire produs/subprodus | Cantitate | UM | Destinație |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alte produse | Mixturi asfaltice | 6000,00 | Tone/an | construcții |
| Alte produse | Beton | 2000,00 | Tone/an | construcții |
| Alte subproduse | Sorturi | 13000,00 | Metri cubi/lună | construcții |
| Alte produse | Deseuri din constructii si demolari | 2950,00 | Tone/luna | construcții |

6.Datele referitoare la centrala termica proprie -  dotare,  combustibili utilizaţi (compoziţie, cantităţi), producţie

Nu este cazul

| Tip combustibil | Combustibil | Cantitate | UM | Tipul centralei | Puterea nominală a centralei (MW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.Alte date specifice activitatii: (cod-uri CAEN care se desfasoara pe amplasament, dar nu intra pe procedura de autorizare)

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev.2 |
| --- | --- |
| 0812 | Extracția pietrișului și nisipului |
| 4211 | Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor |

- Programul de funcţionare -  ore/zi, zile/săptămână, zile / an.

8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 225 zile/an

### II. INSTALATIILE, MĂSURILE ŞI CONDIŢIILE DE PROTECŢIA MEDIULUI

1.Staţiile şi instalaţiile pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor in mediu din dotare (pe factori de mediu):

AER:

-Amplasament (corp administrativ) dotat cu  echipamente electrice pentru încălzire

-Instalația de desprăfuire este compusă dintr-o baterie filtrantă-filtru uscat de separare tip casetă  cu 400 saci din material textile, suprafața filtrantă fiind de 330 mp cu randament ridicat de reținere (100%), reducând considerabil concentrația de pulberi din gazele arse evacuate.

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire coş | Înălțime (m) | Diametru bază (m) | Diametru vârf (m) | Poluant | Echipament depoluare | Eficiență (%) | X Stereo70 | Y Stereo70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2399 | Coș dispersie gaze instalație mixturi | 4,50 | 0,60 | 0,60 | Monoxid de Carbon |  | 100,00 |  |  |
| 2399 | Coș dispersie gaze instalație mixturi | 4,50 | 0,60 | 0,60 | Oxizi de sulf |  | 100,00 |  |  |
| 2399 | Coș dispersie gaze instalație mixturi | 4,50 | 0,60 | 0,60 | Oxizi de azot |  | 100,00 |  |  |
| 2399 | Coș dispersie gaze instalație mixturi | 4,50 | 0,60 | 0,60 | TSP (Particule în suspensie totale) | Instalația de desprăfuire | 100,00 |  |  |

APA:

-apa uzată menajeră este evacuată în bazin hidroizolat vidanjabil cu V=1,5mc

-apele uzate -recirculare totală cu trecere prin decantor în trepte V = 2 x 23 mc, cu separare de hidrocarburi cu V=12mc, iar după decantare se reintroduc în circuitul tehnologic

SOL:

platforme betonate cu S=500mp

2.Alte amenajări speciale, dotări şi măsuri pentru protecţia mediului:

-deşeurile de tip menajer se colectează selectiv  în pubele închise şi se evacuează prin serviciul de salubritate

-deşeurile tehnologice-colectare selectivă pe sorturi şi valorificare periodică prin unităţi specializate

3.Concentratiile  si  debitele  masice  de  poluanţi, nivelul  de  zgomot,  de  radiaţii, admise  la evacuarea  in  mediu,  depăşiri  permise  şi  in  ce  condiţii :

APA

-pentru apele uzate evacuate în reţeaua de canalizare: conform Normativului NTPA 002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare, aprobat prin HG nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificat şi completat prin HG nr. 352/2005 şi HG nr. 210/2007

-indicatorii fizico-chimici generali ai apelor uzate menajere evacuate în bazine vidanjabile vor respecta prevederile HG nr.188/2002 cu modificările și completările din HG nr.352/2005 și ale contractului încheiay cu administratorul rețelei de canalizare/stației de epurare;

AER

-calitatea aerului înconjurător - activitatea desfăşurată pe amplasament va respecta prevederile Legii  nr. 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător pentru indicatorii de calitate a aerului specifici activităţii;

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire coș | Poluant | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2399 | Coș dispersie gaze instalație ixture asfaltice | TPS (particule în suspensie totale) | discontinuă | anuală | Ordinul MAPPM nr. 462/1993 |
| 2399 | Coș dispersie gaze instalație ixture asfaltice | Monoxidul de carbon | discontinuă | anuală | Ordinul MAPPM nr. 462/1993 |
| 2399 | Coș dispersie gaze instalație ixture asfaltice | Oxizi de sulf | discontinuă | anuală | Ordinul MAPPM nr. 462/1993 |
| 2399 | Coș dispersie gaze instalație ixture asfaltice | Oxizi de azot | discontinuă | anuală | Ordinul MAPPM nr. 462/1993 |

SOL

-conform Ord nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, , modificat prin Legea 104/2011

ZGOMOT

conf. SR 10009/2017 privind acustica urbană și conform Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă  și sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei; emisiile de zgomot provenite din activitate nu trebuie să genereze nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă

Alte condiții de funcționare decât cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decît cele normale (porniri/opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare şi evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

III. MONITORIZAREA MEDIULUI

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici şi biologici emisi, emisii de poluanţi, frecvenţa, modul de valorificare a rezultatelor:

Monitorizarea aerului

Nu se monitorizează

Monitorizarea apei

Nu se monitorizează

Monitorizarea apei subterane

Nu se monitorizează

Monitorizarea solului

Nu se monitorizează

Monitorizarea zgomotului

Nu se monitorizează

## 2.Datele ce vor fi raportate  autorităţii  teritoriale  pentru  protecţia  mediului şi periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul  de  gospodarire  a  deşeurilor  şi  a  ambalajelor

1.Deşeurile   produse  ( tipuri, compozitie, cantitati ):

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare /eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 04 09 | Deșeuri de nisip si argilă | Exploatare-aluviuni | 0,50 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 03 01 | Deșeuri municipale amestecate | Activități administrative | 0,40 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 01 | Ambalaje de hartie si carton | Activitati administrative | 0,005 | Tone/luna | Valorificare | R12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice | Activitati administrative | 0,002 | Tone/luna | Valorificare | R12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 19 12 02 | Metale feroase | Sortare | 0,1 | Tone/luna | Valorificare | R12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 19 12 09 | Minerale (de exemplu nisip, pietre) | Tratare mecanica | 1235 | Tone/luna | Valorificare | R12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 19 12 12 | Alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanica a deşeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11 ) | Tratare mecanica | 15 | Tone/luna | Valorificare | R12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 19 08 02 | Deseuri de la deznisipatoare | Tratare mecanica | 50 | Tone/luna | Valorificare | R12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 19 08 13* | Nămoluri cu conținut de substanțe periculoase provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale | Preepurare ape pluviale/ tehnologice | 0,005 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 03 04 | Nămoluri din fosele septice | Vidanjare bazin ape uzate menajere | 12 | Mc/an | Valorificare | R12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |

2.Deseurile colectate  (tipuri, compozitie, cantitati, frecventa):

Nu este cazul

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 3. Deșeuri comercializate

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 04 09 | Deșeuri de nisip si argilă | 0,5 | Tone/luna | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vedereaefectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 17 03 02 | Asfalturi, altele decat cele specificate la 17 03 01 | 200 | Tone/luna | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vedereaefectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 19 12 02 | Metale feroase | 0,1 | Tone/lun a | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vedereaefectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 17 05 04 | Pamant si pietre altele decat cele specificate la 17 05 03 | 300 | Tone/luna | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vedereaefectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 17 05 08 | Resturi de balast altele decat cele specificate la 17 05 07 | 100 | Tone/luna | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vedereaefectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 19 08 12 | Deşeuri de la deznisipatoare | 50 | Tone/luna | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vedereaefectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 19 12 09 | Minerale (de exemplu nisip, pietre) | 1235 | Tone/luna | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vedereaefectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 19 12 12 | Alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanica a deşeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11 ) | 15 | Tone/luna | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vedereaefectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectate

Nu este cazul

| Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE) | Denumire deșeu |
| --- | --- |

Deşeuri de baterii şi acumulatori colectate

Nu este cazul

| Cod deșeu de baterii și acumulatori | Denumire deșeu |
| --- | --- |

3.Deşeurile stocate  temporar  ( tipuri, compozitie, cantitati,  mod de stocare ):

Nu este cazul

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. Deșeuri tratate ( valorificate/eliminate ):

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 01 07 | Amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice altele decat cele specificate 17 01 06 | 600 | Tone/luna | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 17 03 02 | Asfalturi altele decât cele specificate la 17 03 01 | 200 | Tone/lună | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 17 08 02 | Materiale de constructii pe baza de ghips altele decat cele specificate la 17 08 01 | 400 | Tone/luna | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 17 09 04 | Amestecuri de deseuri de la constructii si demolari altele decat cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 si 17 09 03 | 900 | Tone/luna | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |

5.Modul de  transport  al   deşeurilor  şi  măsurile  pentru  protecţia  mediului:

- deşeurile menajere  sunt preluate de firmă de salubritate cu maşini speciale din dotare;

-deşeurile valorificabile - sunt transportate de către firme autorizate cu mijloacele de transport proprii;

- deşeurile de ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase sunt eliminate prin firme specializate autorizate;

6.Mod   de  eliminare ( depozitare  definitivă, incinerare ):

Prin societăți autorizate

7.  Monitorizarea   gestiunii  deşeurilor :

- se va ţine o evidenţă a deşeurilor (tipuri, cantităţi, sortarea şi valorificarea prin unităţi specializate a celor reciclabile) conform legislaţiei în vigoare

## 8. Ambalajele folosite - tipuri  şi cantitǎţi:

Nu se utilizează ambalaje pentru punerea pe piață a produselor proprii.

9. Modul de  gospodărire  a  ambalajelor  ( valorificate ) :

- conform Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, completată şi modificată prin OUG nr. 38/2016 şi OU nr. 5/2019;

## - prin operatori autorizaţi;

## - ambalajele care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase se returnează furnizorilor sau se valorifică/elimină prin operatori autorizaţi;

V. Modul  de  gospodărire  a  substanţelor  şi  preparatelor  periculoase

- Substanţele şi preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate / transportate (categorii, cantităţi ):

| Tip | Substanță chimică periculoasă/Categorie de amestec | Cantitate | UM | Fraza de pericol |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Amestecuri | Combustibil termic lichid R40 - | 12000,00 | Kg la 1000 kg asfalt | H226, H304, H315, H332, H350, H361d, H373, H410 |
| Amestecuri | Motorină EVO D - | 5600,00 | Litri/lună | H351, H226, H304, H315, H332, H411, H373 |
| Amestecuri | Lubrifiant WD40 - | 50 | Litri/luna | H336, H222, H229 |
| Amestecuri | Ciment | 120,00 | Tone/lună | H318, H315, H317, H335 |
| Amestecuri | Aditivi- R 36,R 43,R 52/53 | 1,44 | Tone/luna | H317 ,H319 ,H412, R 36,R 43,R 52/53 |

2.Modul de gospodarire: toate substanţele şi preparatele chimice utilizate se gestionează (depozitare, comercializare, utilizare) în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2003 (r1) privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

  - ambalare: în ambalajele originale, etichetate corespunzător, marcate cu semne caracteristice care avertizează că preparatul este toxic, inflamabil, nociv, periculos cu respectarea Regulamentului nr. 1272/2008/CE privind clasificarea, etichetarea, ambalarea substanţelor şi a amestecurilor; substanţele periculoase trebuie să fie ambalate astfel încât să împiedice orice pierdere de conţinut prin manipulare, transport şi depozitare

  - transport: cu mijloace de transport autorizate pentru transportul substanţelor periculoase ale unor firme autorizate conform prevederilor fişelor tehnice de securitate

  - depozitare: în ambalajele originale, în spații bine ventilate, separate pe clase de substanțe, departe de surse de căldură sau care produc scântei, departe de umezeală, lumină și materiale incompatibile;

  - folosire/comercializare: se utilizează în activitatea desfăşurată

3.Modul de gospodarire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substantele si preparatele  periculoase:

__- se vor respecta prevederile fişelor tehnice de securitate privind gestionarea ambalajelor;

__- ambalajele contaminate cu substanţe periculoase se elimină prin firme specializate şi autorizate sau se returnează furnizorilor;

__- este interzisă utilizarea ambalajelor produselor în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate; nu se elimină cu deşeurile menajere;

4.Instalatiile, amenajarile, dotarile  si masurile  pentru protectia  factorilor de mediu si pentru  interventie in caz de accident:

__- se vor lua măsuri de prevenire a scurgerilor de produse în sol şi apă; manipularea preparatelor se va face astfel încât să nu polueze solul, aerul sau sursele de apă; în cazul unor scurgeri accidentale se izolează zona afectată, apoi se absoarbe produsul într-un material inert (nisip uscat, rumeguş) şi se depozitează în containere închise etanş, etichetate corespunzător, zona contaminată fiind apoi stropită cu multă apă;

    - Monitorizarea  gospodǎririi  substanţelor  şi preparatelor  periculoase:

__- se va ţine evidenţa strictă - cantităţi, caracteristici, mijloace de asigurare - a substanţelor şi preparatelor periculoase, inclusiv a recipienţilor şi ambalajelor, conform OUG 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților - nu este cazul;

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

__- datele solicitate ȋn prezenta autorizaţie şi/sau datele solicitate de reprezentanţii A.P.M. Cluj;

__- poluări accidentale, elemente care ar putea afecta negativ starea mediului în zonă – imediat la Dispecerat APM Cluj program permanent tel 0766868594;

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statistica deşeurilor: Chestionar 4: PRODDES - completat de producătorii de deşeuri. | anual | 1 februarie - 15 iunie | Chestionar 4: PRODDES – completat de producătorii de deşeuri. |

__- raportarea anuală la APM Cluj a programului de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie,conform art. 44 și Anexei  nr. 8 din OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, până la data de  31 mai anul următor raportării.

__-raportare anuală la APM Cluj a evidenței gestiunii deșeurilor conform art. 48 (1) din OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, până la data de 15 martie a anului în curs pentru anul precedent, electronic, în sistemul pus la dispoziție de ANPM

Prezenta autorizație de mediu conține (29) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR  EXECUTIV,

Adina SOCACIU

ȘEF SERVICIU AAA,                                                           ȘEF SERVICIU CFM

Ing. Anca CÎMPEAN                                                            dr.biol.Paul BELDEAN

Întocmit,

ing. Dumitru ULIEȘAN

24.04.2023