AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr.  din 00.00.2024

Titularul activității: S.C. ICPIAF S.A.

Adresa: Str. Fabricii de Chibrituri, Nr. 13-21, Cluj-Napoca , Judetul Cluj

Punct de lucru: S.C ICPIAF S.A.

Locația activității: Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 16, Cluj-Napoca , Judetul Cluj

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

....

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev. 2 | Poziţie Anexa 1 din OM 1798/2007 | Cod CAEN Rev.1 | Denumire activitate CAEN Rev.1 | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2511 | Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice | 172 | 2811 | Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice | 2.C |  |
| 2521 | Productia de radiatoare si cazane pentru încalzire centrala | 175 | 2822 | Productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala | 1.A.1.c |  |
| 2529 | Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice | 174 | 2821 | Productia de rezervoare | 1.A.1.c |  |
| 2530 | Productia generatoarelor de aburi (cu exceptia cazanelor pentru încalzire centrala) | 176 | 2830 | Productia generatoarelor de aburi (cu exceptia cazanelor pentru incalzire centrala) |  |  |
| 2561 | Tratarea si acoperirea metalelor | 178 | 2851 | Tratarea si acoperirea metalelor |  |  |
| 2562 | Operatiuni de mecanica generala | 179 | 2852 | Operatiuni de mecanica generala |  |  |
| 2591 | Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel | 183 | 2871 | Fabricarea de recipienti |  |  |
| 2822 | Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat | 193 | 2922 | Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat |  |  |
| 2899 | Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a. | 206 | 2956 | Fabricarea altor masini si utilaje specifice |  |  |

Nu este cazul

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |

Emisă de: APM Cluj

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului:Cluj

Prezenta autorizație este valabilă pe toată durata în care beneficiarii autorizației de mediu obțin viza anuală.

Data emiterii: 00.00.2024

Temeiul legal

Ca urmare a cererii de autorizare adresate de S.C. ICPIAF S.A., cu punctul de lucru din Str.Fabricii de Chibrituri, Nr. 13-21, Cluj-Napoca , Judetul Cluj,prin Bocan Camelia-proiectant înregistrată la APM Cluj cu nr.25648/07.12.2023, completată prin documentaţia nr.7473/25.03.2024,  în urma analizării documentelor transmise şi a verificării, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului,Apelor şi Pădurilor,a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, Ord.1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu,cu modificările şi completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru S.C. ICPIAF S.A., cu punctul de lucru din Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 16, Cluj-Napoca , Judetul Cluj,

Documentația conține:

-Fişă de prezentare şi declaraţie, întocmită Bocan Camelia-Proiectant

-Contract de închiriere nr.200281/28.03.2017 încheiat între SC.Fimaro SA şi SC.ICPIAF SA;

- Act Aditional nr.84/01.02.2019 la contractul de închiriere nr.200281/28.03.2017 încheiat între SC.Fimaro SA şi SC.ICPIAF SA;

-Contract de furnizare a energiei electrice nr.19688925/23.05.2023, încheiat cu SC.Electrica Furnizare SA;

-Contract furnizare gaze naturale  nr.1000094122/2021.6/000006/0 încheiat cu E-ON Energie Romania SA

-Contract prestări servicii de salubritate nr.CJL101CJNAE-001865/16.01.2023 încheiat cu SC.Supercom SA;

-Contract servicii de colectare, transport, procesare și/sau eliminare finală a deșeurilor industriale nr.2033/20.07.2017, încheiat cu SC.Jifa SRL, cu anexa 1 și anexa 2;

-Contract nr.8/15.01.2018 privind preluarea de deşeuri reciclabile, încheiat cu SC.Remat Cluj SA;

-Anunţ mediatizare solicitare emitere autorizaţie de mediu;

-Plan de situație, plan de încadrare în zonă

-OP nr.2023112810354796/28.11.2023 în cuantum de 500,00 lei reprezentând tarif emitere autorizație de mediu;

-Fişe tehnice de securitate

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

-Certificat de Înregistrare  J12/33/1991, CUI 201691 emisă de către ORC Cluj

-Certificat constatator nr.1301546/23.11.2023 emis de către ORC Cluj

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi

Ord. M.M.D.D. nr. 1798/2007, cu modificările şi completările ulterioare, titularul de activitate fiind direct răspunzător în caz de prejudiciere a ambientului, a stării de sănătate şi confort a populaţiei datorate activităţii obiectivului

I. luarea tuturor măsurilor:

- de prevenire eficientă a poluării şi evitarea oricărui risc de poluare;

- care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată;

- de evitare a producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru

neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului

- de utilizare eficientă a energiei;

- pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora, în cazul încetării definitive a activităţii;

- de menţinere în stare de funcţionare a mijloacelor existente de prevenire şi stingere a incendiilor;

- de  respectare a ordinii, curăţeniei şi liniştii publice în perimetrul obiectivului;

- de întreţinere în stare perfectă a platformei betonate din incinta obiectivului;

- de asigurare a unui stoc minim de materiale şi mijloace pentru intervenţie în caz de accidente;

II. pentru desfăşurarea activităţii autorizate:

- întreţinerea în stare optimă de funcţionare a echipamentelor de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor, a  instalaţiilor şi dotărilor de protecţie a mediului;

- respectarea regulamentelor de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor din dotare

- în cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor,  se vor lua următoarele măsuri:

• de sistare a funcţionării instalaţiei la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

  - de înregistrare a tuturor acestor incidente şi de păstrare a înregistrărilor privind: defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data repunerii în funcţiune a instalaţiei/echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;

  - reluarea activităţii în instalaţia la care s-a produs defecţiunea numai după remedierea acesteia;

- întreţinerea şi exploatarea corespunzătoare a sistemului de canalizare şi a echipamentelor şi instalaţiilor de preepurare a apelor uzate generate pe amplasament pentru a preveni contaminarea solului şi implicit a apei subterane;

- interzicerea evacuării oricărei substanţe sau materii care polueazǎ mediul în apele de suprafaţǎ sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia;

- aprovizionarea cu materii prime şi materiale auxiliare se va face astfel încît să nu se creeze stocuri care prin depreciere să ducă la formarea de deşeuri; toate materiile prime şi materialele auxiliare vor fi recepţionate, manipulate şi depozitate conform normelor specifice fiecărui material, fişelor tehnice de securitate, unde este cazul, în condiţii de siguranţă pentru personal şi mediu;

-colectarea separată şi controlată a deşeurilor pe categorii, valorificarea celor reciclabile şi eliminarea celor nerecuperabile prin firme specializate şi autorizate, conf. OUG nr. 92/2021  privind regimul deșeurilor, cu modificarile si completarile ulterioare

- persoanele juridice ce exercită o activitate comercială sau industrială, pentru care  autoritatea competentă pentru proteția mediului a emis o autorizație de mediu/autorizație integrată de mediu, având în vedere rezultatele unui audit de deșeuri, este obligată să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respecta un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a periculozității deșeurilor

-Producatorii de deseuri nepericuloase, unitatile si intreprinderile prevazute la art. 34, producatorii de deseuri periculoase si unitatile si intreprinderile care colecteaza sau transporta deseuri periculoase, nepericuloase cu titlu profesional ori actioneaza in calitate de comercianti si de brokeri de deseuri periculoase si nepericuloase tin o evidenta cronologica lunara, o publica in format tabelar si o pun la dispozitia agentiei judetene pentru protectia mediului electronic in sistemul pus la dispozitie de ANPM, pana la 15 martie anul urmator raportarii, precum si la cerere autoritatilor competente de control" conform OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,  Art. 48. - (1)

- stocarea temporară a deşeurilor pe amplasament este permisă doar pentru maxim 1 an (pentru deşeurile care urmează a fi eliminate) şi maxim 3 ani (pentru deşeurile care urmează a fi tratate sau valorificate);

- menţinerea în stare de curăţenie a spaţiului din incintă, fără depozitări necontrolate de deşeuri;

- interzicerea depozitării definitive şi/sau a incinerării oricărui tip de deşeu în incinta obiectivului;

- luarea tuturor măsurilor necesare pentru protecţia mediului înconjurător, a sănătăţii populaţiei şi pentru asigurarea securităţii la locul de muncă prin aplicarea prevederilor fişelor

tehnice de securitate ale substanţelor sau preparatelor periculoase utilizate pe amplasament;

- se interzice depozitarea, evacuarea pe sol sau în cursuri de apă a oricăror materii sau reziduuri poluatoare ce pot afecta direct sau indirect calitatea acestora;

- manipularea substanţelor/preparatelor periculoase se va face astfel încât să nu se polueze ecosistemul terestru şi mediul acvatic, respectându-se prevederile fişelor tehnice de securitate; se va asigura îndepărtarea poluanţilor şi refacerea terenului afectat în caz de accident;

# - uleiurile uzate sunt colectate separat în recipiente inchise etanș, rezistente la șoc mecanic și termic (cu excepția cazului în care colectarea separată nu este posibilă din punct de vedere tehnic);

# -uleiurile uzate prezentând caracteristici diferite nu se amestecă, iar uleiurile uzate nu se amestecă cu alte tipuri de deșeuri sau substanțe

# -uleiurile uzate sunt stocate în recipiente adecvate în spații corespunzător amenajate, împrejmuite și securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate

# - obligaţia predării a întregii cantități numai operatorilor economici autorizaţi ,colectare, valorificare şi/sau de eliminare a uleiurilor uzate

- alimentarea utilajelor/instalaţiilor cu carburanţi, schimburile/completările de ulei şi/sau alte operaţiuni care ar putea produce poluarea mediului doar în zone special amenajate în acest sens

- deţinerea unui stoc minim de materiale absorbante şi de neutralizare a eventualelor scurgeri de substanţe/preparate chimice periculoase sau deşeuri periculoase;

- asigurarea cǎ toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate în aşa manierǎ încît emisiile sǎ nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativǎ a zonelor de agrement, recreaţionale sau de locuit din vecinătatea amplasamentului;

- încadrarea nivelului de zgomot în limitele  prevăzute de SR 10009/2017

-  respectarea ordinii, curăţeniei şi liniştii publice în perimetrul obiectivului;

- întreţinerea în stare corespunzătoare a suprafețelor betonate din incinta obiectivului;

- în cazul producerii unui prejudiciu, titularul activității suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului „poluatorul plătește”;

- obţinerea/actualizarea tuturor autorizaţiilor/avizelor necesare funcţionării obiectivului;

- se vor respecta condiţiile prevăzute de Ordonanţa nr. 21/2002, modificată şi completată cu Legea nr. 515/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale;

- reînnoirea tuturor autorizaţiilor şi avizelor care îşi pierd valabilitatea, emise de alte autorităţi, luate în considerare la emiterea prezentei autorizaţii;

- autorizaţia de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin. (3) al O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu toate modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;

- Ord. nr. 1150/2020 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 856/2002 privind introducerea evidenţei gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu toate modificările şi completările ulterioare;

-codificarea deşeurilor se va face conform Deciziei Comisiei Europene 2014/955/ UE din 18 decembrie 2014, de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu toate modificǎrile şi completǎrile ulterioare;

- Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri din ambalaje;

- OUG nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, modificată și completată prin Legea nr. 31/2019;

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificat şi completat prin HG nr. 352/2005 şi HG nr. 210/2007;

- Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;

- OMS 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările și completările ulterioare;

- OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 105/2006, cu toate modificǎrile şi completǎrile ulterioare;

- Ordinul nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului “Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru Mediu” şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a

acestuia, modificat şi completat de Ordinul nr. 520/2019;

- Ord. nr. 578/2006 al MMGA pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu toate modificǎrile şi completǎrile ulterioare;

- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 15/2009 modificată şi aprobată prin Legea 249/2013 şi care transpune prevederile

Directivei Parlamentului European şi a Consiliului 2004/35/CE din 21 aprilie 2004 privind

răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea şi repararea daunelor aduse mediului, modificată şi aprobată prin  Legea 249/2013;

- Ordonanţa nr. 21/2002, modificată şi completată cu Legea nr. 515/2002, privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale;

- HG nr. 210/2007, Ord nr. 27/2007, OUG nr. 12/2007 aprobată prin Legea nr. 161/2007, pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun aquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Titularul autorizaţiei are următoarele obligaţii:

- să respecte  prevederile legale din domeniul protecţiei mediului;

- să notifice Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru

aer, sol sau subsol;

- să asiste şi să pună la dispoziţia reprezentanţilor Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj toate datele necesare pentru desfăşurarea controlului conformării activităţii cu prevederile prezentei autorizaţii, pentru prelevarea de probe şi/sau culegerea oricăror informaţii privind respectarea prevederilor autorizaţiei;

- să informeze Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj în cazul producerii unor avarii sau accidente tehnice care determină neconformarea cu prevederile autorizaţiei, să oprească activitatea şi să ia măsurile necesare pentru restabilirea condiţiilor normale de funcţionare, atunci când astfel de avarii sau accidente au efecte dăunătoare asupra sănătăţii omului şi asupra mediului; în cazul în care există premize ca incidentul să genereze efecte asupra mediului în exteriorul amplasamentului, trebuie anunţat şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă;

- să notifice Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii autorizatiei de mediu, înainte de realizarea modificării; titularului autorizaţiei, îi revine obligaţia de a nu desfăşura activităţi sau de a nu realiza proiecte, planuri ori programe care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării, până la adoptarea unei decizii a autorităţii de mediu competente;

- să solicite revizuirea autorizaţiei de mediu la modificări în structura şi/sau profilul de activitate;

- să solicite şi să obţină acordul de mediu pentru orice proiect de investiţii noi, ori de modificare a celor existente, aferente activităţilor cu impact asupra mediului;

- să notifice Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii în vederea stabilirii obligaţiilor de mediu, conform art. 10 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, adoptată prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- titularul de activitate are obligaţia de a se conforma oricăror modificări survenite în legislaţia de mediu, pe perioada de valabilitate a autorizaţiei;

- să solicite în fiecare an şi să obţină viza anuală a autorizaţiei de mediu, conform Legii nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului şi conform anexei la Ordin nr. 1150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, art. 5 alin. (4) cu „maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine”;

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală  conform Legii nr. 219/15.11.2019 și a Ordinului  1150/27.05.2020, pentru modificarea și completarea OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului.

# I. Activitatea autorizată

fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice; operațiuni de mecanică generală;fabricarea altor articole din metal,   Cluj-Napoca, str.Tudor Vladimirescu  nr.16

## Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

## Suprafata terenului este de aproximativ 2500 mp, compusa din:

- platforma carosabila

- locuri de parcare;

- spatii verzi;

- suprafata utila construita de 5984 mp, compusa din:

- zona de productie: atelier debitare, atelier prelucrari mecanice, atelier montaj, atelier sablare, atelier vopsire, atelier mecano energetic;

- spatiu depozitare materie prima/auxiliara;

- hol acces si casa scarii;

- vestiar personal+toaleta;

- spatiu tehnic;

- birouri;

- statie reglare gaz: 286 mp;

- cabina poarta: 320 mp;

- post trafo: 152 mp;

- statie pompe 19 mp.

Utilaje/instalaţii:

Atelier debitare:

| Nr. Crt. | Denumire utilaj | Numar bucati |
| --- | --- | --- |
| 1 | Masina de debitare cu disc abraziv | 1 |
| 2 | Masina de debitat cu banda MDB 170 | 1 |
| 3 | Masina de debitat cu banda KASTO GU 4 Ø 100 | 1 |
| 4 | Presa hidraulica de indoit De tip S211 | 1 |
| 5 | Presa de indoit cu comanda numerica tip Power Bend Falcon 4100x400 4 axe | 1 |
| 6 | Masina de indoit si bordurat | 1 |
| 7 | Masina de indoit profile | 1 |
| 8 | Masina hidraulica de indreptat | 1 |
| 9 | Masina de debitat cu oxigen si plasma Legas | 1 |
| 10 | Instalatie de sablat | 1 |
| 11 | Fierastrau | 1 |
| 12 | Transpaleta 2500kg | 1 |
| 13 | Instalatia de sablare continua RRB 11/4,RF 50/6 P/s | 1 |
| 14 | Compresor cu vas de expansiune de 2000 litrii | 1 |

- Prelucrari mecanice

| Nr. Crt. | Denumire utilaj | Caracteristici Informatii despre capacitate/putere/consum | Numar bucati |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Masina de frezat cu comanda numerica | Ømax=500 x800 mm - 2 centre de prelucrare orizontale: x, y, z, cu masa pivotanta: 1100 x 1100 mm, Gmax= 2 t | 1 |
| 2 | Masini de frezat | -L = 1250 mm, h = 3500 mm - L = 1000 mm, h = 5440 mm | 1 |
| 3 | Masina de frezat si alezat cu afisaj | Af D85 AfD100 AfD125 | 2 |
| 4 | Masina de frezat | universal tip FUW 250/IV | 2 |
| 5 | Masina de frezat | Tip FNK 25, masa 2090*1250 | 1 |
| 6 | Masina de frezat longitudinal cu portal | FP16, L=4000 | 1 |
| 7 | Masina de frezat FD 400 | Ø 400 | 1 |
| 8 | Masina de frezat FUS 22 | Ø 22 | 1 |
| 9 | Masina de frezat danturat | FD-250 | 2 |
| 10 | Freza portabila | tip FP16, masa 1250*3500 | 1 |
| 11 | Freza universala cu CNC imp. Italia | L=1000, l=500 | 1 |
| 12 | Masina de mortezat | Ømax= 80 mm, L = 1000 mm, h = 1000 mm | 1 |
| 13 | Masina de mortezat | Tip M320, L=100 | 1 |
| 14 | Masini de ascutit | De tip Universal | 2 |
| 15 | Masina de gaurit in coordonate | Ø 40 | 2 |
| 16 | Masina de gaurit radial | Tip 616M, Ø 40 | 2 |
| 17 | Masina de rectificat interior | Tip SM32, Dmin=10, Dmax=80 | 1 |
| 18 | Masina de rectificat plan cu ax | L=4000 | 1 |
| 19 | Masina de rectificat rotund | Tip 3-151, L=700, D=200 | 1 |
| 20 | Centru de prelucrare | Tip CPH-2, L=4000 | 1 |
| 21 | Strung normal | Tip SNA 710*3000 S 1694, Ø 700 | 1 |
| 22 | Strung frontal | Tip SF 400 NCC, D=400 | 1 |
| 23 | Strung normal SNA 630*4000 | Ø 630, L=4000 | 1 |
| 24 | Strung normal SNA 1000*5000 | Ø 1000, L=5000 | 1 |
| 25 | Strung Carusel SC 17 |  | 1 |
| 26 | Masina de frezat | FU 38 | 1 |
| 27 | Masina de frezat | FU | 1 |
| 28 | Masina de gaurit in coordonate | GC 1000 | 1 |
| 29 | Masina de gaurit Csepel | RFH 75/1500 | 1 |
| 30 | Masina de gaurit Csepel | RFH 75/2000 | 1 |
| 31 | Masina de frezat germana |  | 1 |
| 32 | Compresor | 100-300 litrii | 4 |

- Atelier montaj

| Nr. crt. | Denumire utilaj | Caracteristici | Numar bucati |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Presa cu excentric | De diferite capacitati | 3 |
| 2 | Aparate de sudura | De tip MIG MAG PULSKH 400 | 1 |
| 3 | Aparat de sudura | De tip MIG MAG TH-MIG 400 | 1 |
| 4 | Sursa de sudura | De tip MIG MAG S 6645 | 2 |
| 5 | Sursa de sudura | De tip MIG MAG S 6646 | 1 |
| 6 | Sursa de sudura | De tip MIG MAG S 7526 | 1 |
| 7 | Masina de taiat cu plasma si aparat de taiere cu plasma | De tip Varplaz | 1 |
| 8 | Masina de echilibrat dinamic | - | 1 |
| 9 | Electrocompresor | V=500 L, p=11 barr | 2 |
| 10 | Masa trasaj |  | 1 |
| 11 | Presa PYE | PYE 63 | 1 |
| 12 | Traversa MFB |  | 1 |

- Atelier vopsitorie

Vopsirea se realizeaza in incinta unei cabine de vopsire, prevazuta cu sistem de ventilatie si un cos de evacuare, dotat cu filtre.

| Nr. Crt. | Denumire utilaj | Caracteristici | Numar bucati |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cabina de vopsire | TIP BZB- 8200 | 1 |
| 2. | Pistol de vopsire, cu rezervor | Functionare pe baza de aer comprimat | 3 |

- ISCIR

Utilaje si instalatii care intra sub incidenta ISCIR

| Nr. Crt. | Denumire utilaj | Caracteristici | Numar bucati |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pod rulant electric | 3,2 tf | 2 |
| 2 | Pod rulant electric | 5 tf | 3 |
| 3 | Pod rulant monogrinda | 3 tf | 1 |
| 4 | Pod rulant cu comanda de la sol | 15 tf | 1 |
| 4 | Grinda rulanta cu electropalan | 8tf | 1 |
| 5 | Macara pivotanta | 1 tf | 3 |
| 6 | Mototivuitor |  | 1 |

Se utilizeaza echipamente de protectie a personalului, conform legislatiei de protectie a muncii, precum si echipamente P.S.I. adecvate:

- ochelari de protectie;

- manusi;

- masca;

- casti antifonice.

-stingătoare de incendiu-15 buc, dintre care unul de mare capacitate(150 litri la vopsitorie).

Mijloace de transport închiriate:Ford, Dacia Logan Break

## 2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

| Tip | Denumire | Încadrare | Cantitate | UM | Destinație / Utilizare | Mod de depozitare | Periculozitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alte materii | Profile (otel lat, otel U) ;OL 37 | Materie prima | 65 | Tone/an | Atelier montaj | Depozit | nepericulos |
| Alte materii | Profile mijlocii si usoare ;OL 37 | Materie prima | 24.9 | Tone/an | Atelier prelucrare si montaj | Depozit | nepericulos |
| Alte materii | Profile calibrate (otel rotund, cornier); OL 37 | Materie prima | 1.3 | Tone/an | Atelier prelucrare si montaj | Depozit | nepericulos |
| Alte materii | Profile inox | Materie prima | 4.5 | Tone/an | Atelier prelucrare si montaj | Depozit | nepericulos |
| Alte materii | Table din otel laminate la cald | Materie prima | 448 | Tone/an | Atelier montaj | Depozit | nepericulos |
| Alte materii | Table si banda din otel carbon | Materie prima | 8.4 | Tone/an | Atelier montaj | Depozit | nepericulos |
| Alte materii | Table si benzi din otel inox | Materie prima | 31.5 | Tone/an | Atelier montaj | Depozit | nepericulos |
| Alte materii | Tevi din otel carbon fara sudura | Materie prima | 1.92 | Tone/an metrii/an | Atelier montaj | Depozit | nepericulos |
| Alte materii | Tevi inox, diferite tipodimensiuni | Materie prima | 700 | metrii/an | Atelier montaj | Depozit | nepericulos |
| Alte materii | Laminate din cupru, bronz si aluminiu | Materie prima | 0.2 | Tone/an | Atelier montaj | Depozit | nepericulos |
| Alte materii | Laminate din aluminiu si aliaj | Materie prima | 0.06 | Tone/an | Atelier montaj | Depozit | nepericulos |
| Alte materii | Sarma din otel | Materie prima | 0.3 | Tone/an | Atelier montaj | Magazie | nepericulos |
| Alte materii | Sarma de sudura si vergea inox | Materie prima | 0.1 | Tone/an | Atelier montaj | Magazie | nepericulos |
| Alte materii | Electrozi de sudura | Materie prima | 0.48 | Tone/an | Operatii de sudura | Magazie | nepericulos |
| Alte materii | Materiale neferoase turnate | Materie prima | 0.075 | Tone/an | Atelier montaj | Depozit | nepericulos |
| Alte materii | Materiale abrazive | Materie prima | 1.98 | Tone/an | Polizare | Magazie | nepericulos |
| Alte materii | Alice de sablare | Materie prima | 0.9 | Tone/an | Sablare | Atelier | nepericulos |
| Alte materii | Cabluri electrice | Materie auxiliara | 30 | Ml/an | Mecano-Energetic | Atelier | nepericulos |
| Alte materii | Conductori | Materie auxiliara | 240 | Ml/an | Mecano-Energetic | Atelier | nepericulos |
| Alte materii | Elemente de asamblare si fixare | Materie auxiliara | 39.6 | Tone/an | Montaj | Magazie | nepericulos |
| Alte materii | Cauciuc vulcanizat(garnituri, inele, placi de cauciuc) | Materie auxiliara | 0.015 | Tone/an | Montaj | Magazie | nepericulos |
| Alte materii | Elemente de legatura si transport | Materie auxiliara | 68.25 | Ml/an | Montaj | Magazie | nepericulos |
| Alte materii | Materiale pentru lipit – adezivi | Materie auxiliara | 30 | Buc/an | Montaj | Magazie | periculos |
| Alte materii | Materiale din teflon | Materie auxiliara | 0.01 | Tone/an | Montaj | Magazie | nepericulos |
| Alte materii | Alcool sanitar | Materie auxiliara | 0.03 | Tone/an | Montaj | Magazie | nepericulos |
| Alte materii | Carton placa | Materie auxiliara | 0.459 | Tone/an | Montaj | Magazie | nepericulos |
| Alte materii | Folie polietilena | Materie auxiliara | 0.199 | Tone/an | Montaj | Magazie | nepericulos |
| Alte materii | Folie strech | Materie auxiliara | 48.9 | Buc/an | Montaj | Magazie | nepericulos |
| Alte materii | Vaselina | Materie auxiliara | 5 | Kg/an | Atelier prel mecanice | Magazie | periculos |
| Alte materii | Ulei solubil emulsionabil | Materie auxiliara | 60 | l/an | Atelier prel mecanice | Magazie | periculos |
| Alte materii | Ulei de filetat | Materie auxiliara | 15 | l/an | Atelier prel mecanice, Montaj | Magazie | periculos |
| Alte materii | Uleiuri de diferite tipuri(motor) | Materie auxiliara | 24 | l/an | Mecano-Energetic |  | periculos |
| Alte materii | Oxigen | Materie auxiliara | 150 | m3/an | Atelier debitare | Depozit | periculos |
| Alte materii | Corgon | Materie auxiliara | 18 | m3/an | Atelier Montaj | Depozit | periculos |
| Alte materii | Argon | Materie auxiliara | 150 | m3/an | Atelier Montaj | Depozit | periculos |
| Alte materii | Cronigon | Materie auxiliara | 21 | m3/an | Atelier Montaj | Depozit | periculos |
| Alte materii | Grund de diferite tipuri | Materie auxiliara | 270 | Kg/an | Vopsitorie | Depozit vopsea | periculos |
| Alte materii | Email de diferite tipuri | Materie auxiliara | 320 | Kg/an | Vopsitorie | Depozit vopsea | periculos |
| Alte materii | Intaritoare | Materie auxiliara | 54 | Kg/an | Vopsitorie | Depozit vopsea | periculos |
| Alte materii | Diluant | Materie auxiliara | 170 | Kg/an | Vopsitorie | Depozit vopsea | periculos |

## 3. Utilități - apă, canalizare, energie

| Tip utilitate | Descriere | Cantitate | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| Apa | alimentarea cu apă-reţeaua de alimentare apă potabilă administrată de SC.Compania de Apă Someş SA | 275,00 | Mii Metri cubi/lună |
| Canalizare | evacuare ape uzate menajere-în reţeaua de canalizare municipală | 2527,00 | Mii Metri cubi/an |
| Canalizare | -evacuare ape pluviale-evacuare în reţeaua de canalizare municipală | 163,54 | Litri/s |
| Energie | alimentarea cu energie electrică-prin racord la sistemul de alimentare | 19500,00 | KiloWatt ora/an |
| Energie | Alimentarea cu gaze naturale-racord la rețeaua de alimentare cu gaze naturale | 6.000,00 | Metri cubi/an |
| Altele | -încălzirea spaţiilor administrative şi producerea apei calde se realizează cu ajutorul a 3 microcentrale de tip TA 1-10 , pe gaz metan | 69,00 | Metri cubi/Ora |
|  | -încălzirea spaţiilor de producţie se realizează prin tuburi radiante tip Omega 48(3buc) şi arzătoare ceramice tip GA36(42buc) | 312,20 | Metri cubi/Ora |

## 4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

- Atelier de debitare

In acest spatiu se face debitarea tablei de diferite dimensiuni prin urmatoarele procedee:

- debitare masina de debitare Legas, alaturi fiind  1 bucata rezervor de oxigen lichid de 600 mc si 1 bucata baterie 12 tuburi de 126 mc in regim de inchiriere, proprietar Linde Gaz.

- debitare cu ajutorul masinilor de debitare (cu disc abraziv, cu banda MDB 170, cu banda KASTO  GU 4 Ø 100)

- Sectorul de ajustare

Aici se ajusteaza piesele debitate, se trimit la sablare, dupa care urmeaza protectia lor prin grunduire

- Sectorul de sablare

In cadrul acestui sector se executa operatiile de pregatire a suprafetelor metalice in vederea vopsirii. Materiile prime sunt repere debitate (care urmeaza a fi asamblate) si subansamble  rezultate in urma asamblarii si sudarii, operatii care se realizeaza in atelierul montaj.

Instalatia de sablare continua cu transportor pe role si sistem de filtrare extern

TIP : RRB 11/4,RF 50/6 P/s

DATE TEHNICE:

Tipul masinii: ROESLER RRB 11/4

Lungimea:   8000 mm;

Latimea:      2562 mm;

Inaltimea:    4775 mm

Greutatea: aprox. 6000kg

Nivelul de zgomot, in timpul functionarii: 79-81 Db

- Sector de taiere si indoire

Acesta este situat dincolo de calea de acces si are in componenta sa ghilotine, masini de indoit table si profile si bordurat (abkant-uri), presa hidraulica de indoit de tip S211, presa de indoit cu comanda numerica tip Ermaxan Power Bend Falcon 4100x400 4 axe.

Pentru ridicarea sarcinilor atelierul de DEBITARE este dotat cu un pod rulant de 3,2 tf. si unul de 8tf.

- Atelier montaj 1

In cadrul acestui atelier se executa operatii de :

- polizari, ajustari, montaj;

- executarea de gauriri manuale si mecanice;

- sudura electrica – arc electric si in mediu protector, operatii executate in boxe individuale pentru repere compuse prin constructie sudata sau sporadic la locul de montaj;

- debavurari si tesiri;

- verificare a calitatii pieselor.

- Sectorul de vopsire

In cadrul atelierului de vopsire se desfasoara atat vopsirea propriu – zisa a pieselor cat si unele activitati conexe, grunduirea suprafetelor metalice. Grunduirea se realizeaza folosind grunduri pe baza de rasini epoxidice, alchidice, grunduri, lacuri, intaritori si diluant (achizitionate din import de la producatorul Dr.Demuth). Vopsirea pieselor se realizeaza in interiorul cabinei de vopsire, prevazuta cu sistem de captare si evacuare a noxelor rezultate prin filtru textil.

Cabina de vopsire tip BZB- 8200= 1 buc

Aceasta este o cabina de vopsire prin pulverizare. Intregul echipament realizeaza mai multe functii, si anume : ventilare, purificare aer, uscare, eliminarea gazelor reziduale.

Parametrii tehnici sunt prezentati in manualul cu instructiuni de utilizare ( eficienta filtrarii aerului : 95%; zgomot : <80 db )

Atelierul de montaj 1 este dotat cu 2 poduri rulante de 5 tf.si 15 tf si o macara pivotanta de 1 tf.

- Atelierul de prelucrari mecanice

In cadrul atelierului de prelucrari sunt prelucrate piese de diferite configuratii si repere pentru diferite tipuri de utilaje:

-prelucrarea pieselor de complexitate mare se executa pe utilajele grele( portale, borkwerk-uri, masini de comanda numerica CPH, raboteze, strunguri mari);

-danturarea pe roti dintate de diferite module pe masini de danturat;

-executarea canalelor de pana pe masini de mortezat canale;

-prelucrarea pieselor de lungimi mari pe raboteze;

-prelucarea pieselor de lungimi mari pe masini de frezat longitudinal mixte ( vertical si orizontal);

-frezari de piese de marimi medii si mari pe masini de frezat si alezat –Borwerk;

-  pod rulant de 5 tf.

-masini de frezat universale;

-masini de gaurit;

-strunguri;

-masini de rectificat (interior, exterior, plan);

-masini de ascutit scule

- strung Carusel

-  pod rulant de 3 tf.

- BW vertical (2buc) si orizontal;

- masina de alezat si frezat;

- masini de gaurit si filetat.

- Atelierul mecano energetic

In cadrul acestui atelier se executa operatii de intretinere si reparatii ale utilajelor si instalatiilor din sectoarele de productie si anexele acestora.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

| Tip arie | Cod | Arie protejată |
| --- | --- | --- |

Nu este cazul

## 5. Produsele și subprodusele obținute

| Tip produs/subprodus | Denumire produs/subprodus | Cantitate | UM | Destinație |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alte produse | Utilaje diverse pentru stocarea, condiționarea, prelucrarea, ambalarea produselor lactate | 10,00 | Bucăți/an | comercializare |
| Alte produse | Schimbătoare de căldură, puncte termice și părți ale acestora | 10,00 | Bucăți/an | comercializare |
| Alte produse | Instalații pentru uscarea, condiționarea substanțelor sub forma de granule-pulberi, pentru diverse industrii | 5,00 | Bucăți/an | comercializare |
| Alte produse | Părți pentru schimbătoare | 18,00 | Tone/an | comercializare |

## 6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

| Tip combustibil | Combustibil | Cantitate | UM | Tipul centralei | Puterea nominală a centralei (MW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alti combustibili | gaz metan | 15,00 | Metri cubi/Ora | TA1-10;3 buc. | 0,10 |
| Alti combustibili | gaz metan | 3,00 | Metri cubi/Ora | tub radiant OMEGA 48-3 buc | 0,048 |

-arzătoare ceramice GA36-42 buc, P=36kw, nu poseda sistem de evacuare noxe(ardere completă)

## 7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev.2 |
| --- | --- |
| 8559 | Alte forme de învățământ n.c.a |
| 7219 | Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie |
| 7112 | Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea |
| 7111 | Activități de arhitectură |
| 7022 | Activități de consultanță pentru afaceri și management |
| 6820 | Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate |
| 4941 | Transporturi rutiere de mărfuri |
| 4690 | Comerț cu ridicata nespecializat |
| 4669 | Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente |
| 4662 | Comerț cu ridicata al mașinilor unelte |
| 4619 | Intermedieri în comerțul cu produse diverse |
| 4321 | Lucrări de instalații electrice |
| 4614 | Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioave |
| 4511 | Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare(sub 3,5tone) |
| 4329 | Alte lucrări de instalații pentru construcții |
| 3320 | Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale |

## 8. Programul de funcționare

8 ore/zi; 5 zile/saptamana; 225 zile/an

# II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

## 1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire coş | Înălțime (m) | Diametru bază (m) | Diametru vârf (m) | Poluant | Echipament depoluare | Eficiență (%) | X Stereo70 | Y Stereo70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2511 | microcentrala TA-100-3 buc | 2,00 | 0,35 | 0,27 | TSP (Particule in suspensie totale) | cos |  |  |  |
| 2511 | microcentrala TA-100-3 buc | 2,00 | 0,35 | 0,27 | Monoxid de Carbon | cos |  |  |  |
| 2511 | microcentrala TA-100-3 buc | 2,00 | 0,35 | 0,27 | Oxizi de sulf | cos |  |  |  |
| 2511 | microcentrala TA-100-3 buc | 2,00 | 0,35 | 0,27 | Oxizi de azot | cos |  |  |  |
| 2511 | tub radiant OMEGA48-3buc | 2,00 | 0,11 | 0,11 | TSP (Particule in suspensie totale) | cos |  |  |  |
| 2511 | tub radiant OMEGA48-3buc | 2,00 | 0,11 | 0,11 | Monoxid de Carbon | cos |  |  |  |
| 2511 | tub radiant OMEGA48-3buc | 2,00 | 0,11 | 0,11 | Oxizi de sulf | cos |  |  |  |
| 2511 | tub radiant OMEGA48-3buc | 2,00 | 0,11 | 0,11 | Oxizi de azot | cos |  |  |  |
| 2511 | cos vopsitorie | 4,00 | 0,40 | 0,40 | Pulberi totale | sistem de filtrare |  |  |  |
| 2511 | cos vopsitorie | 4,00 | 0,40 | 0,40 | Compusi organici volatili nemetanici | sistem de filtrare |  |  |  |
| 2511 | cos vopsitorie | 4,00 | 0,40 | 0,40 | Compusi organici volatili nemetanici | sistem de filtrare |  |  |  |
| 2511 | cos vopsitorie | 4,00 | 0,40 | 0,40 | Compusi organici volatili nemetanici | sistem de filtrare |  |  |  |
| 2511 | cos vopsitorie | 4,00 | 0,40 | 0,40 | Compusi organici volatili nemetanici | sistem de filtrare |  |  |  |
| 2511 | cos vopsitorie piese agabaritice-hala montaj | 4,00 | 0,40 | 0,40 | Pulberi totale | filtru textil,filtru de carbune activ(8 cartuse filtrante) |  |  |  |
| 2511 | cos vopsitorie piese agabaritice-hala montaj | 4,00 | 0,40 | 0,40 | Compusi organici volatili nemetanici | filtru textil,filtru de carbune activ(8 cartuse filtrante) |  |  |  |
| 2511 | cos vopsitorie piese agabaritice-hala montaj | 4,00 | 0,40 | 0,40 | Compusi organici volatili nemetanici | filtru textil,filtru de carbune activ(8 cartuse filtrante) |  |  |  |
| 2511 | cos vopsitorie piese agabaritice-hala montaj | 4,00 | 0,40 | 0,40 | Compusi organici volatili nemetanici | filtru textil,filtru de carbune activ(8 cartuse filtrante) |  |  |  |
| 2511 | cos vopsitorie piese agabaritice-hala montaj | 4,00 | 0,40 | 0,40 | Compusi organici volatili nemetanici | filtru textil,filtru de carbune activ(8 cartuse filtrante) |  |  |  |

Alte surse de poluare

Nu este cazul

| Sursă | Tip sursă |
| --- | --- |

Apă

Pretratare ape pe amplasament

Nu se pretratează ape pe amplasament

| Denumire | Detalii |
| --- | --- |

Tratare ape pe amplasament

Nu se tratează ape pe amplasament

| Denumire | Detalii |
| --- | --- |

Sol

-platforme betonate

-cuve de colectare alice sub gratarul podelei cabinei, elevator de incarcare a buncarului

Alți factori de mediu (după caz)

zgomot–conf. STAS 10009/2017  acustică și conform Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă  și sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei; emisiile de zgomot provenite din activitate nu trebuie să genereze

nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă

-conform Ord nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, abrogat parțial prin Ordinul 592/2002, modificat prin Legea 104/2011

## 2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

-deşeurile de tip menajer se colectează selectiv  în pubele închise şi se evacuează prin serviciul de salubritate

-deşeurile tehnologice-colectare selectivă pe sorturi şi valorificare periodică prin unităţi specializate

-atelierul de sablare cu alice metalice-selector de particule şi de reţinere a prafului, care separă praful şi reziduurile ; ventilator absorbţie cu filtru(filtrul este compus din 6 filtre cu saci)  ;  filtrul este automat curăţat cu jet de aercomprimat; praful colectat este stocat în compartimentul de praf.

-atelierul de vopsitorie – sistem de ventilaţie de eliminare a noxelor debit 3500 mc/h, filtru textil,  coş de evacuare D=0,2m  şi H=4m, prevazut cu filtru din carbune activ ( 3 cartuşe filtrante )

-hala de montaj-vopsire piese agabaritice - spaţiu amenajat în interiorul halei de montaj, dotat cu perete absorbant cu filtru textil, filtru de cărbune activ ( 8 cartuse filtrante), având suprafaţa de filtrare de 6 mp,  tubulatura evacuare noxe  , coş evacuare H=4m, D= 0,4 m

## 3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire coș | Poluant | VLE | UM | Condiții de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2511 | microcentrala TA-100-3 buc | TSP (Particule in suspensie totale) | 5,00 | Milligram/normal metru cub | conf. Ord. nr.462/1993 |
| 2511 | microcentrala TA-100-3 buc | Monoxid de Carbon | 100,00 | Milligram/normal metru cub | conf. Ord. nr.462/1993 |
| 2511 | microcentrala TA-100-3 buc | Oxizi de sulf | 35,00 | Milligram/normal metru cub | conf. Ord. nr.462/1993 |
| 2511 | microcentrala TA-100-3 buc | Oxizi de azot | 350,00 | Milligram/normal metru cub | conf. Ord. nr.462/1993 |
| 2511 | tub radiant OMEGA48-3buc | TSP (Particule in suspensie totale) | 5,00 | Milligram/normal metru cub | conf. Ord. nr.462/1993 |
| 2511 | tub radiant OMEGA48-3buc | Monoxid de Carbon | 100,00 | Milligram/normal metru cub | conf. Ord. nr.462/1993 |
| 2511 | tub radiant OMEGA48-3buc | Oxizi de sulf | 35,00 | Milligram/normal metru cub | conf. Ord. nr.462/1993 |
| 2511 | tub radiant OMEGA48-3buc | Oxizi de azot | 350,00 | Milligram/normal metru cub | conf. Ord. nr.462/1993 |
| 2511 | cos vopsitorie | Pulberi totale | 50,00 | Miligrame/metru cub | conf. Ord. nr.462/1993 |
| 2511 | cos vopsitorie | Compusi organici volatili nemetanici | 20,00 | Miligrame/metru cub | total COV clasa 1-a(cu debit masic > sau egal cu0,1 kg/h) |
| 2511 | cos vopsitorie | Compusi organici volatili nemetanici | 100,00 | Miligrame/metru cub | total COV clasa 2-a(cu debit masic > sau egal cu 2 kg/h) |
| 2511 | cos vopsitorie | Compusi organici volatili nemetanici | 150,00 | Miligrame/metru cub | total COV clasa a-3-a(cu debit masic > sau egal cu 3,0 kg/h) |
| 2511 | cos vopsitorie | Compusi organici volatili nemetanici | 150,00 | Miligrame/metru cub | total COV clasele 1+2+3(cu debit masic > sau egal cu 3,0 kg/h) |
| 2511 | cos vopsitorie piese agabaritice-hala montaj | Pulberi totale | 50,00 | Miligrame/metru cub | conf. Ord. nr.462/1993 |
| 2511 | cos vopsitorie piese agabaritice-hala montaj | Compusi organici volatili nemetanici | 20,00 | Miligrame/metru cub | total COV clasa 1-a(cu debit masic > sau egal cu0,1 kg/h) |
| 2511 | cos vopsitorie piese agabaritice-hala montaj | Compusi organici volatili nemetanici | 100,00 | Miligrame/metru cub | total COV clasa 2-a(cu debit masic > sau egal cu 2 kg/h) |
| 2511 | cos vopsitorie piese agabaritice-hala montaj | Compusi organici volatili nemetanici | 150,00 | Miligrame/metru cub | total COV clasa a-3-a(cu debit masic > sau egal cu 3,0 kg/h) |
| 2511 | cos vopsitorie piese agabaritice-hala montaj | Compusi organici volatili nemetanici | 150,00 | Miligrame/metru cub | total COV clasele 1+2+3(cu debit masic > sau egal cu 3,0 kg/h) |

Alte condiții de funcționare decit cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decît cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare şi evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentraţii maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

-conform Normativului NTPA 002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare, aprobat prin HG nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificat şi completat prin HG nr. 352/2005 şi HG nr. 210/2007

Concentraţii maxime admise pentru apa subterană

Nu este cazul

| Loc de prelevare | Indicator de calitate | CMA | UM |
| --- | --- | --- | --- |

Valori admise pentru sol

| Loc de prelevare | Adâncime (cm) | Indicator analizat | Prag de alertă (mg/kg substanță uscată) | Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sensibil | Mai puțin sensibil | Sensibil | Mai puțin sensibil |

Nu este cazul

# III. Monitorizarea mediului

## 1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire coș | Poluant | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2511 | cos vopsitorie | Pulberi totale | Discontinua | anuala |  |
| 2511 | cos vopsitorie | Compusi organici volatili nemetanici | Discontinua | anuala |  |
| 2511 | cos vopsitorie piese agabaritice-hala montaj | Pulberi totale | Discontinua | anuala |  |
| 2511 | cos vopsitorie piese agabaritice-hala montaj | Compusi organici volatili nemetanici | Discontinua | anuala |  |

Monitorizarea apei

Nu se monitorizează

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Monitorizarea apei subterane

Nu se monitorizează

| Loc de prelevare | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Monitorizarea solului

Nu se monitorizează

| Loc de prelevare | Adâncime (cm) | Indicator analizat | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

-datele prezentate la punctele din prezenta autorizaţie şi datele solicitate de reprezentanţii      APM Cluj;

-poluări accidentale şi elemente care ar putea afecta negativ starea mediului în zonă, imediat la dispeceratul APM Cluj-serviciu permanent, tel 0766868594;

# IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

## 1. Deșeuri produse

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 01 03 | pilitura si span neferos | productie | 13,00 | Kilogram/luna | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 12 01 01 | pilitura si span feros | productie | 10000,00 | Kilogram/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 17 04 05 | fier si otel | productie | 7000,00 | Kilogram/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 12 01 17 | deseuri de materiale de sablare, altele decât cele specificate la 12 01 16 | productie | 25,00 | Kilogram/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 13 01 09* | deseuri de uleiuri minerale hiodraulice sintetice | Activitate producție | 5,00 | litri/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 02 02* | absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta specificatie), materiale de lustruire, îmbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase | vopsitorie | 50,00 | Kilogram/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 12 01 09* | emulsii si solutii de ungere uzate fara halogeni | Activitate producție | 3,00 | litri/luna | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 13 02 05* | Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere | Activitate producție | 0,50 | Litri/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 10* | ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase | vopsitorie | 50,00 | Kilogram/luna | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 01 | ambalaje ele hârtie si carton | personal angajat | 35,00 | Kilogram/luna | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice | personal angajat | 5,00 | Kilogram/luna | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 03 | Deșeuri din ambalaje de lemn | Activitate administrativa | 100,00 | Kilogram/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 36 | Deșeuri de echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23, și 20 01 35 | Activitate administrativa | 10,00 | Kilogram/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 08 03 18 | Deșeuri de tonere de imprimante | Activitate administrativă | 20,00 | Kilogram/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 03 01 | deseuri municipale amestecate | personal angajat | 20,00 | Metri cubi/luna | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |

## 2. Deșeuri colectate

Nu se colectează deșeuri

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Deşeuri comercializate-Nu se comercializează deșeuri

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectate-Nu este cazul

| Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE) | Denumire deșeu |
| --- | --- |

Deşeuri de baterii şi acumulatori colectate-Nu este cazul

| Cod deșeu de baterii și acumulatori | Denumire deșeu |
| --- | --- |

## 3. Deșeuri stocate temporar

Un se stochează temporar deșeuri

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu se tratează deșeuri

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice tratate-Nu este cazul

| Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE) | Denumire deșeu |
| --- | --- |

Deşeuri de baterii şi acumulatori tratate-Nu este cazul

| Cod deșeu de baterii și acumulatori | Denumire deșeu |
| --- | --- |

## 5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deşeuri transportate

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- prin unităţi specializate;

## 6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

-monitorizarea deşeurilor: (tipuri, cantităţi, sortarea şi valorificarea prin unităţi specializate a celor reciclabile); se va respecta HG nr. 856/2002 privind introducerea evidenţei gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile inclusiv deşeurile periculoase,

## 7. Ambalaje folosite

Se utilizează ambalaje pentru punerea pe piață a produselor proprii

| Tip ambalaj | Descriere | Cantitate | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| Alte plastice | Folie polietilenă | 50,00 | Kilogram/lună |
| Alte plastice | Folie stretch | 10,00 | Role/lună |

## 8. Modul de gospodărire a ambalajelor

-Prin operatori autorizați

# V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

## Substanțele și amestecurile periculoase folosite

| Tip | Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec | Cantitate | UM | Categoria - Fraza de risc | Fraza de pericol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amestecuri | Altele | 5,00 | Kilogram/an | -Vaselină- | H319,H411 |
| Amestecuri | Altele | 60,00 | Litri/an | -ulei solubil emulsionabil-R41,R43 | H400, H410, H315 |
| Amestecuri | Altele | 15,00 | Litri/an | -Ulei de filetat-R22,R34,R41,R43,R51-53 | H400, H410, H315 |
| Amestecuri | Altele | 24,00 | Litri/an | -Ulei de motor-R22,R34,R41,R43,R51-53 | H400, H410, H315 |
| Amestecuri | Altele | 150,00 | Metri cubi/an | -oxigen tehnic-R8 | H270, H280 |
| Amestecuri | Altele | 18,00 | Metri cubi/an | -corgon-R8 | H220,H280 |
| Amestecuri | Altele | 150,00 | Metri cubi/an | -argon-nu se cunosc efecte toxicologice-R8 | H270,H280 |
| Amestecuri | Altele | 70,00 | Metri cubi/an | -cronigon –R8 | H280 |
| Amestecuri | Altele | 20,00 | Kilogram/an | -Grund epoxidic G3200S-R10, R20/21, R36/37/38 | H312, H332, H315, H318, H317, H411, H225 |
| Amestecuri | Altele | 30,00 | Kilogram/an | -Grund alchidic 511-R11, R20 | H312, H304, H332, H412, H319, H315, H335, H373, H226 |
| Amestecuri | Altele | 220,00 | Kilogram/an | -Grund Deripox ART EG010070400-R10,R20 | H312, H332, H315, H410, H225, H372, H260 |
| Amestecuri | Altele | 20,00 | Kilogram/an | -Email alchidic seria 522-R10,R20 | H312, H304, H332, H412, H319, H315, H335, H373, H224 |
| Amestecuri | Altele | 260,00 | Kilogram/an | Derocryl lack MS4035- R10, R14,R20/21, R36,R37,R38 | HH226, H317, H411 |
| Amestecuri | Altele | 40,00 | Kilogram/an | Email poliuretanic 3900-R10,R20/21,R36/37/38 | H332, H226, H312, H315 |
| Amestecuri | Altele | 19,00 | Kilogram/an | Întăritor HL-R10,R14,R20/21,R36,R37,R38,R41,R67,R65 | H226,H315,H317 |
| Amestecuri | Altele | 15,00 | Kilogram/an | Intaritor amidic I322-R10, R14, R20/21, R36, R37, R38 | H332, H226, H312 |
| Amestecuri | Altele | 20,00 | Kilogram/an | Intaritor I398-R10, R20/21 | H226, H315, H317, H332, H334, H335, H336 |
| Amestecuri | Altele | 100,00 | Kilogram/an | Diluant Deripox-R10, R20, R21, R36/37/38 | H312, H304, H332, H318, H315, H335, H373, H336, H226 |
| Amestecuri | Altele | 40,00 | Kilogram/an | Diluant D302-R11, R20, R21, R22, R37/38, R41, R67 | H312, H304, H332, H315, H319, H335, H373, H336 |
| Amestecuri | Altele | 30,00 | Kilogram/an | Diluant 513-R10, R20, R21, R36/37/38 | H312, H332, H315, H336, H226 |

## 2. Modul de gospodărire

  - ambalare: ambalaje originale, etichetate corespunzator cu semne caracteristice care avertizeaza ca substantele sunt toxice, inflamabile, nocive, cu respectarea Regulamentului 1272/2008/CE privind clasificarea, etichetarea, ambalarea substantelor si a amestecurilor;

  - transport: cu mijloace de transport rutiere, pentru mărfuri periculoase, autorizate, cu respectarea ADR

  - depozitare: : incaperi separate , inchise,  sunt pastrate in ambalaje de sticla sau polietilena, intr-un depozit inchis ( cu pastrarea evidentei intr-un registru special)

  - folosire/comercializare: utilizare în procesul tehnologic

## 3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

se respectă prevederile fişelor tehnice de securitate privind gestionarea ambalajelor ; ambalajele goale se elimina prin incinerare/coincinerare la firme autorizate ; nu se elimina cu deseul menajer

## 4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Se depoziteaza in spatii speciale inchise , separate de restul materialelor;  îndepărtarea poluanţilor şi refacerea terenului afectat în caz de accident cu respectarea prevederilor din fişele tehnice de securitate

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

| Tip | Denumirea substanței periculoase/Clasa de pericol | Fraze de risc/fraze de pericol | Cantitate maximă prezentă cf. Art.2, HG 804/2007, tone | Cantitatea relevantă (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Coloana 2 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007 | Coloana 3 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007 |

Instalații de stocare a substanțelor periculoase-Nu este cazul

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate-Nu este cazul

| Instalații relevante din punct de vedere al securității | Cauze | Efecte |
| --- | --- | --- |

Sisteme de siguranță existente-Nu este cazul

| Instalația | Echipamente de funcționare în siguranță |
| --- | --- |

## 5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

- se va ţine o evidenţă strictă – cantităţi, caracteristici, mijloace de asigurare- a substanţelor şi preparatelor periculoase inclusiv a recipientelor şi ambalajelor conform OUG nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2005 privind protecţia mediului cu modificările şi completările ulterioare

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

- raportarea anuală la APM Cluj a programului de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie,conform art. 44 și Anexei  nr. 8 din OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, până la data de  31 mai anul următor raportării.

-raportare anuală la APM Cluj a evidenței gestiunii deșeurilor conform art. 48 (1) din OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, până la data de 15 martie a anului în curs pentru anul precedent, electronic, în sistemul pus la dispoziție de ANPM

- raportare anuală la APM Cluj a evidenței privind cantitatea, calitatea, proveniența și înregistrarea stocării și predării uleiurilor uzate, conform art. 49 (9) din OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, până la data de 30 aprilie a anului următor celui care se raportează.

-poluări accidentale şi elemente care ar putea afecta negativ starea mediului în zonă, imediat la dispeceratul APM Cluj-serviciu permanent, tel 0766-868594;

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statistica deseurilor: Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri. | anual | 1 ianuarie - 15 martie | Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri. |
| 2 | Deseuri provenite din uleiuri: Chestionar 2.1: Generatori uleiuri exclusiv service-urile si PFA | anual | 1 februarie - 31 mai | Chestionar 2.1: Generatori uleiuri exclusiv service-urile si PFA |
| 3 | Deseuri Ambalaje: Anexa 1: Producatori si importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate | anual | 1 februarie - 25 februarie | Anexa 1 - Producatori si importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate |

Prezenta autorizație de mediu conține 32(treizecișidouă) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR   EXECUTIV

Dr.ing.Grigore CRĂCIUN

ȘEF SERVICIU A.A.A.

Ing. Anca CIMPEAN

Întocmit,

Ing.Dumitru ULIEȘAN

13.05.2024