AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. X  din X.06.2022

Titularul activității: GRĂDINA DE VARĂ BOEMA SRL

Adresa: municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu, nr. 34, județul Cluj

Punct de lucru: GRĂDINA DE VARĂ BOEMA SRL

Locația activității: municipiul Turda, Aleea Durgăului, nr. 6, județul Cluj

Activitatea se încadrează în următoarele coduri:

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev. 2 | Poziţie Anexa 1 din OM 1798/2007 | Cod CAEN Rev.1 | Denumire activitate CAEN Rev.1 | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5530 | Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere | 263 | 5522 | Campinguri, inclusiv parcuri pentru rulote |  |  |
| 5610 | Restaurante | 265 | 5530 | Restaurante |  |  |

Nu este cazul

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |

Emisă de: APM Cluj

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului Cluj

Prezenta autorizație este valabilă pe toată perioada în care beneficiarii lor obțin viza anuală.

Data emiterii: X.06.2022

Temeiul legal

Ca urmare a cererii de autorizare adresate de GRĂDINA DE VARĂ BOEMA SRL, cu punctul de lucru în municipiul Turda, Aleea Durgăului, nr. 6, județul Cluj, înregistrată la APM Cluj cu nr. 17948/22.07.2021, completată cu documentaţiile înregistrate cu numerele: 24579/05.11.2021,3733/14.02.2022,5044/25.02.2022,6880/14.03.2022,11751/28.04.2022 și 13967/23.05.2022, în urma analizării documentelor transmise şi a verificării, în baza HG nr.43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru GRĂDINA DE VARĂ BOEMA SRL, cu punctul de lucru în municipiul Turda, Aleea Durgăului, nr. 6, județul Cluj

Documentația conține:

- Fişă de prezentare şi declaraţie,

- Bilanț de mediu nivel 0;

- Contract de subînchiriere nr. 910/12.10.2020 încheiat cu Salina Equines SRL și anexă la contract din data de 10.03.2021;

- Contract de prestare a serviciului de salubrizare a localităților pentru utilizatorii non-casnici nr. 1054/24.06.2021 încheiat cu SC Supercom SA;

- Contract de preluare deșeuri nepericuloase nr. 113/08.07.2021 încheiat cu SC TKM OIL Group SRL;

- Contract de prestări servicii de colectare, transport, sortare și balotare materiale reciclabile nr. 1022/08.07.2021 încheiat cu SC Sergent Paper SRL;

- Contract de prestări servicii nr. 677/19.02.2019 încheiat cu SC Bio-Pak SRL;

- Contract prestări servicii  nr. 172/01.06.2021 încheiat cu D.D.D. Insecto SRL;

- Fişe de securitate ale substanțelor și/sau preparatelor chimice;

- Dovada plată tarif emitere autorizaţie de mediu, tranzacție din 05.07.2021 – Banca Transilvania-Internet Banking ;

- Anunţ ziar - mediatizare emitere autorizaţie de mediu;

- Piese desenate: plan de situaţie, plan de încadrare în zonă;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de înregistrare seria B nr. 2723891, CUI 31402008/22.03.2013 şi                                                  J 12/926/22.03.2013 emis de ORC Cluj;

-  Certificat constatator  nr. 64529/31.05.2021 emis de ORC Cluj;

-  Notificare de certificare de sănătate publică a conformității nr. 75/10.02.2022 emisă de Direcția de Sănătate Publică Cluj;

- Document de înregistrare sanitară-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor pentru unităţile de vânzare cu amănuntul, nr. VA CJ 13978/26.05.2021 emis de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Cluj;

- Avize biocide emise de Ministerul Sănătății, Comisia Națională pentru Produse Biocide;

- Note de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică nr. 0010668/31.08.2021 și nr. 0010669/31.08.2021.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

I. Luarea tuturor măsurilor:

- de prevenire eficientă a poluării şi evitarea oricărui risc de poluare;

- de evitare a producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- de utilizare a ambalajelor produselor doar în scopurile pentru care au fost destinate; nu se elimină cu deşeurile menajere;

- de utilizarea eficientă a energiei;

- pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- de menţinere în stare de funcţionare a mijloacelor existente de prevenire şi stingere a incendiilor;

- de asigurare a unui stoc minim de materiale şi mijloace pentru intervenţie în caz de accidente;

- de respectare a ordinii, curăţeniei şi liniştii publice în perimetrul obiectivului;

- pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora, în cazul încetării definitive a activităţii.

II. Pentru desfăşurarea activităţii autorizate:

- întreţinerea în bună stare de funcţionare a instalaţiilor şi dotărilor de protecţie a mediului;

- este obligatorie menţinerea spaţiilor de stocare în forma iniţială, a integrităţii acoperişurilor şi a sistemelor de colectare a apelor uzate;

- aprovizionarea cu materii prime şi materiale auxiliare se va face astfel încât să nu se creeze stocuri care, prin depreciere, să ducă la formarea de deşeuri; toate materiile prime şi materialele auxiliare vor fi recepţionate, manipulate şi depozitate conform normelor specifice fiecărui material, fişelor tehnice de securitate (unde este cazul), în condiţii de siguranţă pentru personal şi mediu;

- colectarea separată şi controlată a deşeurilor pe categorii, valorificarea celor   reciclabile şi eliminarea celor nerecuperabile prin firme specializate şi autorizate, conform OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;

-  persoanele juridice ce exercită o activitate comercială sau industrială, pentru care autoritatea competentă pentru protecția mediului a emis o autorizație de mediu/autorizație integrată de mediu, având în vedere rezultatele unui audit de deșeuri, este obligată să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor și să adopte măsuri de reducere a periculozității deșeurilor;

- deşeurile nu se depozitează definitiv şi nu se incinerează în cadrul obiectivului;

- stocarea temporară a deşeurilor pe amplasament este permisă doar pentru maxim 1 an (pentru deşeurile care urmează a fi eliminate) şi de maxim 3 ani (pentru deşeurile care urmează a fi tratate sau valorificate);

- menţinerea în stare de curăţenie a spaţiului din incintă, fără depozitări necontrolate de deşeuri;

- eliminarea şi/sau valorificarea deşeurilor colectate/sortate se face doar către operatori autorizaţi, pe bază de contracte încheiate cu aceştia;

- luarea tuturor măsurilor necesare pentru protecţia mediului înconjurator, a sănătăţii şi pentru asigurarea securităţii la locul de muncă prin aplicarea prevederilor din fişele tehnice de securitate ale substanţelor sau preparate periculoase detinuţe/ utilizate pe amplasament;

- asigurarea unui stoc minim de materiale absorbante și de neutralizare a eventualelor scurgeri de substanțe/ preparate chimice periculoase sau deșeuri periculoase şi mijloace pentru intervenţii în caz de accidente;

- solicitarea furnizorului de substanțe chimice a dovezii preînregistrării/înregistrării substanțelopr la Agenția Europeană de Chimicale, conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice modificat de Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei din 01 ianuarie 2021;

- respectarea condițiilor de depozitare și manipulare din FDS, Cap. 7 Manipularea și depozitarea, conform Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei din 01 ianuarie 2021 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH);

- se vor utiliza doar detergenți omologați pentru punerea pe piața națională și substanțe de curățare care sunt conforme din punct de vedere al biodegrabilității cu HG nr. 658/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului CE nr. 648/2004 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind detergenții Amendat de Regulamentul 907/2006;

- se vor utiliza doar produse biocide (dezinfectante) notificate conform HG nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide;

- deşeurile biodegradabile rezultate din activitate (nu se vor elimina la depozitul de deşeuri, se vor valorifica ca hrană pentru animale, prin compostare sau alte metode;

- este obligatorie anunţarea autorităţilor de mediu de producerea oricărui incident; în cazul în care există premize ca incidentul să genereze efecte asupra mediului în exteriorul amplasamentului, trebuie anunţat şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă;

- luarea măsurilor necesare pentru protecţia mediului înconjurător, a sănătăţii populaţiei;

- asigurarea unei izolaţii adecvate a instalaţiilor generatoare de zgomot pentru reducerea nivelului de zgomot datorat desfăşurării activităţii;

- desfăşurarea activităţilor generatoare de zgomot exclusiv în zone închise, izolate fonic;

- respectarea nivelului de zgomot în conformitate cu limitele prevăzute de                                standard SR 10009/2017;

- asigurarea unui număr suficient de stingătoare conform legislaţiei P.S.I. în vigoare;

- în cazul producerii unui prejudiciu, titularul activității suportă costul pentru repararea acestuia și înlătură urmările produse, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului ,, poluatorul plătește”;

- respectarea condiţiilor prevăzute de Ordonanţa nr. 21/2002, modificată şi completată cu Legea nr. 515/2002, privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale;

- reînnoirea tuturor autorizaţiilor şi avizelor care îşi pierd valabilitatea, emise de alte autorităţi, luate în considerare la emiterea prezentei autorizaţii;

- autorizația de mediu se suspendă pentru nerespecatarea prevederilor acesteia, conform art. 17, alin. (3) al OUG nr. 195/ 2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din OUG  nr. 195/ 2005 privind protecția mediului;

- Ordinul nr. 1150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;

- Legea apelor  nr. 107/ 1996 , cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 104/ 2011 privind calitatea aerului inconjurator, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul nr. 3299 din 28 august 2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă;

- Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației cu modificările și/sau completările ulterioare;

- Legea nr. 123/10.07.2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului. Prezența și concentrația mirosurilor în aerul înconjurător se evaluează în conformitate cu standardele în vigoare, respectiv:

- SR EN 16841-1 Aer înconjurător. Determinarea prezenței mirosurilor în aerul înconjurător prin inspecție în teren Partea 1: Metoda grilei;

- SR EN 16841-2 Aer înconjurător. Determinarea prezenței mirosurilor în aerul înconjurător prin inspecție în teren Partea 2: Metoda grilei de miros;

- SR EN 13725 Calitatea aerului. Determinarea concentrației unui miros prin olfactometrie dinamică;

- HG nr. 188/2002, modificată şi completată cu HG nr. 352/2005 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificată și completată cu HG  nr. 210/2007;

- HG nr. 856/2002 privind introducerea evidenţei gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, completată prin HG nr. 210/2007;

- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului;

- Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 210/ 2007, Ordinul nr. 27/ 2007, OUG nr. 12/ 2007 aprobată cu Legea nr.  161/2007, pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun aquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

- Legea nr. 360/2003 (r1) privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, cu modificările și completările ulterioare;

- OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- OUG nr. 50/2019 pentru modificarea și completarea OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu și pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;

- HG nr. 658/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului CE nr. 648/2004 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind detergenții Amendat de Regulamentul 907/2006;

- HG nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide;

- Ordinul nr. 591/2017 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului “Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru Mediu” şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia;

- Ordinul nr. 578/2006 al MMGA pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, actualizat cu modificările şi completările ulterioare;

- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului adus mediului, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa nr. 21/2002, modificată şi completată cu Legea nr. 515/2002, privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Titularul autorizaţiei are următoarele obligaţii:

- să respecte prevederile legale din domeniul protecției mediului;

- să asiste reprezentanţii Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj şi să pună la dispoziţia acestora toate datele necesare pentru desfăşurarea controlului conformării activităţii cu prevederile prezentei autorizaţii, pentru prelevarea de probe şi/sau culegerea oricăror informaţii privind respectarea prevederilor autorizaţiei;

- să notifice Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificărilor;

- să informeze Agenția pentru Protecția Mediului Cluj în cazul producerii unor avarii sau accidente tehnice care determină neconformarea cu prevederile autorizaţiei, să oprească activitatea până la restabilirea condiţiilor normale de funcţionare, să ia măsurile necesare pentru restabilirea condiţiilor normale de funcţionare, atunci când astfel de avarii sau accidente au efecte dăunătoare asupra sănătăţii omului şi mediului;

- să notifice Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj în cazul sistării activităţii, în vederea stabilirii obligaţiilor de mediu, conform art. 10 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, adoptată prin Legea nr.  265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- de reînnoire a tuturor autorizaţiilor şi avizelor care îşi pierd valabilitatea, emise de alte autorităţi, luate în considerare la emiterea/ revizuirea prezentei autorizaţii, care sunt necesare funcţionării obiectivului;

- să solicite la APM Cluj, obţinerea vizei anuale pentru autorizaţia de mediu deţinută, în fiecare an, conform Ordin nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, art. 5 alin. (4) cu „maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine”.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

# I. Activitatea autorizată

Restaurant și facilități de cazare, amplasat în municipiul Turda, Aleea Durgăului, nr. 6, județul Cluj

Titular: GRĂDINA DE VARĂ BOEMA SRL

| Cod CAEN Rev.2 | Activitate | Capacitate maximă proiectată | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| 5530 | Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere | 7-10/zi | autorulote |
| 5610 | Restaurante | 120 | locuri |

## 1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Amplasamentul de desfășurare a activităților de alimentație publică și primire turistică are o S=9050 mp, care este împărțită astfel:

- spații cazare Stotală=483 mp (54 locuri):

căsuțe cu 2 camere și 2 băi - 16 căsuțe, S=192 mp,;

bungalow-uri (cu terasă, cameră, sufragerie, hol și baie) - 7 bungalow-uri, S=168 mp;

apartamente de închiriat în regim hotelier (cu dormitor, camera de zi, baie, hol și balcon) -  4 apartamente, S=123 mp;

- restaurant Stotală=599 mp:

sală de mese (parter+mansardă), capacitate - 80 locuri, S=310 mp ;

terasă acoperită, capacitate - 40 locuri, S=160 mp ;

bucătărie S=90 mp;

spații de depozitare S=25 mp;

grupuri sanitare S=9 mp;

vestiare S=5 mp;

- căi acces (alei, cărări) S=650 mp;

- platformă betonată, dotată cu cort de lumini S=350 mp;

- piscină S=78 mp;

- pavilion SPA S=90 mp;

- parcări S=1800 mp, disponibilă pentru parcarea autorulotelor;

- spații verzi S=5000 mp.

Spațiile comune , adică alei de acces, în suprafață de 900 mp sunt amenajate cu pavaj și o parcare petruită.

Dotări – instalații, echipamente și utilaje, mobilier, etc:

- mese restaurant, terasă, cazare - 58 buc;

- mese de lucru bucătărie - 7 buc;

- scaune restaurant, terasă, spații cazare - 143 buc;

- mașină de spălat vase bucătărie, cu puterea de 1,07 kW, capacitate                                      14 seturi -  1 buc;

- cuptor electric bucătărie, cu puterea de 3 kW - 1 buc;

- plită gătit bucătărie, cu puterea de 30 kW, 4 ochiuri -  1 buc;

- aragaz bucătărie - alimentare rețea gaz, 6 ochiuri - 1 buc;

- frigider bucătărie, restaurant, cu puterea de  15 kW, capacitate 1000 l - 1 buc;

- mașină de gheață restaurant, cu puterea de  0,7 kW, capacitate 45 l - 1 buc;

- dulapuri refrigerare bucătărie, cu puterea de 2 kW, capacitate 120 l - 5 buc;

- dulap congelare bucătărie, cu puterea de 0,7 kW, capcacitate 30 l - 1 buc;

- hotă bucătărie, debit 3000 mc/h, prevăzută cu filtre absorbante și sistem de exhaustare cu priză exterioară - 1 buc;

- expresor restaurant, cu puterea de 3 kW - 1 buc;

- dulapuri vestiare -  8 buc;

- spațiu ocupat restaurant+ terasă - 120 locuri;

- spații cazare: 23 căsuțe tip camping, dispuse pe nivel 1, cu 54 locuri de cazare (căsuțe cu o cameră - 16 buc, bungalow-uri - 7 buc) și 4 apartamente de închiriat cu 2 camere, capacitate 8 persoane;

- spațiile de cazare sunt dotate cu: televizor, aer conționat, internet wirelless/cablu, baie proprie, scaune, mese;

- TV-uri căsuțe, bungalow-uri, apartamente, restaurant - 31 buc;

- paturi căsuțe, bungalow-uri, apartamente - 45 buc;

- cabine de duș căsuțe, bungalow-uri, apartamente - 27 buc;

- pavilion SPA (saună umedă, uscată și infra saună, 2 saloane masaj terapeutic) dotat cu 2 dușuri, 2 WC-uri, separate pe sexe, vestibul;

- centrale termice pentru încălzire: 1 centrală Hoval de 82 kW, coș H= 4 m, diametru 110 mm - piscină și pavilion SPA; 3 centrale Vaillant cu puterea de 35 kW/fiecare, coș comun cu H= 6 m, diametru 110 mm - restaurant, pavilion administrativ, apartamente;

- stații de epurare tip ASIO AS-VARIOcomp 20LE, debit 2,25 mc/zi pentru epurarea apelor uzate evacuate din restaurant, căsuțe, bungalow-uri, apartamente, piscină, pavilion SPA - 3 buc;

- separator grăsimi pentru apele uzate evacuate din restaurant, tip V-PEHD SUBTERAN NG2, debit 2 mc/s, capacitate 780 l - 1 buc;

- sistem de colectare și exhaustare aer viciat din restaurant - 1 sistem;

- sistem de filtrare pe bază de nisip și cuarț - 1 sistem (piscină);

- sistem de alarmă antiincendiu – 1 sistem.

## 2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Cantitățile de materii prime și materiale auxiliare care vor fi utilizate sunt variabile și vor depinde de nr. de clienți/sezon.

| Tip | Denumire | Încadrare | Cantitate | UM | Natura chimic/ compoziție | Destinație / Utilizare | Mod de depozitare | Periculozitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alte materii | Făină | Materie primă | 20 | Kg/lună |  | Bucătărie | Spațiu depozitare | Nepericulos |
| Alte materii | Zahăr | Materie primă și materie auxiliară | 15 | Kg/lună |  | Bucătărie, restaurant | Spațiu depozitare | Nepericulos |
| Alte materii | Ulei | Materie primă | 50 | Kg/lună |  | Bucătărie | Spațiu depozitare | Nepericulos |
| Alte materii | Orez | Materie primă | 10 | Kg/lună |  | Bucătărie | Spațiu depozitare | Nepericulos |
| Alte materii | Paste | Materie primă | 20 | Kg/lună |  | Bucătărie | Spațiu depozitare | Nepericulos |
| Alte materii | Carne (porc, vită, pui, pește) | Materie primă | 100 | Kg/lună |  | Bucătărie | Spațiu depozitare | Nepericulos |
| Alte materii | Brânzeturi | Materie primă | 30 | Kg/lună |  | Bucătărie | Spațiu depozitare | Nepericulos |
| Alte materii | Lactate | Materie primă | 20 | L/lună |  | Bucătărie | Spațiu depozitare | Nepericulos |
| Alte materii | Ouă | Materie primă | 200 | Buc/lună |  | Bucătărie | Spațiu depozitare | Nepericulos |
| Alte materii | Fructe | Materie primă | 100 | Kg/lună |  | Bucătărie | Spațiu depozitare | Nepericulos |
| Alte materii | Legume | Materie primă | 100 | Kg/lună |  | Bucătărie | Spațiu depozitare | Nepericulos |
| Alte materii | Condimente | Materie primă | 2 | Kg/lună |  | Bucătărie | Spațiu depozitare | Nepericulos |
| Alte materii | Băuturi alcoolice | Băuturi | 50 | L/lună |  | Restaurant | Spațiu depozitare | Nepericulos |
| Alte materii | Băuturi răcoritoare | Băuturi | 150 | L/lună |  | Restaurant | Spațiu depozitare | Nepericulos |
| Alte materii | Cafea | Cafea | 6 | Kg/lună |  | Restaurant | Spațiu depozitare | Nepericulos |
| Alte materii | Paie | Materiale auxiliare | 15 | Pac/lună |  | Restaurant | Spațiu depozitare | Nepericulos |
| Alte materii | Șervețele | Materiale auxiliare | 50 | Pac/lună |  | Restaurant | Spațiu depozitare | Nepericulos |
| Alte materii | Lavete | Materiale auxiliare | 50 | Buc/lună |  | Restaurant, spații cazare | Spațiu depozitare | Nepericulos |
| Alte materii | Săpunuri | Materiale auxiliare | 10 | L/lună |  | Restaurant, spații cazare | Spațiu depozitare | Nepericulos |
| Alte materii | Detergent lichid vase | Materiale auxiliare | 10 | L/lună |  | Restaurant | Spațiu depozitare | Periculos |
| Alte materii | Detergenți curățenie | Materiale auxiliare | 15 | L/lună |  | Restaurant, spații cazare | Spațiu depozitare | Periculos |
| Alte materii | Aditivi clătire | Materiale auxiliare | 5 | L/lună |  | Restaurant | Spațiu depozitare | Periculos |
| Alte materii | Dezinfectanți suprafețe | Materiale auxiliare | 10 | L/lună |  | Restaurant, spații cazare | Spațiu depozitare | Periculos |
| Alte materii | Soluții de curățat geamuri | Materiale auxiliare | 5 | L/lună |  | Restaurant, spații cazare | Spațiu depozitare | Nepericulos |
| Alte materii | Dezinfectanți pentru mâini | Materiale auxiliare | 5 | L/lună |  | Restaurant, spații cazare | Spațiu depozitare | Periculos |
| Alte materii | Detergent mașină de spălat vase | Materiale auxiliare | 10 | L/lună |  | Bucătărie | Spațiu depozitare | Periculos |
| Alte materii | Clor lichid | Materiale auxiliare | 50 | L/lună |  | Dezinfectare spații de lucru | Spațiu depozitare | Periculos |
| Alte materii | Dezinfectant, biocid | Materiale auxiliare | 1 | L/lună |  | Restaurant, spații cazare | Spațiu depozitare | Periculos |
| Alte materii | Algicid cu purificator (biocid tratare apă piscină) | Materiale auxiliare | 5 | L/lună |  | Tratare apă piscină | Spațiu depozitare | Periculos |

## 3. Utilități - apă, canalizare, energie

| Tip utilitate | Descriere | Cantitate | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| Apa | Alimentarea cu apă se realizează din reţeaua publică de alimentare. O data pe an (sau la 2 ani) se schimbă apa din piscină și rezultă un consum suplimentar de apă asigurat din rețeaua publică a mun. Turda | 70 + 105 (piscină) | Mc/lună Mc/an sau la 2 ani |
| Ape uzate | Apele uzate menajere provenite de la: restaurant, grupuri sanitare, căsuțe, bungalow-uri, apartamente, piscină, pavilion SPA sunt evacuate în 3 stații de epurare (1 stație pentru evacuare ape uzate bucătărie, restaurant, 2 stații care funcționează în paralel pentru evacuare ape uzate provenite din celelalte spații enumerate anterior). Apele uzate de la restaurant trec printr-un separator, apoi prin stația de epurare și ajung întru-un bazin vidanjabil de 15 mc, care va fi vidanjat periodic la cerere. Apele uzate din stațiile de epurare care deservesc spațiile de cazare, piscică, centru SPA ajung în 2 bazine de 36.000 litri, amplasate subteran care sunt vidanjate la cerere. Capacitatea de apă uzată ce ar trebui tratată în stațiile de epurare la capacitatea maximă ar fi de cca. 60 mc/lună, rezultând o vidanjare lunară de cca. 4 ori. | 120-130 | Mc/lună |
| Apele pluviale | Apele pluviale sunt colectate și direcționate către un alt rezervor amplasat subteran, cu o capacitate totală de 11 mc, unde sunt stocate și folosite pentru irigarea spațiilor verzi, supraplinul va urma același traseu precum apele uzate menajere rezultate de la spațiile de cazare, piscină, pavilion SPA. | 5-6 | Mc/lună |
| Energie electrică | Alimentarea cu energie electrică se realizează din rețeaua electrică publică. | 200 | Kwh/lună |
| Energie termică | Alimentarea cu gaz se realizează din rețeaua de distribuție publică, încălzirea spațiilor se face prin intermediul celor 4 centrale descrise la dotări. | 100 | Mc/lună |

## 4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Activitatea de alimentație publică  din cadrul restaurantului constă în:

- recepția materiei prime și materiei auxiliare, urmată de depozitarea și stocarea acestora în zonele special amenajate, specifice pentru fiecare tip de produse, cu asigurarea temperaturilor optime de păstrare;

- prelucrarea materiilor prime și auxiliare: spălare, divizare, dozare,  inclusiv procesarea termică (fierbere, frigere, coacere, etc) a unora dintre materii, în vederea obținerii preparatelor culinare dorite;

- servirea produselor;

- curățarea veselei și aparaturii folosite în fluxurile menționate mai sus;

- spălarea și igienizarea spațiilor de lucru și de servire.

Activitatea de cazare se desfășoară prin intermediul a două departamente: operațional și funcțional.

Departamentul operațional desfășoară 2 tipuri de activități:

- activități de cazare a turiștilor: primirea și prelucrarea comenzilor de rezervare, evidența clienților și a situației camerelor; primirea turiștilor, alocarea spațiului și înregistrarea clienților, prestarea unor servicii suplimentare (ex. rezervări, preluare/transmitere mesaje, etc.), primirea și rezolvarea reclamațiilor și încasarea contravalorii serviciilor de cazare;

- activități de curățenie, respectiv curățenia, amenajarea și întreținerea spațiilor de cazare, spațiilor de folosință comună, spațiilor anexe și de depozitare, întreținerea și curățarea lenjeriei, întreținerea dotărilor și amenajărilor spațiilor de cazare, prestarea unor servicii suplimentare.

Departamentul funcțional desfășoară activități administrative și activități de întreținere a spațiilor din cadrul acestui amplasament.

Activitățile recreative și sportive pentru persoanele cazate, constau în:

- servicii de acces la piscina exterioară situată în zona centrală a spațiilor de cazare;

- servicii SPA  oferite prin saunele: umedă, uscată și a infra saunei, cât și prin intermediul a două saloane de masaj terapeutic.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul  ariilor naturale protejate

Amplasamentul este situat în vecinătatea ariilor naturale protejate enumerate în tabel de mai jos:

| Tip arie | Cod | Arie protejată |
| --- | --- | --- |
| NP | RONPAA0360 | Sărăturile și Ocna Veche |
| SCI | ROSCI0223 | Sărăturile Ocna Veche |
| SPA | ROSPA0113 | Cânepiști |

## 5. Produsele și subprodusele obținute

| Tip produs/subprodus | Denumire produs/subprodus | Cantitate | UM | Destinație |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alte produse | Preparate culinare | 50 | Porții/zi | Comercializare |

Nu se utilizează ambalaje de unică folosință pentru livrarea preparatelor culinare.

## 6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Încălzirea este asigurată prin intermediul următoarelor centrale: Hoval de 82 kW, coș cu H=4 m și Ø=110 mm și 3 centrale Vaillant de 35 kW/fiecare legate în cascadă, cu coș comun de H= 6 m și Ø=110 mm.

| Tip combustibil | Combustibil | Cantitate | UM | Tipul centralei | Puterea nominală a centralei (MW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gazos | Gaz metan | 100 | Mc/lună | Hoval | 0,082 |
|  |  |  |  | Vaillant | 3 x 0,035 |

## 7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev.2 |
| --- | --- |
| 5630 | Baruri și alte activități de servire a băuturilor |
| 5520 | Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată (se autorizează numai pentru sate de vacanță, pensiuni turistice, ferme agroturistice cu sursa proprie de alimentare cu apă potabilă și sisteme individuale de epurare corespunzătoare a apelor uzate ) |
| 5590 | Alte servicii de cazare (se autorizează numai pentru sate de vacanță, pensiuni turistice, ferme agroturistice cu sursa proprie de alimentare cu apă potabilă și sisteme individuale de epurare corespunzătoare a apelor uzate) |

## 8. Programul de funcționare

Program de lucru: 24 ore/zi, 7zile /săptămână, 365 zile/an.

# II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

## 1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire coş | Înălțime (m) | Diametru bază (m) | Diametru vârf (m) | Poluant | Echipament depoluare | Eficiență (%) | X Stereo70 | Y Stereo70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5610 | Coș evacuare gaze arse de la centrala termică (82 Kw) | 4 | 0,11 | 0,11 | Monoxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de suf,TSP |  |  |  |  |
| 5610 | Coș evacuare gaze arse de la cele trei centrale termice (35 kW/fiecare) | 6 | 0,11 | 0,11 | Monoxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de suf, TSP |  |  |  |  |

Alte surse de poluare

| Sursă | Tip sursă |
| --- | --- |
| hotă bucătărie, debit 3000 mc/h, prevăzută cu filtre absorbante și sistem de exhaustare, tubulatură H=2 m, Ø= 500 mm | staționară |
| sistem de colectare și exhaustare aer viciat din restaurant, cu tubulatura cu Ø= 500 mm, H=1 m, racordat pentru evacuare aer viciat la tubulatura de evacuare de mai sus . | staționară |

Apă

Pretratare ape pe amplasament

| Denumire | Detalii |
| --- | --- |
| separator grăsimi pentru apele uzate evacuate din restaurant | tip V-PEHD SUBTERAN NG2, debit 2 mc/s, capacitate 780 l; apele uzate pretratate ajung într-una din stațiile de epurare |

Tratare ape pe amplasament

| Denumire | Detalii |
| --- | --- |
| stații de epurare pentru epurarea apelor uzate evacuate din spațiile enumerate de pe amplasament | tip ASIO AS-VARIOcomp 20LE, debit 2,25 mc/zi; tratarea biologică are loc cu ajutorul nămolului activ; nămolul activ și apa epurată sunt separate, apa epurată fiind evacuată în jgheabul de evacuare, iar nămolul activ este evacuat gravitațional în bazinul de activare; apele tratate ajung în bazinele vidanjabile (36 și 11 mc) ; bazinele vor fi vidanjate periodic la cerere. |

Sol

Activitatea se desfăşoară în spațiu închis, iar deşeurile rezultate se colectează selectiv şi controlat în recipienţi adecvaţi de palstic și/sau metalici, pe sorturi şi se depozitează în condiţii de siguranţă până la predarea către operatori autorizați.

Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul.

## 2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului

Deşeurile de tip menajer se colectează în containere închise şi se evacuează periodic de către operatorul  de salubritate.

Deşeurile reciclabile se colectează selectiv şi controlat, pe sorturi, în containere amplasate pe platformă betonată, în condiţii de siguranţă și se valorifică periodic prin operatori autorizați sau se returnează furnizorilor.

Deșeurile de ambalaje contaminate sunt colectate separat și predate unui operator autorizat.

## 3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Calitatea aerului înconjurător – se vor respecta prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu completările și modificările ulterioare, pentru indicatorii de calitate ai aerului specifici activităţii.

Se vor respecta VLE stabilite în Ordinul nr. 462/01.07.1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produşi de surse stationare:

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire coș | Poluant | VLE | UM | Condiții de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5530, 5610 | Coș evacuare gaze arse de la centrala termică (82 Kw) | Pulberi CO SOx (exprimați ca SO2) NOx (exprimați ca NO2) | 5 100 35 350 | Mg/Nmc | condiții normale și conținut de oxigen 3 % în efluenții gazoși |
|  | Coș evacuare gaze arse de la cele trei centrale termice (35 kW/fiecare) | Pulberi CO SOx (exprimați ca SO2) NOx (exprimați ca NO2) | 5 100 35 350 | Mg/Nmc | condiții normale și conținut de oxigen 3 % în efluenții gazoși |

Alte condiții de funcționare decât cele normale

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decît cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare şi evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentraţii maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

Se vor respecta prevederile stabilite conform Normativului NTPA 002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare, aprobat prin HG nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare.

Concentraţii maxime admise pentru apa subterană

Nu este cazul.

Valori admise pentru sol

Se va respecta Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, modificat prin Legea nr. 104/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Zgomot

Nivelul de zgomot rezultat ca urmare a desfășurării activității nu va depăși valorile maxime admise în OMS nr. 119/2014 și standard SR 10009/2017 privind acustica urbană.

# III. Monitorizarea mediului

## 1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Nu este cazul.

Monitorizarea apei

Nu este cazul.

Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul.

Monitorizarea solului

Nu este cazul.

## 2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

# IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare /eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 02 03 | Materii care nu se pretează consumului sau procesării | Activitate | 15-17 | Kg/lună | Valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 01 | Ambalaje de hârtie și carton | Activitate | 90 | Kg/lună | Valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice | Activitate | 15 | Kg/lună | Valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 04 | Ambalaje metalice | Activitate | 3 | Kg/lună | Valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 07 | Ambalaje de sticlă | Activitate | 120 | Kg/lună | Valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 10* | Ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | Curățenie/ igienizare | 2 | Kg/lună | Valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 19 08 14 | Nămoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale decât cele specificate la 19 08 13 | Stațiile de epurare | 5 | Mc/lună | Valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 25 | Uleiuri şi grăsimi comestibile uzate | Pregătire preparate culinare, separator grăsimi | 15 | Kg/lună | Valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 03 01 | Deșeuri municipale amestecate | Personal angajat | 5 | Mc/lună | Valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |

Deșeurile rezultate de la bucătărie, încadrate pe codul 02 02 03 Materii care nu se pretează consumului sau procesării, se predau doar pe bază de comandă la un operator autorizat, în cazul în care acestea rezultă din depreciere/stricare.

Se asigură un managemnent atent, pentru a nu genera astfel de deșeuri sau de a nu se ajunge la resturi depreciate/stricate.

In cazul în care aceste deșeuri se vor genera constant și cantitativ, se va încheia un contract de preluare a acestora cu un operator autorizat.

Deșeurile  rezultate din epurarea apei uzate, încadrate pe codul 19 08 14 Nămoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale decât cele specificate la 19 08 13, sunt vidanjate la cerere de către Compania de Apă Arieș, operatorul de servicii de canalizare destinate populației din municipiul Turda. Acest operator execută servicii de vidanjare la cerere,   fără să aibă un contract la bază. Serviciile  de vidanjare pot fi saptămânale, lunare, trimestriale, etc., în funcție de: gradul de ocupare al spațiilor de servire și/sau cazare, umplerea microstațiilor de epurare și/sau a bazinelor colectoare.

2. Deșeuri colectate

Nu este cazul.

Deşeuri comercializate

Nu este cazul.

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectate

Nu este cazul.

Deşeuri de baterii şi acumulatori colectate

Nu este cazul.

## 3. Deșeuri stocate temporar

Deșeurile produse sunt stocate temporar pe amplasament până la data preluării acestora de către operatorii autorizați.

## 4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul.

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice tratate

Nu este cazul.

Deşeuri de baterii şi acumulatori tratate

Nu este cazul.

## 5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deşeuri transportate

Nu este cazul.

## 6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Monitorizarea deşeurilor – (tipuri, cantităţi, sortarea şi valorificarea prin unităţi specializate a celor reciclabile) se va realiza conform Anexei 1 a HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor.

## 7. Ambalaje folosite

Nu se folosesc ambalaje de unică folosință pentru livrarea preparatelor culinare.

## 8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Se vor respecta prevederile Legii nr. 249/ 2015 privind gestionarea ambalajelor, cu modificările și completările ulterioare şi Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.

# V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

## 1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

| Tip | Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec | Cantitate | UM | Categoria - Fraza de risc | Fraza de pericol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amestecuri | Detergent lichid vase | 10 | L/lună |  | H315,H318 |
| Amestecuri | Detergent de curățenie | 15 | L/lună |  | H319 |
| Amestecuri | Aditiv clătire | 5 | L/lună |  | H315,H319 |
| Amestecuri | Dezinfectant pentru suprafețe | 10 | L/lună |  | H314, H318, H412/ H319,H226, H336 |
| Amestecuri | Dezinfectant pentru mâini | 5 | L/lună |  | H319/H226,H318,H336 |
| Amestecuri | Detergent automat pentru mașini automate de spălat vase | 10 | L/lună |  | H314/H290,H314,H318 |
| 7681-52-9 | Clor lichid | 50 | L/lună |  | H290,H314,H400,EUH031 |
| Amestecuri | Biocid utilizare restaurant Biocid tratare apă piscină | 1 5 | L/lună |  | H412 H314,H400,H412 |

## 2. Modul de gospodărire:

  - ambalare: ȋn ambalaje originale, marcate cu semne caracteristice care avertizează că preparatul este toxic și periculos, cu respectarea legislației specifice în vigoare;

  - transport: cu mijloace de transport ale firmelor autorizate;

  - depozitare: în spațiul special amenajat, uscat și bine ventilat departe de surse de căldură sau care produc scântei, departe de umezeală, lumină sau materiale incompatibile;

  - folosire/comercializare: se vor lua toate măsurile necesare pentru protecția mediului înconjurător, a sănătății și pentru asigurarea securității la locul de muncă prin solicitarea către producătorul/importatorul/distribuitorul de substanțe sau preparate periculoase a fișei tehnice de securitate.

## 3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Se vor respecta fișele de securitate privind gestionarea ambalajelor .

## 4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Se vor lua măsuri de prevenire a scurgerilor de produse în sol şi apă; manipularea preparatelor se va face astfel încât să nu polueze solul, aerul sau sursele de apă; în cazul unor scurgeri accidentale se izolează zona afectată, apoi se absoarbe produsul cu ajutorul unui material inert (nisip uscat, rumeguş) şi se depozitează în containere închise etanş, etichetate corespunzător, zona contaminată fiind apoi stropită cu multă apă.

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

Instalații de stocare a substanțelor periculoase

Nu este cazul.

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate

Nu este cazul.

Sisteme de siguranță existente

Nu este cazul.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Se va ţine evidenţă strictă – cantităţi, caracteristici, mijloace de asigurare - a substanţelor şi preparatelor periculoase, inclusiv a recipienţilor şi ambalajelor, conform OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

- raportarea anuală la APM Cluj a programului de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie, conform art. 44 și Anexei  nr. 8 din OUG  nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, până la data de 31 mai anul următor raportării;

- raportare anuală la APM Cluj a evidenței gestiunii deșeurilor conform art. 48 (1) din OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, până la data de 15 martie a anului în curs pentru anul precedent, în format de hârtie și electronic în sistemul pus la dispoziție de APM;

- raportare anuală în Inventarele locale de emisii în conformitate cu Ordinul nr. 3299/2012 – anual în intervalul 15 ianuarie – 15 martie anul curent pentru anul anterior;

- poluări accidentale şi elemente care ar putea afecta negativ starea mediului în zonă – imediat la dispecerat APM Cluj, program permanent, tel: 0766 868 594.

| Nr. crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDES – completat de producătorii de deșeuri. | anual | 1 februarie - 15 iunie | Chestionar 4: PRODDES – completat de producătorii de deșeuri. |
| 2 | Raportare inventare locale de emisii în conformitate cu Ordinul nr. 3299/2012 | anual | 15 ianuarie-15 martie | Inventare locale de emisii |

Prezenta autorizație de mediu conține 19 (nouăsprezece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR   EXECUTIV

Adina SOCACIU

ȘEF SERVICIU AAA                                                            ȘEF SERVICIU CFM

Ing.Anca CÎMPEAN                                                              Dr. Biol. Paul BELDEAN

Întocmit:                                                                                      Cons. Ioana RUSU

Cons. Gabriela IONESCU

X.06.2022