PROIECTARE CONSULTANTA INSTALATII SRL

Cluj-Napoca Str. Macesului, nr. 48 –sediu social

Cluj-Napoca, 400104 , str. Ciocarliei nr. 43-45 ap.18 demisol - Birouri
 tel/fax: 0264-439-317; e-mail: pci_instalatii@yahoo.com 
 O.R.C.; J12/3760/2016; C.U.I.:RO 36641405

memoriu tehnic de prezentare

cf. Legii 292/2018 (Anexa 5E)

necesar emiterii

acordului de mediu

pentru obiectivul de investiţie

CONSTRUIRE A OBIECTIVULUI:

EXTINDEREA RETELELOR DE APA-CANAL, RACORDURI CANAL SI BRANSAMENTE DE APA IN LOCALITATILE JUCU DE SUS, JUCU DE MIJLOC SI GADALIN, COM.JUCU, JUD. CLUJ

Beneficiar: COMUNA FIZESU-GHERLII,

LOC. JUCU DE SUS; STR. PRIMARIEI NR.11, JUD. CLUJ;

TEL.FAX. 0264-225101; CUI: 4426212

Proiectant:Proiectare Consultanta Instalaţii S.R.L.,Cluj,

str. Ciocarliei Nr. 43-45; Ap.18 Demisol,Cluj Napoca

Tel.0264-439317

LISTA DE SEMNATURI

Şef proiect: 		ing. Szilard VINCZE

Intocmit	 ing. Szilard VINCZE

CONTINUTUL MEMORIULUI DE PREZENTARE

Cuprins

I. Denumirea proiectului:

II. Titular:

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

a) un rezumat al proiectului;

b) justificarea necesității proiectului;

c) valoarea investiției;

d) perioada de implementare propusă;

e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

V. Descrierea amplasării proiectului:

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

b) protecția aerului:

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

d) protecția împotriva radiațiilor:

e) protecția solului și a subsolului:

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului –

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene:

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

XII. Anexe - piese desenate:

| Denumire planșa | Nr. planșa |
| --- | --- |
| Plan de încadrare in zona | A - 01 |
| Plan de situație | A - 02 |
| Plan de situație Jucu de Mijloc - Tronson 1 | TR – 01JM |
| Plan de situație Jucu de Mijloc - Tronson 2 | TR – 02JM |
| Plan de situație Jucu de Mijloc - Tronson 3 | TR – 03JM |
| Plan de situație Jucu de Mijloc - Tronson 4 | TR – 04JM |
| Plan de situație Jucu de Mijloc - Tronson 5 | TR – 05JM |
| Plan de situație Jucu de Mijloc - Tronson 6 | TR – 06JM |
| Plan de situație Jucu de Mijloc - Tronson 7 | TR – 07JM |
| Plan de situație Jucu de Mijloc - Tronson 8 | TR – 08JM |
| Plan de situație Jucu de Mijloc - Tronson 9 | TR – 09JM |
| Plan de situație Jucu de Mijloc - Tronson 10 | TR – 10JM |
| Plan de situație Jucu de Mijloc - Tronson 11 | TR – 11JM |
| Plan de situație Jucu de Mijloc - Tronson 12 | TR – 12JM |
| Plan de situație Jucu de Mijloc - Tronson 13 | TR – 13JM |
| Plan de situație Jucu de Sus - Tronson 1 | TR – 01JS |
| Plan de situație Jucu de Sus - Tronson 2 | TR – 02JS |
| Plan de situație Jucu de Sus - Tronson 3 | TR – 03JS |
| Plan de situație Jucu de Sus - Tronson 4 | TR – 04JS |
| Plan de situație Jucu de Sus - Tronson 5 | TR – 05JS |
| Plan de situație Jucu de Sus - Tronson 6 | TR – 06JS |
| Plan de situație Jucu de Sus - Tronson 7 | TR – 07JS |
| Plan de situație Gădălin - Tronson 1 | TR – 01G |
| Plan de situație Gădălin - Tronson 2 | TR – 02G |
| Plan de situație Gădălin - Tronson 3 | TR – 03G |
| Plan de situație Gădălin - Tronson 4 | TR – 04G |
| Plan de situație Gădălin - Tronson 5 | TR – 05G |
| Plan de situație Gădălin - Tronson 6 | TR – 06G |
| Plan de situație Gădălin - Tronson 7 | TR – 07G |

MEMORIU DE PREZENTARE

- DENUMIREA PROIECTULUI:

EXTINDEREA RETELELOR DE APA-CANAL, RACORDURI CANAL SI BRANSAMENTE DE APA IN LOCALITATILE JUCU DE SUS, JUCU DE MIJLOC SI GADALIN, COM.JUCU, JUD. CLUJ

II. TITULAR

Beneficiar: COMUNA JUCU

LOC. JUCU DE SUS; STR. PRIMARIEI NR.11, JUD. CLUJ;

TEL.FAX. 0264-225101; CUI: 4426212,

III.DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT

Rezumat al proiectului

In comuna Jucu exista un sistem centralizat de alimentare cu apa si canalizare la care sunt racordate  toate localitatile apartinatoare comunei .In cea ce priveste sistemul de alimentare cu apa si canalizare  acesta este realizat numai in zonele locuite din localitate nu si in zonele care sunt in curs de dezvoltare.

In situatia existenta  in localitatea Jucu de Mijloc, Jucu de Sus si Gadalin  exista un sistem de canalizare si alimentare cu apa centralizat care este in proprietatea Companiei de apa Somes si administrat de acesta

Prin prezentul proiect s-au analizat extinderea acestor retele de apa si canalizare si pentru zonele care se afla in curs de extindere cu constructii noi sau parcele de teren pentru care s-a emis deja certificate de urbanism pentru executarea unor constructii. lucrarile lacre se vor executa la reteaua de canalizare si reteaua de apa potabila respecta prevederile normativului privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor - NP 133-2013 precum si lucrarile noi de executat ca statia de epurare, statiile de pompare si bransamentelor electrice la statiile de pompare si epurare .

- In prezent localitatile Jucu de Sus, Jucu de Mijloc, si Gădălin dispun de sistem centralizat de apa si canalizare care deverseaza apele uzate in canalizarea existenta al fiecărei localități si apoi la stația de epurare din Parcul Industrial  TETAROM III   al carui  operator zonal este  Compania de Apa Somes  Cluj .

- Reteaua de apa potabila este funcțională si aparține Companiei de Apa Someș.

Justificarea necesitatii proiectului

Realizarea extinderii retelei  de canalizare si de apa potabila da posibilitatea racordarii tuturor consumatorilor la sistemul centralizat de apa si canalizare  care duce la :

- asigurarea conditiilor igienico-sanitare a locuitorilor si a activitatilor productive desfasurate;

- cresterea nivelului de trai al populatiei.

- ameliorarea calitatii mediului si diminuarea surselor de poluare;

- creerea unei infrastructuri de apa uzata necesara pentru buna desfasurare a activitatiilor economice din zona;

- creerea condiţiilor pentru atragerea de investitori in zona.

Asigurarea infrastructurii cu un sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere precum şi construirea unei staţii de epurare a apelor uzate se realizeaza cu respectarea prevederilor  Normelor NTPA 001/2005 Normativ privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi urbane la evacuarea în receptorii naturali  si  NTPA 011/2005 Norme privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate orasenesti, Directiva CE 91/271 privind evacuarea apelor uzate şi protejarea calităţii apei receptorului natural.

Valoarea investitiei

Valoarea investiției este estimată la aproximativ 5.442.000 lei

Perioada de implementare propusa: 2022-2024  functie de posibilitatile de finantare .

Planșe
Planșele  sunt atașate în anexe conform borderou de piese desenate.

DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT

Se propune extinderea retelelor de apa si canalizare pe strazile din localitatile Jucu de Mijloc, Jucu de Sus si Gădălin in intravilanul localităților din comuna JUCU, mai exact se propune extinderea rețelelor de apa si canal din următoarele localități:

- In Jucu de Mijloc se propune extinderea rețelelor de apa si canal pe străzile: Strada Spicului, Rovine, Trandafirilor, Câmpiei, Gheorghe Lazar, Lacurilor, Holumb, Sportivilor, Alea Mica, Alea Melodiei, Alea Roua, si realizare de racorduri si branșamente de apa pe străzile pe care deja exista rețele publice de apa si canal

- In localitatea Jucu de Sus se propune extinderea rețelelor de apa si canal pe străzile: Strada Sărățel, Țepeș Voda, Câmpul de Sus, Amurg, Alea Terți, Alea Pinului, Alea Stânișoara, Alea Câmpului, Alea Păcii, si realizare de racorduri si branșamente de apa pe străzile pe care deja exista rețele publice de apa si canal.

- In localitatea Gădălin se propune extinderea rețelelor de apa si canal pe străzile: Strada Tudor Arghezi, Păduri, Buna, Viilor, 1 Mai, 2 Mai, Alea Viilor.

EXTINDERE RETEA DE APA

Extinderea rețelei de apa potabila are o lungime totala de aproximativ 6146 m și se compune din:

-	rețea de apa în loc. Jucu de Mijloc cu lungimea de aproximativ L = 3.537 m

-	rețea de apa în loc. Jucu de Sus cu lungimea de aproximativ L = 1 444 m

-	rețea de apa în loc. Gădălin cu lungimea de aproximativ L = 1 165 m

Extinderea rețelei de apa se pozează pe străzile din localitățile Jucu de Mijloc, Jucu de Sus si Gădălin in intravilanul localităților din comuna JUCU, mai exact se propune extinderea rețelelor de apa si canal din următoarele localități:

- In Jucu de Mijloc se propune extinderea rețelelor de apa pe străzile: Strada Spicului, Rovine, Alea Roua, Lacurilor, Gheorghe Lazar, Trandafirilor, Melodiei, si realizare de branșamente de apa. Extinderea rețelelor de apa si canalizare se va realiza conform tabelului următor:

| Extindere Apa - Jucu de Mijloc |
| --- |
| nr. crt. | strada | diametru | tronson | lungime |
| 1 | Str. Spicului | Ø110 | CV1jm - CV2jm | 235 |
|  |  | Ø110 | CV2jm - CV3jm | 119 |
|  |  | Ø110 | CV3jm - CV4jm | 418 |
| 2 | Str. Rovine | Ø110 | CV2jm - CV5jm | 182 |
| 3 | Alea Roua | Ø110 | CV3jm - CV6jm | 338 |
| 4 | Str. Lacurilor | Ø110 | Nod. 1 - Nod. 2 | 291 |
| 5 | Str. Gheorghe Lazar | Ø110 | CV7jm - Nod. 3 | 185 |
| 6 | Str. Campiei | Ø125 | Nod.4 - CV8jm | 256 |
|  |  | Ø125 | CV8jm - CV9jm | 78 |
|  |  | Ø125 | CV9jm - CV10jm | 176 |
|  |  | Ø125 | CV10jm - CV11jm | 39 |
|  |  | Ø125 | CV11jm - CV12jm | 189 |
|  |  | Ø125 | CV12jm - CV13jm | 197 |
|  |  | Ø125 | CV13jm - Nod. 5 | 313 |
| 7 | Str. Trandafirilor | Ø125 | CV12jm - Nod. 6 | 429 |
| 8 | Str. Melodiei | Ø110 | CV14jm - Nod. 7 | 92 |
|  |  |  | Total Jucu de Mijloc: | 3537 |

- In localitatea Jucu de Sus se propune extinderea rețelelor de apa pe străzile: Strada Sportivilor, Alea Campului, Câmpul de Sus, Alea Alea Frunzisului, Alea Pinului, Saratel, Tepes Voda si Terti, si realizare de branșamente de apa conform tabelului urmator:

| Extindere Apa - Jucu de Sus si Molitura |
| --- |
| nr. crt. | strada | diametru | tronson | lungime |
| 1 | Str. Sportivilor | Ø63 | CV1js - Nod. 8 | 235 |
| 2 | Str. Alea Campului | Ø63 | CV2js - Nod. 9 | 228 |
| 3 | Str. Alea Frunzisului | Ø63 | Nod. 10 - Nod. 11 | 162 |
| 4 | Str. Alea Pinului | Ø63 | CV3js - Nod. 14 | 289 |
| 5 | Str. Saratel | Ø63 | Nod. 12 - Nod. 13 | 70 |
| 6 | Str. Tepes Voda + Terti | Ø63 | CV4js - CV5js | 460 |
|  |  |  | Total Jucu de Sus: | 1444 |

- In localitatea Gădălin se propune extinderea rețelelor de apa pe străzile: Strada Tudor Arghezi si Păduri conform tabelului urmator:

| Extindere Apa - Gadalin |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| nr. crt. | strada | diametru | tronson | lungime |
| 1 | Str. Tudor Arghezi | Ø110 | CV1g - CV2g | 478 |
|  |  | Ø110 | CV2g - CV3g | 451 |
|  |  | Ø63 | CV3g - Nod. 15 | 190 |
| 2 | Str. Paduri | Ø110 | CV3g - CV4g | 46 |
|  |  |  | Total Gadalin: | 1165 |

Conducta de distributie apa este prevazuta din teava pentru apa potabila, special conceputa pentru cresterea rezistentei la solicitarile mecanice si la radiatia UV ( considerate punctele slabe ale țevilor PEHD)

Conducta este constituita din teava de polietilena de inalta densitate PE100RC peste care este aplicat prin coextrudare un strat din polipropilena PP aditivata pentru a-i creste rezistenta la zgariere si penetrare, polipropilena fiind de cca 3 ori mai rezistenta decat polietilena si fir inox pentru detectarea ulterioara a tevii - tava va avea agrement tehnic PAS1075 – tip 3 cu fir trasor.

Avantajele acestui nou tip de țeavă:

- protectia la deteriorare mecanica ( stratul de PP special aditivat)

- scaderea costurilor de instalare

- usurinta crescuta a imbinarii prin sudura cap la cap ( stratul de protectie se exfoliaza usor pentru a permite sudura capetelor)

- protectie (stratul de PP asigura protectia impotriva radiatiei UV)

- lipsa contaminarii (stratul de PP protejeaza impotriva contaminarii pe toata durata de manipulare, transport si montaj)

Conducta de distributie va fi montata ingropat pe toata lungimea ei. Adancimea depozare a conductei s-a prevazut la min. 1,00 m de la generatoarea superioara a acesteia. Panta minima este de 0,4% conform STAS 3051.

Pentru detectarea ulterioara a traseului conductei in sant langa conducta de apa se va utiliza fir metalic din componenta tevii.

Conducta de distributie apa se pozeaza in afara carosabilului pe o parte a drumului conform planului de situatie, acolo unde este posibil, iar unde nu este posibil se pozeaza in carosabil.

Rețeaua de distribuție apa se pozează pe o singura parte a drumului, si se va realiza din țeavă PE 100 RC, PN 10, Ø63; Ø110; Ø125 mm cu protecție PP si fir trasor agrement tehnic PAS1075 – tip 3:

Subtraversare canal scurgere apa pluviale/șanțuri/ si drumuri comunale

Conducta de distribuție apa din PE100RC subtraversează canale / șanțuri de scurgere apa si drumuri comunale pozata in tub de protecție din PEHD sau OL protejat anticoroziv

Asigurarea cu hidranți exteriori

Conform normativului NP 133-2013 Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor art. 5.4.5 se impun hidranti de incendiu exteriori amplasati la distante care sa nu depaseasca 500 m .

S-au prevazut 14 hidranti exteriori cu Dn 80 mm distribuiti pe conductele din PE cu diametrul de Ф 110; 125 mm astfel: 11 bucati in Jucu de Mijloc si 3 bucati in Gadalin

Conform STAS 1343/1-95, debitul pentru hidrantii exteriori este de 5 l/s pentru numărul de incendii simultane =1 si pentru localități cu un număr de locuitori < 5000.  Rezerva de incendiu se asigura pentru 3 ore deci 54 mc care constituie rezerva intangibila de incendiu din rezervorul de apa proiectat.

Branșamente de apa

Branșamentul – este partea din rețeaua publică de alimentare cu apă care asigură legătura dintre rețeaua publică de distribuție și rețeaua interioară a unei incinte sau a unei clădiri.  Branșamentul, până la contor, inclusiv căminul de branșament și contorul, aparțin rețelei publice de distribuție.

Branșarea gospodăriilor la conducta publica de apa se va realiza cu cămine de apometru care se va monta la limita de proprietate pe domeniul public. Acestea va fi complet echipat cu armaturi de închidere.

Pe rețeaua potabila de apa s-au prevăzut 267 de branșamente de apa potabila:

- In loc. Jucu de Mijloc – 182 de branșamente

- In loc. Jucu de Sus – 54 de branșamente

- In loc. Gădălin – 31 de branșamente

Căminul de apometru aferent fiecărui imobil se va amplasa pe domeniul public la limita de proprietate.

Numărul total de branșamente poate sa difere (sa fie suplimentat) in funcție de cerințele beneficiarului si situației reale din teren, a parcelelor de teren care se vor fi branșate.

Căminele de apometru vor fi complet echipate hidraulic, inclusiv cu apometru.

Caracteristici Specifice Camin De Apometru Din Pe confectionate din polietilena .

- Rezistent la solicitari mecanice

- Rezistent la coroziune

- Etans la apa freatica, etansarea se face cu garnituri de cauciuc

- Izolat termic

- Durabilitate de peste 50 de ani

- Capac necorodabil din PE – clasa A-15 pentru zona pietonala si / D400 inglobat in placa de beton - pentru zona carosabila

- Capacul este prevăzut cu camera de formare a pernei de aer împotriva înghețului, care ii conferă si o rezistenta mecanica ridicata

- economie de timp si material înlocuind cu succes construcțiile masive de beton

- căminul este ușor de montat si manevrat

- permite montarea si demontarea usoara a contorului

- pozitia de montaj a contorului permite o citire si o schimbare ulterioara foarte accesibila

- Materialul din care sunt confectionate permite citirea de la distanta (prin unde radio) a contoarelor

- Prevazut cu robineti de izolare inainte si dupa contor

DIMENSIUNI

- Diametru – minim Ø 500mm

- Înălţime – H 1100 - 1200 mm

- Diametru racordare (intrare/iesire) Dn 25 mm

- Utilizat pentru racord individual de apa

- Echipabil cu contoare Dn 20

Căminele de vizitare

Pe rețelele de distribuție apa sunt prevăzute de cămine de vane din beton de sectorizare (închidere) de capăt (golire sau aerisire) care au forma rectangulara cu dimensiunile conform detaliilor.

Căminele de apa se vor executa din elemente prefabricate din beton, vor avea capac de acoperire înglobat in placa de beton, capacul va fi de din fonta cu clasa de rezistenta D400, cu balama si sistem de închidere cu cheie.

Căminele de apa vor avea trepte de acces, si se vor echipa hidraulic conform detaliilor din prezentul proiect.

In total sau prevăzut 22 de cămine dispuse in felul următor:

- In loc. Jucu de Mijloc – 14 cămine de apa

- In loc. Jucu de Sus – 4 cămine de apa

- In loc. Gădălin – 4 cămine de apa

EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE

Rețeaua de canalizare are o lungime totala de aproximativ 3754 m și se compune din:

    - rețea canalizare menajeră în loc. Jucu de Mijloc cu lungimea de aproximativ L = 2.824 m

    - rețea canalizare menajeră în loc. Jucu de Sus cu lungimea de aproximativ L = 236 m

    - rețea canalizare menajeră în loc. Gădălin cu lungimea de aproximativ L = 694 m

Rețeaua de canalizare se pozează pe străzile din localitățile Jucu de Mijloc, Jucu de Sus si Gădălin in intravilanul localităților din comuna JUCU, mai exact se propune extinderea rețelelor de canal din următoarele localități:

- In Jucu de Mijloc se propune extinderea rețelelor de canal pe străzile: Strada Rovine, Lacurilor, Gheorghe Lazar, Trandafirilor, Câmpiei, si realizare de racorduri de canal. Extinderea rețelelor de canalizare se va realiza conform tabelului următor:

| Extindere Canalizare - Jucu de Mijloc |  |  |
| --- | --- | --- |
| nr. crt. | strada | diametru | tronson | lungime |
| 1 | Str. Rovine | Ø250 | CM1jm - CC43ex | 174 |
| 2 | Str. Lacurilor | Ø250 | CM5jm - C.JM28ex | 129 |
|  |  | Ø315 | CM8jm - CC57ex | 370 |
| 3 | Str. Gheorghe Lazar | Ø250 | CM17jm - CM21jm | 187 |
| 4 | Str. Trandafirilor | Ø315 | CM22jm - CM29jm | 352 |
|  |  | Ø250 | CM32jm-CM24jm | 6 |
|  |  | Ø250 | CM31jm - CM26jm | 6 |
|  |  | Ø250 | CM30jm - CM28jm | 6 |
| 5 | Str. Campiei | Ø110 | SP1jm - CC20ex | 194 |
|  |  | Ø250 | CM55jm - CM50jm | 173 |
|  |  | Ø315 | CM29jm - SP1jm | 355 |
|  |  | Ø315 | CM38jm - CM29jm | 181 |
|  |  | Ø250 | CM37jm - CM38jm | 7 |
|  |  | Ø250 | CM41jm - CM40jm | 7 |
|  |  | Ø315 | CM56jm - CC58ex | 647 |
|  |  | Ø250 | CM36jm - CM57jm | 8 |
|  |  | Ø250 | CM35jm - CM60jm | 8 |
|  |  | Ø250 | CM34jm - CM61jm | 7 |
|  |  | Ø250 | CM33jm - CM64jm | 7 |
|  |  |  | Total Jucu de Mijloc: | 2824 |

- In localitatea Jucu de Sus se propune extinderea rețelelor de canalizare pe străzile: Strada Sărățel si Alea Păcii, si realizare de racorduri de canal conform tabelului urmator:

| Extindere Canalizare - Jucu de Sus |
| --- |
| nr. crt. | strada | diametru | tronson | lungime |
| 1 | Alea Pacii | Ø200 | CM1js - CM3js | 88 |
| 2 | Str. Saratel | Ø250 | CM4js - CM10js | 148 |
|  |  |  | Total Jucu de Sus: | 236 |

- In localitatea Gădălin se propune extinderea rețelelor de canalizare pe străzile: Alea Viilor si 2 mai, conform tabelului urmator:

| Extindere Canalizare - Gadalin |
| --- |
| nr. crt. | strada | diametru | tronson | lungime |
| 1 | Alea Viilor | Ø250 | CM1g - CM6g | 111 |
| 2 | Str. 2 Mai | Ø250 | CM7g - SP1g | 276 |
|  |  | Ø110 | SP1g - CMg123 ex | 307 |
|  |  |  | Total Gadalin: | 694 |

Rețeaua de canalizare se proiectează in sistem divizor pentru a prelua numai apele uzate menajere, cele pluviale fiind deversate prin rigole deschise amenajate pe ambele parți ale drumului.

Rețeaua de canalizare gravitațională se va realiza din țeavă tip PP MULTISTRAT țeavă LISA cu minim SN10 cu diametre de Ø200 mm si Ø315 mm obligatoriu prevăzute cu mufă și garnitură de cauciuc cu sistem de întărire montata din fabrica pe conducte (conform caietului de sarcini), conductele se montează la adâncimea de minim 1,55 m pana la 3,5 - 4 m urmărind în principiu panta terenului.

Caracteristicile țevii sunt următoarele:

Conducta alcătuită din 3 straturi: stratul exterior este din polipropilena (țeavă lisa), stratul de mijloc este întărit cu minerale sau tot polipropilena si stratul interior este din polipropilena

Tip: minim SN10 pentru canalizări gravitaționale îngropate

Rigiditatea nominală a inelului (SN): ≥10kN / m2: dovedită printr-un protocol de testare

Tehnologia de producție: prin extrudare

Flexibilitatea inelului: ≥30% dovedita printr-un protocol de testare.

Lungimea conductei: in bare de maxim 6.00 m utili

Conectarea conductelor: cep si mufa.

Garnitura de etanșare OBLIGATORIU cu sistem de întărire introdus din fabrica pentru o garanție suplimentara de menținerea in mufa a inelului de etanșare in timpul îmbinării conductei (conform caietului de sarcini).

Conducta va avea si mufa fasonata din fabrica iar garnitura cu sistem de întărire va fi introdusa din fabrica (nu se accepta in mod curent tronson de țeavă fără mufa fasonata sau cu mufa de reparație).

Rugozitatea stratului interior: <= 0.015 mm.

Rezistenta chimica la acțiunea efluenților corozivi cu valori ale pH-lui de la 2-12.

Devieri la îmbinare permise: max.3 grade.

Caracteristici tehnice: conform EN13476-2:2007.

Materiale de pozare admisibile: conform EN 1610

Fabricație: sistem de management al calității conform EN ISO 9001.

Materia prima utilizata pentru fabricarea produsului: materie prima certificata de o instituție independenta.

Trebuie asigurata gama de fitinguri de la producătorul de țeavă.

Declarație de conformitate conform EN 17050.

Durata de viată: min 50 ani

Culoarea stratului interior si exterior neted (țeavă lisa): diferita de negru, preferabila brun-portocaliu la exterior, specifica sistemelor de canalizare si o culoare deschisa la interior pentru a facilita inspecția video.

Peretele interior sa fie rezistent la uzura la viteza de 6 m/s a fluidului transportat.

Agrement si aviz tehnic conform legislației in vigoare.

Produsul se va livra cu cartea tehnică în limba română, Declaratie de conformitate de la producator/furnizor, certificat de calitate şi garanţie,

- Durata de viata a produsului indicata de furnizor nu va fi mai mica decat durata normala de functionare solicitata de H.G.2139/2004 (Catalog privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe) si va respecta standardele de referinta romanesti/straine.

- Gama de diametre DN: 150(Ø160) mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 400 mm, 500mm.

- Declarație de conformitate conform EN 17050

- Culoarea stratului din interior va fi de tip alb, sau culoare deschisa, pentru a se usura vizualizarea cu camera video, si observarea unor defecte de montaj mai usor.

- Elementele de marcaj vor fi lizibile si rezistente la exteriorul si (opțional si in interiorul țevii necesare pentru identificarea țevii la inspecția video)..

Imagini cu caracter general ale țevilor PP multistrat (3 straturi) țeavă lisa

Rețeaua de canalizare sub presiune se realizează din țeavă PVC-O; minim PN10 cu D110mm montata sub adâncimea de îngheț.

Pe rețeaua de canalizare s-au prevăzut cămine de canalizare carosabile prefabricate din beton care se montează la intersecții de trasee și la distanța maximă de 60 m intre cămine conf. STAS 3051-81 „Canale ale rețelelor exterioare de canalizare” – pct. 2.3.6, distanta optima pentru întreținerea rețelei de canalizare ținând cont de utilajele existente pe piața românească.

Căminele  de canalizare pentru canalizarea gravitațională vor fi din inele de beton Ø1000mm si H=1,00-4,5m compuse din inele de beton armat, etanșate cu garnituri de cauciuc, baza cămin cu racorduri, reducție inel Ø1000/Ø600mm . Căminele din beton se prevăd cu rama cu capac din fonta STAS 2308-81 tip IVA carosabil incastrat in placa de beton pătrata, capacele vor fi cu balamale.

Pe traseul rețelei de canalizare sunt prevăzute: subtraversări ale drumurilor asfaltate, drumurilor comunale, podete si rigole de scurgere al apelor pluviale care se vor executa prin foraj orizontal.

Sistemul de canalizare nu s-a putut soluționa in întregime numai prin curgere gravitațională deoarece rezultau adâncimi mari de pozare a conductei de canalizare, fapt pentru care au fost necesare realizarea a mai multor stații de pompare.

S-au prevazut 2 stații de pompare complet echipate pentru evacuarea apelor uzate menajere din care SP1jm, care deserveste canalizarea din Jucu de Mijloc si SPg care deserveste canalizarea din Gadalin.

Conducta de canalizare sub presiune va fi de tip PVC-O; minim Pn10 (12.5) care are urmatoarele caracteristici:

-	mediu: apa potabila si canalizare

-	curgere sub presiune

-	diametru nominal - 90 ÷ 800 mm

-	imbinare cep si mufa cu garnitura

-	clasa de presiune: PN10(12.5), PN16, PN20, PN25

-	deviatie unghiulara: 2 grade

-	culoare: albastru

-	Teava PVC-O - UNE-EN 17176:2019 si ISO 16422;

-	Fitingurile PVC-O - UNE-CEN/TS 17176-3:2019

Tevile vor marcate lizibil cu urmatoarele:

-	Diametrul nominal DN

-	Clasa de presiune

-	Data fabricatiei (an)

-	Standard produs;

-	Simbol material

Fitingurile for fi din acelasi material ca si teava (PVC-O) sau din fonta ductila si vor avea aceeasi clasa de presiune cu conducta pe care se monteaza. Fitingurile de fonta vor avea protectie exterioara si interioara - epoxi albastru min 250 µm.

Fitingurile din fonta vor fi marcate lizibil cu urmatoarele date :

-	Diametrul nominal DN si PN (pt flanse)

-	Unghiul de curbură

-	Data fabricatiei (an)

-	Standard produs;

-	Garniturile – EN681-1

-	Fitingurile din fonta ductila vor fi conform: EN14901 sau EN1563 si EN1092-2 (pt flansa)

-	Agrement si aviz tehnic conform legislatiei in vigoare.

Căminele de vizitare

Acestea sunt construcţii accesorii ale reţelei de canalizare care permit accesul la canale in scopul controlării si intretinerii stării acestora, respectiv pentru curăţirea canalelor si evacuarea depunerilor sau pentru controlul calitativ si cantitativ al apelor.

Pe reţeaua de canalizare sunt prevazute camine de vizitare pentru a permite accesul la canale in scopul controlării si intretinerii stării acestora, respectiv pentru curăţirea canalelor si evacuarea depunerilor sau pentru controlul calitativ si cantitativ al apelor.

Conform STAS 2448-82 si SR EN1917/2005 la reţelele de canalizare cu canale nevizitabile, căminele de vizitare se amplasează în punctele caracteristice şi anume:

- în aliniamente, la distante de max.60m;

- în punctele de schimbare a diametrelor;

- în punctele de schimbare a pantelor;

- în punctele de schimbare a direcţiei;

- în punctele de descărcare în alte canale colectoare.

S-au prevăzut 91 cămine de canalizare din elemente prefabricate din beton cu diametrul intern de Ø1000 cu placa de acoperire din beton prefabricat si rama carosabila D400kN cu balama si orificii de ventilare incastrat in placa de beton armat conform STAS 2448-82. Căminele se montează la distanța maximă de 60 m intre ele conf. STAS 3051-81 – „Canale ale rețelelor exterioare de canalizare” – pct. 2.3.6,  la subtraversări de vai ,drumuri ,cale ferata.

Căminele de vizitare se construiesc cu înălțimea in funcție de cota radier si configurația colectorului din elemente prefabricate din beton ce se etanșează intre ele prin intermediul garniturilor. Căminele de vizitare sunt prevăzute cu trepte de acces înglobate la momentul turnării.

:

| Element de baza |  | Rama de beton in care se inglobeaza capacul de fonta sau material compozit, conform STAS 2448-82 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Elemente drepte cu cep si buza din beton simplu pentru camine (element curent, sau inel intermediar) |  | Inel de ajustare din beton (element de aducere la cota) |  |
| Con reducție intermediara din beton simplu pentru cămine cu garnitura (cap tronconic-superior, sau intermediar) |  | Element de acoperire: ansamblul rama - capac de fonta/ material compozit carosabil D400 cu elemente de ventilare (găuri); cu balama. Ansamblul poate fi înglobat in placa de beton conf. STAS 2448-82 - Camine de vizitare |  |
| Con excentric din beton pentru camine |  | Element de racord Garnitura de etansare la trecerea conductei perin peretii caminului. |  |
| Placa reductie intermediara din beton simplu pentru camine cu garnitura |  | Trepte de acces cu înveliș din material plastic sau metal invelit in material plastic. |  |

Racorduri de canal

Racordarea imobilelor la rețeaua publică se va realiza cu sa mecanica de branșare cu articulație sferica care permite reglarea unui anumit unghi. Fiecare racord se echipează cu un cămin individual de racord din PPØ400 cu o intrare/ieșire D160; rama si capac din compozit B125 incastrat in beton (complet echipat); in cazul in care căminul de racord este amplasat pe zone carosabile atunci capacul va fi de tip carosabil clasa D400.

Racordurile de canal se vor executa din tuburi Țeavă PP Multistrat țeavă lisa minim SN10 Ø160, îmbinarea tuburilor de canalizare realizându-se prin mufe și OBLIGATORIU cu inele de cauciuc cu sistema de întărire introdus din fabrica.

Racordarea gospodăriilor la conducta de canalizare publica se va realiza cu cămine de racord care se va monta la limita de proprietate pe domeniul public. Acestea se vor racorda gravitațional.

Pentru racordarea la rețeaua de canalizare proiectata s-au prevăzut 175 de racorduri de canal pentru a prelua numai apele uzate menajere nu si cele pluviale sau ape uzate industrial din care:

- In loc. Jucu de Mijloc – 142 de racorduri

- In loc. Jucu de Sus – 13 de racorduri

- In loc. Gădălin – 20 de racorduri

Racordurile de canalizare se vor face conform detaliilor din piesele desenate, racordul pe țeava se va realiza cu elemente de racordare rapida pentru țevi lisa, care au posibilitatea de reglaj al unui unghi specificat de aproximativ 11-13 grade.

Imagine cu caracter general al pieselor cu articulatie sferica

Racordurile de canalizare in corpul căminelor de canalizare se va face prin intermediul pieselor de trecere montate in căminele de canalizare.

Imagine cu caracter general

Racordarea la reţeaua publică se va realiza cu un cot de 45 gr. și a unei șa mecanică de racordare pentru țevi lise PVC/PP cu unghi reglabil. Racordurile de canalizare gravitationala se vor executa din tuburi PP multistrat teava lisa minim SN10, Ø160 mm. Imbinarea tuburilor de canalizare se realizeaza prin mufe şi inele de cauciuc. Panta conductei este de minim 3%.

Caracteristicile caminelor din PP:

- Diametru: DN/OD425 mm, DN/OD400 mm sau DN/OD355 mm

- Rigiditate inelara a inaltatorului>SN2kN/mp conform EN ISO 14982-2

- Elementele componente: baza injectata PP + element de inaltare PP(coloana corugata) + piesa telescopare PVC, vor fi cu sistem de imbinare tip cep/mufa, cu garnituri de etansare EPDM

- Adancimea de instalare: maxim 6m conform EN 13598-2

- Etanseitate 100%, la -0,3 bar conform SR EN 1277

- Rezistenta la temperatura : max.45 grade conform SR EN 1437

- Modul E de scurta durata 1250 N/mm²

- Caracteristici tehnice: conform SR  EN 13598-2

- Materiale de pozare admisibile: conform SR EN 1610

- Fabricatie: sistem de management al calitatii conform EN ISO 9001

- Asigurarea elementelor de racordare la retea pentru a asigura conditia de etanseitate

- Elementul de inaltare(coloana)  trebuie prevazut cu piesa de telescopare pentru reglaj la cota terenului(riser)

-Declaratie de conformitate conform SR EN 17050.

- Peretele interior al bazei sa fie rezistent la uzura la viteza de 6 m/s a fluidului transportat

- bazele pot fi cu 1,2 sau 3 intrari cu dn160 sau dn200

- Caminele nu trebuie sa polueze mediul inconjurator urmare a proprietatilor lor fizice si chimice

Stații de pompare

Datorita condițiilor geografice si a posibilității de racordare la rețeaua de canalizare existenta, sistemul de canalizare s-a soluționat atât prin curgere gravitațională cat si sub presiune .

Astfel s-au prevăzut 2 stații de pompare mari.

Stațiile de pompare ape uzate sunt, monobloc, etanșe, integral prefabricate, complet echipate cu:

- 1 + 1 electropompe submersibile pentru apa uzata, montate in mediu uscat sau umed

- tablou electric şi de automatizare cu pornire directă/ SD care asigură toate funcțiile și protecțiile necesare

- accesorii: cot refulare, scara de acces din inox cu ajutor de acces extensibil din inox, cu mâner protejat, cu trepte anti-alunecare.

- traductor de nivel hidrostatic pentru nivel minim (oprire pompă), maxim (pornire pompă) şi de avarie;

- instalatii hidraulice complete (conducte, robineti de sectionare, clapet antiretur) cu montare si functionare in mediu cu umiditate ridicata;

- instalatii electrice de comanda si de automatizare complete, inclusiv integrare in sistemul SCADA;

- instalatie de ventilatie naturala

- instalatie fixa de ventilatie fortata

-capac carosabil clasa D400 EN 124  din fonta inscriptionat cu  “numele producatorului de electropompe cu care este dotata statia de pompare.

Pompele vor functiona alternativ si vor porni/opri automat funcţie de nivelul apei din bazin

Fiecare statie de pompare esre prevazut cu camin decantor prefabricat subteran, complet utilat, in constructie monobloc din (PEID100/PA/ABS/PUR/POM/PVC-HI/ASA/PVCU/PVC-C/ECTF), cu peretele in constructie tripla de tip “fagure” in 3 straturi exterior – fagure – interior ,compatibila pentru instalari in soluri cu panza freatica aproape de suprafata si care in cazul deteriorarii unuia dintre pereti sa ramana in continuare complet etans evitandu-se infestarea apei din panza freatica sau aparitia infiltratiilor.

Grupul este complet echipat si gata pentru racordarea la instalatie si include:

Tablou de automatizare pentru comanda pompelor cu automat de rotire pentru uzura uniforma si functie de contorizarea orelor de functionare, memorare numar conectari, afisare avarii, pornire/ oprire automata functie de presiune. Este echipat cu lampi de semnalizare pentru fiecare echipament, cu usa interioara si cu PLC.

Vana de spălare pe fiecare electropompa montat pe refularea acesteia este OBLIGATORIE.

Subtraversare canal scurgere apa pluviale/șanțuri/ si drumuri comunale

Conducta de canalizare din PPMC subtraversează canale / șanțuri de scurgere apa si drumuri comunale pozata in tub de protecție din PEHD sau OL protejat anticoroziv.

Debite evacuate din in reteaua de canalizare

Deversarea apele uzate menajere se va face  in staţia de epurare din Parcul Industrial TETAROM III al carui operator zonal este Compania de Apa Somes  Cluj. Apa epurata deversata in emisar raul Somesul Mic va avea nivelul de calitate prevazut in NTPA 001/2005.

Numarul de imobile care se vor racorda in prezent la canalizarea proiectata - 175 buc.

Numarul de imobile care se vor racorda in prezent la reteaua de apa proiectata - 267 buc.

Conform breviarului de calcul anexat pentru un imobil de locuit rezulta urmatoarele debite:

Debitul zilnic mediu: Qu zi med = 0,4 mc/zi/gospodarie x 267 racorduri = 106.8 mc/zi=1.24 l/s

Debitul zilnic maxim: Qu zi max =0,48 mc/zi/ gospodarie x 267 racorduri = 128.16 mc/zi=1,48 l/s

Debitul orar maxim de ape uzate Quz orar max= 0,96mc/zi =0.26 l/s/zi gospodarie x 267 racorduri =2,89 l/s

Sistemul  de canalizare este realizat numai pentru  preluarea apelor uzate menajere.

Apele pluviale sunt colectate prin rigole deschise amenajate si evacuate liber in canale,vai existente in zona.

Elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul și capacitățile de producție;

Capacitățile proiectate ale obiectivului sunt următoarele:

Extinderea rețelei de apa potabila are o lungime totala de aproximativ 6146 m și se compune din:

    - rețea de apa în loc. Jucu de Mijloc cu lungimea de aproximativ L = 3.537 m

    - rețea de apa în loc. Jucu de Sus cu lungimea de aproximativ L = 1 444 m

    - rețea de apa în loc. Gădălin cu lungimea de aproximativ L = 1 165 m

    - Bransamente de apa 267 bucati

    - Camine de vane 22 bucati

Rețeaua de canalizare are o lungime totala de aproximativ 3754 m și se compune din:

    - rețea canalizare menajeră în loc. Jucu de Mijloc cu lungimea de aproximativ L = 2.824 m

    - rețea canalizare menajeră în loc. Jucu de Sus cu lungimea de aproximativ L = 236 m

    - rețea canalizare menajeră în loc. Gădălin cu lungimea de aproximativ L = 694 m

    - stații de pompare a apelor uzate pe traseul rețelei de canalizare – buc. 2

    - branşament electric trifazic la staţia de pompare cu Pi =5,00 kW, Pa=10,00 kW – 2 bucati

    - racorduri de canalizare  175 buc .

- Debite de ape uzate de la o gospodarie:

Debitul zilnic mediu: Qu zi med = 0,4 mc/zi/gospodarie x 267 racorduri = 106.8 mc/zi=1.24 l/s

Debitul zilnic maxim: Qu zi max =0,48 mc/zi/ gospodarie x 267 racorduri = 128.16 mc/zi=1,48 l/s

Debitul orar maxim de ape uzate Quz orar max= 0,96mc/zi =0.26 l/s/zi gospodarie x 267 racorduri =2,89 l/s indicatorii de calitate conform NTPA 001/2005

- descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

nu este cazul

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;- conform descrierii anterioare Statia de epurare

- materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

Materiile prime folosite :

Materiile prime folosite în etapa de construire si de functionare a  obiectivului

| Materii prime/ auxiliare | Destinaţie | Provenienţa | Mod de depozitare | Periculozitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| În perioada de construire . |
| Tevi instalatii, PE , PEHD, PP multistrat | Instalatia de aducțiune și distributie a apei potabile, canalizare menajeră | Societăţi comerciale autorizate. | Depozitare temporară în cadrul organizării de şantier | N |
| Beton | Realizare fundații, platformă exterioară, camine canalizare, bazine stației de epurare. | Stații de betoane, producere în șantier cu betoniera proprie(cap.250 l) | Se introduce direct în operă | N |
| Ciment | Preparare betoane, mortare | Societați comerciale autorizate | Depozitare temporară în cadrul organizării de şantier | N |
| Balast, nisip | Realizare drum de acces, fundații, pat flexibil în transee pt. amplasarea conductelor. | Stații de sortare-spălare autorizate. | Depozitare temporară în cadrul organizării de şantier | N |
| Oțel beton | Realizare armături | Societați comerciale autorizate | Depozitare temporară în cadrul organizării de şantier | N |
| Balast stabilizat | Drumuri de acces | Stații de betoane, producere în șantier cu betoniera proprie(cap.250 l) | Se introduce direct în operă | N |
| Cabluri pentru instalații electrice, de automatizare și semnalizare | Realizare instalații electrice, automatizare și semnalizare. | Societați comerciale autorizate | Depozitare temporară în cadrul organizării de şantier | N |
| Elemente prefabricate din beton(camine instalații de apă și canalizare) | Realizare rețele apă - canal | Societați comerciale autorizate | Depozitare temporară în cadrul organizării de şantier | N |
| Capace din fontă pentru camine de canalizare | Realizare rețele canalizare menajeră. | Societați comerciale autorizate | Depozitare temporară în cadrul organizării de şantier | N |
| Tevi oțel pentru construcții | Pentru protecția conductelor de apă și canalizare care subtraversează drumuri și cursuri de apă | Societați comerciale autorizate | Depozitare temporară în cadrul organizării de şantier | N |
| Cabluri din oțel pentru ancorare | Susținere conductă care supratraversează cursuri de apă. | Societați comerciale autorizate | Depozitare temporară în cadrul organizării de şantier | N |
| Mixturi asfaltice | Realizare drumuri de acces, refacere zonelor din drumurile publice afectate de lucrările de subtraversare | Statii de mixturi asfaltice autorizate | Se introduce imediat in opera | N |
| Materiale pentru hidroizolații și etanșare îmbinări de conducte de apă și canalizare | Impermiabilizare bazine stație de epurare, etanșarea rețelei de canalizare pentru prevenirea exfiltrațiilor de ape uzate în mediul geologic. | Societați comerciale autorizate | Depozitare temporară în cadrul organizării de şantier | N |
| Motorină | Pentru funcţionarea utilajelor de construcții dotate cu motoare termice şi autovehicule folosite pentru aprovizionarea punctelor de lucru. | Statii de distributie | În recipienti pentru produse petroliere. Cantitatea maxima stocată în organizarea de șantier 200 kg. | P R10; R45; R52/53 F- inflamabil N- periculos pentru mediu |
| Propan | Pentru efectuarea sudurii conductelor din PE și PEHD. | Furnizori autorizați | În butelii metalice la punctele de lucru(doar în perioadele în care se efectuează operațiile de îmbinare a conductelor) | F+; R12, R5, R6 Încălzirea poate cauza explozie. Exploziv la sau fără contactul cu aerul. Extrem de inflamabil. |
| În perioada de funcționare a obiectivului |
| Coagulant FeCl3 | Indepartare fosfor | Societați comerciale autorizate | Depozitare temporară în camera tehnică din clădirea stației de epurare |  |
| Hipoclorit de sodiu | Dezinfecția efluentului | Societați comerciale autorizate | Depozitare temporară în camera tehnică din clădirea stației de epurare | R31 În contact cu acizii (se) degajă gaze toxice. R37 Iritant; iritant asupra sistemului respirator R34 Corosiv; Provoaca arsuri. R50 Foarte toxic pentru organismele acvatice |
| Floculant polimeric Polielectrolit | Deshidratare nămol | Societați comerciale autorizate | Depozitare temporară în camera tehnică din clădirea stației de epurare | N |
| Piese deschimb pentru stația de epurare, stații de pompare | Întreținere echipamente | Societați comerciale autorizate | Nu se stochează. Lucrările de mentenanță vor fi externalizate. | N |

Cantitătile de materiale si motorină necesare construirii obiectivului vor fi conform devizelor pe categorii de lucrări elaborate la faza de proiect tehnic.

Materialele se vor aproviziona periodic, în functie de stadiul lucrărilor incat nu vor fi  stocuri depozitate o perioadă mai mare de timp, evitându-se deterioarare materialelor.

Se vor utiliza materiale de cea  mai bună performantă pentru siguranta constructiilor și instalațiilor proiectate.

Lucrările de mentenanță ale sistemului hidroediltar vor fi externalizate. Executantul lucrărilor va asigura necesarul de piese pentru lucrările de reparații și revizii pe perioada garantiei lucrarilor.

În perioda de garanție, piesele de schimb vor fi asigurate de furnizorii echipamentelor.

- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;

Pentru realizarea obiectivului sunt necesare branşamente la cele 2 statii de pompare.

Alimentarea cu energie electrică a statiilor de pompare se face din liniile electrice aeriene (LEA) 0.4 KV, ce alimenteaza consumatorii din localitate cu capacitate suficientă de alimentare in functie de solutiile impuse in Avizul Tehnic de Racordare.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

La terminarea lucrărilor  se va dezafecta organizarea de şantier, amplasamentul va fi degajat de materiale şi deşeuri. Se vor reface drumurile interioare din localități afectate de lucrările de subtraversare: refacere carosabil, trotuare, zonele înierbate de lângă acostamentul drumurilor.

Terenul ocupat temporar de lucrări va fi readus la starea initial. Pe măsură ce lucrările de amplasare a conductelor vor avansa, tranșelee vor fi umplute cu pământ, ultimul strat fiind din sol vegetal (cca. 20 cm), decopertat înainte de începerea săpăturilor.

Pământul din excavații va fi astfel depozitat  astfel încât să nu împiedice scurgerea normală a apelor pluviale.

Rigolele existente de pe marginea drumurilor interioare localităților, prin care se scurg apele din precipitații se vor curata pentru asigurarea secțiunii de scurgere a apelor din precipitații. Zonele verzi afectate de sapatura vor fi refacute.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Nu sunt necesare căi noi de acces.

- resursele naturale folosite în construcție și funcționare;

Resursele naturale care vor fi folosite:

- Nisip pentru patul de pozare conducte;

- Pietris pentru refaceri drumuri

Aceste produse vor fi achizitionate din cariere si statii de sortare - spălare autorizate.

- metode folosite în construcție/demolare;

Pentru executia lucrarilor de canalizare săpăturile vor fi manuale şi mecanice, sistematizarea orizontală şi verticală a terenului se va efectua cu ajutorul utilajelor terasiere.

Betoanele si mortarul vor fi achizitionate de la furnizori autorizati si se va introduce imediat în opera.

Structurile și confecțiile metalice se vor achiziţiona gata confecţionate şi protejate anticorosiv.

Utilajele folosite pentru realizarea constructiei:

- buldozere;compactoare;încărcător frontal;excavator cu cupă;

Pentru organizarea de santier:

- autocisternă cu dispozitiv de stropire cu apă, capacitate 6 – 8 mc;

- masină de tăiat si îndreptat otel beton;

- stantă de tăiat otel beton;

- masină de fasonat otel beton;

- betonieră, 250 l;

- autobetonieră;

- autobasculante pentru transport materiale(aprovizionare santier)

- automacara.

- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;

Programul de construcţie cuprinde:

-predarea amplasamentuluide către beneficiar şi proiectant,constructorului.\

-organizarea de şantier care se va realiza conform proiectului elaborat de organizare de santier,

- execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii,

- recepţia la terminarea lucrarilor  cu punerea în funcţiune a obiectivului.

Punerea în funcțiune a sistemului de canalizare  va fi concomitent cu punerea în functiune și a racordurilor de canalizare.

-relația cu alte proiecte existente sau planificate

Lucrarile prevazute in prezentul proiect nu vor influenta alte proiecte din zona existente sau planificate.

- detalii privind alternativele care;

Nu au fost luate în considerare.

-Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor):

Nu este cazul

- alte autorizații cerute pentru proiect.

Aviz de principiu eliberat ce Compania de Apa Somes Cluj

Aviz de gospodarire a apelor

Aviz Directia de sanatate

Aviz utilitati (apa, electrica,gaz,telefonie)

IV. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE:

Nu sunt lucrari de demolare.

V. DESCRIEREA AMPLASARII  PROIECTULUI

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Proiectul nu intra sub incidenta conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontalier

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Terenul afectat de investitie este situat in intravilanul localitatii in afara perimetrului de protectie a valorilor istorice si arhitectural urbanistice.

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

Folosinta actuala - conducta de canalizare  este  pozata pe domeniul public a localitatii respectiv pe drumul comunal si strazile din localitati care sunt in proprietatea comunei Jucu. Statiile de pompare si căminele de vizitare se montează îngropat pe domeniu public;

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Ridicările Topografice sunt efectuate în sistem stereografic 1970 şi sistem de cote Marea Neagră 1975.

Anexa CD in format electronic dwg in coordontate stereo 70.

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu s-a studiat alta varianta de amplasament.

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE:

A. SURSE DE POLUANȚI ȘI INSTALAȚII PENTRU REȚINEREA, EVACUAREA ȘI DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN MEDIU:

a) protecția calității apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

- utlizarea apei potabile de către consumatori va genera ape uzate menajere;

- exfiltrații din rețele de canalizare și bazinele stației de epurare;

- scurgeri accidentale de produse petroliere de la utilajele si mijloacele de transport folosite în perioada de construire a obiectivului.

Utlizarea canalizarii  de către consumatori va genera ape uzate menajere.

- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Apele uzate sunt colectate intr-o statie  de epurate existenta si functionala din TETAROM III.

În scopul reducerii / eliminirii riscurilor de poluare a apei pe parcursul execuției lucrărilor, se vor impune următoarele măsuri:

- verificarea tehnică a echipamentelor utilizate in procesul de construcție a obiectivelor;

- respectarea instrucțiunilor de lucru;

- respectarea instrucțiunilor de gestionare a deșeurilor rezultate din procesul de constructie.

- deseurile solide, materialul rezultat din decopertări, excavații, combustibilii sau uleiurile nu se vor depozita sau deversa în apropierea cursului de apă;

- se va proceda la colectarea selectivă a deșeurilor in vederea valorificării și eliminării prin firme autorizate;

- evitarea scurgerior accidentale de produse petroliere de la utilajele de transport;

- folosirea pentru intretinerea si repararea utilajelor de transport a atelierelor specializate

- aplicarea unei gestiuni corecte a deseurilor; evitarea depozitarii necontrolate a materialelor si a deseurilor.

- se va asigura material absorbant pentru interventie in cazul unor poluari accidentale cu produs petrolier.

Managementul operational al sistemului hidroedilitar va cuprinde lucrări de mentenantă a instalatiei de alimentare cu apă și canalizare (control si remedierea scurgerilor).

- Pentru protecţia calităţii apelor, se vor lua măsuri de impermiabilizare şi protecţie anticorosivă a obiectelor din care se pot produce exfiltraţii de efluenţi poluanţi.

- Dozarea reactivului pentru dezinfecția efluentului va fi controlată, astfel încât concentrația clorului reziduual liber să fie mai mică de 0,2 mg/l(max 0,14 mg/l)

- În cazul scurgerilor accidentale de hidrocarburi de la utilaje si mijloace de transport, se va proceda astfel:

  - Izolarea zonei în care s-a produs scurgerea accidentală;

  - Îndepărtarea poluantului folosind materiale absorbante.

  - Îndepărtarea solului afectat.

  - Neutralizarea controlată a deseurilor rezultate.

b) protecția aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

În perioada de funcționare a obiectivului se poate considera ca impactul asupra aerului in timpul etapei de exploatare a rețelelor de canalizare este nesemnificativ. Emisiile  în aerul înconjurător provin din surse difuze.

Poluanții sunt generați în etapa de construire a obiectivului și de operare.

Emisiile de pe șantier sunt generate de lucrări de excavații și amenajarea terenului pentru pozarea retelei de canalizare,  poluantul emis fiind pulberile totale.

  - Utilizarea utilajelor de construcții pe șantier. Poluanții emiși sunt: pulberile totale și NOX, NMVOC, CO, SO2 CO2, PM, rezultați din combustia motorinei în motoarele temice ale utilajelor de construcții.

  - Emisiile autovehiculelor utilizate pentru aprovizionarea cu materiale a punctelor de lucru. Poluanții emiși sunt din combustia motorinei: NOX, NMVOC, CO, SO2 CO2, PM

- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă;

Pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă se vor lua măsuri de protectie:

- verificarea tehnică a echipamentelor utilizate în procesul de construcție;

- respectarea instructiunilor de lucru;

- se va face transportul materialelor cu autovehicule prevăzute cu prelata;

- deoarece lucrările se vor desfășura în perioada caldă a anului se impune ca necesara umezirea cailor de acces neasfaltate;

- se vor folosi utilaje de transport, împrastiere si compactare performanate, cu emisii scazute de gaze de ardere;

- se vor folosi trasee optime intre depozitul de materiale si santier.

- Adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport functie de calitatea suprafetei de rulare.

- În cazul stației de epurare dispersia aerului în reactorul biologic se face cu bule fine ceea ce minimizeaza producerea de aerosoli.

- Prin proiect s-au adoptat pante ale rețelei de canalizare care să asigure autocurățirea. Aceasta nu exclude inspecția periodică a rețelei de canalizare și decolmatarea, atunci când este cazul, a căminelor rețelei de canalizare, pentru prevenirea producerii de mirosuri dezagreabile.

- Emisiile poluante ale autovehiculelor rutiere se limitează preventiv prin condiţiile tehnice prevăzute la omologarea pentru înscrierea în circulaţie şi prin condiţiile tehnice prevăzute la inspecţiile tehnice ce se efectuează periodic pe toată durata utilizării autovehicului

- Împrejmuirea cu panouri a zonelor în care se execută excavații pentru evitarea antrenării de către curenții de aer a pulberilor.

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- sursele de zgomot și de vibrații;

- pe timpul perioadei de executie:

În etapă derulării proiectului sursele de zgomot provin din zonele în care se efectuează lucrări de excavații pentru amplasarea conductelor  de canalizare și a stațiilor de pompare.

Efecte potentiale ale emisiilor  de zgomot si vibratii vor fi eventual resimțite de  locuitorii din vecinătatea punctelor de lucru.

- pe timpul perioadei de funcționare a obiectivului proiectat.

Sursele de zgomote sunt motoarele de antrenare a pompelor din stațiile de pompare echipate cu pompe submersibile amplasate în cămine inchise. Perioada de funcționare va fi caracterizata prin zgomote de intensitate redusa dar constantă, localizate în apropierea amplasamentelor surselor .

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;

Pentru diminuarea impactului în perioada de construire a obiectivului se vor lua  masuri:

- minimizarea și delimitarea strictă a zonei de lucru;

- se va interzice circulația autovehiculelor in afara drumurilor trasate pe perioada de lucru a obiectivelor.

- se vor folosi utilaje de transport, împrastiere si compactare performante, cu emisii de zgomot scăzute;

- folosirea pe șantier a utilajelor și mijloacelor de transport în stare tehnică bună.

d) protecția împotriva radiațiilor:

- sursele de radiații;

În acest obiectiv nu sunt surse de radiaţii in etapele de construire si functionare

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor- nu este cazul

e) protecția solului și a subsolului:

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

Sursele de poluare a solului în perioada de construire a obiectivului:

O poluare accidentală a solului se poate produce în cazul în care are loc o scurgere accidentala de produse petroliere de la utilajele de construcții dotate cu motoare termice sau mijloacele de transport utilizate pentru aprovizionarea punctelor de lucru.

- Lucrările de excavaţii şi transport de materiale în interiorul amplasamentului.

-Prin lucrările de excavaţii, turnarea fundaţiilor şi a platformelor, mediul natural care favorizează procesele biologice este înlocuit cu un mediu construit antropic. Pe suprafaţa ocupată definitiv are loc degradarea solului.

- O altă sursă de poluare a solului, în perioada de construire,o reprezintă circulaţia autovehiculelor şi a utilajelor terasiere în interiorul amplasamentului, care va conduce la tasarea solului.

- Impactul asupra solului va fi temporar și nesemnificativ în zonele in care se amplasează rețelele de canalizare.

Sursele de poluare în perioada de operare a obiectivului:

- Sursele de poluare ale solului sunt identice cu cele ale poluării apelor subterane şi de suprafaţă, datorită legăturilor extrem de strânse între aceste componente ale mediului înconjurător.

- Poluarea locală a solului  poate avea loc din cauza exfiltrațiilor de ape uzate din canalizarea menajeră.

În această situaţie  apele din precipitaţii pot vehicula poluanții fizico-chimici și  agenţii patogeni în apele subterane şi de suprafaţă.

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

Măsurile prevăzute pentru protectia calitătii solului:

- Stratul de sol vegetal se va decoperta de pe suprafaţa terenului ocupat de construcţiile proiectate. Acesta va fi depozitat temporar, după care se va utiliza pentru recopertarea pe terenul ocupat temporar. Solul vegetal în exces se va folosi pentru amenajarea zonelor verzi în stația de epurare si fertilizarea terenurilor slab productive.

-  Terenul ocupat temporar va fi readus la starea avută înainte de  începerea lucrărilor.

- Canalizarea va fi din tuburi PP multistrat îmbinate etanș cu mufe și garnituri din caucic, caminele vor fi din inele din beton etanșate cu garnituri din cauciuc. Bazinele de aspirație ale stațiilor de pompare și bazinele stației de epurare vor fi executate din beton care se va impermiabiliza şi hidroizola, pentru prevenirea exfiltratiilor

-  Statia de pompare va fi de tipul prefabricata subterana, in constructie monobloc cu peretele in constructie dubla de tip “fagure” in 3 straturi exterior – fagure – interior, compatibila pentru instalari in soluri cu panza freatica aproape de suprafata si care in cazul deteriorarii unuia dintre pereti sa ramana in continuare complet etansa evitandu-se infestarea apei din panza freatica sau aparitia infiltratiilor.

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Nu sunt areale sensibile afectate prin proiect

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate;

Nu este cazul

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;

Nu sunt obiective de interes public afectate iar distanta fata de asezarile umane este suficient de mare spre a nu fi afectate de lucrarile executate.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public;

Realizarea investiţiei are un efect pozitiv asupra factorului social contribuind la  realizarea infrastructurii necesare si la reducerea poluarii solului si a panzei de apa freatica determinata de latrine, bazinele sau fosele septice.

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

- planul de gestionare a deșeurilor

Deşeuri generate în perioada de construire a obiectivului.

Înainte de începerea lucrărilor, solul vegetal de pe suprafaţa construită va fi decopertat si depozit intr-un loc amenajat.

După decopertarea solului vegetal se vor executa lucrările de excavaţii necesare pentru amplasarea construcțiilor proiectate.

Pământul excavat, cod 17 05 04, se va folosi pentru sistematizarea verticală şi orizontală a amplasamentelor.

| Denumirea deseului. | Starea fizica | Cod deseu CED | Modul de gospodarire |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Reutilizată | Valorificata | Eliminată |
| Pământ și pietre rezultat din săpături | S | 17 05 04 | Umplerea tranșeelor în care se vor amplasa conductele de canal | - | - |
| Deseuri lemn | S | 170201 |  | Se valorifica ca lemne de foc |  |
| Deșeuri materiale plastice | S | 17 02 03 |  | Se valorifica prin unități de colectare autorizate. |  |
| Amestecuri de deșeuri de la construcții | S | 17 09 04 |  |  | Se elimină prin operatorul serviciilor de salubritate |
| Deșeuri menajere | S | 20 03 01 |  |  | Se vor elimina prin depozitare finală de către operatorul serviciilor de salubritate din zonă |
| Ambalaje de hârtie şi carton | S | 150101 |  | Se vor valorifica la colectori autorizați |  |
| Ambalaje de plastic | S | 150102 |  |  |  |
| Ambalaje de lemn | S | 150103 |  | Se valorifica ca lemne de foc |  |

Gospodărirea deşeurilor din construcţii a căror generare nu poate fi evitată este în sarcina antreprenorului lucrărilor, care va încheia contracte cu operatorii autorizaţi pentru valorificarea sau eliminarea acestora. Nu se vor utiliza azbestul sau materiale care conţin azbest.

Antreprenorul lucrărilor de construcţii este obligat să ţină evidenţa gestiunii deşeurilor conform HG nr.856/2002.

Deşeuri care vor fi generate în perioada de operare.

In timpul functionarii statiei de epurare sunt produse urmatoarele deșeuri:

- Deșeuri reținute  de sita automata : 11,65 t/an

Deșeurile vor fi stocate intr-un container de unde vor fi transportate și eliminate de către operatorul serviciilor de salubritate, cu care se va încheia contract.

- Namol deshidratat 		85 mc/an/zi

Namolul deshidratat este stabilizat biologic si poate fi depozitat conform legislatiei in vigoare, sau poate fi utilizat ca si compost.

Influentul statiei de epurare va fi doar menajer, nu exista pericolul de contaminare cu metale grele. Transportarea materiilor rezultate in urma procesului de epurare (impuritati de la sita automata, nisip si namol stabilizat) trebuie sa se faca cu mijloace de transport adecvate pentru a pastra curatenia drumurilor.

De asemenea din activitatea desfășurată vor rezulta ambalaje care sunt contaminate cu substanțe periculoase (hipoclorit de sodiu, sulfat feric sau feros), ambalaje din hârtie și carton (polielectrolit).

Ambalajele care conțin reziduuri de substanțe periculoase vor fi eliminate controlat pe baza unui contract ce se va încheia cu o societate autorizată.

Gospodărirea deseurilor în obiectivul proiectat:

Deseuri periculoase:

| Tipul si codul deseului | Colectare | Stocare temporară | Eliminare | Valorificare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deseuri periculoase: |
| Ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substațe periculoase Cod : 15 01 10* | Se vor colecta în saci din polietilenă | În spațiul tehnic din clădirea stației de epurare | Prin societăți comerciale autorizate | - |
| Deseuri nepericuloase |
| Deseuri reținute pe sită și deznisipator Coduri : 19 08 01 19 08 02 | Se vor colecta în container metalic | În container metaic amplasat pe o platformă drenată către stația de epurare(tr. mecanică) | Se vor elimina de către operatorul serviciilor de salubritate, cu care se va încheia contract |  |
| Nămol stabilizat aerob rezultat de la epurarea apelor uzate Cod : 19 08 05 | Se va colecta în container metalic | În container metaic amplasat pe o platformă drenată către stația de epurare(tr. mecanică) | Se poate valorifica în agricultură pentru fertilizare sau se va elimina de către operatorul serviciilor de salubritate |
| Deşeuri menajere Cod :20 03 01 | În pubelă | - | - | Se elimină de către operatorul serviciilor de salubritate |
| Deseuri hârtie – carton. Cod :15 01 01 | În container | În spațiul tehnic din clădirea stației de epurare | Se valorifică prin colectori autorizați |  |

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

Respectarea cu strictete a tehnologiei de executie a retelei de canalizare

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;

În perioada de construire a obiectivului se utilizeaza motorina pentru alimentarea utilajelor de construcții dotate cu motoare termice și propan lichefiat pentru sudarea conductelor din PE și PEHD.

În perioada de funcționare se vor utiliza  reactivi pentru neutralizarea fosforului, condiționarea nămolului și dezinfecția efluentului.

Substanțe cu caracteristici periculoase care se vor utiliza în perioada de construire a obiectivului:

| Denumirea substanței | Destinaţie | Provenienţa | Mod de depozitare | Periculozitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Motorină | Pentru funcţionarea utilajelor de construcții dotate cu motoare termice şi autovehicule folosite pentru aprovizionarea punctelor de lucru. | Statii de distributie | În recipienti pentru produse petroliere. Cantitatea maxima stocată în organizarea de șantier 200 kg. | P R10; R45; R52/53 F- inflamabil N- periculos pentru mediu |
| Propan | Pentru efectuarea sudurii conductelor din PE și PEHD. | Furnizori autorizați | În butelii metalice la punctele de lucru(doar în perioadele în care se efectuează operațiile de îmbinare a conductelor) | F+; R12, R5, R6 Încălzirea poate cauza explozie. Exploziv la sau fără contactul cu aerul. Extrem de inflamabil. |

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației

Substanțe cu caracteristici periculoase care se vor utiliza în perioada de funcționare a obiectivului:

| Denumirea substanței | Cantitate, Kg/an | Destinaţie | Provenienţa | Mod de depozitare | Periculozitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Floculant polimeric | 60,22 | Formarea flocoanelor de namol | Societați comerciale autorizate | Depozitare temporară în camera tehnică din clădirea stației de epurare, în ambalajele furnizorului | R36/38: Iritant pentru ochi şi pentru piele |
| Hipoclorit de sodiu | 1989 (sol 12,5 % clor activ) | Dezinfecția efluentului | Societați comerciale autorizate | Depozitare temporară în camera tehnică din clădirea stației de epurare, în ambalajele în care a fost livrat de furnizor. | R31 În contact cu acizii (se) degajă gaze toxice. R37 Iritant; iritant asupra sistemului respirator R34 Corosiv; Provoaca arsuri. R50 Foarte toxic pentru organismele acvatice |

Obiectivul nu intră sub incidența HG 79/2009 privind pericolul de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase.

B. UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE, ÎN SPECIAL A SOLULUI, A TERENURILOR, A APEI ȘI A BIODIVERSITĂȚII.

Solul utilizat ca resursa naturala va fi decapat ,depozitat separat si folosit la reconstructia ecologica a terenurilor afectate.

Apa folosita in procesul de constructii montaj se va evapora in atmosfera si va reintra in circuitul natural.

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

Realizarea investitiei nu are impact negativ asupra sanatatii umane, populatiei, biodiversitatii, conservarea  habitatelor naturale,florei si faunei salbatice,patrimoniului.

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI - DOTĂRI ȘI MĂSURI PREVĂZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANȚI ÎN MEDIU, INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA CERINȚELE PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR PREVĂZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE APLICABILE. SE VA AVEA ÎN VEDERE CA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SĂ NU INFLUENȚEZE NEGATIV CALITATEA AERULUI ÎN ZONĂ.

Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea solului si a apelor  în zonă.

IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI/SAU PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE .

Proiectul se incadreaza in prevederile  Programului National de Dezvoltare Locala care are ca obiectiv general echiparea unităţilor administrativ-teritoriale cu toate dotările tehnico-edilitare, de infrastructură educaţională, de sănătate şi de mediu, sportivă, social-culturală şi turistică, administrativă şi de acces la căile de comunicaţie în vederea asigurării unui climat investițional atractiv pentru localitățile României. Programului National de Dezvoltare Locala transpune  Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale.

B. Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Proiectul a fost aprobat prin hotararea Consiliului Local .

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

In vederea demararii lucrarilor de construcții   proiectate se vor executa cateva amenajari si constructii cu caracter provizoriu necesare pentru  desfasurarea in conditii de siguranta si intr-un mod organizat a tuturor lucrarilor de pe santier.

In acest sens prin planul de organizare de santier  s-a stabilit  pozitiile platformelor de depozitare a materialelor, a doua baraci container pentru birou si vestiar si toaleta ecologica

- localizarea organizării de șantier;

Organizarea de santier se va executa pe un teren aflat in proprietatea Primariei, pe domeniul public in loc. Jucu de Mijloc.

Pe amplasamentul organizării de șantier, se vor amenaja și amplasa provizoriu:

- baraca - container vestiar

- WC  ecologic prevazut cu un rezervor vidanjabil de 230L.

- platforme depozit materiale tubulare

- platforma depozit materiale netubulare

- platforme de depozitare materiale constructii

Se asigura iluminatul interior al containerului vestiar si iluminatul exterior al incintei.

Se va asigura imprejmuirea incintei propuse pentru organizarea de santier.

În organizarea de şantier nu se vor produce materiale de construcţii., doar depozitare de materiale de instalatii tubulare si netubulare. Materialele folosite pentru construcții și instalații, betoane, mortare, semifabricare sau prefabricate, confecţiile metalice, țevi construcții și instalații, cabluri electrice, etc. se vor aproviziona de la furnizorii  autorizaţi  în cantităţi care să nu genereze stocuri.

Materialele vor  fi introduse imediat în operă. În acest fel se va evita risipa şi implicit generarea de deşeuri. Pentru precolectarea deşeurilor se va amplasa un container.

Zgomotul produs în special de utilajele terasiere folosite pentru amenajarea terenului și săpături, va fi temporar de scurtă durată şi nu va afecta receptorii protejaţi.

Gospodărirea deşeurilor rezultate pe şantier va fi în obligaţia antreprenorului, care va încheia contract cu operatorul serviciului de salubritate din comună, pentru eliminarea controlată a acestora

Organizarea de  santier nu produce un impact negativ asupra mediului si nici nu constituie o sursa de poluanti care sa necesite instalatii pentru controlul emisiilor de poluanti în mediu, respectiv pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor în mediu în timpul organizării de santier.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

La finalizarea investiţiei, terenul va fi degajat de materiale, deşeuri şi dotările organizării de şantier. Pe măsură ce conductele sunt amplasate, terenul ocupat temporar va fi readus la starea initială. Solul vegetal va fi recopertat pe suprafețele de pe care a fost îndepărtat, înainte de începerea săpăturilor.

Suprafețele carosabile afectate de lucrări vor fi refăcute. Rigolele marginale se vor curate pentru asigurarea secțiunii de scurgere a apelor din precipitații.

Pentru prevenirea  accidentelor se vor respecta normele de prevenirea şi stingerea incendiului şi de protecţie a muncii.

Dintre incidentele care se pot produce în perioada de funcționare, menționăm oprirea alimentării cu energie electrică a stației de epurare. Dacă perioada de  întrerupere este îndelungată, biocenoza din reactorul biologic poate fi afectată ireversibil. În acest caz, este nevoie de o reamorsare a stației de epurare.

În cazul acestui obiectiv nu se pune problema încetării activității, eventual schimbarea titularului activității, situație în care, este obligatorie efectuarea bilantului de mediu, in scopul stabilirii obligatiilor de mediu.

Dezafectarea/demolarea unor constructii se va face obligatoriu pe baza unui proiect de dezafectare. Solicitarea si obtinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare aferente activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului.

Activitatea de dezafectare a obiectivului/parți din obiectiv va avea in vedere urmatoarele

- inventarierea bunurilor  existente pe amplasament;

- stabilirea unui plan de management adecvat al deşeurilor rezultate din activităţile de dezafectare;

- stabilirea soluţiilor de depozitare corespunzătoare pentru substanţele sau materialele

rezultate din activităţile de dezafectare pentru care nu există soluţii imediate de neutralizare şi eliminare, precum şi monitorizarea strictă a acestora;

- asigurarea  utilajelor, resurselor energetice, umane si financiare necesare

desfăşurării activităţii de dezafectare.

XII. Anexe - piese desenate:

Întocmit,

Ing. Vincze Szilard

IX. Anexe

- dovada achitarii tarifului aferent etapei de procedura de evaluare a impactului asupra mediului

- anunt publicitar

- Certificat de urbanism

- Decizia etapei de evaluare initiala

- Aviz principiu Compania de Apa Somes Cluj

- Aviz Gospodarirea Apelor