MEMORIU DE PREZENTARE

Conform Legii nr.292 din 2018, ANEXA Nr. 5.E pentru obiectivul de investitie: „POD SILISTREA, LOCALITATEA BONTIDA, JUD. CLUJ”

BENEFICIAR: COMUNA BONTIDA

- Denumirea proiectului

„POD SILISTREA, LOCALITATEA BONTIDA, JUD. CLUJ”

- Titular:

COMUNA BONTIDA

Strada Mihai Eminescu nr. 446, satul Bontida, Judetul Cluj

TELEFON: 0264/262.259

Fax: 0264/262.290

Email: primariabontida@yahoo.com

Numele persoanelor de contact:

Primar Carhat Aurel Emil: 0264 262 259

Proiectant Borfină Marius: 0755703610

- Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect

- Un rezumat al proiectului

Comuna Bontida este asezata in nord-vestul Podisului Transilvaniei, in mare parte pe malul drept al Somesului Mic, in apropierea zonei de contact dintre Campia Transilvaniei si Podisul Somesan. Aceasta este situata pe drumul national european DN1C/ E576, la jumatatea distantei dintre municipiile Cluj- Napoca, capitala judetului Cluj si municipiul Dej, margine de judet. In dezvoltarea sa de-a lungul timpului, comuna a beneficiat de apropierea fata de municipiile Cluj-Napoca – 30 km, Dej – 31 km si Gherla – 17 km.

Comuna Bontida se invecineaza:

- in Nord: comuna Iclod;

- in Sud: comuna Jucu;

- in Nord-Vest: comuna Borsa;

Se propune realizarea unui pod nou in coordonatele STEREO Y: 601597.442 si

X: 410011.151. Amplasamentul pe care se va realiza noul pod se afla la o distanta de aproximativ 600m fata de centrul localitatii Bontida. Acesta va traversa raul Gadalin si va face legatura dintre strada Beltieni si drumul judetean DJ161.

Situatia existenta

In prezent legatura peste raul Gadalin pe drumul Silistrea se realizeaza pe o punte pietonala. S-a solicitat intocmirea unei Expertize Tehnice pentru puntea existenta care sa stabileasca starea tehnica si lucrarile necesare in vederea consolidarii acesteia astfel incat sa asigure traversarea raului Gadalin a vehiculelor de interventie (pompieri, salvare si politie), in conditii de siguranta.

Drumul Silistrea din satul Bontida traverseaza raul Gadalin cu o punte pietonala cu o deschidere de 11.80 m si o lungime totala de 16.80 m.

Schema statica este grinda simplu rezemata.

Suprastructura este alcatuita din 2 grinzi metalice (profil I350) solidarizate la partea inferioara cu corniere metalice tip L10x10. La partea superioara este montata podina de rezistenta din dulapi de lemn, peste care s-a turnat o dala din beton armat.

Infrastructuctura este alcatuita din 2 culei masive din beton. fundate direct. Tablierul reazema direct pe infrastructuri. Racordarea cu terasamentele este realizata cu taluzuri din pamant. Albia paraului in zona podului este conturata si nu este amenajata. Rampele au o latime a partii carosabile de aproximativ 3,00m, calea pe rampe fiind din pamant. Latimea caii pe punte are latimea de 2,50m, iar circulatia pietonilor se desfasoara direct pe dala din beton armat. Pe partea exeterioara a puntii sunt montate parapete metalice formate din stalpi si lise din teava patrata.

Puntea este amplasata pe o strada echivalata cu un drum incadrat in clasa tehnica V conform

tabelului 1 din “Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor” aprobate

cu ordinul nr. 1296/2017 de Ministerul Transporturilor. Din punct de vedere seismic puntea este amplasata conform SR EN 1998-l:2004 N.A. 2008 in zona 1 de teren cu o perioada de colt Tc: 0.7s, iar conform P100-1 din 2013, ag=0.10g, in termeni de valori de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare, ag cu IMR:225 ani si 20% probabilitate de depasire in 50ani.

Viabilitatea unui pod este calitatea acestuia de a asigura conditiile necesare desfasurarii circulatiei normale, fara intreruperi, pe tot timpul anului.

Situatia propusa

Se propune realizarea unui pod rutier, cu suprastructura alcatuita din 12 grinzi  metalice HEB600 (S355– J2+N) inglobate in beton, avand o lungime 16.929m si inaltimea medie a tablierului de 72cm pe infrastructuri monolite de tip culee innecata, peste raul Gadalin, cu latimea partii carosabile 5,00m. Podul s-a proiectat conform EUROCOD SR EN 1991, EUROCOD SR EN 1993 si EUROCOD SR EN 1994 tinandu-se cont de convoaiele de calcul LM1si LM4. De asemenea se vor realiza prin proiect rampele de acces pe pod, iar albia se va amenaja cu pereu din beton de clasa C25/30. Imbracamintea pe rampe va fi avea o structura rutiera supla formata din doua straturi de mixturi asfaltice.

Podul din prezenta documentatie are urmatoarele caracteristici:

- Schema statica: Pod cu o singura deschidere cu grinzi de metal inglobate in beton

- Deschidere: 15.00m;

- Latimi utile: Partea carosabila=5.00m;

- Lungime totala: 22.10m;

- Lumina: 15.42m;

- Inaltimea de garda: 0.75m;

- Cota intrados grinzi: 276.75 mdMN;

- Cota debitului de calcul maxim la inaltimea de libera trecere de 0.75m: 275.95mdMN;

- Cota talveg: 273.74mdMN;

- Rugozitatea: 0.022;

- Panta hidraulica: 0.90%;

Materiale:

- Structura: Otel Beton;

- Infrastructuri: Beton armat;

- Gabarit: 7.25m;

- Fundatii: Directe;

- Rampe de acces: 42.00m.

In profil transversal:

- Gabarit total: 7.25m dintre care 2 x grinzi parapet (0.25m si 0.70m), parte carosabila formata din doua benzi (2 x 2.50m) si un trotuar cu latimea de 1.55m.

- Panta transversala tip acoperis 2.50%;

In profil longitudinal:

- Panta longitudinala pe pod: 2.00%- tip acoperis

Suprastructura:

- 12 grinzi metalice HEB600 inglobate in beton avand o lungime de lungime 16.929m

- Inaltimea medie a dalei din beton armat- 72cm;

- 1cm strat de hidroizolatie;

- 2x4cm strat de uzura din BAP16.

Structura rutiera rampe de acces:

- 4cm strat de uzura din BA16;

- 6cm strat de legatura din BAD22.4;

- 15cm strat de baza din piatra sparta amestec optimal;

- 25cm strat de fundatie din balast;

- 20cm strat de forma din balast;

Amenajare albie:

- Mal drept: 45.00ml de zid de sprijin din beton;

- Mal stang: 40.00ml de zid de sprijin din beton.

O grinda metalica HEB600 S355 J2+N este compusa din urmatoarele tronsoane: 1 buc 5000 mm + 1 buc 6930 mm + 4999 mm, rezultand o lungime totala de 16929 mm . Cele 3 tronsoane se vor imbina prin sudura si la partea inferioara a talpii profilului se adauga o platbanda. Platbanda are urmatoarele dimensiuni 800x360x25mm.

- se va asigura deszăpezirea pe timp de iarna;

- se vor asigura grămezi de nisip, pe timp de iarna, la marginea drumului;

- se va asigura vizibilitatea in vârf de panta si se va asigura distanta de vizibilitate;

- se va asigura drenajul suprafeţei carosabile.

- Justificarea necesitatii proiectului:

In cadrul acestei lucrari s-a studiat si dimensionat podul peste raul Gadalin, pentru asigurarea conditiilor ce permit desfasurarea unui trafic auto corespunzator necesitatilor functionale ale zonei.

Legaturile între obiectivele economice și administrative din zonă se realizează anevoios datorită lipsei unor traversări ale cursurilor de apă prin poduri care ar scurta timpii de transport între acestea. Legatura dintre drumul judetean DJ161 si strada Beltieni se realizeaza printr-o ruta ocolitoare prin centrul localitatii Bontida, ceea ce implica timp pierdut in trafic si consum de combustibil.

Necesitatea promovării investiţiei survine din dorința de creștere a valorii terenurilor din zonă, atragerea de noi investitori, dezvoltarea de noi afaceri locale și stoparea migrării populației rurale către zonele urbane.

Prin construcția podului nou se va influenţa în sens pozitiv condiţiile de trai ale localnicilor, activitatea economico-comercial și se va înfrumuseţa întreaga zonă.

Tinad cont de problemele acestea s-a optat pentru realizarea unui pod nou precum si rampe de acces inainte si dupa pod cu structura rutiera supla.

Realizarea proiectului „POD SILISTREA, LOCALITATEA BONTIDA, JUD. CLUJ” are ca scop crearea unei cai de comunicatie moderna cu implicatii in dezvoltarea regionala a zonei, astfel incat accesul locuitorilor din zona sa se desfasoare in conditii maxime de siguranta si confort.

Prin realizarea investitiei se vor asigura urmatoarele aspecte pozitive:

Una dintre solutiile de rezolvare a acestei probleme este constructia unui pod nou pe drumul care face legatura dintre DJ161 si strada Beltieni cat si amenajarea albiei raului Gadalin. De asemenea va contribui la dezvoltarea economica a zonei aferente;

Se va creea o cale de acces mai facila si mai rapida a locuitorilor catre/ dinspre strada Beltieni si DJ161.

Va spori siguranta si confortul atat traficului auto cat si pietonal;

Impactul negativ previzionat in cazul nerealizarii obiectivului de investitii:

Cresterea volumului de noxe eliminat in atmosfera prin cresterea timpilor de asteptare;

Scaderea vitezei de circulatie;

Sporirea riscului de accidente;

Sporirea riscului de inundabilitate in zona;

Aspectul inestetic al zonei;

In consecinta este necesara interventia tehnica urgenta asupra acestor obiective de interes local.

- Valoarea investitiei

Valoarea investitiei este de 2,476,982.87 lei fara TVA.

- Perioada de implementare propusa

Durata de implementare a obiectivului de investitii este de 12 luni.

Durata de executie a lucrarilor este de 10 luni.

- Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusive orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)

Suprafata necesara pentru realizarea podului este de circa 1270.00mp+rampe de acces cu latimea de 5.00m (4.00m partea carosabila si 2x0.50m acostamentele) pe o lungime de 42.00m si amenajarea albiei in amonte si in aval- 20.00-25.00(m) cu ziduri de sprijin din beton.

Planul de amplasare in zona si planul de situatie sunt prezentate in anexa.

- O descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri,materiale de constructie si altele).

Pod Silistea peste raul Gadalin in coordonatele STEREO X: 410011.151 Y: 601597.442, in localitatea Bontida, judetul Cluj.

Podul s-a proiectat conform EUROCOD SR EN 1991, EUROCOD SR EN 1993 si EUROCOD SR EN 1994 tinandu-se cont de convoaiele de calcul LM1si LM4, cu suprastructura alcatuita din 12 grinzi  metalice HEB600 (S355– J2+N) inglobate in beton, avand o lungime de lungime 16.929m si inaltimea medie a tablierului de 72cm. Latimea partii carosabile este de 5.00m la care se adauga un trotuar cu latimea de 1.55m (0.70m calea trotuarului, 0.60m latimea longrinei din beton armat in care se va incastra parapetul metalic de siguranta de tip H3 si 25cm grinda parapet pe care se va amplasa parapetul pietonal de siguranta din teava rectangulara. Pe partea opusa a trotuarului la extremitatea partii carosabile (amonte de pod) se va realiza grinda parapet din beton armat cu latimea de 70cm (10cm - latimea picuratorului) in care se va ingloba parapetul metalic tip H3. Gabaritul total al podului este de 7.25 m.

Podul va fi pozitionat in oblicitate stanga cu 76° pe cursul de curgere al raului Gadalin. Lumina este de 15.42m, masurata perpendicular pe fetele interioare ale elevatiei culeelor. Debitul de calcul dat prin studiul hidrologic cu nr. 427 din data de 27.01.2021 emis de catre Administratia Nationala APELE ROMANE Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor, este de Qmax, 1 % mc/s= 195mc/s..

Acesta se incadreaza in categoria 4 a constructiilor hidrotehnice, respectiv in clasa de importanta IV conform “STAS 4273-83 “Constructii hidrotehnice- Incadrarea in clase de importanta.

Schema statica a podului este compusa dintr-o singura deschidere, grinzile inglobate in beton se vor monta pe aparatele de reazem din neopren de pe bancheta cuzinetilor.

Podul are o singura deschidere cu lumina de 15.42 m si lungimea totala de 22.10m.

In profil transversal podul va avea urmatoarele caracteristici:

Latimea totala de 7.25 m din care:

Latimea partii carosabile: 2.50x2=5.00m;

Latimea longrinelor 0.60m respectiv 0.70m si latimea grinzii parapet = 0.25 m;

Latimea trotuar 0.70 m( calea de rulare);

Infrastructura podului:

Infrastructura este alcatuita din doua culei masive, din beton, fundate direct.

Fundatiile infrastructurilor vor consta din fundatii directe incastrate in stratul bun de fundare conform studiului geotehnic intocmit de Ing.geolog Stefan Apopei in decembrie 2022.

Culeea de pe malul drept

Culeea are o fundatie din beton clasa C25/30 (clasa de expunere XC2+XF2) avand dimensiunile in plan de 6.58 x 2.70m si inaltimea de 1.00m (pentru primul bloc de fundare) si 6.38 x 2.20m si inaltimea de 1.00m (pentru al doilea bloc de fundare). Cota talpii fundatiei este la 271.46 mdNM.

Elevatia culeei se va realiza din beton armat de clasa C30/37 (clasa de expunere XC4+XF4+XD1), avand o lungime de 6.38m si inaltimea de 3.00m.

Bancheta cuzinetilor se realizeaza din beton armat de clasa C30/37 cu dimensiunile in plan 6.38x0.60m, iar pe aceasta se vor realiza cuzinetii din beton armat cu clasa de beton C30/37 avand dimensiunile de 35x30cm. Suprastructura va rezema pe aparatele din neopren ce transmit eforturile cuzinetilor amplasati pe bancheta. Intre zidul de garda si placa de suprabetonare se va lasa un gol de 5cm pentru realizarea rostului de dilatatie. Acesta se va executa la ambele capete ale podului.

La partea din spate a culei se va realiza un dren cu rolul de colectare a apelor subterane, protejate cu geotextil netesut din poliester. Drenul se va realiza pe cuneta din beton de clasa C30/37 cu latimea de 50cm, iar apele vor fi conduse/ eliminate cu ajutorul barbacanelor din PVC cu diametrul Ø110mm catre raul Gadalin.

Spatele betonului elevatei podului se va proteja cu hidroizolatie din emulsie bituminoasa.

Culeea de pe malul stang

Culeea are o fundatie din beton clasa C25/30 (clasa de expunere XC2+XF2) avand dimensiunile in plan de 6.58 x 2.70m si inaltimea de 1.00m (pentru primul bloc de fundare) si 6.38 x 2.20m si inaltimea de 1.00m (pentru al doilea bloc de fundare). Cota talpii fundatiei este la 271.46 mdNM.

Elevatia culeei se va realiza din beton armat de clasa C30/37 (clasa de expunere XC4+XF4+XD1), avand o lungime de 6.38m si inaltimea de 3.00m.

Bancheta cuzinetilor se realizeaza din beton armat de clasa C30/37 cu dimensiunile in plan 6.38x0.60m, iar pe aceasta se vor realiza cuzinetii din beton armat cu clasa de beton C30/37 avand dimensiunile de 35x30cm. Suprastructura va rezema pe aparatele din neopren ce transmit eforturile cuzinetilor amplasati pe bancheta. Intre zidul de garda si placa de suprabetonare se va lasa un gol de 5.00cm pentru realizarea rostului de dilatatie. Acesta se va executa la ambele capete ale podului.

La partea din spate a culei se va realiza un dren cu rolul de colectare a apelor subterane, protejate cu geotextil netesut din poliester. Drenul se va realiza pe cuneta din beton de clasa C30/37 cu latimea de 50cm, iar apele vor fi conduse/ eliminate cu ajutorul barbacanelor din PVC cu diametrul Ø110mm catre raul Gadalin.

Spatele betonului elevatei podului se va proteja cu hidroizolatie din emulsie bituminoasa

Suprastructura si calea pe pod

Suprastructura podului este alcatuita din 12 grinzi metalice HEB600 inglobate in beton avand o lungime de lungime 16.929m si inaltimea medie a dalei de beton de 72cm.

Gabaritul total al podului cu latimea de 7.25m este format din: grinda parapet de 0.25m, trotuar 70cm (la care se adauga 0.10m din longrina deoarece pentru amplasarea parapetului metalic tip H3 este nevoie de o latime utila de 0.50m), longrina din beton armat de 0.60m, parte carosabila formata din doua benzi (2 x 2.50m) si longrina marginala/grinda parapet cu latimea de 0.70m (0.10m reprezinta latimea picuratorului). Trotuarul se va realiza din beton C20/25 si este incadrat intre longrina din beton armat de 0.60m (de la extremitatea partii carosabile) si grinda parapet de 0.25m (de la extremitatea podului- aval).

Grinzile metalice inglobate in beton vor fi montate pe aparatele de reazem din neopren de pe cuzinetii incastrati in bancheta (cuzinetilor). Distanta interax intre grinzi va fi de 50cm.

Se va realiza dala din beton armat care inglobeaza grinzile metalice cu C40/50 avand grosimea medie de 72cm.

Calea pe pod este alcatuita dupa cum urmeaza:

Dala ortotropa din beton armat C40/50 - 69 – 75cm;

Hidroizolatie;

2 x Beton asfaltic BAP16 – 4cm;

Se va realiza un trotuar pe o singura parte avand latimea de 1.55m (0.25cm grinda parapet, 0.70m calea trotuarului (la care se adauga 0.10m liberi din longrina) si 0.60m longrina din beton armat in care se incastra parapetul metalic de siguranta tip H3). Trotuarul este realizat cu panta de 1,00 % spre carosabil, iar calea pe el este alcatuita din beton de umplutura C25/30 cu grosime de 22-25 cm si 4 cm de asfalt BA8. În trotuare se prevăd tuburi PVC Φ 110 mm (pentru traversarea cablurilor). Se vor monta parapeti directionali metalici de tip H3 la marginea partii carosabile si parapet pietonal din teava rectangulara la marginea tablierului pentru a asigura circulatia pietonilor in conditii de siguranta si confort.

O grinda metalica HEB600 S355 J2+N este compusa din urmatoarele tronsoane: 1 buc 5000 mm + 1 buc 6930 mm + 4999 mm, rezultand o lungime totala de 16929 mm. Cele 3 tronsoane se vor imbina prin sudura si la partea inferioara a talpii profilului se adauga o platbanda. Platbanda are urmatoarele dimensiuni 800x360x25mm.

Structura metalica se va realiza respectand SR-EN 1090-1 si SR-EN 1090-2:

Clasa de consecinta : CC2;

Categoria de serviciu : SC2;

Categoria de productie: PC2;

Clasa de executie : EXC3;

Clasa de ductilitate : DCM;

Tolerante la grosime pentru table: EXC3 – Clasa A;

Proprietati speciale : EXC3 – Clasa de calitate S1;

Calitatea suprafetelor taiate: EXC3 – Domeniul 4;

Sudura : EN3834 -2;

Verificarea sudurii : EXC3 – EN ISO 15614-1; EN ISO 15613

Coordonarea sudurii : EXC3 – Nivelul C;

Criterii de acceptare : EXC3 – Nivel de calitate B EN-ISO 5817:2015;

Identificare : EXC3 – Elemenete finisate/ certificate de verificare;

Asamblare : EXC3 - Toleranta functionala Clasa 2

Rosturile in V: sunt prelucrate prin tesire pe toata grosimea metalului de baza, dimensiunea unghiului rostului este de 90°. Inclinarea se poate obtine direct prin taiere termica sau poate fi realizata ulterior prin frezare. Pentru evitarea scurgerii baii de sudura la radacina cusaturii este necesara sustinerea baii de metal topit cu suport de cupru, perna de flux sau banda de otel. Sudarea se face din mai multe treceri, cu recomandarea de a resuda radacina cusaturii din partea opusa.

Rosturile imbinarilor sudate in colt: sudarea se realizeaza orizontal, iar cusatura are o patrundere mai mare in tabla orizontala, ceea ce face ca imbinarea sa fie asimetrica cu o rezistenta mai redusa, de accea se utilizeaza un rost prelucrat asimetric in 1/2Y, cu unghiul de 45°, desigur tabla orizontala nu se prelucreaza. Cusaturile se realizeaza din mai multe treceri.

Talpa inferioara a grinzilor va fi protejata anticoroziv cu un numar de 3 straturi : 1 strat primar de grund de 60 µm ( liant: epoxidic, poliuretanic; tip grund: grund bogat in zinc), 2 straturi in total 120 µm (liant: epoxidic, poliuretanic). Clasa de agresivitate a mediului este C3. Se poate opta si pentru alt sistem de protectie anticoroziva in functie de producator doar cu ajutorul proiectantului.

Tablierul format din grinzile metalice HEB600 S355 J2+N, va fi sprijinit in 2 puncte provizorii ( primul reazem intermediar este pozitionat la 4.70m fata de culee, iar cel de al doilea reazem intermediar la 6.50m fata de primul reazem) in timpul betonarii. In punctul de contact dintre grinda metalica si reazemul intermediar provizoriu se recomanda sa se utilizeze un material care sa nu permita zgarierea sau degradarea protectiei anticorozive de pe grinzile metalice. Incarcarea totala provenita de la cele 12 grinzi metalice catre un reazem este de 85tone ( cu aproximatie 7.10 tone sub fiecare grinda metalica), indicat este sa se foloseaza o grinda de distribuire a eforturilor ( se poate vedea in partea desenata ) care sa sustina toate cele 12 grinzi metalice.

Eforturilor de la grinda de distribuire vor fi preluate de sistemul de sustinere cu capacitate portanta mare si vor fi transmise catre stratul de pamant printr-un bloc din beton simplu cu clasa C20/25 avand sectiunea de 1.20x0.80m si lungimea de 7.00m. Peste blocul din beton simplu se va amplasa obligatoriu o grinda de distribuire astfel incat sa nu apara forte concentrate.

Reazemele intermediare provizorii se pot demonta in momentul in care betonul C40/50 in care sunt inglobate grinzile metalice atinge rezistenta pe cub de minim 50MPa.

Aparari de maluri si amenajarea albiei

In vederea apararii malurilor se vor realiza aripi din beton, atat in amonte cat si in aval, cu lungimea de 3.00m fiecare.

Fundatia acestora se va realiza din beton C20/25 (clasa de expunere XC2), iar elevatia din beton C25/30(clasa de expunere XC4+XF2). Fundatiile sunt formate dintr-un bloc din beton cu latimea de 2.00m si inaltimea de 1.5m. Longitudinal acestea se vor realiza in continuarea fundatiei culeii podului cu aceeasi lungime pentru toate cele 4 aripi si anume 3.00m. Pe intreg traseul studiat panta longitudinala proiectata va fi de 0.90%.

Elevatiile au inaltimea de 3.00m, partea superioara a acestora fiind la nivelul superior al banchetelor cuzinetilor culeilor. Cuneta de 50cm in spatele culeilor, pe care se va realiza umplutura din piatra bruta, cu rolul de colectare a apelor subterane protejate cu geotextil netesut din poliester cu rol de filtrare. Cuneta se va realiza din beton C25/30 (clasa de expunere XC4+XF2), iar evacuarea apelor colectate se va realiza prin barbacana - ∅110mm. Spatele culeilor este protejat cu o hidroizolaţie din emulsie bitum filerizat.

Consolidarea malurilor raului Gadalin se vor realiza din ziduri din beton cu inaltimea totala de 4.40m (fundatia din beton de clasa C20/25 cu latimea de 2.00m si inaltimea de 1.50m respectiv elevatia zidului din beton de 2.90m.

Zidurile de sprijin se vor realiza in tronsoane de 5.00m pe ambele maluri. Acestea se vor executa in continuarea aripilor pe o lungime de 20.00m (amonte-mal stang, aval-mal stang si drept), respectiv 25.00m(amonte-mal drept) rezultand o amenajare totala a malurilor Raului Ilva de 97.00m (inclusiv aripirile). De asemenea pereul din beton C25/30 protejeaza si fundatiile zidurilor de sprijin pe intreg traseul amenajat. Totodata se vor realiza in pereu rosturi de dilatare transversale la distante de aproximativ 5.00m si unul longitudal in axul lui.

La capetele amenajarii raului se vor realiza pinteni din beton pentru prevenirea si riscului de afuiere.Acestia se vor realiza din beton de clasa C25/30 cu grosimea de 0.60m si inaltimea de 1.20m.

In aripile din amonte si aval de pe malul stang se va poza un podet tubular dn250 pentru a evacua apele preluare de cele doua santuri existente din spatele culeii catre Raul Gadalin.

Rampele de acces

Structura rutiera pentru rampele de acces va fi formata din urmatoarele straturi rutiere:

4cm strat de uzura din BA16;

6cm strat de legatura din BAD22.4;

15cm strat de baza din piatra sparta amestec optimal;

25cm strat de fundatie din balast;

20cm strat de forma din balast.

Siguranta circulatiei

Elementele geometrice in plan, profil longitudinal si transversal vor fi astfel amenajate conform STAS-urilor in vigoare astfel incat circulatia sa se desfasoare in conditii de deplina siguranta si confort.

Pe langa aceste elemente se va prevedea semnalizare orizontala prin marcaje longitudinale si transversale conform SR 1848/7-2015 si semnalizare verticala prin indicatoare rutiere conform SR 1848/1-2011  pe tot traseul proiectat.

Materiale utilizate:

La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementarilor nationale in vigoare precum si legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatia U.E. Aceste materiale trebuie sa fie in concordanta cu prevederile legii 10/1995 privind calitatea in Constructii si a HG 766/1997 privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate.

Precizarea categoriei de importanta a constructiei

Alegerea categoriei de importanta a constructiei s-a facut in conformitate cu prevederile art. 22 Sectiunea 2 “Obligatii si raspunderi ale proiectantului” din Legea nr. 10 din 18 ian. 1995, “Legea privind calitatea in constructii” si in baza “Metodologiei de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor” din “Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor” aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 31/N din 2 oct. 1995.

Lucrarea ce face obiectul acestei documentatii se incadreaza la categoria de importanta - C - constructii de importanta normala.

Verificarea proiectului

Lucrarile proiectate se incadreaza in categoria de importanta ’’C’’, ca urmare este necesara verificarea la exigenta A4, B2, D.

Lucrari de protectia mediului

Se propune realizarea unor lucrari de refacere a  cadrului natural in vederea aducerii zonei la parametri normali de mediu.

Lucrarile de refacere a mediului sunt cele de la terminarea lucrarilor de constructii si constau in:

Lucrari de reamenajare a terenului folosit ca organizare de santier;

Lucrari de terasamente pentru refacerea terenului din zona drumului, prin curatarea lui si degajarea de corpuri straine;

Lucrari de terasamente pentru asternere sol vegetal pe suprafetele ocupate cu lucrarile de constructie;

Semanarea suprafetelor cu iarba.

Amenajarea terenului consta din lucrari pregatitoare dupa cum urmeaza:

Curatirea suprafetelor care urmeaza a fi introduse in lucru;

Defrisarea arborilor si arbustilor daca este cazul;

Decaparea terenului vegetal daca este cazul si depozitarea lui;

Executarea altor lucrari.

Se prezinta elementele specifice caracteristice proiectului propus:

Podul din prezenta documentatie are urmatoarele caracteristici:

- Schema statica: Pod cu o singura deschidere cu grinzi de metal inglobate in beton

- Deschidere: 15.00m;

- Latimi utile: Partea carosabila=5.00m;

- Lungime totala: 22.10m;

- Lumina: 15.42m;

- Inaltimea de garda: 0.75m;

- Cota intrados grinzi: 276.75 mdMN;

- Cota debitului de calcul maxim la inaltimea de libera trecere de 0.75m: 275.95mdMN;

- Cota talveg: 273.74mdMN;

- Rugozitatea: 0.022;

- Panta hidraulica: 0.90%;

Materiale:

- Structura: Otel Beton;

- Infrastructuri: Beton armat;

- Gabarit: 7.25m;

- Fundatii: Directe;

- Rampe de acces: 42.00m.

In profil transversal:

- Gabarit total: 7.25m dintre care 2 x grinzi parapet (0.25m si 0.70m), parte carosabila formata din doua benzi (2 x 2.50m) si un trotuar cu latimea de 1.55m.

- Panta transversala tip acoperis 2.50%;

In profil longitudinal:

- Panta longitudinala pe pod: 2.00%- tip acoperis

Suprastructura:

- 12 grinzi metalice HEB600 inglobate in beton avand o lungime de lungime 16.929m

- Inaltimea medie a dalei din beton armat- 72cm;

- 1cm strat de hidroizolatie;

- 2x4cm strat de uzura din BAP16.

Structura rutiera rampe de acces:

- 4cm strat de uzura din BA16;

- 6cm strat de legatura din BAD22.4;

- 15cm strat de baza din piatra sparta amestec optimal;

- 25cm strat de fundatie din balast;

- 20cm strat de forma din balast;

Amenajare albie:

- Mal drept: 45.00ml de zid de sprijin din beton;

- Mal stang: 40.00ml de zid de sprijin din beton.

Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz):

Proiectul analizat nu propune instalatii de productie, amplasamentul isi pastreaza functiunea, de cale de comunicatie.

Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea:

Prin specificul sau investitia nu este destinata desfasurarii unor activitati de productie.

Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora:

Pentru realizarea proiectului se va utiliza: beton ciment, armatura, geotextil, hidroizolatie din bitum filerizat, piatra bruta, balast, piatra sparta, beton asfaltic, otel beton, grinzi metalice HEB600.

Antreprenorul va alege sursele de unde vor fi procurate aceste materiale de constructie si tehnologiile care vor fi folosite la executia lucrarilor. Este preferabil ca materiile prime sa fie asigurate de la agenti economici din judet iar aprovizionarea sa se realizeze treptat, pe etape de construire, evitandu-se astfel, stocarea de materii prime pe termen lung.

Betonul se va aduce pe amplasament preparat si se va pune in opera. Pentru utilaje si masinile de transport se va utiliza motorina ce va fi asigurata de la statiile de distributie din zona.

Racordarea la retele utilitare existente in zona

Proiectul nu prevede racordarea la retelele utilitare existente in zona. Apa potabila, pentru personalul de executie pe perioada executarii lucrarilor, va fi asigurata de constructor cu bidoane de polietilena.

Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei

Lucrarile de refacere a amplasamentului vor fi cuprinse in proiectul de executie. O parte a acestor lucrari se vor suprapune cu lucrarile de la amenajare taluzuri si zone afectate de lucrari prin umpluturi din materiale locale, asternere de pamant vegetal insamantat artificial.

La organizarea de santier a lucrarilor de refacere vor consta in:

evacuarea materialelor si a deseurilor;

ridicarea containerelor tipizate;

desfacerea imprejmuirii si a platformei din balast;

retragerea utilajelor;

aducerea zonei la starea initiala.

Toate deseurile reciclabile se vor colecta si se vor transporta la puncte de colectare autorizate, pe categorii de deseu.

Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Accesul la amplasament se va face de pe drumurile actuale, nu vor fi cai de acces noi.

Resursele naturale folosite in constructie si functionare

La realizarea proiectului se va utiliza:

piatra sparta;

balast;

agregate minerale, nisipuri (la preparare beton);

pamant;

apa.

In etapa de functionare – nu este cazul

Metode folosite in constructie/demolare

Pentru executarea lucrarilor se vor folosi mijloace de lucru mecanice si manuale.

Transportul materialelor pana in organizarea de santier se va realiza cu autovehicule.

Transportul materialelor de la organizarea de santier se va realiza cu autovehicule sau manual (in cazuri limitate).

Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara

Durata de implementare a obiectivului de investitii este de 12 luni.

Durata de executie a lucrarilor este de 10 luni.

Principalele etape de realizare a investitiei au fost structurate dupa cum urmeaza:

Etapa I – pregatirea investitiei

Aceasta etapa presupune realizarea documentatiilor de avizare si tehnice in vederea promovarii investitiei, fiind:

studiul de fezabilitate

documentatia de avizare a investitiei

proiectul tehnic de executie si documentatii tehnice de licitatie

detalii de executie

Etapa II – pregatirea licitatiei pentru construire

In aceasta etapa este prevazut a fi derulate activitatile de pregatire a licitatiei pentru construire in conformitate cu legislatia. Tot in aceasta etapa se prevede sustinerea licitatiei pentru construire, evaluare ofertelor si semnarea contractului de construire.

Etapa III – etapa de construire

Aceasta etapa cuprinde doua subetape si anume:

intocmirea documentatiilor pentru amenajarea de santier, realizarea organizarii;

asistenta tehnica din partea Proiectantului pe intreaga durata de realizare a investitiei;

construirea efectiva.

Etapa IV – etapa de garantie a lucrarilor executate

Proiectantul recomanda ca aceasta etapa de garantie sa fie de 60 luni.

Etapa V – etapa de exploatare si intretinere a lucrarilor

In aceasta etapa se vor efectua lucrarile de intretinere curenta.

Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

In momentul de fata nu sunt alte proiecte aflate in executie care sa influenteze prezenta lucrare.

Detalii despre alternativele care au fost luate in considerare

Alternativele propuse se refera la scenariile/optiunile propuse din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor.

S-au avut in vedere doua scenarii tehnico-economice posibile:

Scenariul 1- Pod cu suprastructura mixta otel-beton

Podul s-a proiectat conform EUROCOD SR EN 1991, EUROCOD SR EN 1993 si EUROCOD SR EN 1994 tinandu-se cont de convoaiele de calcul LM1si LM4, cu suprastructura alcatuita din 12 grinzi  metalice HEB600 (S355– J2+N) inglobate in beton, avand o lungime de lungime 16.929m si inaltimea medie a tablierului de 72cm.

Lungimea podului este de 22,10m, iar lumina intre fetele culeelor masurata perpendicular este de 15,42m si a rezultat ca urmare a efectuarii calcului hidraulic la debitul Q1%=195mc/s. Podul are prevazut un spatiu de garda de 0,75. Podul va fi pozitionat in oblicitate stanga cu 76° pe cursul de curgere al raului Gadalin. Sectiunea transversala asigura latimea partii carosabile 5,00m la care se adauga un trotuar cu latimea de 1.55m (0.70m calea trotuarului, 0.60m latimea longrinei din beton armat in care se va incastra parapetul metalic de siguranta de tip H3 si 25cm grinda parapet pe care se va amplasa parapetul pietonal de siguranta din teava rectangulara). Pe partea opusa a trotuarului la extremitatea partii carosabile (amonte de pod) se va realiza grinda parapet din beton armat cu latimea de 70cm (10cm - latimea picuratorului) in care se va ingloba parapetul metalic tip H3. Gabaritul total al podului este de 7.25 m.

Scenariul  2- Pod cu suprastructura din beton armat.

Podul propus pentru scenariul 2 are o lungime totala de 22,10m. Suprastructura este alcatuita din grinzi prefabricate din beton armat de tip T cu inaltimea de 0,93m si lungimea de 17,00m, insa in acest caz atata la intrarea pe pod cat si la iesirea de pe acesta diferenta de nivel dintre rampele existente este foarte mare ceea ce implica imposibilitatea de a avea acces la proprietati locuitorii strazii Silistrea. In sectiunea transversala podul are aceleasi caracteristici ca si cel prezentat in scenariul 1, diferenta dintre cele doua fiind cota proiectata (la intrarea/iesirea de pe pod) aceasta fiind mai mare in cazul acestui scenariu.

In ambele scenarii sunt prevazute realizarea rampelor de acces cu structura rutiera supla precum si consolidarea albiei raului Gadalin in amonte si in aval cu ziduri de sprijin din beton.

Ambele cazuri se considera sustenabile si au ca scop imbunatatirea calitatii mediului inconjurator. Se considera ca, oricare ar fi alternativa aleasa, aceasta va duce la scaderea emisiilor de noxe si praf, reducerea poluarii apelor si a solului precum si sporirea confortului participantilor in trafic, cresterea nivelului de trai.

Se propune spre realizare varianta 1, deoarece debitul Q1% transmis de catre Administratia nationala APELE ROMANE- Institutul national de hidrologie si gospodarire a apelor este foarte mare si implica o inaltime a podului multe prea ridicata daca optam pentru realizarea podului din grinzi prefabricate din beton. Tiand cont de lungimea acestuia, pentru calea de rulare ar trebui proiectate grinzi prefabricate din beton de tip T, inaltimea acestora fiind de 0.93m plus placa de suprabetonare si straturile din mixtura asfaltica. S-a luat in vedere si rampa de acces dinspre strada Beltieni care este modernizata in apropierea podului cu mixtura asfaltica ceea ce este imposibila acceptarea unei diferente de nivel mai mare de 25-30 (cm). Alaturat rampelor deoparte si de cealalta sunt accese la proprietati, iar proiectarea unor elevatii mari ale podului va ingreuna sau chiar anula accesul la terenurile oamenilor.

Prin alegerea solutiei tehnice conform scenariul 1 rampele de acces pe pod vor avea o diferenta de 25-30(cm) fata de cele existente (in special cea dinspre strada Beltieni care este si modernizata), racordarea se va putea face in acest caz.

Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului

Beneficiile socio-economice ce vor fi inregistrate ca urmare a implementarii proiectului sunt:

reducerea numarului de accidente;

economii din scadere costului de exploatare (reducere consum carburanti per auto/an, reducerea costuri exploatare autovehicule)

economii din scaderea timpului parcurs;

cresterea confortului participantilor la trafic atat pietonal cat si auto;

cresterea nivelului de trai si confort a populatiei

accesul usor si in conditii de confort la obiectivele turistice ale localitatilor.

Pe plan social, o potentiala crestere economica se va materializa in primul rand prin cresterea veniturilor pe cap de locuitor, deci implicit asupra suportabilitatii la plata, putandu-se astfel demara noi proiecte de infrastructura in zona, cu efecte multiplicatoare la prezentul proiect.

Prezentul proiect al acestei investitii este ca pe termen scurt si mediu sa contribuie la indeplinirea urmatoarelor obiective:

dezvoltarea durabila a localitatii;

imbunatatirea calitatii mediului inconjurator;

diminuarea riscului de accidente;

evitarea unor posibilie catastrofe naturale in urma precipitatilor abundenta din zona;

o intretinere mai usoara a albiei si a podului nou;

aspect placut.

Alte autorizatii cerute pentru proiect

Conform certificatului de urbanism Nr. 84 din 24.10.2022, pentru proiectul analizat sunt necesare urmatoarele:

d.3) avize/acorduri specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

Aviz Statul Major al Apararii cu incadrare in HG nr. 62/1996;

Aviz Administratia Bazinala Apele Romane- ABA Somes-Tisa

- Descrierea lucrarilor de demolare necesare:

Planul de executie a lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a terenului;

Pentru prezenta investitie nu este necesara realizarea unui drum provizoriu, legatura dintre drumul judetean DJ161 si strada Beltieni facandu-se prin centrul localitatii.

Dupa anuntarea inceperii lucrarilor se vor demara lucrarile de desfiintare a puntii existente.

Lucrarile constau in demolarea caii pe poduri, ridicarea grinzilor existente, demolarea culeilor cu tot cu fundatiile lor.

Se vor lua masuri pentru a nu obtura sectiunea de scurgere a raului pe perioada demolarii si pentru evitarea angrenarii de catre cursul de apa a materialelor din demolare.

Toate materialele rezultate in urma demolarii se vor transporta de pe amplasament si se vor depozita in locuri indicate de catre beneficiar.

Pentru realizarea lucrarilor sunt necesare lucrari de infrastructura si suprastructura a podului, aparari maluri si pereare de albie si construirea rampelor de acces.

Materialul excavat se va utiliza la umpluturi necesare (daca acesta este un pamant bun pentru realizarea umpluturilor, in caz contrar acesta se va depozita la indicatiile date de catre beneficiar).

Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului:

Amplasamentul, la terminarea lucrarilor, va fi eliberat de orice deseu, resturi de materiale de constructie etc.

Toate deseurile reciclabile se vor strange se vor transport la puncte de colectare autorizate, pe categorii de deseu.

Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente:

Prin investitia de fata, se propune realizarea unui pod peste raul Gadalin pe drumul care face legatura dintre drumul judetean DJ161 si strada Beltieni.

Metode folosite in demolare

In cazul lucrarilor descrise in prezenta documentatie sunt prevazute lucrari de demolare prin tehnologii de demolare mecanizate si manuale.

Demolarea se va efectua ingrijit, cu utilaje si echipamentele necesare, respectand masurile de protectia muncii si utilizandu-se doar echipamente performante cu inspectiile tehnice la zi.

Demolarea puntii existente se va executa astfel incat in timpul lucrarilor de demolare a unui element de constructie sa nu rezulte in prabusirea neprevazuta a altor elemente.

Pe perioada lucrarilor de demolare se va acorda o atentie sporita transportului deseurilor astfel incat acestea sa nu fie spalate de apele raului Gadalin, antrensand suspensii.

Ordinea de dezafectare a lucrarilor va fi in principiu opusa ordinii operatiunilor de executie folosite in realizarea constructiei.

In vederea usurarii sortarii materialelor ce urmeaza a fi recuperate, pentru utilizare ca atare sau dupa reciclare, demolarea se va face in etape succesive; in fiecare etapa urmeaza a fi desfacute lucrari de constructii cuprinzand acelasi tip de materiale, care se va evacua din zona de lucru inainte de inceperea etapei urmatoare.

Elementele din beton armat nerecuperate ca atare se vor fragmenta la dimensiuni de gabarit corespunzatoare mijloacelor de ridicare si transport disponibile, respectiv a utilajelor de prelucrare in vederea reciclarii.

Interventiile asupra structurilor existente din beton armat implica atat demolarea sau decuparea partiala a acestora, cat si fragmentarea si evacuarea materialelor rezultate. Principalele metode tehnologice folosite pentru decuparea partiala sunt:

- cu utilaje cu actiune prin percutie;

- cu discuri, panze circulare si cablu diamantat.

Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare:

Nu se aplica pentru proiectul analizat.

Alte activitati care pot aparea ca urmare a demolarii (de exemplu, eliminarea deseurilor).

Deseurile reciclabile – plastic, hartie, carton, lemn, sticla, metal, diverse ambalaje, etc se vor precolecta in recipiente separate si vor fi predate operatorului de servicii publice de salubrizare sau se vor valorifica la unitatile de profil.

Deseurile de beton rezultate vor fi colectate, transportate si depozitate in vederea valorificarii acestora.

Constructorul va fi obligat sa incheie un contract cu o societate specializata autorizata pentru colectarea si transportarea deseurilor rezultate in urma demolarii puntii existente si construirea podului ce face obiectul prezentei documentatii.

- Descrierea amplasari proiectului

- Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la ESPOO, la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr 22/2001 cu modificarile si completarile ulterioare:

Obiectul de investitie NU cade sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la ESPOO, la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr 22/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;

- Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei Monumentelor Istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu modificarile ulterioare si Repertoriului Arheologic National prevazut de  OG nr 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea  unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

Conform Certificatului de Urbanism nr. 84 din 24.10.2022, imobilul nu este inclus in lista monumentelor istorice si/sau ale naturii ori in zona de protectie a acestora.

- Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale, si alte informatii privind:

- folosinte actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zonele adiacente acestuia

Conform Certificatului de urbanism nr. 84 din 24.10.2022, in conformitate cu prevederile PUG Comuna Bontida, imobilul este situat in intravilanul comunei Bontida, sat Bontida.

Planul de situatie este prezentat in anexa.

- politici de zonare si de folosire a terenului

Imobilul reprezinta domeniul public al comunei Bontida si Apele Romane- Administratia Bazinala de Apa Somes-Tisa.

Destinatia stabilita prin planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate:

Zona UTR Vp- Zona verde cu rol de protectie a apelor si cu rol de coridor ecologic;

Conform HCL cu nr.146 din data de 09.12.2022, primaria comunei Bontida isi da acordul prentru realizarea lucrarilor in ceea ce priveste podul peste raul Gadalin.

- arealele sensibile

Proiectul propus nu intra sub incidenta ar.28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Printre siturile de importanta comunitara aflate in vecinatatea amplasamentului prezentului obiectiv de investitie, se numara:

Dealurile Clujului de Est ROSCI0295 – aproximativ 3,20 km spre V;

Lacul Stiucilor – Sic – Puini – Bontida ROSCI0099 – aproximativ 0,80 km spre E.

- Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970.

Coordonatele Stereo 70 sunt prezente in anexa.

- Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare

Pentru proiectul analizat a fost luate in considerare doua scenarii in ceea ce priveste solutia tehnica insa amplasamentul este acelasi.

- Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile

- Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu:

- Protectia calitatii apelor:

- Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

Sursele de poluanti pentru ape, sunt autovehiculele care ruleaza pe amplasament, atat in perioada de executie cat si in cea de exploatare.

In etapa de executie se vor antrena materialele dislocate ducand la cresterea cantitatii de materii in suspensia din apa – creste turbiditatea apei.  Materialul colmatat este reprezentat de catre nisipuri si pietrisuri (cu densitatea mai mare decat apa).

Lucrarile proiectate (umpluturi de material granular – balast sau piatra sparta, betoane, pereuri, etc.) folosesc materiale inerte, nepericuloase din punct de vedere al poluarii apelor.

O alta sursa de poluare in etapa de executie, o constituie activitatea din organizarea de santier. In acest sens, apele uzate menajere provenite de la toaletelor ecologice, dar si cele rezultate in urma spalarii utilajelor se vor colecta in fose vidanjabile, ulterior acestea se vor transporta si epura de catre o societate acreditata.

In perioada functionarii podului sursele de poluare se vor diminua, singurele ramase constau in posibile ape pluviale incarcate cu hidrocarburi datorata circularii autovehiculelor.

- Statiile si instalatiile de epurare sau preepurare a apelor uzate prevazute

Nu este cazul.

- Protectia aerului

- Sursele de poluanti pentru aer, polunati, inclusiv surse de mirosuri

Pe perioada de constructie sursele de poluanti sunt reprezentate de:

sapaturile, excavatiile, umpluturile, forarile vor genera pulberi si gaze de esapament;

realizarea sistemului rutier;

functionarea motoarelor utilajelor de constructie si mijloacelor de transport care vor genera noxe(gaze de esapament) ce contin substante poluante de tip CO, NOX, SOX, pulberi, hidrocarburi nearse, aldehide;

circulatia autobasculantelor si autospecialelor, suprafetele decopertate, materialul din sapatura vor genera pulberi;

Surse aferente lucrarilor de terasamente

Sursele se incadreaza in categoria surselor libere la sol, temporare, cu un regim maxim de 8 ore/zi in perioadele de executie a lucrarilor.

Aria de manifestare a acestor surse corespunde exclusiv suprafetei de realizare a lucrarilor.

Poluantii atmosferici caracteristici lucrarile de terasamente sunt particulele de provenienta naturala (praf terestru) emise in timpul manevrarii pamantului si prin eroziunea eoliana de pe solul descoperit.

Emisiile de praf variza de la o zi la alta, in functie de nivelul activitatii, de operatiile specifice si de conditiile meteorologice dominante.

Gazele de ardere sunt generate de arderea combustibililor fosili (in special motorina) in motoarele utilajelor si ale mijloacelor de transport. Poluantii degajajati in atmosfera sunt: oxizi de azot (NO2), oxizi de carbon (CO); oxizi de sulf (SO2); compusi organici volatili (COV), pulberi. Cantitatile de noxe eliberate in atmosfera depind de: puterea, regimul si timpul de functionare al motoarelor, caracteristicile carburantului folosit etc.

In perioada de operare, sursa principala de poluare a aerului va fi o sursa liniara, libera, deschisa, specifica traficului rutier reprezentata de circulatia autovehiculelor, in acest caz nu se pot folosi instalatii de captare – epurare – evacuare a poluantilor.

Poluantii caracteristici traficului rutier sunt:

monoxid de carbon (CO), oxizi de azot (NOx), compusi organici volatili nemetanici (COVnm) dioxid de carbon (CO2), metan (CH4), metan (CH4), protoxid de azot (N2O) dioxid de sulf (SO2) si amoniac (NH3);

particule rezultate in gazele de esapament ca urmare a arderii carburantilor.

Cantitatea de poluanti generata de mijloacele de transport se va reduce datorita scaderii consumului de carburanti (prin cresterea vitezei de deplasare si a realizarii unei rute directe de legatura intre drumul judetean DJ161 si strada Beltieni din localitatea Bontida).

- Instalatiile pentru dispersia poluantilor in atmosfera

Sursele de poluare vor fi difuze, se vor intreprinde o serie de actiuni pentru reducerea poluarii aerului, dintre care mentionam:

intretinerea utilajelor, reparatiilor acestora se vor face periodic, conform recomandarilor firmelor producatoare pentru evitarea degajarii suplimentare de noxe in timpul functionarii;

se vor folosi in principal utilaje si echipamente performante care sa nu produca un impact semnificativ asupra mediului prin noxele emise;

umectarea cailor de acces si a drumurilor tehnologice in perioada secetoasa si ori de cate ori situatia o impune, in functie de frecventa traficului si conditiile atmosferice, pentru evitarea ridicarii pulberilor fine in atmosfera.

- Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

- Sursele de zgomot si de vibratii

In perioada de executare a proiectului, sursele de zgomot sunt reprezentate de catre utilaje si mijloacele de transport:

excavator cu cupa – nivel de zgomot: 80 dB (A)

incarcator frontal tip Wolla – nivel de zgomot: 80 dB(A)

autobasculanta avand nivelul de zgomot: 65 dB(A). Zgomotul se propaga in jurul punctelor de lucru de pe amplasament si de-a lungul drumului de acces.

Lp=Lw-10*log(r2)- 8 ↔ Lp = Lw – 20 x log(r)

in care:

Lp – nivelul de zgomot

Lw – puterea acustica

r – distanta fata de sursa de zgomot (se utilizeaza in cazul propagarii zgomotului de

la o sursa punctiforma pe un teren plat).

In perioada de functionare sursele de zgomot vor fi mijloacele de transport ce vor tranzita zona.

- Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratilor

Pentru a se diminua zgomotul si vibratiile generate, sunt recomandate urmatoarele masuri de protectie:

se va asigura dotarea acestora cu echipamente de reducere a zgomotului (amortizoare de zgomot performante, profil al benzii de rulare cu nivel redus de zgomot);

pentru a nu se depasi limitele de toleranta admise, in perioada de executie, utilajele si mijloacele de transport folosite vor fi supuse procesului de atestare tehnica;

intretinerea si functionarea la parametrii normali ai mijloacelor de transport, utilajelor de constructie, precum si verificarea periodica a starii de functionare a acestora, astfel incat sa fie atenuat impactul sonor;

intretinerea si functionarea la parametrii normali ai instalatiilor de prepararea betoanelor si mixturilor asfaltice, precum si verificarea periodica a starii de functionare a acestora contribuie la reducerea nivelului de zgomot in zona de influenta a acestora;

pentru reducerea disconfortului sonor datorat functionarii utilajelor, in perioada de executie, se recomanda ca programul de lucru sa nu se desfasure in timpul noptii, ci doar in perioada de zi intre orele 06.00 – 22.00;

pentru protectia antizgomot, se impune amplasarea unor constructii ale santierului, depozitelor de materii prime, astfel incat acestea sa reprezinte ecrane intre santier si zonele locuit;

pentru reducerea nivelului de zgomot este necesara reducerea la minimum a traficului utilajelor de constructie in apropierea zonelor locuite si folosirea unor rute ocolitoare;

in cazul in care in zonele locuite se inregistreaza niveluri de zgomot ridicate vor fi folosite panouri fonoabsorbante.

Activitatile generatoare de zgomot si vibratii, in perioada de exploatare vor avea un regim puternic temporar si, in plus, vor fi caracterizate de o anumita ritmicitate care se constituie in fapt in scenariul cel mai putin defavorabil pentru speciile de fauna (in special pasari): este cunoscut din literatura de specialitate si din practica curenta faptul ca fauna se retrage in general in prima faza din zonele expuse zgomotelor, insa revine ulterior, nerenuntand la resusele de hrana disponibile, adaptandu-se noilor conditii. In acest proces de adaptare, este mai nefavorabila o situatie in care zgomotele apar sporadic si neregulat, decat una in care se produc dupa un anumit ritm/program.

- Protectia impotriva radiatiilor

- Sursele de radiatii

Realizarea proiectului nu necesita utilizarea de materiale radioactive.

- Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor

Realizarea proiectului nu necesita utilizarea de materiale radioactive, nu sunt necesare amenajari si dotari pentru protectia impotriva radiatiilor.

- Protectia solului si subsolului

- Sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice de adancime

La organizarile de santier sursele potentiale de poluare a solului sunt: stationarea utilajelor, alimentarea cu combustibil a utilajelor si mijloacelor de transport si functionarea necorespunzatoare a acestora.

In perioada de executie a proiectului sursele potentiale de poluanti sunt reprezentate de catre rezervoarele cu carburanti si baile de ulei de la utilaje si mijloace de transport in cazul pierderilor accidentale de produse petroliere si de catre depozitarea necorespunzatoare a deseurilor.

In perioada de functionare a investitiei nu vor fi surse de poluare a solului.

- Lucrari si dotari pentru protectia solului si a subsolului

asigurarea starii tehnice corespunzatoare a utilajelor folosite atat pentru evitarea scurgerilor de carburanti si lubrifianti cat si pentru minimizarea emisiilor in aerul atmosferic;

efectuarea eventualelor reparatii in locuri amenajate special, cu platforme betonate (in perimetrul organizarii de santier sau la unitati specializate);

asigurarea protectiei solului in perimetrul organizarii de santier, prin platforme betonate si spatii amenajate pentru depozitarea de carburanti si lubrifianti, cu santi de garda si basa colectoare precum si amenajarea zonei destinate spalarii utilajelor cu o panta suficienta pentru scurgerea si colectarea apelor uzate rezultate;

stocarea combustibililor si uleiurilor in rezervoare etanse;

evitarea ocuparii de terenuri suplimentare fata de cele incluse in proiect, iar in situatiile cand acest lucru se impune din considerente de natura pur tehnica, minimizarea lor;

depozitele de excedent din sapaturi se vor realiza astfel incat sa nu obtureze sectiunile de scurgere a paraielor si se vor imprastia in vederea plantarii;

gestionarea deseurilor prin asigurarea de conditii de eliminare corespunzatoare, pe baza de contracte cu societati specializate sau cu mijloace proprii pana la locatii accesibilie agentilor specializati, avand in vedere amplasamentul lucrarilor;

respectarea proiectului cu privire la elementele geometrice, dimensionarea si amplasarea podului astfel incat sa fie asigurata scurgerea apelor de pe amplasament fara deteriorarea platformei drumului si aparitia efectelor erozionale ale solului;

intretinerea periodica a drumului in timpul operarii, pentru evitarea degradarii acestuia si aparitiei efectelor de eroziune ale solului.

In timpul perioadei de operare se recomanda curatarea santurilor de pietrele cazute sau de vegetatia ierboasa instalata spontan doar in cazul in care se observa nefunctionalitatea santului prin obturarea sectiunii si apa afecteaza platforma drumului.

- Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

Prezentul obiectiv de investitii nu se afla in arii protejate si nu influenteaza starea de conservare a speciilor sau habitatelor sensibile sau de interes. Cele mai apropiate areale sensibile sunt prezentate in capitolul V, subpunctul „arealele sensibile”.

- Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

In zona realizarii obiectivului de investitii nu au fost puse in evidenta ecosisteme terestre sau acvatice care sa necesita masuri de protectie.

Realizarea podului se va realiza strict in zona studiata si nu va avea un impact negativ asupra ecosistemelor terestre si acvatice din zona.

- Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate

Pentru protectia biodiversitatii nu sunt necesare lucrari suplimentare fata de cele prevazute in proiect.

Propunem urmatoarele masuri pentru protectia biodiversitatii:

la executia lucrarii se va solicita ca utilajele sa fie verificate tehnic, sa fie de generatie recenta si sa fie dotate cu sisteme de reducere a poluantilor. Transportul materialelor la santier se va realiza pe drumurile existente;

restrangerea pe cat posibil a spatiului de depozitare a materiilor prime pe suprafete rational dimensionate, langa obiectivul de executie;

excedentele de materiale rezultate in urma sapaturilor, vor fi transportate si depozitate, conform acordurilor incheiate cu beneficiarul, in locuri special amenajate (rampe de deseuri sau terenuri scoase din folosinta si avand aceasta destinatie) cu respectarea principiilor ecologice;

evitarea folosirii utilajelor cu vacuum (scurgere), ca de exemplu pompa cu clapeta, intrucat provoaca afanarea stratului portant;

la finalizarea lucrarilor, suprafetele de teren afectate de lucrari se vor reface, se va asterne pamant vegetal.

- Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

- Identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional si altele

pe amplasamentul podului si a lucrarilor care fac obiectul proiectului nu au fost identificate obiective de interes public, monumente istorice si de arhitectura.

podul se afla in intravilanul localitatii Bontida, distanta fata de centrul localitatii fiind la aproximativ 600 metri.(in zona realizatii podului sunt proprietati ale localnicilor- case de locuit);

in urma implementarii proiectului nu se vor genera poluanti care pot afecta asezarile umane.

- Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public.

se vor respecta cu strictete perimetrul de implementare a proiectului;

nu se vor ocupa suprafete suplimentare pentru depozitarea deseurilor rezultate, depozitarea temporara de material, stationarea/gararea utilajelor;

se vor utiliza utilaje si mijloace de transport cu starea tehnica buna -  cu verificarile tehnice periodice la zi.

se va respecta tehnologia propusa prin proiect.

- Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:

Conform H.G. Nr. 856 din august 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv cele periculoase, antreprenorul, ca generator de deseuri are obligatia sa tina evidenta lucara a gestiunii acestora, in conformitate cu prevederile Anexei nr.1 a acestei H.G., pentru fiecare tip de deseu.

- Lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate

amestec de arbusti, ierburi, radacini si pamant vegetal rezultat la curatarea terenului - COD 20 02 01 si 20 02 02 – cca. 200m3, se va evacua din cadrul santierului intr-o zona indicata de catre beneficiar impreuna cu autoritatile locale;

pamant si pietre din realizarea sapaturilor - COD 17 05 04 cca. 1000m3 va fi utilizat ca material de umplutura;

ambalaj PET ( de la apa potabila ) - COD 15 01 02 – cca. 2kg/luna flacoanele se vor colecta in big-bag si se vor valorifica la agenti economici;

ambalaje - COD 15 01 10* - canistre din plastic goale de la lubrefianti se vor gestona de agentule economic la care se face schimbul de ulei;

nisip si pamant contaminat cu produse petroliere - COD 17 05 03* - pot rezulta numai in cazul pierderilor accidentale, nu se pot estima cantitativ, se vor depozita in container metalic si vor fi evacuate de agent aconomic specializat;

deseu metalic feros (piese uzate) - COD 16 01 17  - cantitatea este variabila in functie de piesele defecte se va gestiona de catre agentul economic care va efectua reparatiile sau va fi valorificat de catre constructor;

deseu metalic neferos (piese uzate) - COD 16 01 18 – cantitatea este variabila in functie de piesele defecte se va gestiona de catre agentul economic care va efectua reparatiile sau va fi valorificat de catre constructor;

deseul menajer - COD 20 03 01 cca 3m3/luna se va colecta in pubela si va fi eliminat de firma de salubrizare.

- Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate

Gestionarea deseurilor pe perioada lucrarilor necesare proiectului constituie o activitate ce trebuie facuta de catre constructor. Deseurile rezultate vor fi colectate selectiv cu respectarea legislatiei in vigoare. In continuare este prezentata o propunere pentru modul de gestionare a deseurilor:

deseurile de pamant si pietre, vor fi reciclate in lucrarile de terasamente, in umpluturi;

deseurile de nisip si pamant contaminat cu produse petroliere sunt deseuri periculoase, vor fi eliminate de agent economic autorizat;

deseurile menajere sau asimilabile: (in interiorul organizarii de santier), se vor organiza puncte de colectare prevazute cu containere de tip pubela. Periodic, acestea vor fi eliminate prin intermediul firmelor specializate si abilitate. Cantitatea de deseuri generate de o persoana in timpul fazei de constructie este estimata la 0.30kg/zi.

deseurile metalice: se vor colecta temporar in incinta, pe platforma special amenajate. Vor fi valorificate in mod obligatoriu prin unitati specializate de prestari servici;

deseurile materiale de constructii: din punct de vedere al potentialului contaminant, aceste deseuri nu ridica problema deosebite;

deseurile hartie, cartonul, lemnul si plasticul vor fi colectate si depozitate separat de celelelte deseuri, in vederea valorificarii;

acumulatori uzati, filtre ulei, uleiuri de motor, deseuri de vopsele: deseuri cu potential periculos atat asupra mediului inconjurator, cat si a manipulatilor, ce vor fi stocate si depozitate corespunzator in vederea valorificarii. Se va pastra o evidenta stricta si vor fi predate unitatilor de recuperare specializate sau se vor face in cadrul unor firme specializate si autorizate.

Dupa terminarea lucrarilor, constructorul va asigura curatenia spatiilor de desfasurare a activitatilor. Materialul rezultat va fi evacuat de pe amplasament.

- Planul de gestionare a deseurilor

Antreprenorul va intocmi un plan de management al deseurilor ce va urmari:

reducerea riscurilor pentru mediu si populatie precum si diminuarea cantitatii de deseuri generate;

colectarea selectiva, reciclarea/valorificarea deseurilor si depozitarea acestora in conditii de siguranta;

colectarea selectiva a deseurilor sa va realiza in containere etichetate corespunzator si amplasate pe platforme special amenajate in interiorul organizarii de santier;

transportul deseurilor menajere si a deseurilor inerte sa se realizeze prin interemediul unei firme specializate la cel mai apropiat depozit de deseuri inerte;

depozitarea deseurilor sa nu se faca in apropierea cursurilor de apa sau in apropierea ariilor protejate;

apele uzate de la toaleta ecologica va fi vidanjata.

- Gospodarirea subsantelor si preparatelor chimice periculoase

- Substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse

Autovehiculele care vor fi implicate in activitatea de construire a lucrarilor proiectate, vor functiona cu combustibili lichizi: benzina si motorina.

In conformitate cu Regulamentul CE nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogarea Directivelor 67/548/CE si 1999/45/CE, precum si de modificarea Regulamentului CE nr. 1907/2006, benzina si motorina pot fi considerate ca facand parte din categoria 3 a categoriei Lichide inflamabile.

Facem precizarea ca toate autovehiculele vor alimenta in statii de alimentare autorizate. In cazul cisternelor mobile utilizate pentru alimentarea pe santier, revine in sarcina antreprenorului sa aiba in vedere respectarea normelor in vigoare in domeniu si sa aiba toate autorizatiile necesare.

- Modul de gospodarire a subsantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase se va face cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Ambalajele provenite de la aceste materiale vor fi gestionate in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in functie de gradul de contaminare a acestora. Antreprenorului ii revine sarcina depozitarii si folosirii in conditii de siguranta a acestor substante. De asemenea, Antreprenorul va trebui sa tina o evidenta stricta a acestor materiale.

Combustibilii lichizi folositi pentru functionarea utilajelor de constructie, vor fi procurati de la statii de distributie a combustibililor autorizate, in cisterne autorizate pentru astfel de transport de produse.

Mixturile asfaltice vor fi aduse in punctul de lucru cu mijloace specifice, autobasculante, direct din statiile de preparare a mixturilor asfaltice. Acestea vor fi direct puse in opera cu ajutorul utilajelor specifice – finisor repartitor mixturi si cilindru compactor.

In perioada de operare, substantele toxice si periculoase pot apare ca urmare a producerii accidentelor rutiere, inclusiv a celor in care sunt implicate vehicule ce transporta substante toxice si periculose. Modul de transport al substantelor toxice si periculoase este reglementat si trebuie respectat de catre transportatori.

- Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii.

Lucrarile pentru realizarea podului se desfasoara in albia minora si majora a raului Gadalin. Pentru realizarea acestora sunt necesare materii prime: balast, nisip, piatra sparta, piatra bruta, beton. Aceste produse de balastiera se vor procura de la unitatile specializate din zona. Transportul lor se va asigura in conditii de siguranta cu masini speciale de tonaj mare.

Realizarea lucrarilor de constructie presupune ocuparea unor suprafete de teren, definitiv si temporar. Astfel suprafata necesara pentru realizarea podului este de circa 1270.00mp+rampe de acces cu latimea de 5.00m (4.00m partea carosabila si 2x0.50m acostamentele) pe o lungime de 42.00m si amenajarea albiei in amonte si in aval- 20.00-25.00(m) cu ziduri de sprijin din beton.

- Descrierea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

- Impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii (acordand o atentie speciala speciilor si habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei (de exemplu, natura si amploarea emisiilor de gaze cu efect de sera), zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ)

- Impactul asupra populatiei

Se apreciaza ca activitatea analizata nu va fi de natura a cauza un impact negativ asupra populatiei si asupra sanatatii umane, deoarece natura activitatii propuse nu implica riscuri de producere a unor zgomote puternice sau afectarii calitatii apelor si aerului din zona.

Asupra populatiei aflate pe traseul mijloacelor de transport care vor face aprovizionarea cu materii prime si materiale exista probabilitatea manifestarii unui impact indirect, limitat in timp (pe durata deplasarii) nesemnificativ datorat zgomotului si gazelor de esapament. In perioada de executie a lucrarilor de construire a podului, prin localitatea Bontida vor trece mijloacele de transport cu materiale si muncitori. Activitatea se va desfasura numai pe timpul zilei, nu este afectata perioada de odihna. Poluatii emisi nu au caracter cumulativ, sunt din surse mobile, dispersia lor se face pe masura deplasarii.

Prezentul proiect are un impact pozitiv asupra populatiei, realizandu-se cai de acces noi la standarde europene, asigurand siguranta si confortul cetatenilor.

- Impactul asupra sanatatii umane

Prin proiect nu sunt propuse a fi folosite categorii de materiale cu continut potential daunator asupra sanatatii umane.

Zonele de lucru vor fi clar delimitate, organizarea de santier va fi imprejmuita cu restrictionarea accesului, astfel persoanele neautorizate nu vor avea acces la materialele ce se vor folosi pentru executia lucrarilor.

- Impactul asupra biodiversitatii

In contextul lucrarilor de realizare pod si amenajarea albiei in amonte si aval cu ziduri de sprijin din beton, in localitatea Bontida, se apreciaza ca impactul acestor lucrari asupra florei si faunei locale nu va avea un grad semnificativ si va fi sesizabil, in mare parte, in perioada de executie a lucrarilor.

Astfel un impact negativ, asupra florei si in special faunei din zona, il va reprezenta zgomotul produs in perioada de executie a lucrarilor, care va avansa pe traseu odata cu progresul lucrarilor.

Acest impact poate fi redus si prin respectarea masurilor de protectie mentionate in capitolul VI – c)protectia impotriva zgomotului si vibratiilor.

Impactul negativ al zgomotului si vibratiilor produse va disparea odata cu finalizarea lucrarilor de constructie.

Impactul potential al lucrarilor din prezentul proiect asupra florei si faunei, se poate aprecia astfel:

| Cale – mod de actiune | Natura | Durata/perioada De manifestare | Extinderea | Magnitudinea/ Complexitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deranjul produs din perioada de Executie a lucrarilor - zgomot | indirect | Temporar - Pe perioada de executie | localizat | slaba |
| Eventuala degradare a calitatii apei, atat sub aspect fizico-chimic cat si biologic, prin cresterea turbiditatii apei – in perioada de executie | indirect | Temporar - Pe perioada de executie | localizat | slaba |
| Realizare elemente de siguranta a circulatiei si obstructionare trecerii speciilor de interes cinegetic | direct | Permanent – pe Perioada de executie si exploatare | localizata (portiuni de maxim 200m) | foarte slaba |
| Executie dispozitive de scurgere si colectare a apelor | indirect | Permanent – pe perioada de exploatare | localizat | slaba |
| Eventuala degradare a calitatii aerului, atat sub aspect fizico-chimic cat si biologic, prin cresterea concetratiei de pulberi, SOx, NOx, CO, COV, etc. din aer – in perioada de executie | direct | Temporar – Pe perioada de executie | localizat | slaba |

- Impactul asupra solului si subsolului

In perioada de implementare  a proiectului se va manifesta impac negativ nesemnificativ asupra solului prin lucrarile de amenajare a albiei (curatare de vegetatie, sapatura) ce vor duca la modificare functiunii terenului in curs de apa.

Masuri de prevenire, reducere sau eliminare a impactului se regasesc detaliate in cadrul subcapitolului e) Protectia solului si subsolului din cadrul capitolului VI.

| Cale – mod de actiune | Natura | Durata/perioada De manifestare | Extinderea | Magnitudinea/ Complexitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deversare accidentala de produse petroliere(combustibil, lubrefianti) si/sau acizi (din acumulatori) - deprecierea locala a calitatii solului, respectiv a freaticului, datorita poluarii cu hidrocarburi, acizi | Direct-sol indirect-subsol si freatic | Posibil accidental | localizat | medie |

- Impactul asupra folosintelor/terenurilor

Primaria comunei Bontida va pune la dispozitie un teren pentru amenajarea organizarii de santier si a unei platforme de depozitare provizorie careia dupa folosire i se va reda functionalitatea initiala. Impactul asupra folosintei terenului pe care se va realiza organizarea de santier si platforma pentru depozitare provizorie se va realiza prin decopertarea suprafetelor si acoperirea acestora cu balast. In cadrul obiectivului de investitie a podului peste raul Gadalin s-a realizat proiectul pentru organizarea executiei lucrarilor unde sunt specificate lucrarile temporare ale organizarii de santier precum si zona amplasarii acesteia.

| Cale – mod de actiune | Natura | Durata/perioada De manifestare | Extinderea | Magnitudinea/ Complexitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ocuparea provizorie a terenului in vederea desfasurarii lucrarilor | direct | temporar | localizat | slaba |

Dupa terminarea lucrarii constructorul are obligatia sa curete zona de orice deseu rezultat in urma lucrarii.

- Impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei

In perioada de executie a lucrarilor aferente proiectului ( podul si amenajarea albiei) poate sa se produca impact negativ nesemnificativ in cazul precipitatiilor insemnate cantitativ. Apele pluviale pot antrena materiale dislocate ducand la cresterea cantitatii de materii in suspensia apei.

In perioada functionarii – calitatea apelor pluviale ce ajung in emisar se va imbunatatii prin reducerea cantitatii de materiale antrenat de pe carosabil rezultand un impact pozitiv minor.

| Cale – mod de actiune | Natura | Durata/perioada De manifestare | Extinderea | Magnitudinea/ Complexitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eventuale scurgeri de combustibili/uleiuri | direct | temporar | localizat | medie |

- Impactul asupra calitatii aerului si climei

| Cale – mod de actiune | Natura | Durata/perioada De manifestare | Extinderea | Magnitudinea/ Complexitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Functionarea utilajelor de constructie Impurificarea aerului cu pulberi, SOx, NOx, CO, COV, etc. Manevrarea pamantului – praf/pulberi | direct | temporar | localizat | slaba |

Pe perioada de executie vor rezulta poluanti pentru aer reprezentati de pulberi si gaze de ardere de la utilajele si masinile care participa la realizarea lucrarilor. Cantitatea de pulberi va fi redusa prin respectarea cu strictete a tehnologiei de executie.

In perioada functionarii impactul va fi pozitiv de magnitudine redusa prin scaderea cantitatii de poluanti generata de mijloacele de transport (se va reduce consumul de carburanti prin cresterea vitezei de deplasare si a realizarii unei rute directe intre strada Beltieni si DJ161).

- Impactul asupra zgomotelor si vibratiilor

In perioada de executie impactul va fi direct se va manifesta temporar, in zonele situate pe traseul mijloacelor de transport ce fac aprovizionarea cu materii prime si materiale.

| Cale – mod de actiune | Natura | Durata/perioada De manifestare | Extinderea | Magnitudinea/ Complexitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Circularea utilajelor si a mijloacelor de transport de mare tonaj. | direct | temporar | localizat | slaba |

- Impactul asupra peisajului si mediului vizual

In perioada de executei impactul va fi negativ datorita depozitarii materialelor de constructii in spatii inchise sau pe platforme special amenajate si colectarea deseurilor rezultate in urma executarii lucrarilor intr-o zona special amenajata.

| Cale – mod de actiune | Natura | Durata/perioada De manifestare | Extinderea | Magnitudinea/ Complexitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Depozitarea materialelor de constructii; Limitarea accesului in zona lucrarilor in cazul folosirii unor panouri netransparente. | direct | temporar | localizat | slaba |

In perioada de functionare impactul va fi pozitiv se permite colectarea deseurilor si igienizarea albiei, materialele folosite in constructie se vor integra in peisaj.

- Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ)

Impactul direct se va produce asupra solului si subsolului.

Impactul indirect se va datora zgomotului, gazelor de esapament si a pulberilor, va fi negativ, dar nesemnificativ. Pulberile vor sedimenta in vecinatatea perimetrului de exploatare.

Impactul secundar va fi pozitiv se va manifesta asupra apei peste care se va realiza prezentul obiect de investitii, aerului si a confortului populatiei.

Impactul cumulativ nu se va produce.

Impactul pe termen scurt se suprapune impactului direct si indirect.

Impactul permanent se va manifesta asupra solului.

- Extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate)

Impactul va avea un caracter local, numai in zonele in care se executa obiectivele proiectate si in zona organizarii de santier. Se apreciaza ca impactul asupra mediului generat de realizarea lucrarilor este nesemnificativ, in special datorita faptului ca aceasta are un caracter provizoriu.

Nu se pune problema extinderii impactului asupra zonelor adiacente, astfel incat sa afecteze factorii de mediu din aceste zone.

- Magnitudinea si complexitatea impactului

Magnitudinea impactului este diferita in functie de operatiile tehnologice desfasurate, de conditiile atmosferice, de numarul de utilaje si echipamente aflate simultan in actiune. Proiectul analizat nu prevede lucrari de amploare.

- Probabilitatea impactului

Posibilitatea de aparitie a impactului asupra factorilor de mediu, in perioada de executie, va avea caracter local. Probabilitatea unui impact semnificativ este nula. Toate utilajele si echipamentele aferente prezentei investitii vor avea un grad ridicat de performanta care vor indeplini toate cerintele de mediu aferente, iar executia lucrarilor va fi supravegheata de personal competent si instruit inclusiv in probleme de mediu.

- Durata, frecventa si reversibilitatea impactului

In perioada de executie:

durata impactului: impactul este de durata determinata, pe perioada realizarii lucrarilor de constructie cca. 10 luni;

frecventa impactului: lucrarile de constructie se vor derula intr-o etapa compacta a carei durata este precizata in studiul de fezabilitate;

reversibilitatea impactului: impactul asupra solului este ireversibil, intrucat isi modifica functiunea.

In perioada de functionare:

- durata impactului: impactul pozitiv asupra apei si a confortului populatiei va fi pe durata de functionare a podului.

- Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Prin realizarea si functionarea investitiei nu se va produce impact semnificativ asupra mediului.

- Natura transfrontiera a impactului

Cantitatea si natura poluantilor dispersati nu vor produce impact transfrontier. Podul se afla la o distanta de 162 km fata de cea mai apropiata frontiera.

- Prevederi pentru monitorizarea mediului

- Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusive pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea in vedere ca implementarea proiectului sa nu influenteze negativ calitatea aerului in zona.

Prin proiect nu sunt prevazute dotari sau echipamente speciale in sensul: epurarii apelor pluviale, panouri de protectie impotriva zgomotului, etc. In consecinta nu se impune o schema de monitorizare in acest sens. Specificul activitatii nu impune o monitorizare aparte a factorilor de mediu.

Lucrarile de executie vor avea loc cu respectarea conditiilor de protectie a mediului inconjurator:

Se va urmari:

manipularea cu atentie a utilajelor;

respectarea cailor de acces pentru utilaje;

respectarea locului de parcare si de reparatii pentru utilajele terasiere si de transport;

respectarea tehnologiei de executie;

manipularea volumelor de pamant excavat numai in spatiul destinat lucrarilor.

In momentul in care reprezentantii Agentiei pentru Protectia Mediului vor decide ca este necesar a fi monitorizati anumiti factori, se vor lua masurile necesare.

- Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare

- Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea si controlul integrat al poluarii), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase, de modificare si ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica comunitara in domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului inconjurator si un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, si altele).

Proiectul nu intra sub incidenta Directivelor enumerate.

- Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Proiectul poate fi supus finantarii in conformitate cu legislatia romaneasca in vigoare, din urmatoarele surse:

- Fonduri de la bugetul de stat;

- Credite bancare;

- Credite externe garantate sau contractate de stat;

- Fonduri externe nerambursabile;

- Alte surse legal constituite.

- Lucrari necesare organizarii de santier:

- Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier

Primaria comunei Bontida va pune la dispozitie un teren pentru amenajarea organizarii de santier si a unei platforme de depozitare provizorie careia dupa folosire i se va reda functionalitatea initiala.

Pentru asigurarea organizarii de santier sunt necesare: asigurarea imprejmuirii, realizarea platformei pentru depozitarea materialelor, realizarea zonei de parcare utilaje de constructie, baracamentele administrative, pentru muncitor si tip cantina, toalete ecologice, asigurarea utilitatilor (apa, canalizare, energie electrica). Utilitatile pot fi asigurate independent, fara a fi necesare racorduri si bransamente la retelele existente in zona.

Selectarea amplasamentului organizarii de santier va fi facuta avand in vedere respectarea cerintelor de protectie a mediului si a asezarilor umane:

amplasarea in afara zonelor rezidentiale;

amplasarea in afara ariilor naturale protejate;

sa nu implice defrisari sau ocuparea unor terenuri cu valoarea conservativa;

accesul catre sediul organizarii de santier si fronturile de lucru sa se poate face pe drumurile de acces existente;

suprafata de teren ocupata temporar sa fie in apropierea zonelor de lucru.

- Localizarea organizarii de santier

Antreprenorul si beneficiarul vor stabilii de comun acord amplasamentul organizarii de santier.

Lucrarile necesare organizarii de santier constau in amenajarea unei platforme din piatra sparta, imprejmuirea platformei precum si montarea unor containere pentru depozitarea materialelor marunte si pentru birouri. Se va avea in vedere delimitarea si marcarea organizarii de santier,

respectarea orelor de program etc.

Se va realiza o imprejmuire a zonelor in care se vor executa lucrarile respective unde se vor depozita materialele de constructie. Imprejmuirea va avea minim 2,00m inaltime realizata din panouri netransparente, prinse intre ele si fixate pe pamant. Se vor asigura vestiare si grup sanitar ecologic, mobil pentru executanti in incinta santierului. Vestiarul pentru muncitori, biroul – se vor organiza intr-o baraca si se vor amplasa stingatoare de incendiu.

Pe santier se vor executa-monta urmatoarele:

- imprejmuire cu sarma si stalpi de lemn- 70.00m;

- platforma din balast- 35.00mc;

- baraca personal- 1 buc.- cu rol de adapostire muncitori;

- baraca materiale- 1 buc.- cu rol de depozitare materiale;

- cuva metalica- 1 buc.- cu rol de depozitare deseuri;

- robinet (cismea)- 1 buc.- cu rol de alimentare cu apa;

- toaleta ecologica (grup sanitar)- 1 buc.;

- dulap PSI complet echipat;

- Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier

Impactul asupra mediului va fi unul limitat ca si durata si ca intensitate. Dupa finalizarea lucrarilor, terenul va fi adus la starea initiala. Organizarea de santier se va amenaja astfel incat sa nu aduca prejudicii mediului natural.

In timpul realizarii lucrarilor, constructorul va asigura protectia mediului si conditiile de securitatea muncii pentru muncitorii din santier:

amenajarea spatiilor pentru depozitarea temporara a materialelor;

amenajarea spatiilor pentru stationarea utilajelor si mijloacelor de transport;

acoperirea materialelor pulverulente sau udarea acestora;

stocarea temporara si colectarea deseurilor in containere etanse depozitate in locuri special amenajate.

Eliminarea acestora de pe amplasament se va realiza numai cu mijloace de transport adecvate, prin intermediul firmelor specializate.

- Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier

Sursele de poluanti in timpul organizarii de santier sunt reprezentate de:

circulatia autovehiculelor si utilajelor;

activitatile desfasurate in cadrul organizarii de santier;

grupurile sanitare.

In cazul in care nu exista posibilitatea racordarii grupurilor sanitare din cadrul organizarii de santier la o retea de canalizare, se vor prevedea toalete ecologice sau fose septice pentru colectarea apelor uzate. Pentru preluarea apelor uzate din cadrul amplasamentuluise va apela la firme specializate in acest sens. Functie de numarul de persoane care vor utiliza apa in scop menajer se va adopta un sistem cu unul sau mai multe bazine vidanjabile, care se vor vidanja periodic.

- Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

Dintre masurile prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu amintim :

obligarea constructorului de a realiza organizarea de santier corespunzatoare din punct de vedere al facilitatilor si al protectiei factorilor de mediu prin ocuparea unor suprafete cat mai mici de teren;

colectarea selectiva a deseurilor rezultate in urma executiei lucrarilor si evacuarea in functie de natura lor pentru depozitare sau valorificare catre serviciile de salubritate, pe baza de contract, tinand cont de prevederile Legii nr.211/2011 privind gestionarea deseurilor industriale reciclate, aprobata prin Legea nr. 456/2001 si Legea nr.426/2001 privind regimul deseurilor pentru aprobarea OUG nr. 78/2000;

depozitarea rationala a materialului rezultat din decolmatari, astfel incat sa fie ocupate suprafete cat mai mici de teren.

- Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile

- Lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii

Dupa finalizarea lucrarilor de constructie, pentru dezafectarea organizarii de santier se va proceda la:

refacerea vegetatiei in locurile in care aceasta a fost indepartata;

retragerea utilajelor grele din perimetrul organizarii de santier;

rebransarea de la utilitati (alimentare cu apa, energie electrica);

incarcarea modulelor container, anexelor, dotarilor diverse in autocamioane, autoremorci si transportul acestora la bazele constructorului;

evacuarea resturilor de materiale de constructii;

Zonele ocupate temporar de proiect vor fi curatate si nivelate, iar terenul readus la starea initiala. Din punct de vedere al terenului ocupat cu organizarea de santier, aceasta are un caracter temporar, functionand doar in perioada de executie a lucrarilor de modernizare. Dupa finalizare lucrarilor, constructorul va lua masuri pentru redarea in folosinta a terenului pe care a fost organizarea de santier. Astfel, intreaga zona utilizata temporar va fi readusa la starea initial. La finalizarea lucrarilor de modernizare, toate utilajele, deseurile si materialele de constructie vor fi indepartate de pe amplasamentul proiectului.

- Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale

In perioada de executie pot aparea o serie de incidente si accidente in care pot fi implicate substante cu risc potential asupra sanatatii populatiei si starii mediului. Masurile si lucrarile aferente pentru prevenirea poluarilor accidentale. In cazul aparitiei unei poluari accidentale, persoana care observa fenomenul anunta imediat seful de santier care dispune masurile si actiunile necesare eliminarii cauzelor si pentru diminuarea efectelor poluarii accidentale. Se actioneaza pentru:

eliminarea cauzelor care au provocat poluarea accidentala;

limitarea si reducerea ariei de raspandire a substantelor poluante;

indepartarea, prin mijloace adecvate tehnic, a substantelor poluante;

colectarea, transportul si depozitarea intermediara, in conditii de securitate pentru mediu, in vederea recuperarii sau, dupa caz, a neutralizarii sau distrugerii substantelor poluante.

In perioada de operare pot aparea o serie de evenimente ce ar putea afecta atat integritatea mijloacelor de transport, incarcatura acestora precum si mediul incojurator si viata operatorilor. Poluarile accidentale pot aparea si in cazul unor accidente in care sunt implicate diversi combustibili, beton asfaltic, etc. In aceste cazuri responsabilitatea cade in sarcina firmelor transportatoare. Existenta unui plan de interventie in caz de poluari accidentale reprezinta, de asemenea, o buna practica, fiind dublata de o comunicare eficienta cu factorii interesati sau care pot fi eventual afectati. Planul de interventii in caz de poluari accidentale prin continutul sau va asigura proceduri si va descrie mijloacele de interventii rapide si eficiente pentru minimizarea efectelor si remedierea eventualelor daune aduse factorilor de mediu.

Poluarea accidentala este orice alterare a caracteristicilor fizice, chimice, biologice sau bacteriologice ale factorilor de mediu prin accident, avarie sau alta cauza asemanatoare, ca urmare a unei erori, omisiuni, neglijente ori calamitati naturale.

Poluarea accidentala este, de cele mai multe ori, de intensitate mare si de scurta durata.

Una dintre masurile importante pentru protectia factorilor de mediu o reprezinta activitatea de prevenire si combatere a poluarilor accidentale.

- Planul de intervenite in caz de poluari accidentale

Planul intocmit va avea caracter de instrument de lucru aplicabil in caz de necesitate. Regulile generale de management operational sunt aplicabile tuturor persoanelor fizice sau juridice care vor desfasura activitati pe amplasamentul santierului. Responsabil cu aplicarea masurilor in caz de poluari accidentale este seful de santier, pentru fiecare amplasament in parte.

In activitatea de intocmire a planului de interventie in caz de poluari accidentale este necesara parcurgerea urmatoarelor etape:

inventarierea punctelor critice din santier;

stabilirea listei poluantilor potentiali:

identificarea cauzelor care pot genera poluari accidentale: accidente tehnice; defectiuni, avarii; lipsa controlului activitatilor cu risc de poluare - manipulare, spalare, incarcare, descarcare; neglijente/actiuni intentionate; calamitati naturale (inundatii, cutremure, seceta);

stabilirea mijloacelor de interventie (utilaje + materiale) pentru :prevenirea poluarii; inlaturarea efectelor; restabilirea situatiei normale in vederea refacerii ecosistemului afectat.

- Mod de actiune in caz de poluare accidentala

Persoana care observa fenomenul anunta imediat seful de santier. Seful de santier dispune:

anutarea persoanelor sau a colectivelor cu atributii prestabilite pentru combaterea poluarii, in vederea trecerii imediate la masurile si actiunile necesare eliminarii cauzelor poluarii si pentru diminuarea efectelor acesteia, locale sau din zona;

anuntarea imediata a autoritatilor competente de protectia mediului si apoi informarea periodica asupra desfasurarii operatiunilor de sistare a poluarii prin eliminarea sau anihilarea cauzelor care au produs-o si de combatere a efectelor acesteia.

Persoanele desemnate, cu atributii in combaterea poluarii accidentale actioneaza pentru: eliminarea cauzelor care au provocat poluarea accidentala, in scopul sistarii ei; limitarea si reducerea ariei de raspandire a substantelor poluante; indepartarea, prin mijloace adecvate tehnic, a substantelor poluante; colectarea, transportul si depozitarea intermediara in conditii de securitate corespunzatoare pentru mediu, in vederea respectarii sau, dupa caz, a neutralizarii ori distrugerii substantelor poluante.

In vederea prevenirii poluarilor accidentale se vor lua urmatoarele masuri:

utilajele si mijloacele de transport vor avea starea tehnica buna, vor fi verificate periodic in ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament si vor fi puse in funcsiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni;

se va supraveghea modul de alimentare cu carburanti a utilajelor din cadrul santierului;

nu se va face schimbul de ulei in santier.

Dupa finalizarea lucrarilor la suprastructura, zonele afectate vor fi curatate si nivelate, iar terenul readus la starea initiala, prin acoperirea cu pamant vegetal si plantarea de vegetatie. In cazul unor poluari accidentale datorate defectiunii la utilaje si mijloace de transport soldate cu pierderi de produse petrolierer, se va interveni pentru recuperarea acestora in recipienti metalici, remedierea defectiunii si reducerea ariei de raspandire a poluantilor.

- Aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei

Proiectul : „ POD SILISTREA, LOCALITATEA BONTIDA, JUD. CLUJ ” nu cuprinde lucrari de dezafectare/ demolare a unor instalatii.

- Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului

Nu se aplica proiectului analizat.

- Anexe – piese desenate

Plan de incadrare in zona 1.1			scara 1:3.000

Plan de situatie 2.1					scara 1:400

- Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art.28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, memoriul va fi completat cu urmatoarele:

- descrierea succinta a proiectului si distanta fata de aria naturala protejata de interes comunitar, precum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970 sau de un tabel in format electronic continand coordonatele conturului (X,Y) in sistem de proiectie nationala Stereo 1970.

Obiectivul respectiv de investitii, NU INTRA sub incidenta art.28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Solutia tehnica

Solutia tehnica a fost descrisa detaliat in capitolul III Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect.

Localizarea conform coordonatelor STEREO70

Localizarea lucrarilor care fac obiectul prezentului obiectiv de investitii, in coordonate STEREO70 a fost mentionata mai sus la capitolul (V) – „Descrierea amplasarii proiectului”, subcapitolul (b) - “Localizarea conform coordonatelor STEREO70”.

- numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar

Nu este cazul proiectului analizat.

- prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona proiectului

Nu este cazul proiectului analizat.

- se va preciza daca proiectul propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar.

Nu este cazul proiectului analizat.

- Impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar.

Nu este cazul proiectului analizat.

- Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriul va fi completat cu urmatoarele informatii, preluate din Planurile de  management bazinale, actualizate:

- Localizarea proiectului

Comuna Bontida este asezata in nord-vestul Podisului Transilvaniei, in mare parte pe malul drept al Somesului Mic, in apropierea zonei de contact dintre Campia Transilvaniei si Podisul Somesan. Aceasta este situata pe drumul national european DN1C/ E576, la jumatatea distantei dintre municipiile Cluj- Napoca, capitala judetului Cluj si municipiul Dej, margine de judet. In dezvoltarea sa de-a lungul timpului, comuna a beneficiat de apropierea fata de municipiile Cluj-Napoca – 30 km, Dej – 31 km si Gherla – 17 km.

Se propune realizarea unui pod nou in coordonatele STEREO Y: 601597.442 si

X: 410011.151. Amplasamentul pe care se va realiza noul pod se afla la o distanta de aproximativ 600m fata de centrul localitatii Bontida. Acesta va traversa raul Gadalin si va face legatura dintre strada Beltieni si drumul judetean DJ161.

- Bazinul hidrografic:

Comuna Bontida, judetul Cluj se afla in bazinul hidrografic Somes-Tisa.

- Cursuri de apa:

Bratul secundar al raului Somesul Mic – cod cadastral II.1.31.;

Raul Gadalin – cod cadastral II.1.31.23;

- Corpul de apa

| Spatiul hidrografic | Cursul de apa | Numele corpului de apa | Codul corpului de apa |
| --- | --- | --- | --- |
| Somes Tisa | Gadalin, Suat, Fantanita, Vaida Camaras, Barai | Gadalin si afluentii | RORW2.1.31.23_B1 |

- Indicarea starii ecologice/potentialului ecologic si starea chimica a corpului de apa de suprafata; pentru corpul de apa subteran se vor indica starea cantitativa si starea chimica a corpului de apa

Conform Anexa 6.1 A din „PLAN DE MANAGEMENT ACTUALIZAT AL SPATIULUI HIDROGRAFIC SOMES-TISA” :

Raul Gadalin RORW2.1.31.23_B1 are o stare ecologica M;

Raul Somesul Mic -cf.Nadas-cf. Somes Mare RORW2.1.31_B4 are potential ecologic M.

Conform Anexa 6.2 din „PLAN DE MANAGEMENT ACTUALIZAT AL SPATIULUI HIDROGRAFIC SOMES-TISA” :

Raul Gadalin RORW2.1.31.23_B1 are o stare chimica – 2 –  M;

Raul Somesul Mic -cf.Nadas-cf. Somes Mare RORW2.1.31_B4 are o stare chimica 3-M.

- Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa identificat, cu precizarea exceptiilor aplicate si a termenelor aferente, dupa caz

Obiective de mediu:

- stare ecologica buna;

- potential economic bun;

- stare chimica buna.

- Criteriile prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului se iau in considerare, daca este cazul, in momentul compilarii informatiilor in conformitate cu punctele III-XIV.

- Caracteristicile proiectului:

- proiectul propus intra sub incidenta Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, fiind incadrat in anexa nr. II la punctul 10.b).”proiecte de dezvoltare urbana, inclusive constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto publice, in categoria proiectelor cu potential impact asupra mediului, pentru care trebuie stabilit daca este necesara evaluarea impactului asupra mediului.

- proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,

- proiectul propus intra sub incidenta prevederilor art. 48 si 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,

- dimensiunea si conceptia intregul proiect

Se propune realizarea unui pod rutier, cu suprastructura alcatuita din 12 grinzi  metalice HEB600 (S355– J2+N) inglobate in beton, avand o lungime 16.929m si inaltimea medie a tablierului de 72cm pe infrastructuri monolite de tip culee innecata, peste raul Gadalin, cu latimea partii carosabile 5,00m. Podul s-a proiectat conform EUROCOD SR EN 1991, EUROCOD SR EN 1993 si EUROCOD SR EN 1994 tinandu-se cont de convoaiele de calcul LM1si LM4. De asemenea se vor realiza prin proiect rampele de acces pe pod, iar albia se va amenaja cu pereu din beton de clasa C25/30. Imbracamintea pe rampe va fi avea o structura rutiera supla formata din doua straturi de mixturi asfaltice.

Podul din prezenta documentatie are urmatoarele caracteristici:

- Schema statica: Pod cu o singura deschidere cu grinzi de metal inglobate in beton

- Deschidere: 15.00m;

- Latimi utile: Partea carosabila=5.00m;

- Lungime totala: 22.10m;

- Lumina: 15.42m;

- Inaltimea de garda: 0.75m;

- Cota intrados grinzi: 276.75 mdMN;

- Cota debitului de calcul maxim la inaltimea de libera trecere de 0.75m: 275.95mdMN;

- Cota talveg: 273.74mdMN;

- Rugozitatea: 0.022;

- Panta hidraulica: 0.90%;

Materiale:

- Structura: Otel Beton;

- Infrastructuri: Beton armat;

- Gabarit: 7.25m;

- Fundatii: Directe;

- Rampe de acces: 42.00m.

In profil transversal:

- Gabarit total: 7.25m dintre care 2 x grinzi parapet (0.25m si 0.70m), parte carosabila formata din doua benzi (2 x 2.50m) si un trotuar cu latimea de 1.55m.

- Panta transversala tip acoperis 2.50%;

In profil longitudinal:

- Panta longitudinala pe pod: 2.00%- tip acoperis

Suprastructura:

- 12 grinzi metalice HEB600 inglobate in beton avand o lungime de lungime 16.929m

- Inaltimea medie a dalei din beton armat- 72cm;

- 1cm strat de hidroizolatie;

- 2x4cm strat de uzura din BAP16.

Structura rutiera rampe de acces:

- 4cm strat de uzura din BA16;

- 6cm strat de legatura din BAD22.4;

- 15cm strat de baza din piatra sparta amestec optimal;

- 25cm strat de fundatie din balast;

- 20cm strat de forma din balast;

Amenajare albie:

- Mal drept: 45.00ml de zid de sprijin din beton;

- Mal stang: 40.00ml de zid de sprijin din beton.

O grinda metalica HEB600 S355 J2+N este compusa din urmatoarele tronsoane: 1 buc 5000 mm + 1 buc 6930 mm + 4999 mm, rezultand o lungime totala de 16929 mm . Cele 3 tronsoane se vor imbina prin sudura si la partea inferioara a talpii profilului se adauga o platbanda. Platbanda are urmatoarele dimensiuni 800x360x25mm.

- se va asigura deszăpezirea pe timp de iarna;

- se vor asigura grămezi de nisip, pe timp de iarna, la marginea drumului;

- se va asigura vizibilitatea in vârf de panta si se va asigura distanta de vizibilitate;

- se va asigura drenajul suprafeţei carosabile.

- cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate

Nu este cazul proiectului analizat.

- utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenului, a apei si a biodiversitatii

In cadrul proiectului se va utiliza piatra sparta, balast si aggregate minerale (intra in compozitia betonului).

- cantitatea si tipurile de deseuri generate/gestionate

amestec de arbusti, ierburi, radacini si pamant vegetal rezultat la curatarea terenului - COD 20 02 01 si 20 02 02 – cca. 200m3, se va evacua din cadrul santierului intr-o zona indicata de catre beneficiar impreuna cu autoritatile locale;

pamant si pietre din realizarea sapaturilor - COD 17 05 04 cca. 1000m3 va fi utilizat ca material de umplutura;

ambalaj PET ( de la apa potabila ) - COD 15 01 02 – cca. 2kg/luna flacoanele se vor colecta in big-bag si se vor valorifica la agenti economici;

ambalaje - COD 15 01 10* - canistre din plastic goale de la lubrefianti se vor gestona de agentule economic la care se face schimbul de ulei;

nisip si pamant contaminat cu produse petroliere - COD 17 05 03* - pot rezulta numai in cazul pierderilor accidentale, nu se pot estima cantitativ, se vor depozita in container metalic si vor fi evacuate de agent aconomic specializat;

deseu metalic feros (piese uzate) - COD 16 01 17  - cantitatea este variabila in functie de piesele defecte se va gestiona de catre agentul economic care va efectua reparatiile sau va fi valorificat de catre constructor;

deseu metalic neferos (piese uzate) - COD 16 01 18 – cantitatea este variabila in functie de piesele defecte se va gestiona de catre agentul economic care va efectua reparatiile sau va fi valorificat de catre constructor;

deseul menajer - COD 20 03 01 cca 3m3/luna se va colecta in pubela si va fi eliminat de firma de salubrizare.

Gestionarea deseurilor pe perioada lucrarilor necesare proiectului constituie o activitate ce trebuie facuta de catre constructor. Deseurile rezultate vor fi colectate selectiv cu respectarea legislatiei in vigoare. In continuare este prezentata o propunere pentru modul de gestionare a deseurilor:

deseurile de pamant si pietre, vor fi reciclate in lucrarile de terasamente, in umpluturi;

deseurile de nisip si pamant contaminat cu produse petroliere sunt deseuri periculoase, vor fi eliminate de agent economic autorizat;

deseurile menajere sau asimilabile: (in interiorul organizarii de santier), se vor organiza puncte de colectare prevazute cu containere de tip pubela. Periodic, acestea vor fi eliminate prin intermediul firmelor specializate si abilitate. Cantitatea de deseuri generate de o persoana in timpul fazei de constructie este estimata la 0.30kg/zi.

deseurile metalice: se vor colecta temporar in incinta, pe platforma special amenajate. Vor fi valorificate in mod obligatoriu prin unitati specializate de prestari servici;

deseurile materiale de constructii: din punct de vedere al potentialului contaminant, aceste deseuri nu ridica problema deosebite;

deseurile hartie, cartonul, lemnul si plasticul vor fi colectate si depozitate separat de celelelte deseuri, in vederea valorificarii;

acumulatori uzati, filtre ulei, uleiuri de motor, deseuri de vopsele: deseuri cu potential periculos atat asupra mediului inconjurator, cat si a manipulatilor, ce vor fi stocate si depozitate corespunzator in vederea valorificarii. Se va pastra o evidenta stricta si vor fi predate unitatilor de recuperare specializate sau se vor face in cadrul unor firme specializate si autorizate.

Dupa terminarea lucrarilor, constructorul va asigura curatenia spatiilor de desfasurare a activitatilor. Materialul rezultat va fi evacuat de pe amplasament.

- poluarea si alte efecte negative

Materialele folosite nu contin elemente agresive sau care se pot dizolva in apele pluviale care se scurg;

Organizarea de santier se va realiza in afara zonei de lucru, iar eventualele alimentari cu combustibil ale utilajelor se vor face numai in incinta organizarii de santier pentru a se evita poluarea apelor;

Cele mai importante noxe evacuate in atmosfera sunt gazele de esapament de la masini si utilaje. Acestea sunt verificate periodic prin unitati de service auto, fiind admise in circulatie doar cele corespunzatoare normelor in vigoare.

- riscurile de accidente majore si/sau dezastre relevante pentru proiectul in cauza, inclusiv cele cauzate de schimbarile climatice, conform informatiilor stiintifice;

Nu este cazul proiectului analizat.

- riscurile pentru sanatatea umana - de exemplu, din cauza contaminarii apei sau a poluarii atmosferice;

Atat executarea cat si exploatarea obiectivului de investitie aferent, nu implica utilizarea unor substante sau tehnologii care sa prezinte riscuri de contaminare si poluare a aerului, cat si riscuri pentru sanatatea umana.

- Amplasarea proiectelor

- utilizarea actuala si aprobata a terenurilor

Obiectivul de investitie il reprezinta realizarea podului amenajarea albiilor si a rampelor de acces. Conform certificatului de urbanism Nr. 84 din 24/10/2022 imobilul este situat in intravilanul localitatii Bontida, comunei Bontida si are ca folosinta actuala „albie minora Valea Gadalinului si drum”.

- bogatia, disponibilitatea, calitatea si capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa si biodiversitatea, din zona si din subteranul acesteia;

Nu este cazul proiectului analizat.

- capacitatea de absorbtie a mediului natural

- Zone umede, zone riverane, guri ale raurilor

Podul traverseaza raul Gadalin din localitatea Bontida.

- Zone costiere si mediul marin

Proiectul nu este amplasat in zona costiera sau mediu marin;

- Zonele montane si forestiere

Proiectul nu este amplasat in zona montana si forestiera;

- Arii naturale protejate de interes national, comunitar, international

Printre siturile de importanta comunitara aflate in vecinatatea amplasamentului prezentului obiectiv de investitie, se numara:

Dealurile Clujului de Est ROSCI0295 – aproximativ 3,20 km spre V;

Lacul Stiucilor – Sic – Puini – Bontida ROSCI0099 – aproximativ 0,80 km spre E.

Insa NU INTERSECTEAZA/TRAVERSEAZA nici una din ariile naturale protejate sau de interes comunitar/national/international.

- Zone clasificate sau protejate conform legislatiei in vigoare: situri Natura 2000 desemnate in conformitate cu legislatia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice; zonele prevazute de legislatia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevererilor legislatiei din domeniul apelor, precum si a celei privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica

Proiectul nu este amplasat intr-o astfel de zona;

- Zonele in care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevazute de legislatia nationala si la nivelul Uniunii Europene si relevante pentru proiect sau in care se considera ca exista astfel de cazuri

Proiectul nu este amplasat intr-o astfel de zona;

- Zonele cu o mare densitate a populatiei

Proiectul nu este amplasat intr-o zona cu o densitate mare a populatiei;

- Peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic

Pe amplasamentul podului si a lucrarilor care fac obiectul proiectului nu au fost identificate obiective de interes public, monumente istorice si de arhitectura.

- Tipurile si caracteristicile impactului potential

- importanta si extinderea spatiala a impactului - de exemplu, zona geografica si dimensiunea populatiei care poate fi afectata:

Impactul investitiei, din punct de vedere spatial, se manifesta in zona in care se realizeaza proiectul si in imediata vecinatate a acestuia.

- Natura impactului

Impactul direct, pe termen scurt si temporar - se va produce asupra solului, aerului si populatiei.

Impact pe termen lung, pozitiv - se va manifesta asupra populatiei si mediului.

- Natura transfrontaliera a impactului

Cantitatea si natura poluantilor dispersati nu vor produce impact transfrontier. Podul se afla la o distanta de 162 km fata de cea mai apropiata frontiera.

- Intensitatea si complexitatea impactului

Magnitudinea si complexitatea impactului generat de proiectul propus, atat din punct de vedere constructiv, cat si din punct de vedere functional, vor fi reduse si nu vor avea o influenta semnificativa asupra factorilor de mediu din zona. Lucrarile de constructii nu au grad ridicat de dificultate sau complexitate;

- Probabilitatea impactului

Probabilitatea impactului asupra factorilor de mediu, in perioada de executie, va avea caracter local. Probabilitatea unui impact semnificativ este nula. Toate utilajele si echipamentele aferente prezentei investitii vor avea un grad ridicat de performanta care vor indeplini toate cerintele de mediu aferente, iar executia lucrarilor va fi supravegheata de personal competent si instruit inclusiv in probleme de mediu;

- Debutul, durata, frecventa si reversibilitatea preconizate ale impactului

In perioada de executie:

durata impactului: impactul este de durata determinata, pe perioada realizarii lucrarilor de constructie, respectiv 10 luni:

frecventa impactului: lucrarile de constructie se vor derula intr-o etapa compacta a carei durata este precizata in studiul de fezabilitate;

reversibilitatea impactului: impactul este reversibil cu exceptia solului afectat de lucrarile de amenajare albie, intrucat ulterior finalizarii lucrarilor de executie, vor fi efectuate lucrari specifice de redare a amplasamentului la starea initiala, si anume: evacuarea organizarii de santier (utilajele, instalatiile si autovehiculele de constructie, depozitele temporare, toaletele ecologice); curatarea terenului de pamant, nisip si trasportarea in zona indicata de catre beneficiar; eliminarea deseurilor generate de angajatii de pe santier si deseurile de ambalaje rezultate de la materialele de constructii utilizate. Masurile intreprinse cu scopul evitarii unor situatii accidentale vor impiedica producerea unui impact ireversibil asupra factorilor de mediu.

In perioada de functionare:

durata impactului: durata impactului: impactul pozitiv asupra apei si a confortului populatiei va fi pe durata de functionare a podului.

- Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate

Nu se va manifesta impact cumulativ.

- Posibilitatea de reducere efectiva a impactului

Masuri avand caracter general:

Pentru perioada de realizare a proiectului, constructorul are obligatia de a realiza toate masurile de protectie a mediului pentru obiectivele poluatoare sau potential poluatoare, din care recomandam:

interzicerea depozitarii necontrolate a deseurilor.

colectarea, depozitarea si eliminarea corespunzatoare a tuturor categoriilor de deseuri (menajere, tehnologice etc.);

alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport sa se faca numai in statii

specializate. Alimentarea utilajelor se va face zilnic, cu recipienti etansi. La alimentarea utilajelor se va exercita un control sever pentru a se preveni in totalitate descarcari accidentale pe amplasament;

- Masuri de reducere a impactului produs de zgomot si vibratii

Pentru perioada de constructie necesara implementarii proiectului analizat recomandam urmatoarele masuri:

desfasurarea lucrarilor strict pe amplasamentele supuse avizarii, astfel rezultand o limitare a zgomotelor produse de trafic in zona;

vor fi utilizate numai utilajele si vehiculele cu inspectia tehnica la zi;

se va respecta programul de lucru pe timpul zilei;

reducerea vitezei autovehiculelor grele in zona de lucru, conducerea preventiva

a autovehiculelor grele (conducerea calma creeaza mai putin zgomot decat frecventele schimbari de acceleratie si frana).

- Masuri de reducere a impactului asupra aerului

Pe perioada de executie vor rezulta poluanti pentru aer reprezentati de pulberi si gaze de ardere de la utilajele si masinile care participa la realizarea lucrarilor. Cantitatea de pulberi va fi redusa prin respectarea cu strictete a tehnologiei de executie.

In perioada functionarii impactul va fi pozitiv de magnitudine redusa prin scaderea cantitatii de poluanti generata de mijloacele de transport (prin cresterea vitezei de deplasare si a realizarii unei rute directe de legatura intre drumul judetean DJ161 si strada Beltieni din localitatea Bontida).

Pentru asigurarea unor conditii normale de lucru, sub aspectul protectiei mediului, precum si pentru reducerea la minimum a efectelor agentilor poluanti asupra mediului, se considera necesare o serie de actiuni, dintre care mentionam:

intretinerea utilajelor, reparatiile acestora se vor face periodic, conform recomandarilor firmelor producatoare pentru evitarea degajarii suplimentare de noxe in timpul functionarii;

se vor folosi in principal utilaje si echipamente performante care sa nu produca un impact semnificativ asupra mediului prin noxele emise.

Intocmit,

Ing. Borfină Ioan Marius