MEMORIU DE PREZENTARE

CONFORM ANEXA NR. 5 DIN ORDINUL 135/2010

- Denumirea proiectului:

„ Infiintare retea de alimentare cu apa in localitatile Bociu si Buteni, din comuna Margau, jud. Cluj”

- Titular:      COMUNA MARGAU

Adresa: Strada Principala nr. 204

Tel./fax. 0371/138035

Primar: SUCIU SORIN

Responsabil pentru protecția mediului: .........................................

- Descrierea proiectului

  - Rezumat al proiectului

În scopul realizării investitiei care face obiectul prezentului proiect, sistemul de alimentare cu apă

propus va cuprinde: o captare a apei din rau, gospodăria de apă - o instalatie de dezinfectie cu raze

ultraviolete si statia de potabilizare, un rezervor metalic, amplasat suprateran, cu capacitatea de 100 mc;

rezervorul va fi realizat din elemente metalice, iar adiacent rezervorului va fi amplasată camera vanelor,

pentru ca apa să îndeplinească conditiile prevăzute conform Legii nr.458/8 iulie 2002, completată cu Legeanr.311/2004;

Retelele de apa proiectate se vor poza in transee prin sapatura deschisa, iar conductele se vor aseza pe pat de nisip.

Pe retelele de apa se vor executa camine de vane si hidranti subterani de incendiu exteriori.

La atacarea lucrarilor de executie, se vor convoca beneficiarii de la toate retelele subterane pentru definitivarea traseelor in functie de existenta celorlalte retele subterane.

Dupa terminarea lucrarilor de executie a retelelor subterane de apa, obligatoriu se va reface carosabilul la starea initiala la care a fost gasit inainte de inceperea lucrarilor.

Justificarea necesității proiectului:

Principalele obiective ale realizarii investitiei sunt:

Asigurarea apei potabile în regim de funcŃionare permanent (24 ore/zi)

- Contorizare 100% la consumatori dupa realizarea sistemului de alimentare cu apa

- Cresterea gradului de potabilizare a apei la nivelul exigenŃelor SR 1342/1991

- Evitarea inundării subsolurilor si a creării unui mediu insalubru

- Asigurarea necesarului de apa pentru stingerea unui eventual incendiu, prin prevederea de hidranti.

Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

Se vor anexa urmatoarele planse:

        - Plan de incadrare in zona;

        - Plan de situatie;

  - formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.) Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

In localitatea Bociu exista un sistem de alimentare cu apa local, compus dintr-un rezervor

suprateran si o retea de distributie din PEID De110, fara a exista un sistem de tratare si potabilizare a

apei.

Se va desfiinta rezervorul existent urmand a se realiza o noua gospodarie de apa, la o cota

superioara fata de rezervorul actual.

  - profilul şi capacităţile de producţie; -NU E CAZUL

  - descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz); - NU E CAZUL

  - descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea; - NU E CAZUL

  - materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora; - NU E CAZUL

  - racordarea la reţelele utilitare existente în zonă; - NU E CAZUL

  - descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei; - Sunt prevazute lucrari de aducere la starea initiala a terenului.

  - căi noi de acces sau schimbări ale celor existente; - nu e cazul

  - - resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;

Se vor folosii materiale agrementate si certificate la executia lucrarilor de realizare a canalizarilor

  - - metode folosite în construcţie; - metode clasice, specifice lucrarilor de canalizare, in functia de tehnologia dispusa de antreprenor;

  - - planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară; nu e cazul

  - - relaţia cu alte proiecte existente sau planificate; - nu e cazul

  - - detalii privind alternativele care au fost luate în considerare; -nu e cazul

  - - alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor); - nu e cazul

  - - alte autorizaţii cerute pentru proiect. – se vor anexa documentatiei

  - Localizarea proiectului:

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001;

- TARA: ROMANIA, JUDETUL CLUJ, LOCALITATILE BOCIUI, BUTENI

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind: „ Infiintare retea de alimentare cu apa in localitatile Bociu si Buteni, comuna Margau, jud Cluj”

- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia: Strazile tratate in prezentul proiect sunt amplasate în intravilanul comunei MARGAU  si se afla sub  administratia Consiliului Local al comunei MARGAU.

- politici de zonare şi de folosire a terenului; - nu e cazul

- arealele sensibile; - nu e cazul

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare. - nu e cazul

  - Caracteristicile impactului potenţial, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile: -nu e cazul

O scurtă descriere a impactului potenţial, cu luarea în considerare a următorilor factori:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

Obiectivele prezentului proiect sunt:

•	Sprijinirea activitatilor economice si culturale;

•	Ameliorarea calitatii mediului si diminuarea surselor de poluare;

•	Ameliorarea in conformitate cu standardele in vigoare a conditiilor igienico – sanitare ale locuitorilor si a activitatilor productive desfasurate;

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate); -nu e cazul

- magnitudinea şi complexitatea impactului; -nu e cazul

- probabilitatea impactului; -nu e cazul

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului; -nu e cazul

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului; -nu e cazul

- natura transfrontieră a impactului. -nu e cazul

- Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu 1.

  - Protecţia calităţii apelor:

        - sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

        - Fata de situatia prezenta, în perioada de constructie va rezulta suplimentar apa uzata menajera.

        - Pentru organizarea de santier si baza de productie se va executa un sistem local de epurare a apelor menajere din spatii igienico-sanitare – se adoptă un sistem de fosă septică.

        - Lucrările de terasamente determină antrenarea unor particole fine de pământ care pot ajunge în

        - apele de suprafată. Manipularea si punerea în operă a materialelor de constructii (beton, agregate, etc.) determină emisii specifice fiecărui tip de material si fiecărei operatii de constructie. Datorită volumului redus al acestor emisii nu pot rezulta cantităti importante de asemenea pulberi deversate.

        - Se pot produce pierderi accidentale de materiale, combustibili, uleiuri din masinile si utilajele

        - santierului. Manevrarea defectuoasă a autovehicolelor care transportă diverse tipuri de materiale sau a utilajelor în apropierea cursurilor de apă pot conduce la producerea unor deversări accidentale în acestea.

        - În cazul traversării cursurilor de apă mici se produce o poluare mecanică cu suspensii rezultate din săpături, având în vedere lăŃimile reduse ale albiilor si durata de executie scurtă aceste poluări sunt neglijabile.

        - Platforma organizării de santier va fi realizată astfel încât apa meteorică să fie si ea colectată printr-un sistem de santuri sau rigole pereate, unde să se poată produce o sedimentare înainte de

descărcare.

        - În faza actuală nu se cunosc constructorii care vor executa lucrările. Acestia vor solicita Inspectoratului de Protectia Mediului, autorizatii pentru functionarea bazelor de productie. În acest moment nu se pot cuantifica pierderile de materiale sau combustibili în timpul procesului de executie, care ar putea fi spălate de ploi si ar putea ajunge apoi în apele de suprafaŃă sau s-ar infiltra în freatic.

        - În fazele de executie, apele pluviale, care pot fi încărcate cu pulberi purverulente datorate

        - prezentei depozitelor temporare de materiale, pot fi deversate în cursurile naturale de apă în conditiile respectării prevederilor NTPA 001/2002 aprobate prin HG nr.188/2002, si a conditiilor impuse de Apele Române

        - staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute.-nu e cazul

  - Protecţia aerului:

        - sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi; - Nu este cazul

- Lucrarea proiectata nu constituie o sursa de poluare a atmosferei.

- Eventualele particule de praf care pot sa apara in timpul executiei se pot stopa prin intretinerea corespunzatoare a santierului.

- Cele mai importante noxe evacuate in atmosfera sunt gazele de esapament de la masini si utilaje. Acestea sunt verificate periodic prin unitati de service auto, fiind admise in circulatie doar cele corespunzatoare normelor in vigoare.

        - instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă. –nu e cazul

  - Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

        - sursele de zgomot şi de vibraţii;

Procesele tehnologice de executie a drumurilor implică folosirea unor grupuri de utilaje cu functii

adecvate. Aceste utilaje reprezintă tot atâtea surse de zgomot.

Pornind de la valorile nivelurilor de putere acustică ale principalelor utilaje folosite si numărul

acestora într-un anumit front de lucru, se pot face unele aprecieri privind nivelurile de zgomot si distantele la care acestea se înregistrează.

Utilaje folosite si puteri acustice asociate:

- excavatoare Lw ~ 117 dB(A)

- tractor cu remorcă Lw ~ 105 dB (A)

Suplimentar impactului acustic, utilajele de constructie, cu mase proprii mari, prin deplasările lor

sau prin activitatea în punctele de lucru, constituie surse de vibratii.

Pentru a evita disconfortul populatiei în zonă se va lucra doar pe timpul zilei, noaptea lucrările fiind

sistate. A doua sursă principală de zgomot si vibratii în santier este reprezentată de circulatia mijloacelor de transport. Pentru transportul materialelor (beton rutier, nisip, materiale de construcŃii etc.) se folosesc

basculante/ autovehicole grele.

Efectele surselor de zgomot si vibratii de mai sus se suprapun peste zgomotul existent, produs în

prezent de circulatia pe căile ferate si drumurile existente.

Pe baza datelor privind puterile acustice ale surselor de zgomot descrise anterior, se estimează că

în santier, în zona fronturilor de lucru vor exista niveluri de zgomot de până la 90 db(A), pentru anumite

intervale de timp, dozele de zgomot nu vor depăsi valoarea de 90 db(A), admisă de normele de protectia

muncii.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.-nu e cazul

  - Protecţia împotriva radiaţiilor:

        - Obiectivul nu reprezintă sursă de radiaţii.

- sursele de radiaţii- Nu este cazul

- In structura lucrarilor nu se introduc elemente care produc radiatii, materialele utilizate la lucrari vor fi conform standardelor  sau vor avea  agremente tehnice valabile.

        - amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor.- nu e cazul

  - Protecţia solului şi a subsolului:

        - sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice;

        - În etapa de constructie calitatea solului poate fi afectată din cauza scurgerilor de ulei si

combustibil. De asemenea, solul poate fi tasat din cauza echipamentelor grele si pot apărea pierderi din cauza excavărilor. Acestea afectează solul doar local si temporar. După terminarea lucrărilor din cadrul obiectivului terenul se va reface si înierba.

        - Deseurile ce nu pot fi refolosite în cadrul santierului, respectiv deseurile menajere, cele din bazele

de întretinere a utilajelor, deseurile din lemn, materiale plastice, cauciuc, metale, materiale izolatoare etc., vor fi stocate provizoriu în depozite sau pe platforme special amenajate si ulterior predate unitătilor specializate de preluare, reciclare si depozitare a deseurilor.

        - Prin HG nr.155/ martie 1999 pentru „Introducerea evidentei gestiunii deseurilor si a Catalogului

European al Deseurilor” se stabileste obligativitatea pentru agentii economici si pentru orice alti generatori de deseuri, persoane fizice sau juridice de a tine evidenta gestiunii deseurilor. - lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului. –nu e cazul

  - Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

        - identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

      - Lucrarile proiectate nu afecteaza flora si fauna locala.

        - - lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate. –nu e cazul

  - Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

        - identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.;

- Scopul principal al lucrarii este modernizarea strazilor care deservesc intreaga comunitate din localitatile Rachitele si Margau.

        - lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public. –nu e cazul

  - Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

        - Nu rezultă deşeuri menajere, nu se manipulează şi depozitează substanţe toxice. Molozul şi resturile de materiale de construcţii rezultate în urma execuţiei lucrărilor se va aduna şi transporta la groapa de gunoi zonal prin grija beneficiarului şi executantului.

        - modul de gospodărire a deşeurilor-din activitatea de utilizare a drumurilor nu rezulta deseuri

        - Prin natura si specificul fluxurilor tehnologice de producţie desfăşurate în perimetrul ocupat de investiţie nu se intrevăd efecte negative asupra stării de sănătate a populaţiei. Nu sunt manipulate substanţe toxice sau periculoase. Echipamentele si utilajele folosite in zona de şantier nu prezintă risc semnificativ de producere de accidente majore sau avarii in exploatare.

        - Nu sunt afectate construcţii si aşezări umane situate in vecinătate.

        - Lucrarile proiectate au o influenta benefica asupra mediului prin reducerea poluarii fonice, volumului de praf antrenat, precum si a noxelor eliminate de mijloacele de transport.

        - Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

        - substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

- Lucrarile proiectate nu produc si nu stocheaza substante toxice si periculoase.

        - modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei. –nu e cazul

- Prevederi pentru monitorizarea mediului:

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu. – nu e cazul

- Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deşeurilor etc.) - Nu este cazul

- Lucrări necesare organizării de şantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

Pentru realizarea organizarii de santier se vor respecta urmatoarele:

• se vor realiza grupuri sanitare ecologice pentru muncitori;

• imprejmuirea incintei cu panouri metalice;

• amenajare de platforme balastate-pietruite pentru organizarea spatiilor specifice lucrărilor de

santier, amplasarea de barăci pentru personal si pentru depozitarea materialelor;

• amenajarea utilitătilor pentru organizarea de santier respectiv alimentare cu apă potabilă, energie

electrică;

• in incinta santierului se va amenaja un punct de spălare a rotilor pentru ca la iesirea din santier să

nu afecteze străzile (în anotimpul ploios);

betoanele se vor prelua de la statiile de preparare betoane specifice si autorizate;

• mijloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi de material, autovehiculele

folosite la constructii vor avea inspectia tehnică efectuată prin Statii de Inspectie Tehnică autorizate;

• toate vehiculele si echipamentele mecanice folosite vor fi prevazute cu amotizoare de zgomot, iar

echipamentele fixe vor fi pe cât posibil introduse in incinte izolate acustic;

• depozitarea materialelor de constructie si a solului vegetal decopertat se va face în zone special

amenajate;

• pământul excavat va fi folosit ca material de umplutură;

• deseurile rezultate din executia proiectului (materiale de constructii) vor fi colectate selectiv pe

categorie de deseu si depozitate în locuri special amenajate, până la depozitarea finală a acestora

- la depozitul de deseuri a localitătii a celor nevalorificabile sau până la predarea către societăti

specializate în valorificarea acestora (deseuri metalice, lemn, etc.) a celor valorificabile;

• dupa încheierea lucrărilor se va face curătarea terenului de pământ, betoane, praf ciment, nisip,

agregate minerale (pietris, balast), transportarea acestora în locuri indicate de catre Primărie.

Materialele de constructie se vor procura gradual, functie de etapa din graficul de executie a

lucrarilor care se deruleaza. Betonul se va aduce de la statia de betoane. Strada pe care este amplasata

organizarea de santier permite accesul mijloacelor de transport, camioane si betoniere, fara întreruperea

traficului in zona.

Protectia mediului uman

- realizarea, dezvoltarea si întretinerea spatiilor verzi - aliniamente de arbori si perdele de protectie, cu rol atât antipoluant - împotriva noxelor, zgomotului , cât si estetic.

- localizarea organizării de şantier-pe un teren viran pus la dispozitia constructorului de Consiliul Local Margau.

- Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

Lucrarile proiectate necesita o urmarire normala a comportarii in timp.

Factori de risc:

- calamitati naturale

- cutremur, alunecari de teren care pot produce tasari

- inghet-dezghet care poate provoca distrugerea partiala a suprastructurii drumurilor

In cazul unor calamitati naturale se vor lua urmatoarele masuri:

- se verifica starea drumurilor dupa trecerea anotimpului rece, efectuandu-se fara intirziere reparatiile necesare

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale; Nu este cazul

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

La finalizarea investitiei organizarea de santier se dezafecteaza in totalitate astfel:

- materialele care pot fi recuperate se recupereaza integral sau partial, iar deseurile rezultate (deseuri de piatra sau sparturi de piatra, beton, caramizi sparte, resturi de lemn, metal, materiale plastice,etc.) vor fi evacuate. Prin procesul de dezafectare a organizarii de santier nu rezulta deseuri periculoase intrucat acestea nu se genereaza prin lucrarile de constructie proiectate;

- containerele vor fi deconectate de la utilitati si returnate furnizorilor,

- platforma interioara, din piatra, va fi desfintata prin excavare si piatra rezultata, refolosita pentru alte lucrari, iar suprafata de teren readusa la starea initiala prin lucrari de nivelare cu pamant. Intregul amplasament va fi astfel pregatit pentru predare Consiliului Local Margau.

- pentru lucrarile de dezafectare si refacere a amplasamentului se estimeaza 15 zile lucratoare, perioada de timp limitata care nu afecteaza ecosistemele terestre.

- Anexe - piese desenate şi coordonate stereo 70 in format DWG

  - Plan de încadrare în zonă

Plan de situaţie,

Coordonatele stereo 70, format DWG

  - Schemele-flux pentru: - nu e cazul

- procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare. – nu e cazul

  - Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului.-nu e cazul

- Pentru proiectele pentru care în etapa de evaluare iniţială autoritatea competentă pentru protecţia mediului a decis necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvată, memoriul va fi completat cu:

- descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Traseul retelelor de apa nou infiintate pe teritoriul administrativ al comunei Margau, sat Bociu si sat

Buteni, are o lungime totală de 6419 m (aductiune + distributie) din care:

PEID De 110 PN 10 – 4319 m

PEID De 90 PN 10 – 985 m

PEID De 63 PN 10 – 1115 m

la care se adauga tronsoanele aferente sistemului de captare

PVC 200 – 125 m

Dren PVC 200 – 240m

Insumand un total de 6784m.

In conformitate cu normativele in vigoare, pe retea se vor monta camine de vane, camine de

aerisire, camine de golire si hidranti subterani de incendiu DN=80mm.

In general, reteaua de distributie se va monta intre gard si carosabil de preferat sub trotuare sau

spatii verzi si numai in cazuri absolut necesare in acostamentul drumului.

Armaturile de inchidere se prevad la intrarea in localitati si la ramificatii, iar armaturile de golire se

prevad in punctele cele mai joase ale retelei.

Alimentarea cu apa se va realiza, prin urmatoarea schema generala:

-sursa de apa: captare de rau

-conducta de aductiune

-tratare cu U.V.

-statie potabilizare

-rezervor de acumulare V= 100 mc

-retea distributie echipata cu camine de vane si hidranti

Gospodăria de apă

Gospodăria de apă, care cuprinde caminul UV, statia de potabilizare si rezervorul 100mc este

amplasată în intravilanul localităŃii Bociui si va fi imprejmuită, pentru respectarea HG 930/2005, referitor la

asigurarea zonei de protectie sanitară.

Sursa

S-a realizat identificarea unei surse de apă – Paraul Bociu care să asigure necesarul de apă.

Captarea apei se va realize prin intermediul drenurilor din PVC D=200mm si a 6 camine de captare

amplasate in amonte de gospodaria de apa.

Ca material drenant se foloseste balastul 0-71 mm, care trebuie så aibå un echivalent de nisip (En) superior lui 40. Balastul trebuie så fie curat, så nu contina elemente vegetale, humus, detritusuri.

Trebuie sa aiba o granulometrie continua pentru a preîntîmpina contaminarea lui de catre terenul natural.

Pietris ciuruit 7-40 mm asezat în zona tubului perforat al drenului.

Ca filtru invers se va folosi geotextil.

Conducta de aductiune

Transportul apei de la captare la rezervorul de înmagazinare se va realiza printr-o conductă de

aductiune, cu diametrul Dn 110 mm, PN 10 ,realizată din PEID.

Instalatia de dezinfectie cu UV

Desi apa din sursă este potabilă, iar suprafata terenului din jurul captării este protejată (prin

perimetrul cu regim sever), din motive de siguranŃă, apa este supusă dezinfectării, înainte de a fi trimisă

spre consumatori.

Sterilizarea prin raze ultraviolete se bazează pe actiunea bactericidă a razelor ultraviolete, care au

o lungime de undă de la 0,1 la 0,3μ.

Sistemul de raze ultraviolete va fi montat într-un cămin ingropat.

Pentru dezinfectia apei s-a ales un sistem de tratare microbiologică, utilizat pentru debite de până

la 20 mc/h, cu un consum de energie redus.

Statia de potabilizare

Apa va fi tratata intr-o statie de potabilizare unde va fi supusa unor procese chimice de tratare.

Schema tehnologica pentru o astfel de instalatie de potabilizare a apei consta din:

-filtre rapide sub presiune cu stratul activ din nisip

-sistem de clorinare cu clor lichid

-container prefabricat termoizolat, ventilat si incalzit electric, care va contine toate echipamentele, inclusive grupul de pompare spre rezervor.

Statia de potabilizare este realizata dintr-un container modular (2 module unite) prefabricat

termoizolat 6.5x4.8 x2.6 montaj pe o platforma rectangulara de dimensiuni 7,50x8,00m .Platforma este o

placa de beton armat, de grosimea de 15cm, asezata pe un strat suport din balast, cu grosimea de 20cm.

Platforma va fi realizare din beton C12/15, turnat monolit, armat cu doua randuri de plase sudate

STNB Φ6/100/100, acoperirea armaturii fiind de 3,5cm.

Rezervorul de înmagazinare

Pentru înmagazinarea volumului de compensare si a rezervei intangibile de incendiu, a fost

adoptata solutia de înmagazinare cu rezervor metalic închis. cu volumul V=100 m3.

Rezervorul propus va fi suprateran, metalic, complet închis.

Rezervorul este montat pe o fundaŃie din beton armat.

Instalatiile hidraulice aferente rezervorului se vor realiza din conducte din otel zincat.

Conductele din otel, montate subteran, vor fi protejate împotriva coroziunii, cu două straturi de fibră

de sticlă si 3 de bitum.

Rezervorul are rolul de înmagazinare a volumului de compensare si a rezervei de incendiu.

Rezervorul va fi împrejmuit, pentru respectarea HG 930/2005, referitor la asigurarea zonei de

protectie sanitară.

De la rezervor, reteaua de distributie este alimentată atat gravitational cat si prin pompare.

Căminul de vane adiacent rezervorului va fi dotat cu apometru montat pe conducta ce alimentează reteaua

de distributie a apei.

Rezervorul se va monta pe o platforma circulara avand diametrul de 6.7m realizata din beton

armat, de grosimea de 15cm, asezata pe un strat suport din balast, cu grosimea de 20cm.

Platforma va fi realizare din beton C12/15, turnat monolit, armat cu doua randuri de plase sudate

STNB Φ6/100/100, acoperirea armaturii fiind de 3,5cm.

Căminul de vane CV1

Este o constructie simplă, din beton armat, îngropată în pământ. Dimensiunile în plan sunt 3,5 x

2.0 m, iar adâncimea de 2.0 m.

În interior, camera vanelor, se va tencui cu mortar impermeabil, de 2 cm grosime.

Căminul este prevăzut cu un gol acces, cu trepte, încastrate în perete, pentru a facilita accesul în

acesta si cu capac carosabil cu rama înglobată.

Căminul pentru instalatia cu UV

Este o constructie simplă, din beton armat, îngropată în pământ. Dimensiunile în plan sunt 2,5 x

1,5 m, iar adâncimea de 2.0 m.

În interior, căminul se va tencui cu mortar impermeabil, de 2 cm grosime.

Căminul este prevăzut cu un gol acces, cu trepte încastrate în perete, pentru a facilita accesul în

acesta si cu capac carosabil cu rama înglobată.

Cămine de rupere de presiune

Pentru a nu se depăsi presiunea maximă de 60mCA sunt prevazute 2 camine de rupere de

presiune 2,5 x 1,5 m, avand adâncimea de 2.0 m. realizate din beton armat, îngropat în pământ.

Căminelel sunt prevăzute cu un gol acces, cu trepte, încastrate în perete, pentru a facilita accesul

în acestea si cu capac carosabil cu rama înglobată.

Împrejmuire

Împrejmuirea gospodariei de apa zi a zonei de captare este executată din stâlpi metalici, având

înăltimea de 2,05 m si lătimea de 2,0 m.

Panourile de la gard si de la poartă sunt din ramă de otel. Plasa este din sârmă zincată de 2 mm

cu ochiuri de 60 x 60 mm.

Fundatiile pentru stâlpi, care sustin gardul, vor fi realizate din beton simplu B100-C8/10.

Pentru poarta de acces, fundatiile sunt realizate din beton B50.

Pentru zona gospodariei de apa imprejmuire va avea si un soclu din beton armat.

Instalatii electrice

gospodarie de apa

rezervor

Instalatii electrice proiectate.

- instalatii de prize

- instalatii de fortă

- instalatii de iluminat

- instalatii pentru protectia împotriva tensiunilor accidentale de contact;

Instalatiile de prize vor alimenta echipamentele electrice aferente procesului de tratare (pompe,

statii de filtrare,clorinare, etc).

Pentru eventuale interventii este prevazut un circuit de prize individual si e prevazut deasemenea

racordul pentru aparatul de climatizare montat deasupra intrarii.

Instalatiile de fortă vor alimenta tablourile de comanda ale grupurilor de pompe

Instalatiile de iluminat - In interiorul statiei de potabilizare sunt prevazute aparate de iluminat

etanse pentru iluminat interior.

In exterior sunt prevazute doua aparate de iluminat montaj pe stalp din otel zincat h=4m.

Priza de pamant

Pentru statia de potabilizare s-a prevăzut o centură exterioară de împământare, realizată cu

electrozi de împământare si bandă OLZn de 40 x 4 mm, care se leagă în tabloul electric după piesa de

separatie.

Tehnologia de executie

- pregatirea traseului conductei

- marcarea traseului si fixarea de reperi in afara amprizei lucrarilor;

- receptia, sortarea si transportul tevilor si altor materiale;

- spargerea mecanizata a imbracamintii strazii;

- saparea transeelor (manual si mecaniza);

- pregatirea patului de pozare a tuburilor;

- lansarea cu atentie cu utilaje specializate a tuburilor;

- sudarea tuburilor din polietilena pentru apa;

- umplerea partiala a transeei cu pamant lasand zonele sudate sau mufele descoperite;

- executarea inchidierii la capete a fiecarui tronson la care se face proba de presiune si etanseitate;

- executarea masivelor de ancoraj la capetele tronsoanelor;

- proba de presiune sau de etanseitate;

- inlaturarea defectiunilor daca este cazul si refacerea probei;

- executarea umpluturilor si refacerea terenului si a imbracamintii rutiere;

- executarea bransamentelor sau a racordurilor;

- proba generala a conductei si completarea umpluturilor;

- spalarea cu apa potabila la interior a conductelor de apa potabila;

- dezinfectarea conductelor pentru reteaua de apa;

- punerea in functiune;

- receptia generala a conductei

- aducerea la starea initială a zonei afectate

Intocmit:

Ing.: Laurentiu Lola