Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CLUJ

PROIECTUL DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE
Nr. din 19.01.2024

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA FLOREŞTI, cu sediul în com. Floreşti, str. Avram Iancu, nr. 170, jud. Cluj, înregistrată la APM Cluj cu nr. 25260/29.11.2023, în baza:

Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj decide, ca urmare a completărilor depuse cu nr. 26158/14.12.2023, nr. 26786/28.12.2023, nr. 120/05.01.2024 şi nr. 904/17.01.2024, a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 09.01.2024, că proiectul „Implementare centrală electrică fotovoltaică pentru producerea de energie electrică din surse regenerabile în vederea asigurării autoconsumului pentru obiective aflate în gestiunea Primăriei Comunei Floreşti”, propus a fi amplasat în com. Floreşti, C.F./nr. cad. 72698, jud. Cluj, nu se supune evaluării impactului asupra mediului;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul intră sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la punctul 3.a) „instalații industriale pentru producerea energiei electrice, termice și a aburului tehnologic, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1”, în categoria proiectelor cu potenţial impact asupra mediului, pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării impactului asupra mediului;

b) proiectul corespunde destinaţiei stabilită prin planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului aprobate:

__- conform Certificatului de Urbanism nr. 952 din 28.11.2023, emis de Primăria Comunei Floreşti:

- terenul este situat în extravilanul comunei Floreşti; teren în proprietatea comunei Floreşti;

- folosinţa actuală (conform C.F.):

- teren neproductiv (S = 15014 mp);

- teren fâneaţă (S = 4747 mp);

- drum (S = 2065 mp);

- teren fâneaţă (S = 10474 mp);

- destinaţia zonei (conform P.U.G.): extravilan;

c) la evaluarea proiectului au fost luate în considerare criteriile prevăzute în Anexa nr. 3 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

d) realizarea şi utilizarea investiţiei propuse nu prevede utilizarea de substanţe toxice sau periculoase şi nu implică generarea de emisii semnificative în mediu;

e) prin soluţiile constructive adoptate şi prin modul de operare se propun măsuri pentru protecţia factorilor de mediu;

f) sunt prevăzute măsuri pentru gestionarea corespunzătoare a deşeurilor generate în perioada de realizare/funcţionare; deşeurile generate atât în faza de execuţie cât şi în perioada de funcţionare a proiectului vor fi în cantităţi reduse şi se vor valorifica/elimina prin firme autorizate;

g) investiţia propusă se cumulează cu alte proiecte, dar fără amplificarea impactului adus asupra mediului;

h) proiectul este de amploare redusă;

i)  proiectul nu va utiliza resurse naturale;

j) nu sunt afectate zone de pădure sau cu folosinţă specială;

k) pe parcursul derulării procedurii nu au fost formulate observaţii din partea publicului     referitoare la realizarea proiectului;

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

III. Motivul pe baza căruia s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă:

-  proiectul propus nu intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Caracteristicile proiectului şi condiţiile de realizare a acestuia pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

- respectarea proiectului care propune realizarea unei centrale electrice fotovoltaice la sol, pe o suprafață disponibilă de aproximativ 12150 mp, ce va cuprinde:

__- panouri fotovoltaice în număr de 1760 module PV:

- structura modulelor PV la un unghi de înclinare de minim 30°: se vor instala panouri fotovoltaice din cadre metalice, montate pe stâlpi metalici; stâlpii se montează prin batere directă în pământ;

- se vor monta 1760 module PV, monocristaline, cu o putere de 580 Wp; centrala fotovoltaică va avea o putere totală instalată a panourilor fotovoltaice de cca. 1020,80 kWp, ce va fi dispusă pe suprafața disponibilă de aprox. 12150 mp; dimensionarea instalației este influențată de condițiile climatice și de potențialul energetic solar al locației;

- sistemul fotovoltaic va fi realizat din panouri fotovoltaice monocristaline, formată din 144 de celule fotovoltaice dispuse pe 24 de rânduri a câte 4 celule fotovoltaice;

- panourile fotovoltaice vor fi fixate pe o structură metalică montată pe prefabricate din beton la nivelul solului;

__- 9 invertoare de 100 kW (putere totală la ieșirea din invertoare - cca. 900 kW); acestea se vor monta pe o structură metalică, confecționată la fața locului din două bare metalice orizontale de 2,5 m, fixate pe structura metalică de susținere a panourilor fotovoltaice; pentru a transmite datele spre sistemul de monitorizare energetică, invertoarele sunt dotate cu un dispozitiv de comunicare, care permite monitorizarea, parametrizarea și diagnosticarea centralei fotovoltaice prin intermediul unui calculator de proces;

__- cutii de curent continuu și curent alternativ pentru fiecare invertor;

- se vor monta 9 tablouri electrice (cutii) de conexiune (care vor realiza centralizat conexiunea cablurilor de curent continuu care alcătuiesc șirurile de panouri fotovoltaice) şi 9 tablouri de curent alternativ pe stâlpii de susținere ai structurii de suport a panourilor fotovoltaice;

## __- post de transformare ridicător de tensiune 0,4/20kV, PTAb 1250 kVA:

- se va monta un post de transformare prefabricat, în anvelopă de beton, (PTAb) de medie tensiune, pentru a transforma tensiunea de 0,4kV în 20kV pentru a putea racorda sistemul fotovoltaic la SEN;

__- trasee de cablu electric:

- cabluri de curent continuu - se compun din cablurile ce conectează panourile între ele alcătuind șirurile (string-urile) de panouri și cablurile ce conectează șirurile la invertoare;

- cabluri de curent alternativ de joasă tensiune (0,4 kV) - se compun din cablurile ce conectează invertoarele la tablourile electrice de curent alternativ și cablurile ce merg de la tabloul de curent alternativ la postul de transformare nou proiectat;

- cabluri de curent alternativ de medie tensiune (20 kV) - fac conexiunea dintre postul de transformare nou proiectat PTAb și primul stâlp de medie tensiune nou proiectat, pentru realizarea racordului electric la rețeaua de distribuție;

__- rețea de ethernet pentru monitorizare centrală electrică fotovoltaică:

- pentru acces la rețeaua de telecomunicații se prevede montarea unor tuburi riflate de protecție cu diametrul de 40mm, prin care urmează a se monta cablul, FTP CAT5a sau similar, pentru conectarea instalațiilor sistemului fotovoltaic;

__- instalaţie de iluminat perimetral pentru CEF, realizat pe stâlpi de iluminat metalici: iluminatul perimetral al centralei fotovoltaice se va realiza cu  corpuri de iluminat dotate cu LED, având puterea electrică de 65 W; acestea vor fi montate pe stâlpi independenți de împrejmuire amplasați lângă  gard, în funcție de coexistența cu elemente naturale, construcţii sau instalaţii din vecinătate, pe tot perimetrul amplasamentului; distanța dintre stâlpi va fi astfel încât vor putea să asigure un nivel de iluminare corespunzătoare asupra obiectivului în conformitate cu calculul luminotehnic; instalația de iluminat va fi comandată prin senzori de mișcare amplasat pe stâlpii de iluminat; aceasta va fi acționată atât automat cât și manual, în vederea optimizării nivelului de iluminare și reducere a consumului de energie electrică;

__- sistem de detecție, avertizare la efracție, control acces în incinta centralei fotovoltaice și supraveghere video, realizat pe stâlpii de iluminat metalici:

- parcul fotovoltaic va fi supravegheat cu camere video color; camerele video se vor amplasa pe stâlpii de iluminat; de asemenea se va realiza și un sistem antiefracție control acces în incinta centralei fotovoltaice;

__- instalaţie de ȋmpământare:

- pentru protecția personalului de exploatare și mentenanță împotriva atingerilor accidentale indirecte, se va realiza o instalație de legare la pământ în conformitate cu normativele și standardele în vigoare; se va asigura protecția împotriva electrocutării prin atingere indirectă, prin legarea la nulul rețelei și la o priză de pământ locală (proprie) pentru instalațiile nou proiectate;

__- împrejmuire cu gard a întregii suprafețe: se va prevedea o poartă de acces pietonal și o poartă de acces auto în zona de acces din drumul de acces care se vor deschide fără a afecta spațiul.

- utilizarea exclusiv a terenurilor stabilite pentru amplasarea organizării de şantier; se interzice afectarea sub orice formă a vecinătăţilor amplasamentului analizat; se vor restrânge la minim suprafeţele ocupate temporar în timpul perioadei de construcţie şi se vor delimita zonele de lucru prin indicatoare vizibile;

- se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea poluării factorilor de mediu sau prejudicierea stării de sănătate sau confort a populaţiei prin producere de praf şi zgomot, fiind obligatoriu să se respecte normele, standardele şi legislaţia privind protecţia mediului, în vigoare;

- luarea măsurilor asiguratorii pentru stabilitatea terenului din vecinatate şi a construcţiilor existente, indiferent de stadiul de realizare a proiectului;

- delimitarea zonelor de lucru pentru prevenirea/minimalizarea distrugerii suprafeţelor vegetale din vecinătatea obiectivelor; se interzice defrişarea/tăierea de arbori din vecinătatea amplasamentelor;

- depozitarea pe suprafeţe minime a volumelor rezultate din decopertări şi săpături;

- manipularea materialelor de construcţii şi a volumelor de pământ excavat se va face numai ȋn spaţiul destinat lucrărilor;

- stropirea solului ȋn fazele de pregătire prin decopertare/săpături/excavări ȋn vederea evitării emisiilor de pulberi ȋn perioadele cu vânt;

- asigurarea unei umidităţi adecvată a materialului excavat/transportat/ȋmprăştiat şi a deşeurilor de construcţii depozitate temporar, în perioadele lipsite de precipitaţii;

- soluţia umectării se va avea ȋn vedere şi la nivelul drumurilor parcelelor neasfaltate, prin aceasta asigurându-se o reducere considerabilă a debitelor de particule emise ca urmare a traficului utilajelor sau a acţiunii vântului;

- diminuarea la minimum a înălţimii de descărcare a materialelor care pot genera emisii de praf;

- evitarea desfăşurării lucrărilor cu emisii de praf ȋn perioade cu vânt puternic;

- evitarea depozitării materialelor de construcţii/utilajelor/deşeurilor pe terenurile din jurul amplasamentului;

- respectarea căilor de acces pentru utilaje şi mijloace de transport;

- stabilirea rutelor de transport şi programarea transportului utilajelor, materialelor, solului şi al deşeurilor de construcţie, astfel încat să se evite, în măsura posibilului, afectarea zonelor populate;

- asigurarea transportului şi manipulării materialelor de construcţie pentru evitarea pierderilor din utilajele de transport; mijloacele de transport pentru materiale vor fi prevăzute cu prelată pentru evitarea ȋmprăştierii de particule cu ajutorul vântului;

- circulaţia cu viteză redusă pe drumul de acces şi secţiunile de drum nemodernizat pe care se desfăşoară transportul materialelor pentru reducerea antrenării particulelor de praf;

- aplicarea unor tehnologii de execuţie moderne, a unor materiale puţin agresive pentru mediu şi a unei mecanizări avansate, cu generare minimă de deşeuri;

- amenajarea de spaţii pentru stocarea temporară a deşeurilor rezultate din lucrările efectuate; colectarea selectivă şi controlată a deşeurilor şi eliminarea/valorificarea acestora prin firme autorizate şi specializate pe bază de contract;depozitarea temporară a deşeurilor pulverulente se va face în recipienţi/saci, pentru evitarea împrăştierii acestora în mediu;

- amenajarea de suprafeţe izolate/impermeabilizate corespunzător pentru depozitarea substanţelor potenţial poluatoare;

- se interzice depozitarea deşeurilor de orice fel în mod neorganizat pe sol; se vor evita orice scurgeri accidentale pe sol;

- depozitarea materialelor/utilajelor/sculelor numai în locuri special amenajate, pentru asigurarea protecţiei factorilor de mediu;

- folosirea de utilaje performante care nu produc pierderi de substanţe poluante în timpul funcţionării;

- întreţinerea tehnică a mijloacelor auto şi utilajelor folosite pentru a se evita pierderile substanţelor petroliere şi a uleiurilor;

- efectuarea la timp a reviziilor tehnice curente ale autovehiculelor şi utilajelor nerutiere utilizate pe amplasament, pentru încadrarea în nivel de emisii normat;

- se interzic lucrările de întreţinere şi reparaţii la utilajele şi mijloacele de transport în cadrul obiectivului de investiţie, acestea se vor realiza numai prin unităţi specializate autorizate;

- se interzice spălarea maşinilor şi a utilajelor ȋn zona de lucru;

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport silenţioase care nu generează zgomot peste limitele admise (sau dotarea acestora cu echipamente de reducere a zgomotului);

- ȋntreţinerea şi funcţionarea la parametrii normali a mijloacelor de transport şi a utilajelor de lucru, precum şi verificarea periodică a stării de funcţionare a acestora, astfel ȋncât să fie atenuat impactul sonor;

- stabilirea unui program adecvat prin care sursa de zgomot şi vibraţii să fie redusă ȋn timp şi ȋn intensitate;

- organizarea activităţilor şi operaţiilor generatoare de zgomot pe timpul zilei, cu evitarea cumulării emisiilor de zgomot prin utilizarea simultana a mai multor echipamente care au asociate emisii sonore importante;

- oprirea motoarelor utilajelor şi/sau autoutilitarelor pe durata pauzelor şi ȋn perioadele ȋn care nu sunt implicate ȋn activitate, pentru diminuarea poluării aerului;

- oprirea motoarelor  vehiculelor ȋn timpul efectuării operaţiilor de ȋncărcare şi/sau descărcare a materialelor;

- pe perioada de realizare a lucrărilor se vor lua măsuri pentru evitarea accidentării populaţiei din zonă:

- marcarea corespunzătoare a lucrărilor periculoase;

- protejarea/supravegherea utilajelor menţinute în zona lucrărilor;

- reducerea vitezei de circulatie a vehiculelor grele pentru transportul materialelor şi echipamentelor;

- după finalizarea lucrarilor, în cazul afectării învelişului vegetal, acesta va fi redat folosinţei iniţiale, utilizîndu-se pe cât posibil stratul ierbos de descopertă;

- refacerea la starea iniţială a terenurilor ocupate temporar, la finalizarea lucrărilor;

- respectarea condiţiilor impuse prin actele de reglementare emise de alte autorităţi;

- se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare;

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris APM Cluj despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, înainte de producerea modificării;

- respetarea condiţiilor impuse prin adresa nr. 262 din 11.01.2024, emisă de AN „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa, respectiv solicitarea şi obţinerea Avizului de amplasament;

- conform Ord. nr. 1798/2007 al MMDD pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, la finalizarea şi la punerea în funcţiune a obiectivului, aveţi obligaţia solicitării şi obţinerii autorizaţiei de mediu.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința

publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

ADINA SOCACIU

Şef Serviciu AAA,                                                                                 Şef Serviciu CFM,

ing. Anca CÎMPEAN                                                                                                        dr. biol. Paul BELDEAN

Întocmit,                                                                                                 Întocmit,

cons. Gabriela ISCRU                                                                      cons. Romina TINTELECAN

19.01.2024